## Slide 1: 机械制图与识图（3D版）
胡华丽
广西水利电力职业技术学院

## Slide 2
螺纹与螺纹紧固件
1
键连接和销连接
2
齿轮
3
轴承
4
CONTENTS
目录
弹簧
5

## Slide 3
01
螺纹与螺纹紧固件

## Slide 4
螺纹与螺纹紧固件
一.螺纹
  在圆柱或圆锥面上，沿着螺旋线所形成的具有相同断面的连续凸起和沟槽，称为螺纹。在零件内表面上形成的螺纹叫内螺纹。

## Slide 5
螺纹与螺纹紧固件
一.螺纹
  在圆柱或圆锥面上，沿着螺旋线所形成的具有相同断面的连续凸起和沟槽，称为螺纹。在零件外表面上形成的螺纹叫外螺纹

## Slide 6
螺纹与螺纹紧固件
一.螺纹
  1.螺纹要素
  螺纹的结构和尺寸由牙型、直径、线数、螺距和导程、旋向五项要素确定。对内外旋合的螺纹，这五项要素必须相同。
  1.1.螺纹牙型。
  在通过螺纹轴线的断面上，螺纹的轮廓形状称为螺纹牙型。常见的螺纹牙型有三角形、梯形、锯齿形等。
  (1)三角形螺纹用于连接，梯形螺纹和锯齿形螺纹用于传递动力。

## Slide 7
螺纹与螺纹紧固件
一.螺纹
  1.2.螺纹直径
  通过外螺纹牙顶或内螺纹牙底的假想圆柱面的直径称为大径--d或D:
  通过外螺纹牙底或内螺纹牙顶的假想圆柱面的直径称为小径--d₁或D₁;
  通过螺纹沟槽和凸起的宽度相等处的假想圆柱面的直径称为中径--d₂或D₂。

## Slide 8
螺纹与螺纹紧固件
一.螺纹
  1.3.螺纹线数 n。沿一条螺旋线形成的螺纹叫单线螺纹，沿两条或两条以上的螺旋线所形成的螺纹叫双线或多线螺纹。

## Slide 9
螺纹与螺纹紧固件
一.螺纹
1.4.螺距P和导程Pḥ。
螺纹上相邻两牙在中径线上对应两点间的轴向距离称为螺距，用P表示。
同一条螺旋线上相邻两牙在中径线上对应两点间的轴向距离称为导程，用Ph表示。

## Slide 10
螺纹与螺纹紧固件
一.螺纹
  1.5.螺纹旋向
  螺纹旋向分为右旋和左旋两种，当顺时针方向旋转时旋入的螺纹称为右旋螺纹;当逆时针方向旋转时旋入的螺纹称为左旋螺纹。

## Slide 11
螺纹与螺纹紧固件
一.螺纹
  2.螺纹的分类
  标准螺纹--螺纹牙型、直径、螺距三个要素符合标准的螺纹。
  特殊螺纹--牙型符合标准，直径或螺距不符合标准的螺纹。
  非标准螺纹--牙型不符合标准的螺纹。
  标准螺纹包括起连接作用的普通螺纹和管螺纹，以及起传动作用的梯形螺纹、锯齿形螺纹和矩形螺纹。
  普通螺纹最常见的是连接螺纹，又有细牙和粗牙之分。当大径相同时。螺距最大的一种叫粗牙，其余的均叫细牙。管螺纹又分为密封螺纹和非密封螺纹两种。

## Slide 12
螺纹与螺纹紧固件
一.螺纹
  3.螺纹的规定画法
  3.1.外螺纹的规定画法

## Slide 13
螺纹与螺纹紧固件
一.螺纹
  3.螺纹的规定画法
  3.2.内螺纹的规定画法

## Slide 14
螺纹与螺纹紧固件
一.螺纹
  3.螺纹的规定画法
  3.3.内外螺纹连接的规定画法

## Slide 15
螺纹与螺纹紧固件
一.螺纹
  3.螺纹的规定画法
  3.4.螺纹牙型表示法

## Slide 16
螺纹与螺纹紧固件
一.螺纹
  4.螺纹的标注
  由于不同类型螺纹的规定画法相同，所以在图样中应按国家标准规定标注螺纹的标记，以反映螺纹的种类、结构和大小。
  4.1.普通螺纹和传动螺纹的完整标记是:
  单线:牙型代号 公称直径 x螺距 旋向 - 公差带代号 - 旋合长度代号
  多线:牙型代号 公称直径x导程(螺距)旋向 - 公差带代号 - 旋合长度代号

## Slide 17
螺纹与螺纹紧固件
一.螺纹
  4.2.管螺纹的标记。
  非密封螺纹的螺纹特征代号为G。
  密封管螺纹有三种:螺纹特征代号Rc 表示圆锥内螺纹;R表示圆锥外螺纹; Rp表示圆柱内螺纹。
  管螺纹的标记是:
  非密封:螺纹特征代号 尺寸代号 公差等级代号一旋向代号
  密 封:螺纹特征代号尺寸代号一旋向代号
  管螺纹标注所用尺寸代号的单位是英时。管螺纹所注尺寸不是螺纹的大径，而是管子的通径(内径)。

## Slide 18
螺纹与螺纹紧固件
一.螺纹
  4.3.螺纹标记在图样中的注写形式。
  普通螺纹和传动螺纹的标记应注在螺纹大径尺寸线上。管螺纹的标记应用指引线标注，指引线必须指向大径。

## Slide 19
螺纹与螺纹紧固件
一.螺纹
  4.4.特殊螺纹和非标准螺纹的标注。
  对于特殊螺纹，应在牙型符号前加注“特”字。对于非标准螺纹，则应画出牙型，并逐一注出所需的尺寸

## Slide 20
螺纹与螺纹紧固件
二.常用螺纹紧固件
  螺纹紧固件--通过螺纹起连接作用的专用件为螺纹紧固件。
  螺纹紧固件的种类--常用的有螺栓、螺柱、螺钉、螺母、垫圈等。

## Slide 21
螺纹与螺纹紧固件
二.常用螺纹紧固件
  1.螺纹紧固件的标记
  常用螺纹紧固件的标记格式一般为: 名称 标准代号 螺纹规格x公称长度

## Slide 22
螺纹与螺纹紧固件
二.常用螺纹紧固件
  2.螺纹紧固件的比例画法
  2.1.六角头螺栓

## Slide 23
螺纹与螺纹紧固件
二.常用螺纹紧固件
  2.螺纹紧固件的比例画法
  2.2.螺母和垫圈

## Slide 24
螺纹与螺纹紧固件
二.常用螺纹紧固件
  2.螺纹紧固件的比例画法
  2.3.双头螺柱

## Slide 25
螺纹与螺纹紧固件
二.常用螺纹紧固件
  2.螺纹紧固件的比例画法
  2.4.螺钉

## Slide 26
螺纹与螺纹紧固件
二.常用螺纹紧固件
  3.螺纹紧固件连接图的画法
  在画螺纹紧固件连接图时，应遵循以下规定
  （1）两个零件的接触面只画一条线，不接触面为表示其间隙，画两条线。
  （2）在剖视图中，相邻零件的剖面线方向应相反或间隔不同，同一零件在各剖视图中剖面线方向应相同、间隔大致相等。
  （3）当剖切平面通过螺杆的轴线时，对于螺柱、螺栓、螺钉、螺母及垫圈均按未制切绘制。
  （4）被遮住的轮廓线不画。

## Slide 27
螺纹与螺纹紧固件
二.常用螺纹紧固件
  3.螺纹紧固件连接图的画法
  3.1.螺栓连接

## Slide 28
螺纹与螺纹紧固件
二.常用螺纹紧固件
  3.螺纹紧固件连接图的画法
  3.2.双头螺栓连接

## Slide 29
螺纹与螺纹紧固件
二.常用螺纹紧固件
  3.螺纹紧固件连接图的画法
  3.3.螺钉连接

## Slide 30
02
键连接和销连接

## Slide 31
键连接和销连接
一.单键连接
  单键(简称键)--用于传递扭矩，轴与轴上的轮、盘类零件之间通常采用键连接来传递扭矩

## Slide 32
键连接和销连接
  一.单键连接
  1.常用键的标记与画法
  常用键--普通平键、半圆键和钩头楔键，它们都是标准件。键的结构和尺寸可根据标记从相关标准中查出。

## Slide 33
键连接和销连接
一.单键连接
  2.普通平键连接
  普通平键--是通过键的两侧面受剪切力从而在轴和轴上零件间传递动力，两个侧面是工作面。
  画普通平键连接图--应首先根据轴的直径d从相关标准中查出键、轴上键槽和轮彀上键槽的尺寸

## Slide 34
键连接和销连接
一.单键连接
  3.半圆键连接
  半圆键--可自动调位，也是通过两侧面受剪切力在轴和轴上零件间传递动力，两个侧面是工作面。画半圆键连接图--也应首先根据轴的直径d从相关标准中查出键、轴上键槽和轮毂上键槽的尺寸

## Slide 35
键连接和销连接
一.单键连接
  4.钩头楔键连接
  钩头楔键--上底面有1:100的斜度，连接时沿轴向把楔键打入键槽，直至打紧。其上、下底面是工作面。画钩头楔键连接图--也应首先根据轴的直径d从相关标准中查出键、轴上键槽和轮毂上键槽的尺寸。

## Slide 36
键连接和销连接
二.花键连接
  花键连接--能传递较大的力矩，连接可靠，被连接件间的同轴度和导向性好，且加工效率高适用于大规模生产。
  矩形花键连接--是最常用的花键连接。

## Slide 37
键连接和销连接
二.花键连接
  1.外花键的标注与画法
  国家标准规定:外花键在平行于花键轴线的投影面的视图中，大径用粗实线、小径用细实线绘制，工作长度的终止端和尾部末端均用细实线绘制，尾部应画成与轴线成30°;另用断面画出一部分或全部齿形。

## Slide 38
键连接和销连接
二.花键连接
  1.外花键的标注与画法
  1.1.外花键的代号标注
  用代号标注时，指引线应从大径引出，代号组成为:
  齿形符号 齿数 x小径 小径公差带代号 大径 大径公差带代号 键宽 键宽公差带代号 国标代号

## Slide 39
键连接和销连接
二.花键连接
  1.内花键的标注与画法
  国家标准规定:内花键在平行于轴线的投影面的剖视图中，大径、小径均用粗实线绘制，齿按不剖处理;另用局部视图画出全部或部分齿形

## Slide 40
键连接和销连接
二.花键连接
  1.内花键的标注与画法
  1.1.内花键的代号标注
  用代号标注时，指引线应从大径引出，代号组成为:
  齿形符号 齿数x小径小径公差带代号x大径:大径公差带代号 x 槽宽槽宽公差带代号国标代号

## Slide 41
键连接和销连接
二.花键连接
  1.花键连接图的画法
  花键连接图的画法--连接部分按外花键画法绘制，不重合部分按各自的规定画法绘制花键连接图代号注法--连接图中的代号以分数形式同时注出内、外花键各要素的公差带。

## Slide 42
键连接和销连接
三.销连接
  销连接--主要用于定位，有时也用于连接零件传递不太大的扭矩，或其它动力。常用的销--圆柱销、圆锥销和开口销。销是标准件，销的形状、结构、尺寸均可从有关标准中查出。
  销的标记格式为:名称 标准代号 型号 公称直径 x长度

## Slide 43
03
齿轮

## Slide 44
齿轮
一.直齿圆柱齿轮
  齿轮--传递动力、改变转速、改变运动方向。齿轮轮齿部分的结构和尺寸已标准化，是常用件。
  1.圆柱齿轮传动--用于平行两轴间的传动
  2.圆锥齿轮传动--用于两相交轴间的传动
  3.蜗杆蜗轮传动--用于两交叉轴间的传动

## Slide 45
一.直齿圆柱齿轮
  1.齿轮各部分名称
  （1）齿顶圆
  （2）齿根圆
  （3）分度圆
  （4）节圆
  （5）齿高
  （6）齿距
  （7）中心距
  （8）压力角
齿轮

## Slide 46
齿轮
一.直齿圆柱齿轮
  2.基本参数与尺寸计算
  基本参数与尺寸计算--齿轮的模数m和齿数z是齿轮的基本参数。
  齿数z--齿轮轮齿的数目叫齿数。
  两个相啮合齿轮的齿数决定它们之间的传动比
  传动比是主动轮转速与从动轮转速之比。
  模数m--模数是设计、制造齿轮的一个重要参数，是根据分度圆与齿距的关系定义的一种参数。
  分度圆周长可分别用πd和pz表示即:πd=pz
  令:m=p/π，并使其标准化。

## Slide 47
齿轮
一.直齿圆柱齿轮
  2.基本参数与尺寸计算
  2.1.标准模数序列

## Slide 48
齿轮
一.直齿圆柱齿轮
  2.基本参数与尺寸计算
  2.2.标准直齿圆柱齿轮各部分尺寸计算公式

## Slide 49
齿轮
一.直齿圆柱齿轮
标准画法
  规定画法--齿轮的轮齿是标准化结构，画图时应采用国标规定的画法作图。
  单个齿轮: 不剖时画法 剖切时画法 直齿圆柱齿轮图样格式
  齿轮啮合图: 不剖时的啮合画法 剖切时的啮合画法

## Slide 50
齿轮
二.斜齿圆柱齿轮
  斜齿圆柱齿轮--轮齿分布在圆柱面上，齿向与轴线倾斜。

## Slide 51
齿轮
二.斜齿圆柱齿轮
  1.基本参数与尺寸计算
  1.1.基本参数
  法向齿距 Pn=Pt cosβ
  法向模数 Mn=Pn/π =(Pt cosβ)/π=mt cos β
  1.2.尺寸计算
  分度圆直径 d=mtz=(mnZ)/cosβ
  齿顶高 ha=mn
  齿根高 hf= 1.25 mn

## Slide 52
齿轮
二.斜齿圆柱齿轮
2.规定画法
画法规定:斜齿圆柱齿轮的画法与直齿圆柱齿轮基本相同。不同之处是主视图常采用局部剖，并在未剖的外形视图一边画出三条互相平行的细实线表示螺旋角β的方向。

## Slide 53
齿轮
三.直齿圆锥齿轮
圆锥齿轮传动 --用于两相交轴间的传动。
规定:圆锥齿轮的轮齿位于锥面上，其齿厚沿锥顶方向逐渐变小，模数直径等参数也随齿厚的变化而变化，国家标准规定以圆锥齿轮大端参数作为公称参数。

## Slide 54
齿轮
三.直齿圆锥齿轮
1.各部分的名称及画法
画法规定:直齿圆锥齿轮轮齿的规定画法与直齿圆柱齿轮基本相同。不同之处是在垂直齿轮轴线的投影面的视图中用粗实线画出大端和小端的齿顶圆，用点画线画出大端的分度圆，齿根圆可不画。

## Slide 55
齿轮
三.直齿圆锥齿轮
2.基本参数与尺寸计算
直齿圆锥齿轮有三个基本参数--大端模数m、齿数z和分度圆锥角δ。
分度圆直径 d=mz
齿顶圆直径 da=m(z + 2cosδ)
齿根圆直径 df=m(z-2.4cosδ)
齿顶高 ha=m
齿根高 hf=1.2m
齿高 h=ha+hf=2.2m
分度圆锥角 当δ1+δ2=90°时 tgδ1=Z1/ Z2
锥距 R=mz/2sin6
齿宽 b≤R/3

## Slide 56
齿轮
三.直齿圆锥齿轮
3.啮合图的规定画法
画法规定:主视图剖视--啮合区的画法与直齿圆柱齿轮类同；左视图-- 分度圆和另一齿轮的分度线相切，被遮挡的部分可省略不画。

## Slide 57
04
轴承

## Slide 58
轴承
一.滚动轴承的结构和类型
  1.结构
  滚动轴承是一种支承转动轴的标准部件，由专门工厂生产。滚动轴承的结构--一般由外圈、内 圈 滚动体 和 保持架等组成。

## Slide 59
轴承
一.滚动轴承的结构和类型
  2.类型
  向心轴承--主要承受径向载荷
  推力轴承--只能承受轴向推力
  向心推力轴承--能同时承受向心力和轴向推力

## Slide 60
轴承
二.滚动轴承的画法
1.国标对滚动轴承规定的画法有--规定画法、特征画法和通用画法。在同一图样中应采用同一种画法。
2.三种规定画法的选用:
2.1.规定画法-用于需要较详细的表达滚动轴承主要结构的场合
2.2.特征画法-用于只需要简单表达滚动轴承主要结构的场合。
2.3.通用画法 用于不需要确切表达滚动轴承结构的场合。

## Slide 61
轴承
二.滚动轴承的画法
3.深沟球轴承的画法

## Slide 62
轴承
二.滚动轴承的画法
4.圆锥滚子轴承的画法

## Slide 63
轴承
二.滚动轴承的画法
5.推力球轴承的画法

## Slide 64
05
弹簧

## Slide 65
弹簧
一.圆柱螺旋压缩弹簧各部分的名称
  弹簧--是一种储能零件，主要用于减震、夹紧、复位、储能及测力等。

## Slide 66
弹簧
二.弹簧的画法规定
  (1)螺旋弹簧在平行于轴线的投影面的视图中，各圈的轮廓线可画成直线。
  (2)不论是左旋还是右旋，都可按右旋绘制。
  (3)有效圈数多于4圈可只画两端1~2圈(不包括支承圈)，中间部分可以用通过簧丝断面中心的点画线表示。
  (4)支承圈不论其圈数多少，都可按右图绘制。
  (5)装配图中弹簧的画法规定

## Slide 67
弹簧
二.弹簧的画法规定
  在装配图中--被簧丝遮挡的部分按不可见处理;
  当簧丝被剖切且直径小于2mm时，端面可以用涂黑表示:当簧丝被剖切且直径小于2mm时，也可以采用示意画法。

## Slide 68
弹簧
弹簧的画法步骤
  画矩形
  画支承圈
  画有效圈
  画剖视图
  画断面后的轮廓线
  画剖面线
  加深图形

## Slide 69
大国工匠
孙景南

## Slide 70: Thanks
广西水利电力职业技术学院
谢 谢