## Slide 1: 机械制图与识图（3D版）
胡华丽
广西水利电力职业技术学院

## Slide 2
点投影
1
直线
2
平面
3
体表面取点
4
CONTENTS
目录

## Slide 3
01
点的投影

## Slide 4
点的投影
点的三面投影图的形成

## Slide 5
点的投影
点的三面投影规律
点的正面投影a’和水平投影a的连线垂直0X轴(长对正):
点的正面投影a’和侧面投影a”的连线垂直0Z轴(高平齐);
点的水平投影a到0X轴的距离等于点的侧面投影a”到0Z轴的距离(宽相等)。

## Slide 6
点的投影
三.点的坐标与空间位置
点的空间位置取决于坐标值的大小
  点的1个坐标值为零时，点在投影面上
  点的2个坐标值为零时，点在投影轴上
  点的3个坐标值为零时，点在坐标原点
  点的3个坐标值都不为零时，点在空间

## Slide 7
点的投影
四.两点的相对位置和重影点
点的相对位置

## Slide 8
点的投影
四.两点的相对位置和重影点
重影点
  重影点:处于同一投射线上的空间两点。投影:重合为一点。
  坐标:重影点必有两个坐标值相同。

## Slide 9
2
点的投影
点的直观图与投影图的画法

## Slide 10
点的投影
点的直观图与投影图的画法
  归纳
    点的投影规律“长对正，高平齐，宽相等”--要记熟
    坐标值的意义:“X→W，Y→V，Z→H”--要会分析
    观看方向(即前后，左右，上下方位)--要搞清楚

## Slide 11
02
直线的投影

## Slide 12
直线的投影
直线的投影图和直观图的画法
  投影图的画法

## Slide 13
直线的投影
一.直线的投影图和直观图的画法
直观图的画法

## Slide 14
2
直线的投影
直线上点的从属性
  直线上任一点的投影必在该直线的同面投影上，这个特性称为从属性。

## Slide 15
直线的投影
各种位置直线的投影特征
  一般位置直线
    相对三投影面都倾斜的直线称为一般位置直线
    1.1.一般位置直线的投影特征:
      三投影都倾斜且小于实长，其与投影轴的夹角不反映空间直线与投影
      面的倾角。

## Slide 16
直线的投影
各种位置直线的投影特征
  投影面平行线
    平行于一个投影面，倾斜于另外两个投影面的直线称为投影面平行线。
    2.1.投影面平行线的投影特征:
      在与直线平行的投影面上的投影为一斜线，反映实长，并反映直线与其它两投影面的倾角;其余两投影的长度小于实长，并平行相应的两投影轴。

## Slide 17
直线的投影
三、各种位置直线的投影特征
投影面垂直线
  垂直于一个投影面，平行于另外两个投影面的直线称为投影面垂直线。
  2.1.投影面垂直线的投影特征:
    在与直线垂直的投影面上的投影积聚为一点;其它两投影反映实长，并垂直于相应的两投影轴。

## Slide 18
直线的投影
用直角三角形法求线段的实长和倾角
  实长与α倾角
  实长与β倾角
  实长与Ɣ倾角

## Slide 19
直线的投影
五、两直线的相对位置
平行
  平行两直线的投影特征:空间两直线平行，它们的同面投影必定相互平行;反之，各组同面投影都互相平行，两直线在空间必然互相平行。

## Slide 20
直线的投影
五、两直线的相对位置
1.1.直角投影定理
如果两直线垂直相交，只要其中一条直线为投影面平行线，则在所平行的投影面上两直线的同面投影垂直相交，即交角投影为直角。此特性称为直角投影定理。

## Slide 21
2
直线的投影
两直线的相对位置
  1.2.判定空间位置

## Slide 22
直线的投影
五、两直线的相对位置
相交
  相交两直线必有一交点，交点为两直线的共有点。两直线相交成直角时，称为垂直相交或正交。
  2.1.相交两直线的投影特征:
    若空间两直线相交，它们的同面投影必定相交，并且交点的投影符合点的投影规律。反之，两直线的各组同面投影都相交，而且交点符合空间点的投影规律，这两直线在空间一定相交。

## Slide 23
直线的投影
五、两直线的相对位置
交叉
  两直线既不平行又不相交称为交叉。
  3.1.交叉两直线的投影特征:
    各面投影既不符合两直线平行的投影特征，也不符合两直线相交的投影特征。

## Slide 24
03
平面的投影

## Slide 25
平面的投影
平面投影图的画法
  平面的表示法
    不在同一直线上的三个点
    一直线和线外一点
    两条平行直线
    两条相交直线
    任意平面图形

## Slide 26
平面的投影
平面投影图的画法
  平面投影图的画法
    求点第三投影
    画出平面图形

## Slide 27
平面的投影
各种位置平面的投影特征
  一般位置平面
    相对三投影面都倾斜的平面成为一般位置平面
      1.1.一般位置平面的投影特征
        三投影均为类似形，不反应该平面与投影面的倾角。

## Slide 28
平面的投影
各种位置平面的投影特征
投影面平行面
    平行于一个投影面，垂直于另外两个投影面的平面称为投影面平行面。
    2.1.投影面平行面的投影特征:
      与平面所平行的投影面上的投影反映实形;其余两投影
      均积聚为一直线，而且平行于相应的两投影轴。

## Slide 29
各种位置平面的投影特征
  投影面垂直面
    垂直于一个投影面，倾斜于另外两个投影面的平面称为投影面垂直面。
    3.1.投影面垂直面的投影特征:
      与平面所垂直的投影面上的投影积聚为一斜线，该斜线
      与相应投影轴的夹角反映平面对其它两投影面的倾角:其它两投影均为类似形。
平面的投影

## Slide 30
平面的投影
二.各种位置平面的投影特征
判定空间位置

## Slide 31
平面的投影
平面上的直线和点
  直线在平面上的条件

## Slide 32
平面的投影
三.平面上的直线和点
点在平面上的条件

## Slide 33
平面的投影
三.平面上的直线和点
平面内取线

## Slide 34
平面的投影
三.平面上的直线和点
平面内取点

## Slide 35
04
体表面取点

## Slide 36
体表面取点
平面体表面取点
  求作思路:
    看懂立体，找出点所在的面。
    判断点所在面的空间位置。
    具体求作:一般面内取点--做辅助线求。
  特殊面内取点--直接求。
  棱或最大素线上点--直接求。

## Slide 37
体表面取点
二.曲面体表面取点
积聚性法

## Slide 38
体表面取点
二.曲面体表面取点
辅助线法

## Slide 39
大国工匠
夏立

## Slide 40: Thanks
广西水利电力职业技术学院
谢 谢