## Slide 1: 机械制图与识图（3D版）
胡华丽
广西水利电力职业技术学院

## Slide 2
投影法与正投影的基本性质
1
三视图的形成与投影规律
2
基本体三视图的画法与识读
3
简单体三视图的画法与识读
4
CONTENTS
目录

## Slide 3
01
投影法与正投影的基本性质

## Slide 4
投影法与正投影的基本性质
一.投影法的概念
投影法就是投射线通过物体向选定的投射，并在该平面上得到图形的方法。

## Slide 5
投影法与正投影的基本性质
二.投影法的分类
中心投影法:投射线汇交一点的投影法。
平行投影法:投射线相互平行的投影法，分正投影法和斜投影法。

## Slide 6
投影法与正投影的基本性质
三.正投影的基本性质
真实性
  直线或平面与投影面平行，投影反映实长或实形。

## Slide 7
投影法与正投影的基本性质
三.正投影的基本性质
积聚性
  直线或平面垂直于投影面时，投影面分别积聚成点或直线。

## Slide 8
投影法与正投影的基本性质
正投影的基本性质
  类似收缩性
    直线或平面倾斜于投影面，投影仍是直线或平面(且多边形的边数和平行关系不变)，但小于实际大小。

## Slide 9
02
三视图的形成与投影规律

## Slide 10
三视图的形成与投影规律
一.三视图的形成
投影面的设立:正立投影面、水平投影面、侧立投影面，分别用V、H、W表示。相互垂直的三根轴分别用OX、OY、OZ表示。三根轴的交点0称为原点。

## Slide 11
三视图的形成与投影规律
2
2
三视图的形成
  分面进行投影
    把物体置于三面投影体系中，长、宽、高及左右、前后、上下方位即确定，然后将物体向三投影面进行投射得物体的三视图。
    主视图从物体的前面向后投射
    俯视图从物体的上面向下投射
    左视图从物体的左面向右投射

## Slide 12
三视图的形成与投影规律
一.三视图的形成
投影面的展开

## Slide 13
三视图的形成与投影规律
二.三视图的分析
三视图与空间物体的关系

## Slide 14
三视图的形成与投影规律
二.三视图的分析
三视图间的投影规律
  长对正
  宽相等
  高平齐

## Slide 15
三视图的形成与投影规律
二.三视图的分析
归纳总结
1画三视图的两个基本依据
  线面的投影特征:真实性、积聚性、类似收缩性。
  三视图的投影规律:长对正、高平齐、宽相等。
    画三视图要领
  主视图:眼放平，从前看，根据长高画出前面(后)形状。
  俯视图:低头看，认前后，根据长宽画出顶面(底)形状。
  左视图;从左看，侧平翻，根据高宽画出左面(右)形状。三视图要确保投影关系。
    画三视图思路
  初学者一个视图一个视图画，先画轮廓--再//面--上面--∠面一般自然形成。
  可见轮廓线--粗实线，不可见轮廓线--虚线。

## Slide 16
03
基本体三视图的画法与识读

## Slide 17
基本体三视图的画法与识读
平面体三视图的画法与识读
  直棱柱形体特点
    两个地面为全等且相互平行的多边形；各侧棱垂直底面且相互平行；各侧面均为矩形。

## Slide 18
基本体三视图的画法与识读
一.平面体三视图的画法与识读
棱锥形体特点
  只有一个底面为多边形；各侧面均为三角形且具有公共顶点。

## Slide 19
基本体三视图的画法与识读
一.平面体三视图的画法与识读
棱台形体特点
  两个底面为相互平行的相似多边形；侧面均为梯形。

## Slide 20
基本体三视图的画法与识读
一.平面体三视图的画法与识读
平面体三视图的画法与图形特征
  4.1.直棱柱三视图的画法要点:
    每个视图都是先画底面，再画侧棱得侧面。
    三视图中先画特征图。

## Slide 21
基本体三视图的画法与识读
一.平面体三视图的画法与识读
平面体三视图的画法与图形特征
  4.2.直棱柱三视图的图形特征:
    (1) 一个视图为多边形(特征视图)，反映直棱柱的形状特征，是底面实形;另两个视图都是矩形或若干并列组合的矩形线框。
    (2) 直棱柱三视图的图形特征可归纳为:
  两个视图外轮廓为矩形，一个视图为多边形。

## Slide 22
基本体三视图的画法与识读
一.平面体三视图的画法与识读
平面体三视图的画法与图形特征
  4.3.棱锥三视图的画图要点:
    先画特征图
    每个图都是先画底面，再画侧棱得侧面

## Slide 23
基本体三视图的画法与识读
一.平面体三视图的画法与识读
平面体三视图的画法与图形特征
  4.4.棱锥三视图的图形特征:
    一个视图为多边形，反映棱锥的形状特征，是底面实形(其内有汇交于一点的数条直线);另两个视图都是三角形或为有公共顶点的若干三角形线框。
    棱锥三视图的图形特征可归纳为:“两个视图外轮廓为三角形,一个视图为多边形”.

## Slide 24
基本体三视图的画法与识读
一.平面体三视图的画法与识读
平面体三视图的画法与图形特征
  4.5.棱台三视图的画图要点:
    先画特征图
    每个图都是先画底面，再画侧棱得侧面

## Slide 25
基本体三视图的画法与识读
平面体三视图的画法与识读
  平面体三视图的画法与图形特征
    4.6.棱台三视图的图形特征是:
      一个视图为多边形(其内还套一个类似多边形，并且两个多边形顶点间有连线)反映棱台的形状特征;另两个视图是梯形线框。
      棱台三视图的图形特征可归纳为:
    “两个视图外轮廓为梯形，一个视图为多边形”。

## Slide 26
一.平面体三视图的画法与识读
平面体三视图的识读
  识读平面体三视图，就是依据三视图的图形特征想象出它的立体形状的过程。
基本体三视图的画法与识读

## Slide 27
基本体三视图的画法与识读
二.曲面体三视图的画法与识读
圆柱
  三视图的画法要点：
    先画特征图
    每个图先画点画线，再画底面，最后画最外轮廓素线
  图形特征
    两个视图为矩形，一个视图为圆

## Slide 28
基本体三视图的画法与识读
曲面体三视图的画法与识读
  圆锥
    三视图的画法要点：
      先画特征图
      每个图先画点画线，再画底面，最后画最外轮廓素线
    图形特征
      两个视图为三角形，一个视图为圆

## Slide 29
基本体三视图的画法与识读
二.曲面体三视图的画法与识读
  3.圆台
  3.1.三视图的画法要点：
  （1）先画特征图
  （2）每个图先画点画线，再画底面，最后画最外轮廓素线
  3.2.图形特征
  两个视图为梯形，一个视图为圆

## Slide 30
基本体三视图的画法与识读
二.曲面体三视图的画法与识读
球
三视图的画法要点：
(1)先画特征图
(2)每个图先画点画线，再画底面，最后画最外轮廓素
    图形特征
    (3)三个视图均为直径相等的圆

## Slide 31
基本体三视图的画法与识读
二.曲面体三视图的画法与识读
曲面体三视图的识读
  识读曲面体三视图，也是依据三视图的图形特征想象出它的立体形状的过程。无论是完整还是部分曲面体的三视图都具有上述的图形特征。

## Slide 32
04
简单体三视图的画法与识读

## Slide 33
简单体三视图的画法与识读
一.简单体三视图的画法
  1.组合柱
  1.1.组合柱三视图的画法要点：
  （1）先画特征图
  （2）每个图先画点画线，再画底面，最后画侧面
  1.2.图形特征
  两个视图为矩形，一个视图为组合线框

## Slide 34
简单体三视图的画法与识读
简单体三视图的画法
  叠加体
    叠加体三视图的画法要点：
      一个基本体一个基本体的画

## Slide 35
简单体三视图的画法与识读
一.简单体三视图的画法
切割体
  叠加体三视图的画法要点：
    先画原体，再一处一处画切割部分。

## Slide 36
简单体三视图的画法与识读
二.简单体三视图的识读
读图是根据物体的视图想象物体空间形状的思维过程。
读图是每个技术人员必须具备的一种能力。
要学会读图就应熟悉读图依据，掌握读图方法，反复实践。
  读图的基本依据
    三视图的投影规律及三视图与空间物体的对应关系
    基本体三视图的图形特征

## Slide 37
简单体三视图的画法与识读
二.简单体三视图的识读
基本体三视图的图形特征

## Slide 38
简单体三视图的画法与识读
二.简单体三视图的识读
读图的基本依据
  识视图、分部分
  逐部分对投影、想形状
  综合起来想整体
归纳总结
  叠加体 -- 一个基本体一个基本体地分析。
  切割体 -- 先分析原体，再逐一分析切割处。

## Slide 39
大国工匠
黄斌

## Slide 40: Thanks
广西水利电力职业技术学院
谢 谢