## Slide 1: 机械制图与识图（3D版）
胡华丽
广西水利电力职业技术学院

## Slide 2
视图
1
剖视图
2
断面图
3
其他表达方法
4
CONTENTS
目录
举例
5

## Slide 3
01
视图

## Slide 4
视图
一.基本视图
物体向基本投影面投射所得的视图为基本视图
  基本投影面

## Slide 5
视图
一.基本视图
物体向基本投影面投射所得的视图为基本视图
  视图名称
主视图、俯视图、左视图
右视图 由右向左投射所得的视图
后视图 由后向前投射所得的视图:
仰视图 由下向上投射所得的视图

## Slide 6
视图
一.基本视图
物体向基本投影面投射所得的视图为基本视图
  投影面展开

## Slide 7
视图
基本视图
  物体向基本投影面投射所得的视图为基本视图
    配置与投影规律
  长对正
  高平齐
  宽相等

## Slide 8
视图
一.基本视图
物体向基本投影面投射所得的视图为基本视图
  配置与投影规律
方位

## Slide 9
视图
向视图
  基本视图不按展开后的位置配置的视图称向视图。向视图必须标注。

## Slide 10
视图
局部视图
  定义
    将物体的某一部分向基本投影面投射所得的视图称为局部视图。
2

## Slide 11
视图
局部视图
  配置与标注
    2.1.要点:
      局部视图应尽量按投影关系配置，如果不便布图，也可配置在其他位置。
      局部视图按向视图的配置形式自由配置时，必须进行标注，但按基本视图的配置形式(即按投影关系)配置时，可省略标注。

## Slide 12
视图
局部视图
  配置与标注
    3.1.画法要点:
      局部视图只画出需要表达的局部形状，其范围可自行确定。
      局部视图的断裂边界用波浪线表示;但当所表达的局部结构是完整的且外轮廓线又成封闭时，波浪线可省略不画。
      波浪线要画在物体的实体部分。

## Slide 13
视图
斜视图
  定义
    为表达倾斜表面的真实形状，将物体向不平行于基本投影面的平面投射所得的视图称为斜视图

## Slide 14
视图
斜视图
配置与标注要点:
  斜视图一般按投影关系配置，必要时也可配置在其它适当的位置在不致引起误解时，允许将图形转正。画斜视图时，必须进行标注。

## Slide 15
视图
斜视图
画法要点
    斜视图只要求画出倾斜部分的真实形状，其余部分不必画出。
    斜视图的断裂边界以波浪线表示，波浪线画法与局部视图相同

## Slide 16
视图
五.第三角投影简介
第三角投影的概念
  把物体置于投影面透明的第三角进行投射，人、物体、投影面的相对位置是人--投影面--物体
    空间分角的形成
    物体的第三角投影

## Slide 17
视图
五.第三角投影简介
第三角投影三视图的基本知识
  2.1.投影面的展开与视图位置配置

## Slide 18
视图
五.第三角投影简介
第三角投影三视图的基本知识
  2.2.视图与物体的方位关系

## Slide 19
视图
五.第三角投影简介
第三角投影三视图的基本知识
  2.3.投影规律

## Slide 20
视图
第三角投影简介
  第一、第三角投影的识别符号
    采用第三角画法时，必须在图样中画出第三角投影的识别符号;采用第一角画法，必要时可画出第一角投影的识别符号。

## Slide 21
02
剖视图

## Slide 22
剖视图
一.剖视图的概念
假想用剖切平面剖开物体，将处在观察者和剖切平面之间的部分移去，而将其余部分向基本投影面投射所得的图形称为剖视图(简称剖视)。

## Slide 23
剖视图
剖视图的画法与标注
  画法
    “剖”--过孔洞中心，平行投影面剖。
    “去”--移去部分的外形线删去。
    “看”--将剩余部分当成一个立体进行投射

## Slide 24
剖视图
二.剖视图的画法与标注
常用的剖面符号
  GB规定不同材料采用不同的剖面符号，画时要注意两点:
    剖面符号必须画在与剖切平面接触的部分。
    表示同一物体的各剖视图的剖面符号必须相同

## Slide 25
剖视图
剖视图的画法与标注
  标注
    为了说明剖视图与有关视图之间的投影关系，便于读图，一般应加以标注。
    3.1.剖切位置与投射方向箭头

## Slide 26
剖视图
剖视图的画法与标注
标注
    3.2.剖切符号的编号

## Slide 27
剖视图
二.剖视图的画法与标注
标注
  3.3.剖视图的名称

## Slide 28
剖视图
二.剖视图的画法与标注
标注
全标注

## Slide 29
剖视图
二.剖视图的画法与标注
标注
  3.5.省略标注
  省略标注的规定。当剖视图按投影关系配置，中间又没有其他图形隔开时，可以省略箭头。当单一剖切平面通过机件的对称平面或基本对称平面，且剖视图按投影关系配置，中间又没有其他图形隔开时，不必标注。
    省略箭头
    不必标注

## Slide 30
剖视图
剖视图的画法与标注
  注意问题
    画剖视图应注意的问题:
      1.明确剖切是假想的--其余视图仍应完整画出。
      2.不要漏线--不要漏画剖切面后的可见轮廓线
      3.合理地省略虚线--其他视图上的虚线一般省略不画。
      4.正确绘制剖面材料符号--要符合GB。

## Slide 31
三.剖切面与剖切方法
对于不同的物体结构，可选用不同的剖切平面。根据剖切平面的数量和不同的相互关系，可以得到不同剖切方法。
剖视图

## Slide 32
剖视图
四.剖视图的种类
全剖视图
  全剖视图:用剖切平面完全的剖开机件所得的剖视图称为全剖视图。
  全剖视图一般用于外形简单，内部结构比较复杂的机件，或主要用于表达机件的内部结构时采用。

## Slide 33
剖视图
四.剖视图的种类
半剖视图
  半剖视图:当机件具有对称平面时，向垂直于对称面的投影面上投射，以对称线为界，一半绘制成剖视图，另一半绘制成视图，这样组合的图形称为半剖视图。
  半剖视图一般用于内外形状均要表达的对称或基本对称的机件。

## Slide 34
剖视图
四.剖视图的种类
  1.局部剖视图
  局部剖视图:用剖切面剖开机件的局部所得到的剖视图称为局部剖视图。
  局部剖视图一般用于内外形状均需要表达但不对称的机件。

## Slide 35
2
剖视图
常见的几种剖视图
  单一全剖视图(简称全剖视)
    定义:用单一剖的方法把物体完全剖开后所得的剖视图称单一全剖视图。标注:应按制图标准进行全标注或省略标注。

## Slide 36
剖视图
五.常见的几种剖视图
单一半剖视图(简称半剖视)
  定义:当物体具有对称平面时，用单一剖的方法把物体完全剖开，向垂直于对称面的投影面上投射，以对称线为界，一半画成剖视，一半画成视图，这样组合的图形称为单一半剖视图。
  标注:半剖视图的标注方法与全剖视图相同。

## Slide 37
剖视图
常见的几种剖视图
  单一局部剖视图(简称局部剖视)
    定义:用单一剖的方法把物体局部剖开，所得的剖视图，称为单一局部剖视图。
    标注:局部剖视图的剖切范围用波浪线表示，一般不再进行标注。

## Slide 38
剖视图
常见的几种剖视图
  阶梯全剖视图(简称阶梯剖视)
    定义:用阶梯剖的方法把物体全部剖开后所得的剖视图称为阶梯全剖视图。
    标注:阶梯全剖视图标注的基本方法同单一全剖视图，不同的是每个剖切面和转折面都应画出剖切位置线，一般每处注写一个字母。

## Slide 39
剖视图
五.常见的几种剖视图
旋转全剖视图(简称旋转剖视) 应注意的问题
  定义:用旋转剖的方法将物体全部剖开所得的剖视图称为旋转全剖视图。
  标注:旋转剖视图的标注规定与阶梯剖视图的标注相同。

## Slide 40
剖视图
五.常见的几种剖视图
斜全剖视图(简称斜剖视)
  定义:用斜剖的方法将机件完全剖开所得的剖视图，称为斜全剖视图。
  标注:斜剖视图应全标注。

## Slide 41
03
断面图

## Slide 42
断面图
断面图的概念
定义:假想用剖切面将机件某处切断。仅画出该剖切面与机件接触部分及剖面符号的图形称为断面图。

## Slide 43
断面图
一.断面图的概念
断面图与剖视图区别
  剖视图--表达剖切后剩余部分的所有形状。
  断面图--只表达与剖切面接触的断面形状。

## Slide 44
断面图
二.断面图的种类
移出断面图
  移出断面图:画在视图之外的断面图称为移出断面图。

## Slide 45
断面图
二.断面图的种类
重合断面图
  重合断面图:画在视图之内的断面图称为重合断面图。

## Slide 46
断面图
三.移出断面图的画法与标注
画法要点:
画法同剖视图，只是仅画出断面形状。
移出断面是独立存在的图形，轮廓线要用粗实线绘制。

## Slide 47
断面图
三.移出断面图的画法与标注
标注规定
  配置在剖切位置延长线上的对称断面--可不标注。

## Slide 48
断面图
三.移出断面图的画法与标注
特殊规定
  剖切面过轴线剖切的回转孔按剖视绘制。
  成分离断面的结构按剖视绘制。
  用多个相交剖切面剖切所得的断面中间一般应断开。
  配置在视图轮廓线中断处的对称断面--可不标注。

## Slide 49
断面图
四.重合断面图的画法与标注
画法要点:
  重合断面图的轮廓线用细实线绘制。
  视图中的轮廓线与重合断面重合时，仍连续地画出，不可间断。
  标注规定：

## Slide 50
04
其他表达方法

## Slide 51
其他表达方法
局部放大图
  定义:
将机件上的部分结构，用大于原图形采用比例所画出的图形，称为局部放大图。局部放大图可以画成视图、剖视图、断面图，与被放大部分的表达方法无关。

## Slide 52
其他表达方法
一.局部放大图
画法要点:
  局部放大图可以画成视图、剖视图、断面图，与被放大部分的表达方法无关。
  局部放大图的分界线用波浪线绘制。
  局部放大图要尽量配置在被放大部位的附近。

## Slide 53
其他表达方法
局部放大图
  标注方法:
    在视图中将放大部位用细实线圈起来，并在局部放大图上方注出绘图比例。
    当机件有几个需放大的部位时，必须在视图上用罗马数字顺序标记，并在局部放大图的中上方采用分数形式标注，分子注相应的罗马字母，分母注局部放大图的比例。

## Slide 54
二.简化画法
简化画法包括:规定画法、省略画法和示意画法等
肋、轮辐纵剖画法:
机件上的肋、轮辐和薄壁等，若按纵向通过其结构对称平面剖切，这些结构都不画剖面符号，而用粗实线将它们与邻接部分分开。
其他表达方法
肋、轮辐纵剖画法

## Slide 55
二.简化画法
简化画法包括:规定画法、省略画法和示意画法等
对称机件省略画法:
为了节省绘图时间和图幅，在不致引起误解时，对称结构的视图可只画一半，并在对称中心线的两端画出两条与其垂直的平行细实线(对称符号)。
其他表达方法
对称机件省略画法

## Slide 56
二.简化画法
简化画法包括:规定画法、省略画法和示意画法等
对称局部视图简化画法:
机件上对称结构的局部视图，如果与原视图按投影关系配置，可不标注。
其他表达方法
对称局部视图简化

## Slide 57
二.简化画法
简化画法包括:规定画法、省略画法和示意画法等
相同结构省略画法:
当机件具有相同结构(如齿、槽等)并按一定规律分布时，只需画出几个完整的结构，其余用细实线连接，但是必须注明该结构的总数。
其他表达方法
相同结构省略画法

## Slide 58
二.简化画法
简化画法包括:规定画法、省略画法和示意画法等
成规律分布孔省略画法:
机件上若干直径相同且成规律分布的孔，可以仅画出一个或少量几个，其余只需用细点画线表示其中心位置。
其他表达方法
成规律分布孔省略

## Slide 59
二.简化画法
简化画法包括:规定画法、省略画法和示意画法等
较长机件简化画法:
较长的机件(如轴、杆、型材、连杆等)沿长度方向的形状不变或按一定规律变化时，可断开后缩短绘制。长度方向尺寸必须标注实际长度。
其他表达方法
较长机件简化画法

## Slide 60
二.简化画法
简化画法包括:规定画法、省略画法和示意画法等
均布肋轮辐孔规定画法:
当机件回转体上均匀分布的肋、轮辐、孔等结构不处在剖切平面上时，可将这些结构旋转到剖切平面上画出。
其他表达方法
均布肋轮辐孔规定

## Slide 61
二.简化画法
简化画法包括:规定画法、省略画法和示意画法等
回转体上平面规定画法:
当回转体机件上的平面在图形中不能充分表示时，可用两条相交的细实线(称为平面符号)表示这些平面。
其他表达方法
回转体上平面规定

## Slide 62
二.简化画法
简化画法包括:规定画法、省略画法和示意画法等
机件滚花示意画法:
机件上的滚花结构，一般采用在轮廓附近用细实线局部画出的方法表示。
其他表达方法
机件滚花示意画法

## Slide 63
05
常用表达方法综合应用实例

## Slide 64
常用表达方法综合应用实例
蜗杆减速箱的表达方案
  分析视图

## Slide 65
常用表达方法综合应用实例
蜗杆减速箱的表达方案
  2.分部分、想形状
  壳体

## Slide 66
常用表达方法综合应用实例
蜗杆减速箱的表达方案
  2.分部分、想形状
  底板

## Slide 67
常用表达方法综合应用实例
蜗杆减速箱的表达方案
  2.分部分、想形状
  支撑板

## Slide 68
常用表达方法综合应用实例
蜗杆减速箱的表达方案
  2.分部分、想形状
  肋板

## Slide 69
常用表达方法综合应用实例
蜗杆减速箱的表达方案
  3.综合起来想形状

## Slide 70
大国工匠
马宇

## Slide 71: Thanks
广西水利电力职业技术学院
谢 谢