## Slide 1: 学习领域五 诊断与排除计算机故障

## Slide 2
知识导图

## Slide 3
工作任务1：了解计算机故障基础知识
5.1 计算机故障的分类；
5.2 计算机软件故障的概念及其产生的主要原因；
5.3 计算机硬件故障的概念及其产生的主要原因；
【直通职场】
【知识拓展】

## Slide 4
任务描述
通过前面几个章节内容的学习，我们了解了计算机的硬件系统结构、操作系统的安装与调试，理解了计算机工作的基本原理、掌握了计算机维修拆装的规范与技巧。作为从事计算机维修的工程师新手来说，自然会产生如下困惑：老工程师似乎什么故障都能解决？那么，技术大师们又是如何快速找到解决问题的思路和处理方法的呢？面对千奇百怪的故障现象，我们又该怎么办呢？
大家都已明白，计算机是由硬件和软件两大部分组成，因此，计算机的故障也就可分为硬件故障和软件故障两大类。计算机硬件就好比人的躯体，而计算机软件就好比人的灵魂，要想让计算机发挥完美的作用，除了要有结实过硬的“躯体”外，还必须要有完美高尚的“灵魂”，俗话说得好：“没有灵魂的计算机就是一堆废铁”。
本学习领域将带领大家从计算机的硬件故障和软件故障两个方面进行学习计算机的故障诊断与排除，它是本课程的重点、也是难点，通过本课程的学习，相信大家对电脑的维修一定会有很大的信心。

## Slide 5
任务清单：计算机故障基础知识
任务目标 | 素质目标： 具有良好的心理素质和责任意识； 养成较好的问题逻辑分析习惯。 知识目标： 掌握软件故障和硬件故障的基本概念； 掌握如何区分软件故障与硬件故障的方法。 能力目标： 能够独立区分某一故障现象是属于软件故障还是硬件故障。
任务重难点 | 重点： 掌握软件故障和硬件故障的基本概念； 掌握如何区分软件故障与硬件故障的方法。 难点： 掌握看似软件故障实为硬件故障的分析思路（如反复重启现象）。
任务内容* | 至少列举5个计算机故障现象，由学生举手抢答区分是软件故障还是硬件故障？
工具软件 | 万用表、螺丝刀
资源链接 | 微课、图例、PPT课件、网络搜索关键字、视频动画等。

## Slide 6
任务实施
1.分工分组：2人1组进行演练，组内每人轮流完成一次场景演练，并做好诊断分析过程记录。
A工程师：描述一种故障现象
B工程师：根据此故障现象回答故障原因，并说出是属于哪一类故障？
2.按照技术规范进行面对面交互演练，10分钟内完成，提交结果记录表，根据记录结果互评。
3.填写表格，记录故障诊断分析结果，完成实训报告。
故障现象 | 分析过程 | 结果
不加电 |  | 
开机黑屏 |  | 
网络无法连接 |  | 
开机后风扇狂转 |  | 
无法识别硬盘操作系统 |  | 

## Slide 7: 知识链接
5.1 计算机故障的分类
5.2 计算机软件故障的概念及其产生的主要原因
5.3 计算机硬件故障的概念及其产生的主要原因

## Slide 8
5.1 计算机故障的分类
计算机在使用的过程中难免会产生各种各样的故障现象，其现象千变万化、错综复杂。从维修分析的角度来看，通常会将计算机故障分为软件类故障和硬件类故障。
Notes: 计算机在使用的过程中难免会产生各种各样的故障现象，其现象千变万化、错综复杂。从维修分析的角度来看，通常会将计算机故障分为软件类故障和硬件类故障。

## Slide 9
5.2 计算机软件故障的概念及其产生的主要原因
计算机软件故障是指由于计算机系统兼容性、配置不当、感染病毒或使用操作不当等原因引起计算机无法正常运行的故障现象。
软件故障原因主要有以下几种：
1.两个或两个以上应用软件同时运行或应用软件与操作系统之间不兼容而引起的系统崩溃、蓝屏、死机、重启等现象；
2.删除某个应用软件时将系统文件或驱动程序丢失而引起的系统崩溃、功能失效、甚至无法启动系统等现象；
3.在下载应用软件时随机下载安装了某些病毒程序而引起的系统中毒，系统文件遭到破坏造成无法正常运行的现象；
4.计算机同时安装了多个杀毒软件，造成杀毒软件之间互相冲突而导致系统运行卡顿、死机等现象；
5.系统文件丢失或版本不匹配、内存冲突或耗尽、系统更新或升级时磁盘引导设置错误等；
6.BIOS程序版本过低或设置错误引起等。
Notes: 计算机软件故障是指由于计算机系统兼容性、配置不当、感染病毒或使用操作不当等原因引起计算机无法正常运行的故障现象。
软件故障原因主要有以下几种：
1.两个或两个以上应用软件同时运行或应用软件与操作系统之间不兼容而引起的系统崩溃、蓝屏、死机、重启等现象；
2.删除某个应用软件时将系统文件或驱动程序丢失而引起的系统崩溃、功能失效、甚至无法启动系统等现象；
3.在下载应用软件时随机下载安装了某些病毒程序而引起的系统中毒，系统文件遭到破坏造成无法正常运行的现象；
4.计算机同时安装了多个杀毒软件，造成杀毒软件之间互相冲突而导致系统运行卡顿、死机等现象；
5.系统文件丢失或版本不匹配、内存冲突或耗尽、系统更新或升级时磁盘引导设置错误等；
6.BIOS程序版本过低或设置错误引起等。

## Slide 10
5.3 计算机硬件故障的概念及其产生的主要原因
计算机硬件故障是指计算机硬件系统中内部硬件与外部硬件因使用不当而引起的接触不良，电路或器件损坏、硬件本身电性能下降等原因引起计算机无法正常运行的故障现象。
硬件故障原因主要有以下几种：
1.部件间的插口连接不匹配、插槽损坏、接触不良引起；
2.跳线设置错误引起的硬件之间发生冲突；
3.由于硬件厂商的不同造成硬件与硬件之间互不兼容，引起计算机死机、蓝屏、无法启动等疑难故障现象；
4.计算机使用一段时间后，设备部件的电性能下降、电路元器件虚焊、损坏引起功能失效，甚至无法正常启动工作的故障现象，如CPU散热不良、CPU超频不启动等；
5.主板聚积大量灰尘而导致主板短路，CMOS电池电量低或没电、主板芯片损坏等；
6.电脑部件本身质量不佳引起或装配结构不良引导引起的性能故障。
面对如此千变万化、错综复杂的计算机故障现象和故障原因。其实，我们只需要按照一定的维修原则，采用恰当的维修方法与维修技巧就一定能把故障排除。
Notes: 计算机硬件故障是指计算机硬件系统中内部硬件与外部硬件因使用不当而引起的接触不良，电路或器件损坏、硬件本身电性能下降等原因引起计算机无法正常运行的故障现象。
硬件故障原因主要有以下几种：
1.部件间的插口连接不匹配、插槽损坏、接触不良引起；
2.跳线设置错误引起的硬件之间发生冲突；
3.由于硬件厂商的不同造成硬件与硬件之间互不兼容，引起计算机死机、蓝屏、无法启动等疑难故障现象；
4.计算机使用一段时间后，设备部件的电性能下降、电路元器件虚焊、损坏引起功能失效，甚至无法正常启动工作的故障现象，如CPU散热不良、CPU超频不启动等；
5.主板聚积大量灰尘而导致主板短路，CMOS电池电量低或没电、主板芯片损坏等；
6.电脑部件本身质量不佳引起或装配结构不良引导引起的性能故障。
面对如此千变万化、错综复杂的计算机故障现象和故障原因。其实，我们只需要按照一定的维修原则，采用恰当的维修方法与维修技巧就一定能把故障排除。

## Slide 11
直通职场：如何解决无法通过无线信号连接外部网络的问题？
职场情境：
顾客送修一台笔记本电脑，不知道什么原因突然无法网络连接上网了，无线wifi处显示“地球”符号。
情境分析：首先，出现网络无法连接上网的原因会有很多，既可能是硬件故障，也可能是软件故障引起。可能原因如下：
1.查看此电脑是否具有网络设置开关，若有且处于关闭状态，则开启即可；
2.查看网卡驱动安装是否正常（在设备管理器中的网络适配器可看到）？若有问号或感叹号，则为异常，需重新安装网络驱动；
3.查看BIOS设置中的网卡开关是否处于“关闭”状态？若是，则“开启”即可；
4.以上三种情况都正常的情况下，则需拆机检查网卡安装是否到位？若异常，则重新安装即可；若无异常，则可能是网卡本身损坏引起，不过，在更换网卡之前，建议先重装下操作系统看看是否可恢复正常；
5.操作系统故障引起的无法上网，则需重装操作系统。
解决方案：软件故障的处理思路是打开无线网络开关、重新安装网卡驱动、重装操作系统；硬件故障的处理思路是排除网卡接触不良、更换网卡、更换主板。
Notes: 下面，我们就通过一个职场案例来分析，职场情境是这样的：顾客送修一台笔记本电脑，不知道什么原因突然无法网络连接上网了，无线wifi处显示“地球”符号。
此时，我们可以按以下思路进行分析：首先，出现网络无法连接上网的原因会有很多，既可能是硬件故障，也可能是软件故障引起。可能原因如下：
1.查看此电脑是否具有网络设置开关，若有且处于关闭状态，则开启即可；
2.查看网卡驱动安装是否正常（在设备管理器中的网络适配器可看到）？若有问号或感叹号，则为异常，需重新安装网络驱动；
3.查看BIOS设置中的网卡开关是否处于“关闭”状态？若是，则“开启”即可；
4.以上三种情况都正常的情况下，则需拆机检查网卡安装是否到位？若异常，则重新安装即可；若无异常，则可能是网卡本身损坏引起，不过，在更换网卡之前，建议先重装下操作系统看看是否可恢复正常；
5.操作系统故障引起的无法上网，则需重装操作系统。
最终得出的解决方案是：软件故障的处理思路是打开无线网络开关、重新安装网卡驱动、重装操作系统；硬件故障的处理思路是排除网卡接触不良、更换网卡、更换主板。
解决方案：软件故障的处理思路是打开无线网络开关、重新安装网卡驱动、重装操作系统；硬件故障的处理思路是排除网卡接触不良、更换网卡、更换主板。

## Slide 12
知识拓展：如何通过系统提示音或屏幕提示的错误信息来判断故障部位？
计算机常见故障可分为硬件和软件故障，某些时候可以通过系统提示音或者根据屏幕提示的错误信息来判断故障部位。
1．根据主机喇叭声响数来判断
声响数 | AMI BIOS | AWARD BIOS
1响 | 内存刷新故障 | 系统正常
2响 | 内存校验错 | CMOS设置错或主板RAM出错
3响 | 64K基本内存故障 | 显卡故障
4响 | 系统时钟或内存错 | 键盘出错
5响 | CPU故障 | 
6响 | 键盘故障 | 
7响 | 硬中断故障 | 
8响 | 显存错误 | 
9响 | 主板RAM、ROM校验错或显卡错 | 
10响 | CMOS出错 | 主板RAM、ROM错误
不停地响 |  | 内存、显卡或电源故障
Notes: 计算机常见故障可分为硬件和软件故障，某些时候可以通过系统提示音或者根据屏幕提示的错误信息来判断故障部位。
1．根据主机喇叭声响数来判断
（1）AMI的BIOS（1响 内存刷新故障，2响 内存校验错，3响 64K基本内存故障，4响 系统时钟或内存错，5响 CPU故障，6响 键盘故障，7响 硬中断故障，8响 显存错误，9响 主板RAM、ROM校验错或显卡错，10响 CMOS错）；
（2）AWARD的BIOS（1响 系统正常，2响 CMOS设置错或主板RAM出错，3响 显卡故障，4响 键盘错，10响 主板RAM、ROM错误，不停响内存、显卡或电源故障），然后进入 CMOS查找错误设置并进行修改，仍不行只有开机箱检查硬件.

## Slide 13
知识拓展：如何通过系统提示音或屏幕提示的错误信息来判断故障部位？
计算机常见故障可分为硬件和软件故障，某些时候可以通过系统提示音或者根据屏幕提示的错误信息来判断故障部位。
2．根据屏幕提示的错误信息判断
(1)CMOS Battery State LOW(CMOS电池不足)；
(2)Keyboard Interface Error(键盘接口错误)；
(3)Hard disk drive failure（硬盘故障）；
(4)Hard disk not present(硬盘参数错误)；
(5)Missing operating System(硬盘主引导区被破坏)；
(6)Non System Disk Or Disk Error(启动系统文件错误)；
(7)Replace Disk And Press A Key To Reboot(CMOS硬盘参数设置错误)；
(8)Invalid Media Type Reading Drive C:(硬盘参数不匹配)；
(9)Invalid Drive Specification(硬盘BOOT引导系统被破坏)；
(10)HDD Controller Failure BIOS(硬盘控制错误)；
(11)Drive Error (BIOS未收到硬盘响应信号)；
(12)Cache Memory Bad, Do Not Enable Cache(主板Cache故障)。
Notes: 2．根据屏幕提示的错误信息来判断故障部位，在此只列举了部分参考信息，同学们可以记录下来，并理解和记住它，以便提高故障维修效率。

## Slide 14
工作任务2：诊断计算机故障的基本原则
5.4 “从简单的事情做起”原则（从简原则）；
5.5 “先想后做”原则（规划原则）；
5.6 “先软后硬、由外到内”原则（谨慎原则）；
5.7 “抓核心问题”原则（核心原则）
【直通职场】
【知识拓展】

## Slide 15
任务描述
计算机系统可分为硬件系统和软件系统，只有硬件系统与软件系统有机的配合运行，才能实现各种各样的操作功能，这一运行过程是相当复杂的，而且计算机在使用一段时间后难免会出现这样那样的故障，故障现象纷繁复杂，出现的原因也很多。面对如此复杂的故障现象，我们通常可采用以下原则和方法得到解决：一是维修诊断四项基本原则，二是采用合适的维修方法和技巧。根据原则判断故障原因；使用合适维修方法判断并确定故障源；结合维修技巧与操作规范，找到排除故障的最终方案。

## Slide 16
任务清单：诊断计算机故障的基本原则
任务目标 | 素质目标： 具有良好的心理素质和责任意识 养成较好的问题逻辑分析习惯 知识目标： 理解诊断计算机故障四项基本原则的意义 掌握诊断计算机故障四项基本原则的运用场景 能力目标： 能够独立运用基本原则诊断计算机故障
任务重难点 | 重点： 养成诊断分析思路习惯 固化从简原则思维和掌握核心原则的运用 难点： 固化从简原则思维和掌握核心原则的运用
任务内容* | 每项基本原则至少列举出一个计算机故障现象案例，进行模拟演练
工具软件 | 无
资源链接 | 微课、图例、PPT课件、网络搜索关键字、视频动画等。

## Slide 17: 知识链接
5.4 “从简单的事情做起”原则（从简原则）
5.5 “先想后做”原则（规划原则）
5.6 “先软后硬、由外到内”原则（谨慎原则）
5.7 “抓核心问题”原则（核心原则）

## Slide 18
5.4 “从简单的事情做起”原则（从简原则）
Notes: 首先，我们来讲一讲从简原则，从简单的事情做起：
什么是简单的事情？通过用耳朵能听到、肉眼能发现异常现象的，就叫简单的事情。从简单的事情做起，就是指通过简单而又容易操作实施解决的事情做起。在实际维修过程中，最简单而又容易操作的事就是“观察”。
所谓“观察”，一般包括“望、闻、问、切”四个步骤。
望，一般可分为两个方面，一是看外观，包括是否变形、变色、裂纹等，主板线路是否有虚焊、脱焊现象；二是根据故障的表现状态来分析产生故障的原因。
闻，也可分为两个方面，一是听报警声和异响声，根据声音来判断故障部位；二是闻一闻主机是否有烧焦等异味。
问，是要了解故障发生前做了哪些操作、使用环境是否发生了变化。
切，主要是通过简单的操作如触摸元器件表面有无烫手的感觉（一般元器件表面温度为40℃～50℃，注意在触摸前要释放掉身上的静电），或者通过某些检测工具进行测试诊断。
故障检修前，首先要做的事情就是观察，包括以下几个方面的内容：
（1）对计算机所表现的特征、显示内容的观察。要了解计算机正常工作时应有的特征、正常状态，以便出现问题时好比较与正常情况下的差异。
（2）对计算机内部环境情况的观察（注意一般要在关闭外接电源的情况下进行）。灰尘是否太多、各部件的连接是否正确、器件颜色是否异常或变形的现象、指示灯的状态是否和平时一样等。
（3）对计算机的软硬件配置观察。了解安装了哪些硬件，系统资源的使用情况；使用的是哪种操作系统，安装了哪些应用软件；硬件的驱动程序版本等。
（4）对计算机周围环境的观察。所在位置是否存在电磁波或磁场的干扰、电源供电是否正常、各部件的连接是否正确、环境温度是否过高、湿度是否太大等等。

## Slide 19
5.5 “先想后做”原则（规划原则）
Notes: 接下来，我们再来看看规划原则中的1看2想3做是什么意思？
“看”就是指观察机器的现状（包括机器外观、显示状态、声音、键盘、网络等）、机器所工作的环境（工作电压、环境温湿度、粉尘、外部干扰等）、用户的操作习惯是否异常；
“想”就是对所观察到的故障状态，根据所掌握的知识理论和以往的工作经验寻找解决办法，如果问题没得到解决，就进行查阅相关资料等，然后根据查阅到的资料，结合自身已有的知识、经验来进行判断。对于自己不太了解或根本不了解的，一定要向有经验的老师或技术支持工程师咨询，寻求帮助。
“做”就是在找到可行性的解决方案以后进行的维修操作，维修时一定要按照规范的操作流程和维修步骤进行维修。

## Slide 20
5.6 “先软后硬、由外到内”原则（谨慎原则）
Notes: “先软后硬、由外到内”谨慎原则：从整个维修判断的过程来看，我们总是要先判断机器是为软件故障还是硬件故障？针对不同的故障现象，分析的方法也不一样。据不完全统计，对大多数用户来说，计算机日常使用中80％以上的故障现象是由于软件原因导致的“软故障”。 因此，要先排除软件问题后才着手检查硬件问题。在实施硬件维修时，要遵循“从简原则”先排除外部器件故障，再检查机器内部故障；先排除次要部件故障，再排除核心部件故障。（切记：为了安全起见，在硬件故障排查时务必在切断电源的情况下才能实施操作）。

## Slide 21
5.7 “抓核心问题”原则（核心原则）
Notes: 在维修的过程中除了要了解故障发生前的操作或使用环境外，还要尽可能地复现故障现象，了解真实的故障原因。一台故障机可能会发生不止一个故障现象，而是有两个或两个以上的故障现象（如：系统运行非常慢，还会间歇性蓝屏、硬盘有摩擦声音，有时无法进入系统等），而这些故障现象具有一定的相关联性。这时，应该先判断、解决主要的故障现象。当修复主要的故障现象后，再解决次要故障现象，当主要故障排除后，次要故障也许会随之消失了。
这一原则其实要告诉我们，在维修过程中要把精力完全放在主要问题上，避免次要问题干扰你的分析与判断。

## Slide 22
任务实施
1.分工分组：2人1组进行演练，组内每人轮流完成一次场景演练，并做好诊断分析过程记录。
A工程师：描述一种或几种混合型故障现象
B工程师：根据此故障现象回答说出故障诊断分析思路？（遵照四项基本原则）
2.按照服务规范要求进行面对面交互演练，10分钟内完成，提交并根据记录结果进行互评。
3.填写表格，记录故障诊断分析结果，完成实训报告。
故障现象 | 分析过程 | 结果
用户报修电脑不加电故障，工程师应从哪些方面进行诊断分析？ |  | 
用户报修电脑随机性地蓝屏，工程师应如何诊断？ |  | 
用户报修机器发现如下故障现象：系统运行非常慢、间歇性蓝屏、下载文件时容易死机、硬盘会发出摩擦声、电脑有时开机无法进入系统界面，工程师如何找出问题的核心点？ |  | 
用户报修机器发现如下故障现象：打游戏时随机性花屏、有时开机无显示、屏幕显示色彩异常、独立显卡随机性不转、屏幕有时无法设置最佳分辨率，工程师如何找出问题的核心点？ |  | 
用户报修机器反映如下故障现象：开机30秒后才进入界面、进入系统界面后随意打开一两程序CPU占用率就接近90%、系统运行时经常性死机、CPU风扇转动声音大、硬盘指示灯经常性闪动、机器配置为AMD E1-2100CPU、4G内存、500G笔记本机械硬盘、win10系统，根据这一情况，工程师如何找出问题的核心点？ |  | 

## Slide 23
直通职场：电脑同时出现多种故障现象，工程师应如何找准问题的关键点？
职场情境：
顾客送修一台笔记本电脑，故障现象为：系统运行非常慢、间歇性蓝屏、下载文件时容易死机、硬盘会发出摩擦声、电脑有时开机无法进入系统界面，工程师如何找出问题的核心点？
情境分析：
首先，根据顾客所描述的故障现象进行逐个分析，分别存哪些可能原因，然后再做出综合判断。参考分析如下：
1.系统运行慢，可能的原因有所打开的文件占用内存容量大、CPU占用率高，机器本身内存容量偏小，系统盘部分损坏，操作系统没有定期优化而引起的运行卡顿等原因；
2.间歇性蓝屏，可能的原因有内存条接触不良、硬盘部分数据损坏、屏幕本身故障、屏线接触不良或损坏，系统中毒等原因；
3.下载文件时容易死机，可能的原因有内存运行容量不足、硬盘部分坏道读写速度慢等；
4.硬盘会发出摩擦声，最大的可能是机械硬盘坏道引起的磁头与磁盘摩擦而发出的声音；
5.电脑有时开机无法进入系统界面，最大的可能是开机时无法正常进入硬盘系统而引起。
解决方案：
根据以上故障现象可能存在的原因进行综合分析，抓住核心问题，很快就能得出是机械硬盘损坏引起的，更换硬盘并重装操作系统，故障可得到解决。
Notes: 下面，我们就通过一个职场案例来分析，职场情境是这样的：顾客送修一台笔记本电脑，故障现象为：系统运行非常慢、间歇性蓝屏、下载文件时容易死机、硬盘会发出摩擦声、电脑有时开机无法进入系统界面，工程师如何找出问题的核心点？
此时，我们可以按以下思路进行分析： 首先，根据顾客所描述的故障现象进行逐个分析，分别存哪些可能原因，然后再做出综合判断。参考分析如下：
1.系统运行慢，可能的原因有所打开的文件占用内存容量大、CPU占用率高，机器本身内存容量偏小，系统盘部分损坏，操作系统没有定期优化而引起的运行卡顿等原因；
2.间歇性蓝屏，可能的原因有内存条接触不良、硬盘部分数据损坏、屏幕本身故障、屏线接触不良或损坏，系统中毒等原因；
3.下载文件时容易死机，可能的原因有内存运行容量不足、硬盘部分坏道读写速度慢等；
4.硬盘会发出摩擦声，最大的可能是机械硬盘坏道引起的磁头与磁盘摩擦而发出的声音；
5.电脑有时开机无法进入系统界面，最大的可能是开机时无法正常进入硬盘系统而引起。
解决方案：根据以上故障现象可能存在的原因进行综合分析，抓住核心问题，很快就能得出是机械硬盘损坏引起的，更换硬盘并重装操作系统，故障可得到解决。

## Slide 24
知识拓展：电脑故障的检查和处理基本流程
在电脑出现故障时，通常会按以下几点进行检查和处理：
1.首先检查主机的外部环境情况（电源的连接，外部温度，电磁干扰等）；
2.然后检查主机内部环境（灰尘、连接、器件颜色变化、部件的形状、指示灯的状态等）；
3.观察电脑的软硬件配置(操作系统版本，CPU、内存、显卡、硬盘等配置是否满足需求)；
4.资源的使用情况（故障发生前安装了何种硬件或软件，做了哪些操作等）；
5.硬件设备的驱动程序版本是否存在兼容性问题等。
Notes: 接下来，再给在大家讲讲电脑故障的检查和处理基本流程：
在电脑出现故障时，通常会按以下几点进行检查和处理：
1.首先检查主机的外部环境情况（比如：电源的连接，外部温度，电磁干扰等）；
2.然后检查主机内部环境（如：灰尘、连接、器件颜色变化、部件的形状、指示灯的状态等）；
3.观察电脑的软硬件配置(如：操作系统版本，CPU、内存、显卡、硬盘等配置是否满足需求)；
4.资源的使用情况（故障发生前安装了何种硬件或软件，做了哪些操作等）；
5.硬件设备的驱动程序版本是否存在兼容性问题等。

## Slide 25
工作任务3：诊断计算机故障的流程
5.8 诊断计算机软件故障的基本思路与处理方法；
5.9 诊断分析硬件故障的基本思路与处理方法；
【直通职场】
【知识拓展】

## Slide 26
任务描述
前面，我们讲到计算机系统可分为硬件系统和软件系统，只有硬件系统与软件系的完美配合才能充分发挥计算机的功能作用。因此，我们在实际维修的过程，也可以从这两个方面进行诊断分析。
计算机软件故障，通常是由于系统软件与应用软件或应用软件之间不兼容、使用者非法操作或误操作、系统软件中毒等原因引起的；计算机硬件故障，通常是由于硬件与硬件之间不兼容、安装不当、接线错误或不良、元器件（部件）质量问题、电磁干扰、电源工作不良等原因引起。
当计算机出现故障时，往往不会只有一种故障现象，通常会伴随着多种现象同时出现，某些情况下有的软件故障也可以转化为硬件故障，具体的故障原因纷繁复杂，因此，我们在诊断分析计算机故障时，就应遵照一定的规则流程，以免出现误判而影响工作效率。

## Slide 27
任务清单：诊断分析计算机故障的流程
任务目标 | 素质目标： 具有良好的心理素质和责任意识 养成较好的问题逻辑分析习惯 知识目标： 掌握诊断分析计算机软硬件故障的基本原因 掌握诊断分析计算机软硬件故障的基本流程 能力目标： 能够独立清晰地运用诊断分析计算机故障的流程
任务重难点 | 重点： 养成诊断分析思路习惯 计算机软硬件故障分析诊断流程的运用 难点： 计算机软硬件故障分析诊断流程的运用
任务内容* | 理解并掌握计算机软硬件故障的诊断分析流程
工具软件 | 无
资源链接 | 微课、图例、PPT课件、网络搜索关键字、视频动画等。

## Slide 28: 知识链接
5.8 诊断计算机软件故障的基本思路与处理方法
5.9 诊断分析硬件故障的基本思路与处理方法

## Slide 29
5.8 诊断计算机软件故障的基本思路与处理方法
Notes: 下面，我们先来学习诊断计算机故障的基本思路与处理方法：
如前所述，计算机软件故障主要是指由应用软件和系统软件的不兼容或系统软件被破坏等原因引起的系统不能正常启动和工作的现象。如BIOS中的某些设置被修改后造成的找不到硬盘系统、驱动程序无法正常安装等各种各样的故障现象。计算机软件故障，一般可通过恢复系统正确设置、软件杀毒、驱动程序的卸载与安装、操作系统的恢复与重装等方式来解决。图中，我们列举了五种常见的软件故障现象，及其产生故障的主要原因和相应的处理方法，大家可以参考下：比如，应用软件APP无法使用时，首先检查“驱动程序是否正确安装”，如果没有安装或者安装不匹配时就可以进行重新安装或卸载后重新安装；其次再检查是否有病毒侵入，系统参数设置是否被修改错误，此时可以重启电脑进入系统安全模式检查是否正确，若正常则是系统软件故障，重装系统即可；有时也应注意所安装的应用软件APP与其它APP发生冲突，不兼容不匹配引起的故障，此时可以更换APP软件版本试试或直接咨询相应的应用软件厂商协助处理。

## Slide 30
5.9 诊断分析硬件故障的基本思路与处理方法
Notes: 如前所述，计算机硬件故障通常是由于硬件与硬件之间不兼容、安装不当、接线错误或不良、元器件（部件）质量问题、电磁干扰、电源工作不良等原因引起。
计算机硬件故障主要可分为以下几大类，电源故障、显示器故障、内存故障、硬盘故障、主板故障、CPU故障、显卡故障、其它故障。
从最基本的电源插头开始，深入电脑硬件系统的每一个部分，以便了解检修硬件故障的顺序。
图中所示是硬件故障维修的基本诊断流程图，同学们按照这个流程图就可以基本确定故障发生的大致部位了，要认真理解哦！

## Slide 31
5.9 电脑启动时硬件故障检测流程
Notes: 在了解电脑硬件工作原理之后就可以按照电脑启动时检测硬件的顺序来进一步了解硬件故障产生的范围，以及可能引起的后果。
比如：电脑加电开机自检正常情况下，显示器、键盘、状态指示灯会发生闪烁现象，如果没有闪烁说明CPU自检不通过，就会出现死机、卡LOGO、无法启动计算机。

## Slide 32
任务实施
1.分工分组：3人1组进行演练，组内每人轮流完成一次场景演练。
工程师1人：如何实施计算机系统开机启动优化设置
记录员1人：负责对照记录表进行调试操作记录，并提交结果
摄像1人：负责对演练全程记录
2. 每组提供计算机一台，按照技术规范进行面对面交互演练，10分钟内完成，提交结果记录表，根据视频
及记录结果互评。
3.填写表格，记录操作过程，完成实训报告。
常用可调试项 | 操作过程 | 结果（熟练程度）
优化开机启动项 |  | 
设置虚拟内存 |  | 
整理磁盘空间 |  | 
清理垃圾/临时文件 |  | 
禁止系统自动更新 |  | 

## Slide 33
直通职场：如何排除笔记本电脑外接音箱或耳机有声音，内置无声音？
职场情境：顾客送修一台笔记本电脑，故障现象为：外接音箱或耳机有声音，
内置喇叭无声音，工程师应如何梳理故障诊断思路？
情境分析：出现此故障现象，可能存在的原因有很多，我们还是要按照故障诊
断故障的基本原则和诊断故障的流程来进行分析。参考分析如下：
1.遵循“从简单的事情做起”原则，首先检查外接耳机接口是否异常（
受潮或异物堵住短路引起），若是，则清洁清理后一般可解决，若不
是，则进入下一步；
2.遵循“先软后硬”原则；检查声卡驱动安装是否正确，可尝试重新安装；
3.拆机维修时也应遵循“从简单的事情做起”原则，先排除连接线装配不
良的问题，然后检查音频接口、喇叭自身是否损坏；
4.在排除主板外围相关部件无异常损坏的情况下，最后才决定更换主板以
排除故障。
解决方案：本例中，最后检查发现是由于外接耳机接口内部有引脚短路引起，
在无法进行二级焊接维修的情况下采用更换主板后，故障得到解决。
Notes: 同学们，下面我们就以“如何排除笔记本电脑外接音箱或耳机有声音，而内无声音？”这个案例给大家梳理一下故障诊断思路与处理方法：
情境是这样的：顾客送修一台笔记本电脑，故障现象为：外接音箱或耳机有声音，内置喇叭无声音，工程师应如何梳理故障诊断思路？
情境分析：出现此故障现象，可能存在的原因有很多，我们还是要按照故障诊断故障的基本原则和诊断故障的流程来进行分析。参考分析如下：
1.遵循“从简单的事情做起”原则，首先检查外接耳机接口是否异常（受潮或异物堵住短路引起），若是，则清洁清理后一般可解决，若不是，则进入下一步；
2.遵循“先软后硬”原则；检查声卡驱动安装是否正确，可尝试重新安装；
3.拆机维修时也应遵循“从简单的事情做起”原则，先排除连接线装配不良的问题，然后检查音频接口、喇叭自身是否损坏；
4.在排除主板外围相关部件无异常损坏的情况下，最后才决定更换主板以排除故障。
解决方案：本例中，最后检查发现是由于外接耳机接口内部有引脚短路引起，在无法进行二级焊接维修的情况下采用更换主板后，故障得到解决。

## Slide 34
知识拓展：电脑故障诊断分析参考模板
1.笔记本按下主机电源开关后，主机不加电，笔记本电脑不加电故障分析参考模板
Notes: 下面，我们再提供几个笔记本电脑故障的诊断分析流程，供同学们参考，同学们在以后的工作中可以按此流程进行梳理总结。
第1个案例，笔记本按下主机电源开关后，主机不加电故障分析参考模板如下：
首先尝试更换适配器，如果故障排除则说明是适配器损坏引起；如果更换适配器无效则可拆卸下电池由适配器直接供电，此时如果正常开机则说明是电池损坏引起，更换电池即可；如果适配器直接供电也无法正常启动的话，则应考虑更换电源开关板了；如果更换电池和电源开关板后依然无法开机的则应考虑更换主板了。

## Slide 35
知识拓展：电脑故障诊断分析参考模板
2. 笔记本电脑显示屏暗故障分析参考模板
Notes: 第2个案例，笔记本电脑显示屏暗故障分析参考模板如下：
首先尝试插拔屏线，如果故障排除则说明是屏线接触不良引起；如果插拔屏线无效则可调换一根屏线试试，如果故障排除则说明是屏线损坏引起，更换屏线即可；如果调换屏线依然无效的话，则应考虑更换屏幕的电源背板了；如果更换电源背板和屏线后依然无法排除故障的则应考虑更换整块屏幕了。

## Slide 36
知识拓展：电脑故障诊断分析参考模板
3. 笔记本电脑屏幕显示花屏故障分析参考模板
Notes: 第3个案例，笔记本电脑屏幕显示花屏故障分析参考模板如下：
首先尝试外接一块显示器查看故障是否复现，如果故障排除则说明是显卡、主板故障引起，需更换显卡或主板；如果外接显示屏故障不复现则可插拔屏线测试，如果故障排除则说明是屏线接触不良引起，重装安装牢固即可；如果插拔屏线依然无效的话，则应考虑更换屏线了；如果更换屏线后依然无法排除故障的则应考虑更换整块屏幕了。

## Slide 37
知识拓展：电脑故障诊断分析参考模板
4.笔记本电脑开机后或重启时，电源指示灯亮但无显示，也无报警声故障分析参考模板
Notes: 第4个案例，笔记本电脑开机后或重启时，电源指示灯亮但无显示，也无报警声故障分析参考模板：
这个案例就由同学们自已分析，理顺思路了，相信大家一定行，加油哦！

## Slide 38
工作任务4：排除计算机故障的常用方法
5.10 观察法的运用
5.11 隔离法的运用
5.12 最小系统法的运用
5.13 逐步添加去除法的运用
5.14 替换法的运用
5.15 比较法的运用
5.16 特殊维修方法的运用
【直通职场】
【知识拓展】

## Slide 39
任务描述
通过前面几个章节的学习，我们了解到计算机出现故障时的表现形式是千奇百怪的，故障原因也是朴朔述离的，既有软件故障原因，也有硬件故障原因，更复杂的还有软件故障和硬件故障的混合呈现，想要快速准确找出具体原因几乎是不太可能的。那么，在实际工作中遇到计算机出现故障就束手无策了吗？答案是否定的，计算机产生故障的原因虽然很多，但是只要依据一定的思考分析原则，再加上恰当的维修处理方法，最终总能把疑难问题解决掉。因此，本节内容将给大家相对详细地介绍排除计算机故障的常用维修方法。

## Slide 40
任务清单：排除计算机故障的常用方法
任务目标 | 素质目标： 具有良好的心理素质和责任意识 养成较好的问题逻辑分析习惯 知识目标： 掌握排除计算机故障的常用方法有哪些？ 掌握排除计算机故障常用方法的具体运用 能力目标： 能够独立灵活运用排除计算机故障常用方法解决实际问题
任务重难点 | 重点： 养成良好操作习惯 掌握在运用排除计算机故障常用方法时应注意的事项 难点： 灵活运用排除计算机故障常用方法解决实际问题
任务内容* | 掌握排除计算机故障常用方法的具体运用
工具软件 | 万用表、螺丝刀、镊子、剪线钳等
资源链接 | 微课、图例、PPT课件、网络搜索关键字、视频动画等。

## Slide 41: 知识链接
5.10 观察法的运用
5.11 隔离法的运用
5.12 最小系统法的运用
5.13 逐步添加去除法的运用
5.14 替换法的运用
5.15 比较法的运用
5.16 特殊维修方法的运用
Notes: 排除计算机故障的常用方法通常可分为以下几种：
1.观察法；2.隔离法；3.替换法；4.最小系统法；5.逐步添加去除法；6.比较法。
其中，观察法、隔离法、替换法是最基础的维修方法，而最小系统法和逐步添加去除法是隔离法的衍生方法；比较法是替换法的衍生方法；
除此之外，还有几种特殊维修方法，比如释放电荷法、清洁法、敲打法、清除法等等。

## Slide 42
5.10 观察法的运用
Notes: 所谓“观察法”，是指用眼看、用耳听、用鼻闻、用口问，加上简单的操作检测就能判断出故障原因的维修方法。那么，在实际使用过程中应观察什么，如何观察呢？
1．与用户充分沟通，通过用户的描述来了解电脑出现故障前后的具体表现，从而判断是真故障还是假故障（操作性故障）？若是假故障，指导用户注意操作即可；
2．观察用户电脑使用环境，环境温度、湿度、灰尘、市电稳定情况，若不符合说明书所要求范围，则建议用户改善周围环境后再使用；
3．了解用户电脑的软硬件使用状态，包括软件种类、版本、驱动安装和硬件配置兼容性问题，找到问题的根源就好解决了；
4．用户所描述的故障现象尽可能地让用户本人来操作，观察所述现象是否能复现，过程中可观察到用户的操作方式方法是否得当；
5．检测时注意观察系统板卡插头、插座是否歪斜，电阻、电容引脚是否短路，表面是否烧焦、凸起，芯片表面是否开裂，主板上铜箔是否烧断，查看有无异物掉进主板元器件之间(造成短路)，也可查看板上有无烧焦变色之处，印刷电路板上的走线(铜箔)是否断裂等等。

## Slide 43
5.11 隔离法的运用
Notes: 所谓“隔离法”，是指将可能会引起电脑故障的部件进行分离，从而判断故障现象是否消失的一种维修方法。它几乎存在每一次的维修过程中，是最基本的一种维修思路。那么，在实际使用过程中应隔离什么，如何隔离呢？
1．硬件的隔离，从简单、容易操作的事情做起，隔离与电脑使用无关的外部物品，隔离电脑外部设备间的距离，逐个拔除或屏蔽可能会引起故障的部件，确定故障源；
2．软件的隔离，停止或卸载可能会引起故障的应用软件或驱动程序，甚至可测试在安全模式下故障现象是否消失，判断是系统软件故障还是应用软件故障；
3．隔离操作时，切记每隔离一个部件时都应在断电的情况下进行，以免造成新的故障现象出现。

## Slide 44
5.12 最小系统法的运用
Notes: 所谓“最小系统”，是指用户反映计算机发生故障后，能使计算机故障现象复现或不复现的最基本硬件环境和软件环境。最小系统一定包含或排除与要判定的功能相关的硬件和软件，这就需要对电脑的基本工作原理有较为清晰的认识与理解。通常情况下，计算机最小系统可分为两种形式：
1．硬件最小系统法
由电源、主板、CPU、内存、显卡、显示器及辅助线路组成。整个系统可以通过主板BIOS报警声和开机BIOS自检信息来判断这几个核心配件部分是否可正常工作。
计算机硬件最小化系统，通常可分以下几种情况：
启动型最小化系统所需主要部件有：主板、电源、CPU(散热风扇)；
屏幕点亮型最小化系统所需主要部件有：主板、电源、CPU、内存、显卡、显示器；
进入系统界面型最小化系统所需主要部件有：主板、电源、CPU、内存、显卡、显示器、硬盘、键盘。
2．软件最小系统法
在基本的硬件设备电源、主板、CPU、内存、显卡、显示器、键盘和硬盘基础上，启动操作系统并进入安全模式下判断系统是否可以完成正常的启动与运行。
计算机软件最小化系统，通常可分以下几种情况：
能正常进入BIOS设置界面并可设置相关参数；
能正常进入PE操作系统界面并能正常操作；
能正常进入操作系统安全模式；
能正常进入操作系统使用界面，但某些功能模块失效。
最小系统法，主要是先判断在最基本的软、硬件环境中，系统是否可以正常工作？如果不能正常工作，即可判定最基本的软、硬件有故障，从而起到故障隔离的作用。
使用最小系统法的目的是隔离故障，它是隔离法的一种特殊形式。

## Slide 45
5.13 逐步添加去除法的运用
Notes: 所谓“逐步添加法”，是指以最小系统为基础，一次向系统添加一个部件硬件或软件部件，直至故障现象出现的维修方法。
所谓“逐步去除法”，是指以故障系统为基础，一次向系统去除一个部件硬件或软件部件，直至故障现象不出现为止的维修方法。
特别强调：每次添加或去除硬件部件时务必做到断电后才操作，而且每次添加或去除时不是同时添加或去除多个部件。

## Slide 46
5.14 替换法的运用
  特别强调：在进行替换之前，必须确认用来替换的部件必须完好的！
Notes: 所谓“替换法”，是指用好的部件去代替可能有故障的部件，以故障现象是否消失来判断的一种维修方法。特别强调：在进行替换之前，必须确认用来替换的部件必须完好的。好的部件可以是同型号的，也可以是不同型号的。替换法是维修工程师最常用的方法，替换法是在使用基它维修方法基本确定到故障部件后所采用的一种维修方法。替换法在使用时，尽量遵循以下几个原则：
1．根据“观察”现象，确定需要替换的部件或设备；
2．根据“繁简程度”进行替换（遵循一切从简单的事情做起原则）；
3．根据“故障率”来决定部件替换顺序，根据以往维修经验先从故障率高的部件开始检查维修。首先查看与怀疑有故障的部件相连接的连接线接触是否良好、安装是否到位等，然后是替换怀疑有故障的部件，其次是替换供电部件，最后才是与之相关的其它部件。
替换部件是否有效，最终取决于部件替换前后故障现象是否发生了改变，或者所要排除的故障现象是否已经消失为准。另外需要注意的是，所替换下来的部件最好安装在本身运行正常的电脑上，观察是否出现故障，若能出现故障则说明所替换的部件确实是故障件。

## Slide 47
5.15 比较法的运用
Notes: 所谓“比较法”，是指观察维修部件替换前后的现象是否发生改变的一种维修方法。比较法既可针对同一机器维修前后进行比较，也可将所修机器与其它正常机器进行比较。因此，我们要认识到，任何一个维修动作的目的是“改变”，没有改变的维修动作是无任何意义的。比较法在使用时，要注意以下几点：
1．通常情况下，只对机器的外观、配置、现象三个方面进行比较；
2．不同品牌机器一般不具有可比性，但在系统配置相当的情况下使用性能上具有可较性；
3．同一品牌不同时期的软硬件产品一般不具有可比性；
4．同一机器不同的使用环境针对某一使用性能具有可比性。
比较法的使用是维修效果的最佳验证方式。比较法除了用于维修服务过程，也可以应用于产品销售服务过程中，通过比较，可以让客户容易所推荐产品的优越性。

## Slide 48
5.16 特殊维修方法的运用
所谓“特殊维修方法”，是指在实际维修服务的过程中除了以上六种常用维修方法外，还可通过某些特殊而又快捷的维修操作来解决故障问题的维修方法。不同的工程师有不同的经验技巧，在此仅介绍以下几种特殊维修方法：
1．释放电荷法，是指在机器完全断电的情况下，按住主电源开关3秒钟或按开关键3 次，以达到释放机器残余电荷的目的。这一方法通常能解决看似很复杂的故障现象；
2．清除法，是在释放残余电荷后无法排除故障时清除CMOS缓存信息或清除机器内部灰尘，就能解决问题的维修方法。此方法往往简单而有效；
3．升降温法，是通过提高或降低电脑使用环境的温度来查看故障现象是否变化的维修方法，有时也可单独升高或降低某部分电路工作电压来观察元器件温度是否异常；
4．敲打法，一般用于怀疑电脑中某部件有接触不良而产生故障时的特殊维修方法，通过振动、适当的扭曲，甚至用橡胶锤敲打部件或设备的特定部件来使故障复现或不复现，从而判断故障部件的维修方法。
Notes: 所谓“特殊维修方法”，是指在实际维修服务的过程中除了以上六种常用维修方法外，还可通过某些特殊而又快捷的维修操作来解决故障问题的维修方法。不同的工程师有不同的经验技巧，在此仅介绍以下几种特殊维修方法：
1．释放电荷法，是指在机器完全断电的情况下，按住主电源开关3秒钟或按开关键3 次，以达到释放机器残余电荷的目的。这一方法通常能解决看似很复杂的故障现象；
2．清除法，是在释放残余电荷后无法排除故障时清除CMOS缓存信息或清除机器内部灰尘，就能解决问题的维修方法。此方法往往简单而有效；
3．升降温法，是通过提高或降低电脑使用环境的温度来查看故障现象是否变化的维修方法，有时也可单独升高或降低某部分电路工作电压来观察元器件温度是否异常；
4．敲打法，一般用于怀疑电脑中某部件有接触不良而产生故障时的特殊维修方法，通过振动、适当的扭曲，甚至用橡胶锤敲打部件或设备的特定部件来使故障复现或不复现，从而判断故障部件的维修方法。

## Slide 49
任务实施
1.分组讨论（可根据班级人数情况来分）：
每个小组由组长组织按照本节学习内容进行有序讨论分析，组内
每位成员必须共同参与，并由副组长负责做好讨论记录。
2.按照服务规范话述要求对表内所列故障现象进行分析讨论，最后
由讲师根据记录结果进行综合评比，并按约定的奖励机制进行奖励。
3.填写表格，记录讨论过程，完成实训报告。

## Slide 50
任务实施
维修案例 | 方法运用 | 分析讨论过程（只描述关键点） | 结果（最终方案）
笔记本电脑玩游戏随机黑屏 |  |  | 
笔记本电脑间歇性蓝屏 蓝屏故障偶尔发生，不易重现 用户安装非正版操作系统 机器安装了多个安全软件（瑞星，360安全卫士，金山保镖） |  |  | 
笔记本电脑经常不加电 主机外接有UPS电源 电脑插板接有空调 主机内部插有非标配的独立显卡 主机后面USB口连接了一个打印机、扫描仪、手写板 |  |  | 
台式电脑噪音大 |  |  | 
一台笔记本电脑刚装好纯净版操作系统，使用驱动自动安装工具，装好驱动以后系统就变得很慢，而且还随机死机。 |  |  | 
间歇性蓝屏 工程师通过最小系统法基本锁定故障件为内存、CPU、主板 |  |  | 
AMD平台的台式机经常随机性加电无显，工程师通过最小化判断内存故障，更换内存故障排除，但换下来的内存返回厂商却被判定为无故障，这是为何？ |  |  | 
刚买的笔记本电脑温度很高 工程师测试后发现温度正常，用户不认可。 |  |  | 
笔记本间歇性蓝屏更换主板后故障排除，但用户反映CPU风扇噪音大，使用起来不太放心。 经检测该风扇噪音应属于正常范围并非故障。 |  |  | 

## Slide 51
直通职场：如何排除笔记本电脑黑屏故障？
职场情境：顾客送修一台笔记本电脑，故障现象为：显示黑屏。工程师应采何种方法来处理呢？
情境分析：出现此故障现象，可能存在的原因有很多，首先按照故障诊断故障的基本原则和流程进行分析，然后选择最合适的维修方法进行处理。处理思路和维修方法参考如下：
1.采用观察法，观察机器外观是否有磕碰痕迹？观察屏幕是否有裂纹？屏幕上是否只显示一个鼠标箭头？外观有磕碰痕迹有可能是屏幕损坏或显示接口松动引起。屏幕有裂纹，则必须要换屏幕了。若屏幕上只显示一个鼠标箭头，可以同时按下Ctrl+Shift+Esc快捷键调出“任务管理器”如图5-8所示,点击展开左上角菜单项文件选择新任务如图5-9所示，在弹出的方框中输入explorer.exe，点击确定即可如图5-10所示。或者采用软件系统最小化进行测试，电脑重启进入安全模式，搜索“程序和功能”进入后按时间排序找到最近安装的程序并卸载尝试；
2.采用替换法，首先外接一个显示器观察显示是否正常？若正常，则说明主板、内存、显卡、硬盘是正常的，可能原因是屏线或屏幕损坏引起，可优先更换屏幕；若不正常，则说明主板、内存、显卡可能存在故障，可优先重装或更换内存条处理。
Notes: 职场情境：顾客送修一台笔记本电脑，故障现象为：显示黑屏。工程师应采何种维修方法来处理呢？
情境分析：出现此故障现象，可能存在的原因有很多，首先按照故障诊断故障的基本原则和流程进行分析，然后选择最合适的维修方法进行处理。处理思路和维修方法参考如下：
1.采用观察法，观察机器外观是否有磕碰痕迹？观察屏幕是否有裂纹？屏幕上是否只显示一个鼠标箭头？外观有磕碰痕迹有可能是屏幕损坏或显示接口松动引起。屏幕有裂纹，则必须要换屏幕了。若屏幕上只显示一个鼠标箭头，可以同时按下Ctrl+Shift+Esc快捷键调出“任务管理器”如图5-8所示,点击展开左上角菜单项文件选择新任务如图5-9所示，在弹出的方框中输入explorer.exe，点击确定即可如图5-10所示。或者采用软件系统最小化进行测试，电脑重启进入安全模式，搜索“程序和功能”进入后按时间排序找到最近安装的程序并卸载尝试；
2.采用替换法，首先外接一个显示器观察显示是否正常？若正常，则说明主板、内存、显卡、硬盘是正常的，可能原因是屏线或屏幕损坏引起，可优先更换屏幕；若不正常，则说明主板、内存、显卡可能存在故障，可优先重装或更换内存条处理。

## Slide 52
直通职场：如何排除笔记本电脑黑屏故障？
解决方案：经现场认真观察具体现象时发现，屏幕上只显示一个鼠标箭头，因此按下图所示操作后得到解决。
按下Ctrl+Shift+Esc快捷键调出“任务管理器”
点击展开左上角菜单项文件选择新任务
在弹出的方框中输入explorer.exe，点击确定即可
Notes: 解决方案：经现场认真观察具体现象时发现，屏幕上只显示一个鼠标箭头，因此按下图所示操作后得到解决。
按下Ctrl+Shift+Esc快捷键调出“任务管理器”，点击展开左上角菜单项文件选择新任务，在弹出的方框中输入explorer.exe，点击确定即可。

## Slide 53
知识拓展：电脑维修的四个基本步骤
了解情况
复现故障
判断维修
检验验机
Notes: 维修的四个基本步骤
1．了解情况
即在维修服务开始前，与用户沟通进行充分的沟通，尽可能地了解故障发生前后的情况，如故障是何时发生、发生的频次、故障发生前做过哪些操作，所使用的软硬件环境如何等，进行初步的判断。使现场维修效率及判断的准确性得到提高。了解用户所述的故障现象与技术标准是否有冲突或误解。 在向用户了解情况的过程中，有时也能有效地挖掘客户潜在的需求，促成产品的销售，提升服务品质。
2．复现故障
即在与用户充分沟通的情况下，需确认用户所报修故障现象是否真实存在，是否还有其它故障存在。避免判断失误，提高故障诊断准确性和一次服务到位率。 进行故障复现时切记安全问题，避免故障范围的扩大。复现操作尽量由用户本人来操作，过程中可以观察用户的操作习惯是否得当，故障现象是如何出现的。
3．判断维修
即对所见的故障现象进行判断、定位，找出产生故障的原因，并进行修复的过程。在进行判断维修的过程中，应遵循“诊断计算机故障的基本原则”、“诊断计算机故障的流程”、“排除计算机故障的常用方法”、及后面所说的“维修注意事项”所述内容进行操作。
4．检验验机
即故障机器维修后必须进行检验，确认所复现或发现的故障现象是否已得到解决，且不存在其它可见故障，尽可能消除用户未发现的故障，并及时排除它。检验验机是维修过程中的一个重要环节，它是既对用户负责，也是对工程师自已负责的体现。

## Slide 54
知识拓展：电脑维修注意事项
1．随机性复杂故障
针对随机性复杂故障时，要先了解故障发生的频次、时间、环境、操作等，然后根据维修经验或求助于技术支持找到稳定故障的规律和方法，其次根据先软后硬的原则进行谨慎换件维修。
2．感受类或特定“问题”
针对感受类或特定“问题”时，要先根据厂商既有标准判断用户的需求是否属于正常使用范畴，而后采取与同款机型进行比较确定是否具有改善的空间，若无可改善的空间，则应谨慎维修。
3．软件调试安装应注意的问题
即在使用纯净版操作系统、官网驱动安装时，皆应对数据谨慎操作（电脑有价、数据无价）；在应用软件出现故障时可尝试安装其它版本。
4．清洁维修时
即在做清洁维修时，应注意选择合适的清洁工具，进行全方位的清洁处理。过程中一律禁止带电操作，对于受潮（或进液）的机器应采取先清洁后自然风干的原则处理。
Notes: 面对一些特定类的故障时，我们应注意采用特殊的维修方法，以及在维修时应注意的操作：
1．随机性复杂故障
针对随机性复杂故障时，要先了解故障发生的频次、时间、环境、操作等，然后根据维修经验或求助于技术支持找到稳定故障的规律和方法，其次根据先软后硬的原则进行谨慎换件维修。
2．感受类或特定“问题”
针对感受类或特定“问题”时，要先根据厂商既有标准判断用户的需求是否属于正常使用范畴，而后采取与同款机型进行比较确定是否具有改善的空间，若无可改善的空间，则应谨慎维修。
3．软件调试安装应注意的问题
即在使用纯净版操作系统、官网驱动安装时，皆应对数据谨慎操作（电脑有价、数据无价）；在应用软件出现故障时可尝试安装其它版本。
4．清洁维修时
即在做清洁维修时，应注意选择合适的清洁工具，进行全方位的清洁处理。过程中一律禁止带电操作，对于受潮（或进液）的机器应采取先清洁后自然风干的原则处理。

## Slide 55
工作任务4：分析计算机常见故障案例
5.17 台式计算机常见故障诊断分析案例
5.18 笔记本电脑常见故障诊断分析案例
【直通职场】
【知识拓展】

## Slide 56
任务描述
在现在科技发达的时代，计算机的广泛使用，如办公自动化、网络游戏、远程服务支持等，计算机在我们的日常生活、工作中已经不可或缺，它带给我们方便，提高了我们工作的效率。但是，只要是个东西就会出现故障，计算机也不例外。接下来就给大家介绍下计算机常见的故障案例。

## Slide 57
任务清单：分析计算机常见故障案例
任务目标 | 素质目标： 具有良好的心理素质和责任意识 养成较好的问题逻辑分析习惯 知识目标： 掌握计算机常见故障的产生原因有哪些？ 掌握计算机常见故障的基本处理方式方法 能力目标： 能够独立灵活运用排除计算机故障，解决实际问题
任务重难点 | 重点： 掌握计算机常见故障的基本处理方式方法 难点： 独立灵活运用排除计算机故障，解决实际问题
任务内容* | 掌握计算机常见故障的产生原因及其处理的方式方法
工具软件 | 万用表、螺丝刀、镊子、剪线钳等
资源链接 | 微课、图例、PPT课件、网络搜索关键字、视频动画等。

## Slide 58: 知识链接
5.17 台式计算机常见故障诊断分析案例
5.18 笔记本电脑常见故障诊断分析案例
Notes: 排除计算机故障的常用方法通常可分为以下几种：
1.观察法；2.隔离法；3.替换法；4.最小系统法；5.逐步添加去除法；6.比较法。
其中，观察法、隔离法、替换法是最基础的维修方法，而最小系统法和逐步添加去除法是隔离法的衍生方法；比较法是替换法的衍生方法；
除此之外，还有几种特殊维修方法，比如释放电荷法、清洁法、敲打法、清除法等等。

## Slide 59
5.17 台式计算机常见故障诊断分析案例（部分案例仅供参考）
部件 | 故障原因 | 常见故障现象 | 处理方案 | 注意事项
主板 | 电子元器件虚焊或损坏、线路腐蚀断线、与外接部件不兼容不匹配 | 不启动，不显示，死机，重启，蓝屏等各式各样的故障现象都可能与主板有关 | 维修主板 更换主板 | 切记确定主板以外的部件无故障后才做更换主板决定
 | 主板Cache损坏 | 无法安装应用软件或运行时易死机 | 在COMS设置中将“External Cache”项为”Disable”即可 | 
 | 键盘接口异常 | 开机自检时提示“keyboard interface Error”后死机 | 维修键盘接口 更换主板 | 
 | 与驱动程序不兼容 | 无法正常进入系统界面 | 更新驱动程序 | 
内存 | 内存条接触不良 内存条安装不到位 | 主板不启动，无显示，报警声（”嘀嘀”叫个不停） | 擦拭金手指 正确安装内存条 | 清洁内存插槽 安装时必须在断电的情况下进行 严格按照技术拆装规范安装内存条（垂直均匀用力）
 | 无法识别（断针），与主板不匹配 内存损坏 | 主板不启动，开机无显示，无报警声 | 更换内存条 | 
显卡 | 显卡接触不良 | 主板不启动，无显示，显卡报警声（一长两短鸣叫） | 清洁显卡插槽 正确安装显卡 | 当显卡装在其它机器上显示正常则说明是与主板不兼容引起
 | 显卡损坏或与主板不兼容 | 开机后“嘀”一声自检通过，不显示图像，关机重启等现象 | 更换显卡 | 
 | 显示器与主板不兼容 | 开机显示横纹或不显示 | 更换显示器 | 
CPU | 主板无供电 插座缺针或松动 风扇异常 频率设置不对 | 主板不启动，开机无显示，无报警声 | 维修更换主板 调整插针 加固风扇安装 清除CMOS | 清除CMOS除采用跳线方式外，还可将CMOS电池取下待机显示进入CMOS设置后关机，再装上电池即可
开关键 | 按键按下无法复位 | 开机反复重启，或无法启动 | 更换按键 | 
电源 | 电源输出不稳定 | 开机几分钟后自动关机 | 更换电源 | 
 |  | 每次开机过程都会自动重启一次后才进入操作系统 |  | 此现象也可能是主板故障引起
 | 电源自动保护异常 | 每次开机需把电源插头拔下再重插后才能启动 | 改善市电环境 更换电源 | 确保市电正常后才更换电源
 | 系统对电源控制异常 | 出现关机界面后以会自动重启 | 安装系统补丁 重装系统 | 
BIOS | 受毒破坏，极易造成硬盘数据丢失 | 主板不启动，开机无显示，无报警声 | 重写BIOS程序更换主板 | 
CMOS | CMOS电池电量低或损坏 CMOS数据丢失或无法保存 | 开机启动提示电量低 开机风扇转动但不启动 开机启动后易死机 | 更换CMOS电池 | 
温控失常 | 主板温控安装异常或温控感应器损坏 | 风扇狂转，蓝屏不显示 | 正确安装温控线，更换温控感应器 | 
Notes: 由于电脑发生故障时可能产生的故障现象多种多样，但归结起来无非就那么几类。因此，我们在课程学习时掌握常见的几类故障来扩展解决绝大部分的在电脑故障。我们在分析总结时，通常可按照表格所列形式进行归纳总结：故障现象、故障原因、处理方案、注意事项。
故障现象的描述不用过于详细，能表达清楚就行；
故障原因的分析可适当描述清楚些，尽可能周全些；
处理方案的描述可以按照维修的四大原则进行（从简原则、规划原则、核心原则、谨慎原则）描述；
注意事项就是指在维修处理这个故障时应该注意的操作（包括工具的选择、拆装顺序、维修技巧等）。
我们日常维修的计算机最多就是台式计算机和笔记本电脑，因此，我们就分两大模块给大家提供参考，这一屏是台式计算机常见故障诊断分析。

## Slide 60
5.18 笔记本电脑常见故障诊断分析案例（部分案例仅供参考）
故障现象 | 故障原因（不局限此） | 处理方案 | 注意事项
不开机，黑屏 | 1.线路异常 | 1.检查线路 | 
不开机，有显示 | 1.屏幕提示：CMOS checksum error— Defaults Loaded； 2.卡LOGO无法进入系统界面 | 1.更换CMOS电池或调整BIOS设置 2.重装操作系统或系统盘故障 | 
开机，无显示 | 1.内存安装异常或损坏 2.显示屏线或显示屏故障 3.主板或CPU故障 | 1.重装或更换内存 2.重装或更换屏线、屏 3.维修或更换主板 | 更换主板前可先尝试清除CMOS设置可否解决
开机或运行死机 | 1.CPU散热异常导致重启死机 2.显卡或显卡驱动异常 3.病毒、木马入侵 4.主板阻容元件变值引起 5.CPU异常 | 1.清理、加固散热风扇或更换散热器及风扇 2.更新显卡驱动或更换显卡 3.设置防火墙，杀毒 4.维修或更换主板 5.更换CPU | 
重启、自动关机 | 1.电源输出供电不稳导致 2.病毒、木马入侵 3.散热不良或过温保护设置异常 4.硬盘坏道损坏引起 5.主板阻容元件老化变值引起 | 1.检查市电，电源本身 2.设置防火墙，杀毒 3.改善散热环境，调整过温保护 4.更换硬盘 5.维修或更换主板 | 加装UPS电源 清理灰尘
显示蓝屏 | 1.CPU超频过高 2.内存异常（容量小，接触不良，不兼容，质量差） 3.部件间不兼容发生冲突 4.部件质量差 5.软件故障（病毒、设置等） | 1.降低频率 2.重装或更换内存 3.更新部件驱动程序 4.更换质量保证部件 5.磁盘清理、编辑注册表、系统还原 | 
无法进入系统界面 | 1.BIOS引导设置错误 2.系统安装引导错误 | 1.正确设置BIOS系统引导模式 2.对应设置系统引导 | 
开机花屏 | 1.冷开机花屏（环境温度过低） 2.间歇性花屏（屏本身或显卡） | 1.建议在常温下使用 2.更换屏幕或显卡 | 在BIOS下花屏则非软件故障
Notes: 这一屏是笔记本电脑常见故障诊断分析案例。

## Slide 61
任务实施
1.分工分组（可根据班级人数情况来分）：
每个小组由组长组织按照本节学习内容进行有序讨论分析，组内每
位成员共同参与，并由副组长负责做好讨论记录。
2.每组挑选出三例典型故障案例，按照本学习领域中的工作任务3的
【知识拓展】“电脑故障诊断分析参考模板”的形式在大海报纸上画
出来，最后由讲师从每个小组中挑选出较为合理的图例进行评比、
总结和奖励。

## Slide 62
直通职场：电脑系统运行的优化调试和处理
职场情境：组织学员进行校内或校外社区服务，为校内老师或社区居民的各类电脑问题进行服务，将所学知识应用到实际工作中去，让故障诊断解决能力得以充分体现。
情境分析：在实施校内或校外社区服务的过程，通常会遇到以下几类问题，电脑运行速度慢、电脑容易发烫等。因此，在服务时通常可采用以下几个方面进行处理：
1.系统优化调试（在“开始”运行中输入命令msconfig回车进入“任务管理器”，禁用与开机无关的应用启动程序（其中microsoft---、intel--、nividia--、AMD--、杀毒软件不能取消外,其他的程序都可以禁用），如下图所示。
图：禁用与开机无关的应用启动程序
Notes: 通过前面台式计算机和笔记本电脑常见故障诊断分析的学习与理解后，我们就可以为学校老师、同学们做服务了，下面给大家说说在做服务的过程中应该如何处理：
职场情境：组织学员进行校内或校外社区服务，为校内老师或社区居民的各类电脑问题进行服务，将所学知识应用到实际工作中去，让故障诊断解决能力得以充分体现。
情境分析：在实施校内或校外社区服务的过程，通常会遇到以下几类问题，电脑运行速度慢、电脑容易发烫等。因此，在服务时通常可采用以下几个方面进行处理：
1.系统优化调试（在“开始”运行中输入命令msconfig回车进入“任务管理器”，禁用与开机无关的应用启动程序（其中microsoft---、intel--、nividia--、AMD--、杀毒软件不能取消外,其他的程序都可以禁用），如下图所示。

## Slide 63
直通职场：电脑系统运行的优化调试和处理
2.定期进行磁盘清理（打开计算机，然后点击要清理的硬盘，右键的菜单栏，点击“属性”， 然后在弹出的框中，点击“磁盘清理”，最后就会弹出磁盘清理的选项框，进行勾选需要选择的项，点击确定，就会开始进行磁盘清理），操作指引参考如下图磁盘清理。
图：磁盘清理
Notes: 2.定期进行磁盘清理（打开计算机，然后点击要清理的硬盘，右键的菜单栏，点击“属性”， 然后在弹出的框中，点击“磁盘清理”，最后就会弹出磁盘清理的选项框，进行勾选需要选择的项，点击确定，就会开始进行磁盘清理），操作指引参考如下图磁盘清理。

## Slide 64
直通职场：电脑系统运行的优化调试和处理
3.只保留安装一个杀毒软件（杀毒软件只装一个即可，建议选用占用内存较少的杀毒软件）；
4. C盘只装系统软件，桌面少文件（电脑的启动都是从默认的系统盘C盘进行加载，C盘内容过多就容易导致开机运行速度慢，尤其是很多用户的电脑桌面都是应用软件图标或者快捷方式，这样系统每次开机就要加载一遍，需要占用很多时间和空间。另外建议尽量把应用软件安装在非C盘上，内存主要是在C盘运行，如果过多软件，内存空间变小，开机当然就慢了）。
5.清理机器内部积灰，特别是CPU风扇和出风口位置，如图所示：
图：清理CPU风扇和出风口积灰
解决方案：对体系统进行优化调试、定期磁盘清理、只保留一个杀毒软件、C盘尽可能只安装系统软件、定期做整机立体保养，对于电脑运行慢、易发烫的现象能得到很好解决。
Notes: 3.只保留安装一个杀毒软件（杀毒软件只装一个即可，建议选用占用内存较少的杀毒软件）；
4. C盘只装系统软件，桌面少文件（电脑的启动都是从默认的系统盘C盘进行加载，C盘内容过多就容易导致开机运行速度慢，尤其是很多用户的电脑桌面都是应用软件图标或者快捷方式，这样系统每次开机就要加载一遍，需要占用很多时间和空间。另外建议尽量把应用软件安装在非C盘上，内存主要是在C盘运行，如果过多软件，内存空间变小，开机当然就慢了）。
5.清理机器内部积灰，特别是CPU风扇和出风口位置，如图所示：
解决方案：对体系统进行优化调试、定期磁盘清理、只保留一个杀毒软件、C盘尽可能只安装系统软件、定期做整机立体保养，对于电脑运行慢、易发烫的现象能得到很好解决。

## Slide 65
知识拓展：电脑部件非损图片说明
RJ45 接口类非损
CPU引脚 接口类非损
Notes: 同学们，在我们实际维修过程中，会发现客户机器送修时就存在一定的非损情况，不符合厂商保修承诺范围之内。因此，我们必须认真检查，以减速少不必要的经济损失！
下面，我们给大家提供几组非损现象参考！左图为RJ45变形，右图为CPU引脚变形错乱；

## Slide 66
知识拓展：电脑部件非损图片说明
内存卡槽卡扣断裂 非损
主板PCB板电路烧毁 非损
Notes: 左图为内存卡槽卡扣断裂非损，右图为主板PCB板电路烧毁非损；

## Slide 67
知识拓展：电脑部件非损图片说明
主板浸液氧化非损
主板芯片烧毁（网卡芯片）非损
Notes: 左图为主板浸液氧化非损，右图为主板芯片烧毁（网卡芯片）非损
；

## Slide 68
知识拓展：电脑部件非损图片说明
主板物理损伤非损
CPU外观物理损伤非损
Notes: 左图为主板物理损伤非损，右图为CPU外观物理损伤非损。
同学们，在未来的工作中一定要注意电子元器件的轻拿轻放，避免造成不必要的经济损失。加油吧！