## Slide 1: 学习领域2 PC机拆装与调试

## Slide 2: 【知识导图】

## Slide 3: 工作任务1 台式机拆装

## Slide 4: 【任务描述】
台式电脑具有散热好、扩展性强、保护性好、明确性高、耐用、价格实惠等优势，近年来一直是工作电脑和商务电脑的首选机型。台式机具有独立相分离的结构性质，主机拆装较易，在报废准备、升级新硬件、清理灰尘，又或是想了解计算机硬件的工作原理时，需要知道如何拆卸并重新组装。《中等职业学校计算机及应用专业教学指导方案》和《全国计算机高新技术考试大纲》中，明确要求职业学校学生能熟练拆装微型计算机，完成常用设备硬件的安装。

## Slide 5: 【任务清单】
任务目标
素质目标：
具有爱岗敬业、乐观奉献、开放合作的职业素养；
养成规范化操作的职业习惯。
知识目标：
知道台式机基本硬件构成；
掌握台式机拆装步骤；
台式机拆装技术规范及注意事项。
能力目标：
能够规范作业拆装台式机。

## Slide 6: 【任务清单】
任务重难点
重点：
知道台式机基本硬件构成；
掌握台式机拆装步骤；
台式机拆装技术规范及注意事项。
难点：
规范作业拆装不同机型的台式机。

## Slide 7: 【任务清单】
任务内容
小信是一名PC机维修工程师，他接到前台送检的一台台式机，帮助小信熟悉台式机基本拆装步骤，并完成规范拆装，并由旁观的质检小组成员完成此次《PC拆机练习评分表》。

## Slide 8: 【任务清单】
工具软件
实训物品清单：
1.标准拆装工具1套。
2.台式拆装工具1套。
3.标准防静电拆装工作环境。
4.联想金钥匙U盘
5.不同品牌及型号的台式机2台。
评分表：
《PC拆机练习评分表》

## Slide 9: 【任务实施】
1.分工分组：
3人1组进行演练，组内每人轮流完成一次场景演练。
工程师1人： 负责完成规范拆装台式机的任务。
记录员1人：对照评分表对工程师拆装过程进行记录，并提交结果。
摄像1人：负责全程记录演练过程。
2.按照台式机拆装技术规范进行交互演练，25分钟内完成，提交《PC拆机练习评分表》（表2-2）。
3.每组提供台式计算机一台、拆装工具。
4.学生观看视频，对照评分表,规范拆装过程，填写表2-3。

## Slide 10: 工作任务1 台式机拆装（知识链接）

## Slide 11: 2.1 拆装工具识别与使用
必备工具
撬棒：用来开启一体机后盖，代表机型Horizon 27
撬片：辅助撬棒使用开启一体机后盖
尖嘴镊子：夹出在缝隙中的数据线
3.5或4.5*75小十字螺丝刀：笔记本使用居多
3*75小一字螺丝刀：笔记本使用居多
螺丝盒：螺丝分类放入
防静电布：拆装前必须铺好静电布
起拨器：辅助拔取较困难的数据线或者接头
6*200大十字螺丝刀：一体机使用居多

## Slide 12: 2.1 拆装工具识别与使用

## Slide 13: 2.1 拆装工具识别与使用
（1）防静电手套（2）防静电布
（3）防静电手环（4）加消磁器
（5）除尘刷（洗耳球）（6）拆壳工具
（7）小十字螺丝刀（8）大十字螺丝刀
（9）小一字螺丝刀（10）内六角螺丝刀
（11）套筒：拆卸螺柱（12）尖嘴钳
（13）镊子（14）起拔器
（15）电源负载仪（16）地线检测仪
（17）笔型万用表（18）硅脂
（19）螺丝盒（20）橡皮（21）捆绑线
（22）液晶屏保护套（23）万用表
（24）联想金钥匙

## Slide 14: 2.2台式机硬件结构
机箱
硬盘
显卡
机箱面板
光驱
机箱风扇
读卡器
前置USB
电源
开关
CPU风扇
CPU
主板

## Slide 15
2.3拆装基本步骤
详准备
查资料
看结构
细拆装
勤复盘
查突破：看看这台机器到底是从哪里入手拆开
找螺钉：尤其是盖板或胶垫下有没有隐藏的螺钉
盯卡扣：主要关注卡扣位置及方向等，这决定了拆卸时用力的力度和方向
工具
资料
操作环境
不熟悉的机型，提前查询资料，了解拆装方法
按照技术规范进行细致拆装
观察动作贯穿在整个过程
总结新机型拆装要点、难点
共享到知识库，供其他工程师参考
Notes: 讲师讲授（5min）：讲师根据之前的结论，总结出底牌知识点
讲师讲授（5min）：简单总结本小节学习的内容

## Slide 16: 2.4台式机拆装步骤
1.拆装前：
（1）资料、工具准备齐全：
（2）禁止带电操作
（3）市电检测
（4）外观检测
（5）电荷释放
（6）静电防护
（7）拆机用户同意
（8）保护用户数据
2. 拆装中：
正确使用工具、部件摆放、
拆装有序、轻拿轻放、
动作标准、注意观察、
螺丝归类。

## Slide 17: 断开机箱外部连接线
完全断开连线的主机箱

## Slide 18: 拆装图解——机箱
免螺丝机箱盖拆卸

## Slide 19: 拆装图解——机箱
带螺丝机箱盖的拆卸

## Slide 20: 拆装图解——硬盘
拆卸硬盘连线
1
2
3
4

## Slide 21: 拆装图解——硬盘
取出硬盘
1
2
3
4
5
6

## Slide 22: 拆装图解——显卡

## Slide 23: 拆装图解——显卡
拆卸挡板

## Slide 24: 拆装图解——显卡
取下显卡
1
2
3
4

## Slide 25: 拆装图解——内存
取下内存

## Slide 26: 拆装图解——前面板
前面板的拆卸

## Slide 27: 拆装图解——光驱
拆卸光驱连线

## Slide 28: 拆装图解——光驱
取下光驱
1
2
3
5
6
4

## Slide 29: 拆装图解——机箱风扇
断开机箱风扇连线

## Slide 30: 拆装图解——读卡器
断开读卡器并将其取下

## Slide 31: 拆装图解——前置音频和前置USB
断开前置USB连线并将其取下

## Slide 32: 拆装图解——电源
拆卸电源

## Slide 33: 拆装图解——开关
断开开关连线并将其取下

## Slide 34: 拆装图解——CPU风扇
1
3
2
4

## Slide 35: 拆装图解——CPU

## Slide 36: 拆装图解——主板
整个拆机过程完成。

## Slide 37: 常见台式机组装步骤:
组装电脑时,应按照下述的步骤有条不紊地进行:
1. 安装主板；
对应螺丝扣放好主板，拧上螺丝。
2.安装CPU；
放好CPU，盖好金属框，下摁金属棒固定。
3.CPU风扇安装；
对应4螺丝口，放好风扇，交叉顺序拧上螺丝，接上连线。
4.开关安装；
放好开关，接上连线。
5.电源安装；
固定电源，拧上螺丝，接上连线。
6.前置音频和USB安装；
固定USB与音频，拧上螺丝，接上连线。

## Slide 38: 常见台式机组装步骤
7. 读卡器安装；
固定读卡器，拧上螺丝，接上连线。
8.机箱风扇安装；
安装机箱风扇并接上连线。
9.光驱安装；
安装后方金属片，推入光驱，卡好侧面光驱置扭，接上连线。
10.前面板安装；
合上侧翻盖，拧上螺丝。
11.内存和显卡的安装；
固定好槽内内存条。放回显卡，卡好金属片，拧上螺丝，
安装挡板，拉回金属拨片卡扭。
12.硬盘安装；
安装硬盘，接上连接线。
13.机箱安装；
固定好机箱板，拧上螺丝
14. 整理线缆

## Slide 39: 3.拆装后
给机器加电, 若显示器能够正常显示,表明初装已经正确。
更新BIO/FW/SN/MARKER、这里建议用联想金钥匙。
（1）首先准备好联想金钥匙U盘（如图2-42），在DOS模式下启动。
（2）在知识库下载BIOS文件。
（3）需要主板刷新的BIOS数据文件包（*.ROM文件、*.fd 文件、或者*.bin文件或者*.cap文件）。
（4）复制BIOS数据文件包至U盘。
（5）插入U盘，然后开机，选择在DOS模式下U盘启动。
（6）BIOS 进入DOS模式，如下图所示，运行：BIOS.bat, 当BIOS刷新成功后，系统将自动重启。
（7）如果在Windows下刷新，运行winflash64.bat即可，刷新完毕后，系统自动重启。
全面验机后清洁机器。在拆装过程中，为了体现职业素养和服务精神，要能简单解释硬件或故障原因、电脑养护小常识。

## Slide 40: 2.5台式机拆装技术规范及注意事项
基本拆装规范及验机考核
关键操作要领考核

## Slide 41: 【直通职场】
职场情境
客户购买新笔记本电脑，对于三包政策的期限规定不太明白。为了解除他的后顾之忧，请你简要解释一下。
情景解析
为了保护消费者合法权益，明确微型计算机商品销售者、修理者和生产者的修理、更换、退货（以下简称三包）责任和义务，根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律的有关规定制定《微型计算机商品修理更换退货责任规定》。
本规定适用于在中华人民共和国境内销售的列入本规定《实施三包的微型计算机商品目录》的微型计算机主机、外部设备、选购件及软件（以下简称微型计算机商品）。
微型计算机商品实行谁销售谁负责三包的原则。销售者与生产者、销售者与供货者、销售者与修理者之间订立的合同，不得免除本规定的三包责任和义务。

## Slide 42: 【直通职场】
知识解读
1.实行三包法以后，按照国家的规定，微型计算机商品的“三包”有效期分为整机“三包”有效期、主要部件“三包”有效期。
2.PC 整机的保修期限是 1 年；主要部件 2 年 , 主要部件包括 CPU ，主板，内存，显卡，硬盘，电源；软件及随机软件（含赠送软件）“三包”有效期为3个月，预装软件“三包”有效期为1年。
3.“三包”有效期自开具发货票之日起计算，扣除因修理占用、无零配件待修延误的时间。“三包”有效期最后一天为法定休假日的，以休假日的次日为“三包”有效期的最后一天。

## Slide 43: 【知识拓展】
台式机怎么安装拓展显示屏？
台式扩展显示屏其实就是电脑连接两个显示器，但是电脑要支持双输出才行，也就是有一个VGA接口和一个HDMI接口（也可以是DVI接口）：
1.将电脑的VGA接口和HDMI接口（也可以是DVI接口）各连接一个显示器，连接好后将两个显示器电源开关打开。
2.连接好后，电脑开机进入系统，然后右键点击桌面，进入屏幕分辨率界面，在多屏显示下拉菜单中选择“扩展这些显示”然后点击确定就可以了。
3.点击确定后，就设置好扩展显示屏了，这样两个屏幕就能分别显示内容了。

## Slide 44: 工作任务2 笔记本拆装

## Slide 45: 【任务描述】
笔记本具有功耗低、小巧便捷、随时联网、噪音与发热低、水货假货少等优点，随着技术的进步体积越来越小，重量越来越轻，功能越来越强，目标功能越来越明确，越发成为人们工作学习生活的首选个人电脑。在各大品牌售后服务中心中，笔记本的维修业务占据较大比重，因此笔记本的拆装是中职学生必须掌握的职业技能。《中等职业学校计算机及应用专业教学指导方案》和《全国计算机高新技术考试大纲》中，明确要求职业学校学生能熟练拆装微型计算机，完成常用设备硬件的安装。

## Slide 46: 【任务清单】
任务目标
素质目标：
具有爱岗敬业、乐观奉献、开放合作的职业素养；
养成良好的作业意识和规范化操作的职业习惯。
知识目标：
掌握笔记本基本硬件构成；
掌握笔记本拆装步骤。
能力目标：
能够规范作业拆装笔记本。

## Slide 47: 【任务清单】
任务重难点
重点：
掌握笔记本基本硬件构成；
掌握笔记本拆装步骤。
难点：
规范作业拆装不同机型的笔记本。

## Slide 48: 【任务清单】
任务内容
小信是一名笔记本维修工程师，他接到前台送检的一台笔记本，帮助小信熟悉笔记本基本拆装步骤，并完成规范拆装，并由旁观的质检小组成员完成此次《PC拆机练习评分表》。

## Slide 49: 【任务清单】
工具软件
实训物品清单：
1.标准拆装工具1套。
2.台式拆装工具1套。
3.标准防静电拆装工作环境。
4.联想U310/U410笔记本2台。
评分表：
《PC拆机练习评分表》

## Slide 50: 【任务实施】
1.分工分组：
3人1组进行演练，组内每人轮流完成一次场景演练。
工程师1人： 负责完成规范拆装笔记本的任务
记录员1人：对照评分表对工程师拆装过程进行记录，并提交结果
摄像1人：负责全程记录演练过程
2.按照笔记本拆装技术规范进行交互演练，45分钟内完成，提交《PC拆机练习评分表》(表2-5)。
3.每组提供笔记本一台、拆装工具。
4.学生观看视频，对照评分表,规范拆装过程，填写表2-6。

## Slide 51: 工作任务2 笔记本拆装（知识链接）

## Slide 52: 2.6笔记本硬件结构
机壳（ACD面）屏幕（B面）

## Slide 53: 2.6笔记本硬件结构
硬盘
显卡
光驱
电源
USB读卡器
开关
CPU风扇
CPU
主板

## Slide 54: U310/U410
笔记本机型拆装
  U310/U410
2.7 笔记本拆装步骤

## Slide 55: U310/U410-拆装步骤
1.拆卸主机底壳
翻转电脑至背面，拿下四个橡胶脚垫
卸下脚垫下的4颗螺丝，然后按图示顺序拆卸下主机底壳
1
2

## Slide 56: U310/U410-拆装步骤
翻转主机并拆下键盘，注意断开与主板的连线。
2.拆卸键盘、理线
1

## Slide 57: U310/U410-拆装步骤
理线、拆卸分离
将露出的电池与主板接口从主板上拔出，按图示相反方向将缆线从槽中理出，拔出CCD接口、喇叭接口与排线
拔下无线网卡天线，将天线按图示方向从槽中理出
2

## Slide 58: U310/U410-拆装步骤
将屏线从主板上拔下，然后理出天线剩余部分然后卸除固定屏轴的4颗螺丝，将主机与屏幕分离
3

## Slide 59: U310/U410-拆装步骤
3.拆卸电池
卸除固定电池的4颗螺丝然后取下电池，注意图示中的2颗螺丝
1

## Slide 60: U310/U410-拆装步骤
4.拆卸硬盘
将硬盘与主板连线拔下，然后卸除固定硬盘的4颗螺丝，取下硬盘
1

## Slide 61: U310/U410-拆装步骤
5.拆卸内存、无线网卡、SSD卡、散热模组
左右弹开卡钩然后拔出内存
卸除图示螺丝，分别拆卸无线网卡、SSD卡、散热模块
1
2

## Slide 62: U310/U410-拆装步骤
6.拆卸USB小板、电源小板
卸除图示螺丝以卸除USB小板与电源小板

## Slide 63: U310/U410-拆装步骤
7.拆卸主板
卸除图示位置的5颗螺丝以取下主板
1

## Slide 64: U310/U410-拆装步骤
8.拆卸屏幕模块、屏支架
按图示小心翘起屏框，拆卸固定液晶屏的4颗螺丝
卸下固定屏支架的10颗螺丝，然后将屏支架拿出
1
2

## Slide 65: U310/U410-拆装步骤
9.拆卸摄像头
卸下固定摄像头的螺丝然后取下摄像头，注意将线从槽中理出2。将屏线从图示位置拔出然后可将屏幕分离
1

## Slide 66: U310/U410-拆装步骤
四个角螺丝大小不一样有对应编号按对应编号放入。注意：U310D壳有四颗螺丝，而U410只有三颗螺丝，其中一个胶垫下没有螺丝

## Slide 67: 2.8笔记本拆装技术规范及注意事项
基本拆装规范及验机考核
关键操作要领考核

## Slide 68: 【直通职场】
职场情境
工程师小王作为职场新人，拆装笔记本时，操作不够规范，对操作前、操作过程中、操作完毕的工作要点不是很清楚。
情景解析
维修进程 | 关键步骤
维修前 | 故障确认
 | 外观检查
 | 工具准备
 | 防静电措施
 | 拆装资料
维修中 | 防止带电操作
 | 拆装要点
 | 螺钉放置
 | LDC拆装要点
 | 部件摆放
 | 恢复电源
 | 非损判定
维修完毕 | 验机

## Slide 69: 【知识拓展】
笔记本底盖拆解技巧？
底盖拆卸类别
直接用螺丝固定的盖板
采用免拆设计的盖板
采用隐藏式散热孔和一体化底盖设计
采用裸露式散热孔和一体化底盖设计

## Slide 70: 工作任务3 设计装机方案

## Slide 71: 【任务描述】
对于热爱升级电脑的人来说，有时候成品机并不能满足自己的要求，那就需要自己组装一台电脑。如何根据用户需求进行“私人订制”，遵循哪些原则，选购配件的注意事项有哪些？能用更合理、更优的方式组装计算机是计算机专业学生需要掌握的内容。

## Slide 72: 【任务清单】
任务目标
素质目标：
具有诚实守信、自我完善、服务大众的职业素养；
具有科技创新意识和追求卓越的职业信念。
知识目标：
掌握组装电脑方案的总体原则；
知道PC机不同用途配置选择的相关注意事项；
了解常见硬件配置规格参数。
能力目标：
能够利用三方平台合理设计装机方案（京东自助装机）。

## Slide 73: 【任务清单】
任务重难点
重点：
掌握组装电脑方案的总体原则；
知道PC机不同用途配置选择的相关注意事项；
了解常见硬件配置规格参数 。
难点：
能够利用三方平台合理设计装机方案（京东自助装机）。

## Slide 74: 【任务清单】
任务内容
小信接待了一名顾客，他想咨询组装一台台式机。他要求组装机要耐用一些，能流畅运行大型网游，能解决日常办公，满足娱乐的需求，请针对此需求，提供装机方案。
工具软件
实训物品清单：
1、能联网的电脑一台；
2、打印机一台。

## Slide 75: 【任务实施】
1.分工分组：
4人1组进行演练，组内每人轮流完成一次场景演练。
工程师1人： 负责完成的任务
记录员1人：对照评分表对工程师拆装过程进行记录，并提交结果
顾客1人：负责根据自己的需求提出装机要求
摄像1人：负责全程记录演练过程
2.进行交互演练，10分钟内完成，提交装机方案（如下表2-8）
3.根据视频、记录和装机方案，进行组间互评。

## Slide 76: 工作任务3 设计装机方案（知识链接）

## Slide 77: 2.9组装电脑方案的总体原则
适用原则
够用原则
好用、耐用原则
受用原则

## Slide 78: 什么叫做DIY？
组装台式电脑要准备些什么?
Notes: 台式电脑DIY，指的是用户自己挑选一批能够组装成为一台完整电脑的零部件，购买后自己组装为完整电脑的行为。

## Slide 79
材料的准备
工具的准备
软件的准备
网络的准备
2.10 PC机不同用途配置选择的相关注意事项

## Slide 80: 材料的准备----必要部件
主板
CPU
电源
内存
机箱
硬盘
显示器
显卡
键鼠套装
CPU风扇

## Slide 81: 材料的准备----次要部件
声卡
网卡
光驱
音箱
摄像头
打印机
耳机
其它

## Slide 82: 主板的选购
看系统架构
ATX架构
Mini ITX架构
ATX主板的兼容性和可扩展性较强（主流主板），ITX主板适用于小空间、低成本。

## Slide 83: 主板的选购
看PCB板材质
主板大小尺寸标准，薄厚适中，做工精细
看主板电容
主板供电固态铝质电解电容不会与氧化铝产生作用，通电后不会发生爆炸的现象，而液态铝质电解电容受热膨胀易爆炸。

## Slide 84: 主板的选购
看主板器件布局
布局零乱易影响系统的稳定性和超频能力
看主板品牌
品牌意味着产品的质量高低和服务的优劣，知名品牌如华硕、技嘉、微星、精英等。

## Slide 85: 机箱的选购
看大小
看工艺
看用料
看内部

## Slide 86: 机箱的选购
看大小
看工艺
机箱并非大就好，重要的是能与主板以及其他硬件匹配。
各边是否垂直，喷漆是否粗糙，边缘是否卷边处理，安装是否顺畅。

## Slide 87: 机箱的选购
看用料
看内部
面板是否厚实，机箱板越重越好。
散热性能良好，多个防磁弹片和触点，扩展性能强大。

## Slide 88: CPU的选购
CPU的性能指标
主频
CPU的主频=外频X倍频 ，表示CPU运算和处理数据的速度。

## Slide 89: CPU的选购
CPU的性能指标
CPU与周边设备传输数据的频率，具体是指CPU到芯片组之间的总线速度。
外频

## Slide 90: CPU的选购
CPU的性能指标
前端总线频率越大，代表CPU与内存之间的数据传输量越大。
前端总线频率
前端总线频率是指单位时间内数据的传输量，而外频是指CPU与主板之间同步运行的速度。也就是说，100MHz外频特指数字脉冲信号在每秒钟震荡一亿次；而100MHz前端总线指的是每秒钟CPU可接受的数据传输量是100MHz×64bit=6400Mbit/s=800MByte/s（1Byte=8bit）。
外频与前端总线频率的区别：

## Slide 91: CPU的选购
CPU的性能指标
32位的CPU在单位时间内能够处理的字长为32位的二进制数。
CPU的位与字长
CPU缓存
CPU缓存的容量比内存小的多但是交换速度却比内存要快得多。

## Slide 92: CPU的选购
CPU主流产品
Intel CPU
AMD CPU

## Slide 93: CPU的选购
CPU主流产品
Core i3系列
Core i5系列
Core i7系列
08年推出的64位四核CPU，目前占领高端市场
双核处理器，L3缓存达8MB，目前占领中端市场
整合GPU（CPU+GPU两核心封装而成），目前占领低端主流市场

## Slide 94: CPU的选购
CPU主流产品
Phenom Ⅱ X4 9XX系列
支持内存频率DDR3 1866MHz，工作功率125W。目前稳居中端市场，与之抗衡的是Core i5系列
具备四颗核心，除了支持Turbo Core技术之外其他参数均和高端版本X6系列一致，目前与之抗衡的是Core i3系列
Phenom FX 系列

## Slide 95: 内存的选购
看插槽
看容量
看外观
不同的主板搭载的内存插槽是不同的，注意区分DDR2、DDR3。
根据操作系统选内存容量，32位的windows XP选2GB就够了，64位的windows 7或8则就要选4GB或以上了。
观察PCB板是否整洁，有无毛刺，内存颗粒上的字是否模糊，金手指是否严重插痕。

## Slide 96: 硬盘的选购
看硬盘性能
看硬盘用途
目前硬盘的主流接口为SATA 2.0；传统硬盘容量应在500GB以上；固态硬盘容量应该在30GB以上；缓存区容量应该在8MB以上；传统硬盘转速为7200r/min.
企业级硬盘要求高性能、高可靠性、高容错性和安全性。接口有SAS（串行SCSI）、FC（光纤）、SATA等。
桌面级硬盘主要针对家庭和个人用户，应用在台式机、笔记本等领域。接口有SATA、SATA 2.0、SATA3.0等。

## Slide 97: 显卡的选购
看用途
办公电脑：显卡要求较低，可以处理简单的图像即可，
可选价格较低的显卡。
家庭电脑：一般用于上网、看电影和一些小游戏等，
可选中低档的显卡。
网吧电脑：一般安装多种的网络游戏，对显卡的性能
要求比较高，最好选购集成显卡。
专业图形图像设计电脑：一般安装了图形图像的处理
软件，Photoshop、AutoCAD等，最好
选购支持这些软件处理的显卡。

## Slide 98: 显卡的选购
看显存容量
看显示芯片
显存容量与位宽越大，显卡性能越好。用户可根据实际需求情况选择，目前主流显存为512MB和1GB。
显卡的核心部件，其性能直接影响显卡的性能。不同的显示芯片在性能及价格上存在较大的差异，显存容量主要是由采用的显示芯片决定。

## Slide 99: 显卡的选购
看显存位宽
看品牌
在数据传输速率不变的情况下，显存位宽越大，显示芯片所能传输的数据量就越大，显卡的整体性能也就越好。目前主流显卡的位宽为256位，很多高端显卡的显示位宽可高达512位。
显卡的主流品牌包括Intel、ATI、VIA、nVIDIA等，其中Intel、VIA厂商主要产品为集成芯片；ATI和nVIDIA厂商主要产品为独立芯片；Matrox和3D Labs厂商主要针对专业图形处理用户。

## Slide 100: 电源的选购
看重量
看变压器
看风扇
看线材
看功率

## Slide 101: 电源的选购
看功率
看变压器
主要硬件的功耗总和，再加上100W左右就可以了。
看变压器大小，桥式整流器电源的稳定性比较好。

## Slide 102: 电源的选购
看风扇
看线材
风扇的位置安排恰当
较粗的线材比较经久耐用
看重量
精钢材质好且厚重

## Slide 103: 显示器的选购
看亮度
看对比度
LCD屏亮度在500流明，对比度在600:1以上的产品就完全可以满足观看需要。
一般等离子的亮度都在500cd/m2以上，显示的画面清晰艳丽，有些高档的等离子亮度可以达到1000cd/m2以上。
对比度是屏幕上同一点最亮时（白色）与最暗时（黑色）的亮度的比值，高的对比度意味着相对较高的亮度和呈现颜色的艳丽程度。一般选择70%~80%为宜。

## Slide 104: 显示器的选购
看可视角度
看响应时间
可视角度大小，决定了用户可视范围的大小以及最佳观赏角度。视角越大，观看的角度越好，LCD显示器也就更具有适用性。一般19英寸的LCD显示器，左右的可视角度都为160o
显示时间应以人肉眼看不到拖尾现象为宜。目前市场上的主流lcd响应时间都已经达到8ms 以下，某些高端产品响应时间甚至为5ms，4ms，2ms等等。

## Slide 105: 显示器的选购
看分辨率
在选购LCD显示器时，分辨率可以参考说明书。显示器的分辩率没有调整到合适的大小，会影响到显示效果，对眼睛比较容易疲劳。显示器的分辩率是根据个人的习惯来定的。只要不超过显示器支持的最大分辩率就可以了。超过了显示支持的最大分辩率会黑屏的。

## Slide 106: 显示器的选购
看显示接口
看坏点数
LCD显示器包括VGA和DVI接口，如果对画质的要求较高，在选购LCD显示器时，应考虑是否支持DVI接口。
在屏幕上颜色不会发生任何变化的点，包括亮点或暗点，在选购LCD显示器时可以将屏幕设置为全黑检测亮点；将屏幕设置为全白检测暗点。

## Slide 107: CPU风扇的选购
看散热片材质
看底部厚度和散热面积
一般说来，铜质的散热片，其导热速度要比铝材的散热片大，散热效果更好一些。对于普通用户而言，用铝材散热片已经足以达到散热需求了。
底部越厚的，热容量越大，能带走的热量也越多；散热面积越大，即散热片的鳍片数越多，导热速度也越快，同时注意散热片的加工精度。

## Slide 108: CPU风扇的选购
看风扇
看扣具
目前市场上的风扇，轴承一共有三类：含油轴承、单滚珠轴承（也就是含油加滚珠）、双滚珠轴承。
扣具比较紧，可以使风扇的底部同CPU表面紧密的结合，达到良好的散热效果，但另一方面，象INTEL和AMD的CPU，它们的压力承受都有一定的范围，超过这个范围，如果安装不慎，就很容易把CPU压坏。因此，大家在选择时候，不仅仅应该注意扣具安装是否方便，同时也要注意扣具的压力问题。

## Slide 109: 键盘的选购
看键盘手感
看键盘布局
亲手触摸为好，可选择不同工作原理的键盘。
键盘一般分为104键、107键和人体工程学键盘，104键和107键是家用电脑最常见的。还有一些游戏玩家专用的游戏键盘和一些特殊需求的专业键盘。

## Slide 110: 键盘的选购
看生产工艺
看键盘接口
键盘接口市面上只有PS/2、USB接口两种。PS/2接口属于传统接口，中规中矩；USB接口安装方便，但价格稍高些。
键盘整体工整洁、平滑、无毛刺。观察键盘上字母是否清晰，有的是激光雕刻，有的是油墨印刷。激光雕刻是平滑的而且不易脱我，而油墨印刷的字母有微微凸起，易掉色。

## Slide 111: 鼠标的选购
看持握感
看功能
鼠标的功能日趋强大，每款鼠标都有特殊的功能，目前市场上出现3D、4D、5D乃至6D鼠标。
鼠标的持握感决定了手的舒适程度。
看接口
鼠标接口市面上有PS/2、USB接口两种。
看外观与品牌
最好外观与主机相匹配，选择较为知名的品牌。
Notes: 知名鼠标品牌：罗技、双飞燕、微软、雷蛇等。

## Slide 112: 声卡的选购
看接口
看需求
普通用户，市场上所有声卡均可满足；
音乐发烧友，可选高档一些的，
PCI声卡有着较低的CPU占用率和较高的信噪比。
看芯片音效
一定要了解一下有关产品所采用的音频处理芯片，它是决定一块声卡性能和功能的关键。
看兼容性
不同品牌的声卡与主板、CPU可能存在着兼容性问题。

## Slide 113: 网卡的选购
看驱动程序
网卡一般分为服务器网卡和工作站网卡，它提供的驱动程序越多，所能支持的网络操作系统就越多，兼容性也就越好。
看网卡接口
对应于网络传输介质的不同，一般的网卡都有三种端口类型供选择 （AUI端口，为粗同轴电缆的接口；BNC端口，为细同轴 电缆的接口；RJ-45端口，为无屏蔽双绞线的接口）。
看总线
常见的总线类型有：ISA、EISA、MCA、VL和PCI总线。Intel的PCI总线具有明显的性能优势，而且支持“即插即用”(Plug&Play)，已被服务器广泛采用。

## Slide 114: 光驱的选购
看品牌
选择口牌较好的品牌，产口质量和售后服务较有保障。
看接口
IDE接口已基本淘汰，可优先选择SATA接口的光驱。
看稳定性
尽可能选择全钢机芯，使用寿命长，稳定性好。
看噪声和减震
减少噪声和震动可以使光盘运转顺畅，提高读取速度。

## Slide 115: 音箱的选购
看材质
音箱的材质通常分为塑料和木质两种。
听音质
2.0、2.1、5.1音箱分别适合不同音质需求。
掂重量
好的音箱在重量上会沉甸甸的，这是采用了相对好的材质的缘故。
选品牌
漫步者、惠威、麦博、三诺等是不错的选择。

## Slide 116: 2.11 常见装机方案
1.入门级装机方案
配件名称 | 配件型号 | 参考价格
CPU | Inter G620 双核（散片） | 350元
散热器 | 超频三甲壳虫 | 28元
主板 | 华擎H61M-VS | 300元
显卡 | 集成 | 0元
内存 | 南亚易胜4GB DDR3-1600 | 120元
硬盘 | 1TB单碟 希捷ST1000DM003 | 600元
电源 | 超频三 Q5 | 170元
机箱 | 金河田、大水牛 | 120元
显示器 | LG E1948S-BN 19英寸LED | 640元
总价 |  | 2328元
方案1：

## Slide 117: 2.11 常见装机方案
1.入门级装机方案
配件名称 | 配件型号 | 参考价格
CPU | AMD A4 3300(盒装） | 350元
主板 | 华擎A55M-HVS | 360元
显卡 | 集成 | 0元
内存 | 南亚易胜4GB DDR3-1600 | 120元
硬盘 | 1TB 单碟 希捷ST1000DM003 | 600元
电源 | 超频三Q5 | 170元
机箱 | 金河田、大水牛 | 120元
显示器 | LG E1948S-BN 19英寸LED | 640元
总价 |  | 2360元
方案2：

## Slide 118: 2.11 常见装机方案
2.普通办公用装机方案
配件名称 | 配件型号 | 参考价格
CPU | Inter i3 2120双核（散片） | 680元
散热器 | 超频三甲壳虫 | 28元
主板 | 华擎H61M-U3S3 | 400元
显卡 | 蓝宝石HD6750 512MB白金版 | 500元
内存 | 南亚易胜4GB DDR3-1600 | 120元
硬盘 | 1TB单碟 希捷ST1000DM003 | 600元
电源 | 超频三 Q5 300w | 170元
机箱 | 金河田、大水牛 | 120元
显示器 | Acer S220HQLBbd英寸LED | 800元
总价 |  | 3418元
方案1：

## Slide 119: 2.11 常见装机方案
2.普通办公用装机方案
配件名称 | 配件型号 | 参考价格
CPU | AMD x4 631（散装） | 370元
散热器 | 超频三红海散热器 | 55元
主板 | 华擎A55M-HVS | 360元
显卡 | 蓝宝石HD6770 512M白金版 | 600元
内存 | 南亚易胜4GB DDR3-1600 | 120元
硬盘 | 1TB 单碟 希捷ST1000DM003 | 600元
电源 | 超频三Q5 300w | 170元
机箱 | 金河田、多彩、大水牛、航嘉、富士康等 | 120元
显示器 | Acer S220HQLBbd英寸LED | 800元
总价 |  | 3195元
方案2：

## Slide 120
2.11 常见装机方案
3.主流装机方案
配件名称 | 配件型号 | 参考价格
CPU | lntel E3-1230v2 (散片） | 1380元
散热器 | 思明神木散热器 | 60元
主板 | 微星ZH77A-G43 | 720元
显卡 | 华硕HD 6770 1GB | 650元
内存 | 三星黑武士 4GB DDR3-1600 | 160元
硬盘 | 1TB 单碟 希捷ST1000DM003 | 600元
电源 | 安钛克 BP430+ | 300元
机箱 | 酷冷至尊 毁灭者 | 220元
显示器 | Acer S220HQLBbd英寸LED | 800元
总价 |  | 4890元

## Slide 121
2.11 常见装机方案
4.豪华装机方案
配件名称 | 配件型号 | 参考价格
CPU | Intel i7 3770K (散片) +HR-02_ | 2800+300元
主板 | 华硕P8Z68-V | 1500元
显卡 | 华硕EAH6850 1GB | 900元
内存 | 三星黑武士DDR3-1600 2x4GB | 320元
硬盘 | 浦科特 64g ssd+希捷2TB | 600+800元
电源 | 安钛克 VP550 | 400元
机箱 | 联立 K68X-E | 600元
显示器 | 飞利浦237E3QPHSU 23英寸IPS LED | 1100元
总价 |  | 9320元

## Slide 122: 【直通职场】
职场情境
2021年末，客户想装台式机，向你了解今年硬件行情与intel12代CPU。
情景解析
2021年硬件行情：
CPU、内存、机械硬盘、固态硬盘、显示器、显卡等硬件行情。
关于全新intel12代CPU。
解决方案
1.学好计算机硬件基础知识，为选购电脑配置打好理论基础。
2.常关注计算机主流网站及主要部件厂商的最新消息。
3.订阅《电脑报》等计算机学习资料。

## Slide 123: 【知识拓展】
京东自助装机(DIY装机)
有时，成品机并不能满足个人要求，那就需要自己组装一台电脑。下面简单介绍如何在京东组装一台“私人订制”的台式机。
1.首先进入京东主页，在全部商品分类下选择 电脑、办公 -> 装机大师。
2.进入装机大师后，点击导航栏上的自助装机。
3.接下来就是选配件了。首先点击左侧CPU按钮，在右侧弹出的商品中选择需要的CPU，当然也可以筛选。本实验中选择的是英特尔（Intel） 酷睿i5-4590。
4.接下来选择主板，同样点击左侧的主板按钮，在右侧弹出的商品中选择需要的主板，当然也可以筛选。
5.样的方法，依次选择显卡、内存、硬盘、机箱、电源、显示器等其他配件。每增加一个配件，下方会计算出商品总额。我们还可以打印、保存或清空所选的配置清单。
6.当然我们还可以选择是否使用京东的装机服务和购买的套数。
7. 接下来，加入购物车、结算。最后，就是耐心地等待“私人订制”的爱机吧！