## Slide 1: 了解计算机故障基础知识
Notes: 同学们好！下面我们一起来学习诊断与排除计算机故障的第一个工作任务—了解计算机故障基础知识

## Slide 2
知识导图
通过前面几个章节内容的学习，我们了解了计算机的硬件系统结构、软件操作系统的安装与调试，理解了计算机工作的基本原理，掌握了计算机维修拆装的规范与技巧。作为从事计算机维修的工程师新手来说，自然会产生如下困惑：老工程师似乎什么故障都能解决？那么，技术大师们又是如何快速找到解决问题的思路和处理方法的呢？面对千奇百怪的故障现象，我们又该怎么办呢？
大家都已明白，计算机是由硬件和软件两大部分组成，因此，计算机的故障也就可分为硬件故障和软件故障两大类。计算机硬件就好比人的躯体，而计算机软件就好比人的灵魂，要想让计算机发挥完美的作用，除了要有结实过硬的“躯体”外，还必须要有完美高尚的“灵魂”，俗话说得好：“没有灵魂的计算机就是一堆废铁”。
本学习领域将带领大家从计算机的硬件故障和软件故障两个方面进行学习计算机的故障诊断与排除，它是本课程的重点、也是难点，通过本课程的学习，相信大家对电脑的维修一定会有很大的信心。
Notes: 通过前面几个章节内容的学习，我们了解了计算机的硬件系统结构、软件操作系统的安装与调试，理解了计算机工作的基本原理，掌握了计算机维修拆装的规范与技巧。作为从事计算机维修的工程师新手来说，自然会产生如下困惑：老工程师似乎什么故障都能解决？那么，技术大师们又是如何快速找到解决问题的思路和处理方法的呢？面对千奇百怪的故障现象，我们又该怎么办呢？
大家都已明白，计算机是由硬件和软件两大部分组成，因此，计算机的故障也就可分为硬件故障和软件故障两大类。计算机硬件就好比人的躯体，而计算机软件就好比人的灵魂，要想让计算机发挥完美的作用，除了要有结实过硬的“躯体”外，还必须要有完美高尚的“灵魂”，俗话说得好：“没有灵魂的计算机就是一堆废铁”。
本学习领域将带领大家从计算机的硬件故障和软件故障两个方面进行学习计算机的故障诊断与排除，它是本课程的重点、也是难点，通过本课程的学习，相信大家对电脑的维修一定会有很大的信心。
本学习领域将分成以下五个学习任务来完成，它们分别是：了解计算机故障基本知识、诊断计算机故障的基本原则、诊断计算机故障流程、排除计算机故障的常用方法、分析计算机故障案例。

## Slide 3
计算机故障的分类
计算机在使用的过程中难免会产生各种各样的故障现象，其现象千变万化、错综复杂。从维修分析的角度来看，通常会将计算机故障分为软件类故障和硬件类故障。
Notes: 计算机在使用的过程中难免会产生各种各样的故障现象，其现象千变万化、错综复杂。从维修分析的角度来看，通常会将计算机故障分为软件类故障和硬件类故障。

## Slide 4
计算机软件故障的概念及其产生的主要原因
计算机软件故障是指由于计算机系统兼容性、配置不当、感染病毒或使用操作不当等原因引起计算机无法正常运行的故障现象。
软件故障原因主要有以下几种：
1.两个或两个以上应用软件同时运行或应用软件与操作系统之间不兼容而引起的系统崩溃、蓝屏、死机、重启等现象；
2.删除某个应用软件时将系统文件或驱动程序丢失而引起的系统崩溃、功能失效、甚至无法启动系统等现象；
3.在下载应用软件时随机下载安装了某些病毒程序而引起的系统中毒，系统文件遭到破坏造成无法正常运行的现象；
4.计算机同时安装了多个杀毒软件，造成杀毒软件之间互相冲突而导致系统运行卡顿、死机等现象；
5.系统文件丢失或版本不匹配、内存冲突或耗尽、系统更新或升级时磁盘引导设置错误等；
6.BIOS程序版本过低或设置错误引起等。
Notes: 计算机软件故障是指由于计算机系统兼容性、配置不当、感染病毒或使用操作不当等原因引起计算机无法正常运行的故障现象。
软件故障原因主要有以下几种：
1.两个或两个以上应用软件同时运行或应用软件与操作系统之间不兼容而引起的系统崩溃、蓝屏、死机、重启等现象；
2.删除某个应用软件时将系统文件或驱动程序丢失而引起的系统崩溃、功能失效、甚至无法启动系统等现象；
3.在下载应用软件时随机下载安装了某些病毒程序而引起的系统中毒，系统文件遭到破坏造成无法正常运行的现象；
4.计算机同时安装了多个杀毒软件，造成杀毒软件之间互相冲突而导致系统运行卡顿、死机等现象；
5.系统文件丢失或版本不匹配、内存冲突或耗尽、系统更新或升级时磁盘引导设置错误等；
6.BIOS程序版本过低或设置错误引起等。

## Slide 5
计算机硬件故障的概念及其产生的主要原因
计算机硬件故障是指计算机硬件系统中内部硬件与外部硬件因使用不当而引起的接触不良，电路或器件损坏、硬件本身电性能下降等原因引起计算机无法正常运行的故障现象。
硬件故障原因主要有以下几种：
1.部件间的插口连接不匹配、插槽损坏、接触不良引起；
2.跳线设置错误引起的硬件之间发生冲突；
3.由于硬件厂商的不同造成硬件与硬件之间互不兼容，引起计算机死机、蓝屏、无法启动等疑难故障现象；
4.计算机使用一段时间后，设备部件的电性能下降、电路元器件虚焊、损坏引起功能失效，甚至无法正常启动工作的故障现象，如CPU散热不良、CPU超频不启动等；
5.主板聚积大量灰尘而导致主板短路，CMOS电池电量低或没电、主板芯片损坏等；
6.电脑部件本身质量不佳引起或装配结构不良引导引起的性能故障。
面对如此千变万化、错综复杂的计算机故障现象和故障原因。其实，我们只需要按照一定的维修原则，采用恰当的维修方法与维修技巧就一定能把故障排除。
Notes: 计算机硬件故障是指计算机硬件系统中内部硬件与外部硬件因使用不当而引起的接触不良，电路或器件损坏、硬件本身电性能下降等原因引起计算机无法正常运行的故障现象。
硬件故障原因主要有以下几种：
1.部件间的插口连接不匹配、插槽损坏、接触不良引起；
2.跳线设置错误引起的硬件之间发生冲突；
3.由于硬件厂商的不同造成硬件与硬件之间互不兼容，引起计算机死机、蓝屏、无法启动等疑难故障现象；
4.计算机使用一段时间后，设备部件的电性能下降、电路元器件虚焊、损坏引起功能失效，甚至无法正常启动工作的故障现象，如CPU散热不良、CPU超频不启动等；
5.主板聚积大量灰尘而导致主板短路，CMOS电池电量低或没电、主板芯片损坏等；
6.电脑部件本身质量不佳引起或装配结构不良引导引起的性能故障。
面对如此千变万化、错综复杂的计算机故障现象和故障原因。其实，我们只需要按照一定的维修原则，采用恰当的维修方法与维修技巧就一定能把故障排除。

## Slide 6
如何解决无法通过无线信号连接外部网络的问题？
职场情境：
顾客送修一台笔记本电脑，不知道什么原因突然无法网络连接上网了，无线wifi处显示“地球”符号。
情境分析：首先，出现网络无法连接上网的原因会有很多，既可能是硬件故障，也可能是软件故障引起。可能原因如下：
1.查看此电脑是否具有网络设置开关，若有且处于关闭状态，则开启即可；
2.查看网卡驱动安装是否正常（在设备管理器中的网络适配器可看到）？若有问号或感叹号，则为异常，需重新安装网络驱动；
3.查看BIOS设置中的网卡开关是否处于“关闭”状态？若是，则“开启”即可；
4.以上三种情况都正常的情况下，则需拆机检查网卡安装是否到位？若异常，则重新安装即可；若无异常，则可能是网卡本身损坏引起，不过，在更换网卡之前，建议先重装下操作系统看看是否可恢复正常；
5.操作系统故障引起的无法上网，则需重装操作系统。
解决方案：软件故障的处理思路是打开无线网络开关、重新安装网卡驱动、重装操作系统；硬件故障的处理思路是排除网卡接触不良、更换网卡、更换主板。
Notes: 下面，我们就通过一个职场案例来分析，职场情境是这样的：顾客送修一台笔记本电脑，不知道什么原因突然无法网络连接上网了，无线wifi处显示“地球”符号。
此时，我们可以按以下思路进行分析：首先，出现网络无法连接上网的原因会有很多，既可能是硬件故障，也可能是软件故障引起。可能原因如下：
1.查看此电脑是否具有网络设置开关，若有且处于关闭状态，则开启即可；
2.查看网卡驱动安装是否正常（在设备管理器中的网络适配器可看到）？若有问号或感叹号，则为异常，需重新安装网络驱动；
3.查看BIOS设置中的网卡开关是否处于“关闭”状态？若是，则“开启”即可；
4.以上三种情况都正常的情况下，则需拆机检查网卡安装是否到位？若异常，则重新安装即可；若无异常，则可能是网卡本身损坏引起，不过，在更换网卡之前，建议先重装下操作系统看看是否可恢复正常；
5.操作系统故障引起的无法上网，则需重装操作系统。
最终得出的解决方案是：软件故障的处理思路是打开无线网络开关、重新安装网卡驱动、重装操作系统；硬件故障的处理思路是排除网卡接触不良、更换网卡、更换主板。
解决方案：软件故障的处理思路是打开无线网络开关、重新安装网卡驱动、重装操作系统；硬件故障的处理思路是排除网卡接触不良、更换网卡、更换主板。

## Slide 7
如何通过系统提示音或屏幕提示的错误信息来判断故障部位？
计算机常见故障可分为硬件和软件故障，某些时候可以通过系统提示音或者根据屏幕提示的错误信息来判断故障部位。
1．根据主机喇叭声响数来判断
声响数 | AMI BIOS | AWARD BIOS
1响 | 内存刷新故障 | 系统正常
2响 | 内存校验错 | CMOS设置错或主板RAM出错
3响 | 64K基本内存故障 | 显卡故障
4响 | 系统时钟或内存错 | 键盘出错
5响 | CPU故障 | 
6响 | 键盘故障 | 
7响 | 硬中断故障 | 
8响 | 显存错误 | 
9响 | 主板RAM、ROM校验错或显卡错 | 
10响 | CMOS出错 | 主板RAM、ROM错误
不停地响 |  | 内存、显卡或电源故障
Notes: 计算机常见故障可分为硬件和软件故障，某些时候可以通过系统提示音或者根据屏幕提示的错误信息来判断故障部位。
1．根据主机喇叭声响数来判断
（1）AMI的BIOS（1响 内存刷新故障，2响 内存校验错，3响 64K基本内存故障，4响 系统时钟或内存错，5响 CPU故障，6响 键盘故障，7响 硬中断故障，8响 显存错误，9响 主板RAM、ROM校验错或显卡错，10响 CMOS错）；
（2）AWARD的BIOS（1响 系统正常，2响 CMOS设置错或主板RAM出错，3响 显卡故障，4响 键盘错，10响 主板RAM、ROM错误，不停响内存、显卡或电源故障），然后进入 CMOS查找错误设置并进行修改，仍不行只有开机箱检查硬件.

## Slide 8
如何通过系统提示音或屏幕提示的错误信息来判断故障部位？
计算机常见故障可分为硬件和软件故障，某些时候可以通过系统提示音或者根据屏幕提示的错误信息来判断故障部位。
2．根据屏幕提示的错误信息判断
(1)CMOS Battery State LOW(CMOS电池不足)；
(2)Keyboard Interface Error(键盘接口错误)；
(3)Hard disk drive failure（硬盘故障）；
(4)Hard disk not present(硬盘参数错误)；
(5)Missing operating System(硬盘主引导区被破坏)；
(6)Non System Disk Or Disk Error(启动系统文件错误)；
(7)Replace Disk And Press A Key To Reboot(CMOS硬盘参数设置错误)；
(8)Invalid Media Type Reading Drive C:(硬盘参数不匹配)；
(9)Invalid Drive Specification(硬盘BOOT引导系统被破坏)；
(10)HDD Controller Failure BIOS(硬盘控制错误)；
(11)Drive Error (BIOS未收到硬盘响应信号)；
(12)Cache Memory Bad, Do Not Enable Cache(主板Cache故障)。
Notes: 2．根据屏幕提示的错误信息来判断故障部位，在此只列举了部分参考信息，同学们可以记录下来，并理解和记住它，以便提高故障维修效率。