## Slide 1: 诊断计算机故障的基本原则
Notes: 同学们好！下面我们一起来学习诊断计算机故障的基本原则：
前面，我们已知道计算机系统可分为硬件系统和软件系统，只有硬件系统与软件系统有机的配合运行，才能实现各种各样的操作功能，这一运行过程是相当复杂的，而且计算机在使用一段时间后难免会出现这样那样的故障，故障现象纷繁复杂，出现的原因也很多。面对如此复杂的故障现象，我们通常可采用以下原则和方法得到解决：一是维修诊断四项基本原则，二是采用合适的维修方法和技巧。根据原则判断故障原因；使用合适维修方法判断并确定故障源；结合维修技巧与操作规范，找到排除故障的最终方案。

## Slide 2
诊断计算机故障的基本原则
Notes: 诊断计算机故障的基本原则通常可分为以下四大原则，它们是：
1.从简原则，也就是说一切从简单的事情做起，从观察入手，从容易操作的事情做起；
2.规划原则，也就是1看2想3做，看清故障机器的具体现象及所处的环境，想清楚采用何种维修方法最为合适，然后再进行动手操作；
3.核心原则，也就是要根据用户所反映的各种现象，抓住其中一个与电脑中某一部件发生故障时最为明显的故障现象，从而确定具体故障部位；
4.谨慎原则，也就是说我们在实施维修操作时应该遵从软件处理后进行硬件维修，应该先排除外部设备故障后再排除电脑内部核心部件，以减少不必要的麻烦。

## Slide 3
“从简单的事情做起”原则（从简原则）
Notes: 首先，我们来讲一讲从简原则，从简单的事情做起：
什么是简单的事情？通过用耳朵能听到、肉眼能发现异常现象的，就叫简单的事情。从简单的事情做起，就是指通过简单而又容易操作实施解决的事情做起。在实际维修过程中，最简单而又容易操作的事就是“观察”。
所谓“观察”，一般包括“望、闻、问、切”四个步骤。
望，一般可分为两个方面，一是看外观，包括是否变形、变色、裂纹等，主板线路是否有虚焊、脱焊现象；二是根据故障的表现状态来分析产生故障的原因。
闻，也可分为两个方面，一是听报警声和异响声，根据声音来判断故障部位；二是闻一闻主机是否有烧焦等异味。
问，是要了解故障发生前做了哪些操作、使用环境是否发生了变化。
切，主要是通过简单的操作如触摸元器件表面有无烫手的感觉（一般元器件表面温度为40℃～50℃，注意在触摸前要释放掉身上的静电），或者通过某些检测工具进行测试诊断。
故障检修前，首先要做的事情就是观察，包括以下几个方面的内容：
（1）对计算机所表现的特征、显示内容的观察。要了解计算机正常工作时应有的特征、正常状态，以便出现问题时好比较与正常情况下的差异。
（2）对计算机内部环境情况的观察（注意一般要在关闭外接电源的情况下进行）。灰尘是否太多、各部件的连接是否正确、器件颜色是否异常或变形的现象、指示灯的状态是否和平时一样等。
（3）对计算机的软硬件配置观察。了解安装了哪些硬件，系统资源的使用情况；使用的是哪种操作系统，安装了哪些应用软件；硬件的驱动程序版本等。
（4）对计算机周围环境的观察。所在位置是否存在电磁波或磁场的干扰、电源供电是否正常、各部件的连接是否正确、环境温度是否过高、湿度是否太大等等。

## Slide 4
“先想后做”原则（规划原则）
Notes: 接下来，我们再来看看规划原则中的1看2想3做是什么意思？
“看”就是指观察机器的现状（包括机器外观、显示状态、声音、键盘、网络等）、机器所工作的环境（工作电压、环境温湿度、粉尘、外部干扰等）、用户的操作习惯是否异常；
“想”就是对所观察到的故障状态，根据所掌握的知识理论和以往的工作经验寻找解决办法，如果问题没得到解决，就进行查阅相关资料等，然后根据查阅到的资料，结合自身已有的知识、经验来进行判断。对于自己不太了解或根本不了解的，一定要向有经验的老师或技术支持工程师咨询，寻求帮助。
“做”就是在找到可行性的解决方案以后进行的维修操作，维修时一定要按照规范的操作流程和维修步骤进行维修。

## Slide 5
“先软后硬、由外到内”原则（谨慎原则）
Notes: “先软后硬、由外到内”谨慎原则：从整个维修判断的过程来看，我们总是要先判断机器是为软件故障还是硬件故障？针对不同的故障现象，分析的方法也不一样。据不完全统计，对大多数用户来说，计算机日常使用中80％以上的故障现象是由于软件原因导致的“软故障”。 因此，要先排除软件问题后才着手检查硬件问题。在实施硬件维修时，要遵循“从简原则”先排除外部器件故障，再检查机器内部故障；先排除次要部件故障，再排除核心部件故障。（切记：为了安全起见，在硬件故障排查时务必在切断电源的情况下才能实施操作）。

## Slide 6
“抓核心问题”原则（核心原则）
Notes: 在维修的过程中除了要了解故障发生前的操作或使用环境外，还要尽可能地复现故障现象，了解真实的故障原因。一台故障机可能会发生不止一个故障现象，而是有两个或两个以上的故障现象（如：系统运行非常慢，还会间歇性蓝屏、硬盘有摩擦声音，有时无法进入系统等），而这些故障现象具有一定的相关联性。这时，应该先判断、解决主要的故障现象。当修复主要的故障现象后，再解决次要故障现象，当主要故障排除后，次要故障也许会随之消失了。
这一原则其实要告诉我们，在维修过程中要把精力完全放在主要问题上，避免次要问题干扰你的分析与判断。

## Slide 7
电脑同时出现多种故障现象，工程师应如何找准问题的关键点？
职场情境：
顾客送修一台笔记本电脑，故障现象为：系统运行非常慢、间歇性蓝屏、下载文件时容易死机、硬盘会发出摩擦声、电脑有时开机无法进入系统界面，工程师如何找出问题的核心点？
情境分析：
首先，根据顾客所描述的故障现象进行逐个分析，分别存哪些可能原因，然后再做出综合判断。参考分析如下：
1.系统运行慢，可能的原因有所打开的文件占用内存容量大、CPU占用率高，机器本身内存容量偏小，系统盘部分损坏，操作系统没有定期优化而引起的运行卡顿等原因；
2.间歇性蓝屏，可能的原因有内存条接触不良、硬盘部分数据损坏、屏幕本身故障、屏线接触不良或损坏，系统中毒等原因；
3.下载文件时容易死机，可能的原因有内存运行容量不足、硬盘部分坏道读写速度慢等；
4.硬盘会发出摩擦声，最大的可能是机械硬盘坏道引起的磁头与磁盘摩擦而发出的声音；
5.电脑有时开机无法进入系统界面，最大的可能是开机时无法正常进入硬盘系统而引起。
解决方案：
根据以上故障现象可能存在的原因进行综合分析，抓住核心问题，很快就能得出是机械硬盘损坏引起的，更换硬盘并重装操作系统，故障可得到解决。
Notes: 下面，我们就通过一个职场案例来分析，职场情境是这样的：顾客送修一台笔记本电脑，故障现象为：系统运行非常慢、间歇性蓝屏、下载文件时容易死机、硬盘会发出摩擦声、电脑有时开机无法进入系统界面，工程师如何找出问题的核心点？
此时，我们可以按以下思路进行分析： 首先，根据顾客所描述的故障现象进行逐个分析，分别存哪些可能原因，然后再做出综合判断。参考分析如下：
1.系统运行慢，可能的原因有所打开的文件占用内存容量大、CPU占用率高，机器本身内存容量偏小，系统盘部分损坏，操作系统没有定期优化而引起的运行卡顿等原因；
2.间歇性蓝屏，可能的原因有内存条接触不良、硬盘部分数据损坏、屏幕本身故障、屏线接触不良或损坏，系统中毒等原因；
3.下载文件时容易死机，可能的原因有内存运行容量不足、硬盘部分坏道读写速度慢等；
4.硬盘会发出摩擦声，最大的可能是机械硬盘坏道引起的磁头与磁盘摩擦而发出的声音；
5.电脑有时开机无法进入系统界面，最大的可能是开机时无法正常进入硬盘系统而引起。
解决方案：根据以上故障现象可能存在的原因进行综合分析，抓住核心问题，很快就能得出是机械硬盘损坏引起的，更换硬盘并重装操作系统，故障可得到解决。

## Slide 8
电脑故障的检查和处理基本流程
在电脑出现故障时，通常会按以下几点进行检查和处理：
1.首先检查主机的外部环境情况（电源的连接，外部温度，电磁干扰等）；
2.然后检查主机内部环境（灰尘、连接、器件颜色变化、部件的形状、指示灯的状态等）；
3.观察电脑的软硬件配置(操作系统版本，CPU、内存、显卡、硬盘等配置是否满足需求)；
4.资源的使用情况（故障发生前安装了何种硬件或软件，做了哪些操作等）；
5.硬件设备的驱动程序版本是否存在兼容性问题等。
Notes: 接下来，再给在大家讲讲电脑故障的检查和处理基本流程：
在电脑出现故障时，通常会按以下几点进行检查和处理：
1.首先检查主机的外部环境情况（比如：电源的连接，外部温度，电磁干扰等）；
2.然后检查主机内部环境（如：灰尘、连接、器件颜色变化、部件的形状、指示灯的状态等）；
3.观察电脑的软硬件配置(如：操作系统版本，CPU、内存、显卡、硬盘等配置是否满足需求)；
4.资源的使用情况（故障发生前安装了何种硬件或软件，做了哪些操作等）；
5.硬件设备的驱动程序版本是否存在兼容性问题等。