## Slide 1: 诊断计算机故障的流程
Notes: 同学们好！下面我们一起来学习诊断计算机故障的流程
前面，我们讲到计算机系统可分为硬件系统和软件系统，只有硬件系统与软件系的完美配合才能充分发挥计算机的功能作用。因此，我们在实际维修的过程，也可以从这两个方面进行诊断分析。
计算机软件故障，通常是由于系统软件与应用软件或应用软件之间不兼容、使用者非法操作或误操作、系统软件中毒等原因引起的；计算机硬件故障，通常是由于硬件与硬件之间不兼容、安装不当、接线错误或不良、元器件（部件）质量问题、电磁干扰、电源工作不良等原因引起。
当计算机出现故障时，往往不会只有一种故障现象，通常会伴随着多种现象同时出现，某些情况下有的软件故障也可以转化为硬件故障，具体的故障原因纷繁复杂，因此，我们在诊断分析计算机故障时，就应遵照一定的规则流程，以免出现误判而影响工作效率。

## Slide 2
诊断计算机软件故障的基本思路与处理方法
Notes: 下面，我们先来学习诊断计算机故障的基本思路与处理方法：
如前所述，计算机软件故障主要是指由应用软件和系统软件的不兼容或系统软件被破坏等原因引起的系统不能正常启动和工作的现象。如BIOS中的某些设置被修改后造成的找不到硬盘系统、驱动程序无法正常安装等各种各样的故障现象。计算机软件故障，一般可通过恢复系统正确设置、软件杀毒、驱动程序的卸载与安装、操作系统的恢复与重装等方式来解决。图中，我们列举了五种常见的软件故障现象，及其产生故障的主要原因和相应的处理方法，大家可以参考下：比如，应用软件APP无法使用时，首先检查“驱动程序是否正确安装”，如果没有安装或者安装不匹配时就可以进行重新安装或卸载后重新安装；其次再检查是否有病毒侵入，系统参数设置是否被修改错误，此时可以重启电脑进入系统安全模式检查是否正确，若正常则是系统软件故障，重装系统即可；有时也应注意所安装的应用软件APP与其它APP发生冲突，不兼容不匹配引起的故障，此时可以更换APP软件版本试试或直接咨询相应的应用软件厂商协助处理。

## Slide 3
诊断分析硬件故障的基本思路与处理方法
Notes: 如前所述，计算机硬件故障通常是由于硬件与硬件之间不兼容、安装不当、接线错误或不良、元器件（部件）质量问题、电磁干扰、电源工作不良等原因引起。
计算机硬件故障主要可分为以下几大类，电源故障、显示器故障、内存故障、硬盘故障、主板故障、CPU故障、显卡故障、其它故障。
从最基本的电源插头开始，深入电脑硬件系统的每一个部分，以便了解检修硬件故障的顺序。
图中所示是硬件故障维修的基本诊断流程图，同学们按照这个流程图就可以基本确定故障发生的大致部位了，要认真理解哦！

## Slide 4
诊断分析硬件故障的基本思路与处理方法
Notes: 在了解电脑硬件工作原理之后就可以按照电脑启动时检测硬件的顺序来进一步了解硬件故障产生的范围，以及可能引起的后果。
比如：电脑加电开机自检正常情况下，显示器、键盘、状态指示灯会发生闪烁现象，如果没有闪烁说明CPU自检不通过，就会出现死机、卡LOGO、无法启动计算机。

## Slide 5
如何排除笔记本电脑外接音箱或耳机有声音，内置无声音
职场情境：顾客送修一台笔记本电脑，故障现象为：外接音箱或耳机有声音，
内置喇叭无声音，工程师应如何梳理故障诊断思路？
情境分析：出现此故障现象，可能存在的原因有很多，我们还是要按照故障诊
断故障的基本原则和诊断故障的流程来进行分析。参考分析如下：
1.遵循“从简单的事情做起”原则，首先检查外接耳机接口是否异常（
受潮或异物堵住短路引起），若是，则清洁清理后一般可解决，若不
是，则进入下一步；
2.遵循“先软后硬”原则；检查声卡驱动安装是否正确，可尝试重新安装；
3.拆机维修时也应遵循“从简单的事情做起”原则，先排除连接线装配不
良的问题，然后检查音频接口、喇叭自身是否损坏；
4.在排除主板外围相关部件无异常损坏的情况下，最后才决定更换主板以
排除故障。
解决方案：本例中，最后检查发现是由于外接耳机接口内部有引脚短路引起，
在无法进行二级焊接维修的情况下采用更换主板后，故障得到解决。
Notes: 同学们，下面我们就以“如何排除笔记本电脑外接音箱或耳机有声音，而内无声音？”这个案例给大家梳理一下故障诊断思路与处理方法：
情境是这样的：顾客送修一台笔记本电脑，故障现象为：外接音箱或耳机有声音，内置喇叭无声音，工程师应如何梳理故障诊断思路？
情境分析：出现此故障现象，可能存在的原因有很多，我们还是要按照故障诊断故障的基本原则和诊断故障的流程来进行分析。参考分析如下：
1.遵循“从简单的事情做起”原则，首先检查外接耳机接口是否异常（受潮或异物堵住短路引起），若是，则清洁清理后一般可解决，若不是，则进入下一步；
2.遵循“先软后硬”原则；检查声卡驱动安装是否正确，可尝试重新安装；
3.拆机维修时也应遵循“从简单的事情做起”原则，先排除连接线装配不良的问题，然后检查音频接口、喇叭自身是否损坏；
4.在排除主板外围相关部件无异常损坏的情况下，最后才决定更换主板以排除故障。
解决方案：本例中，最后检查发现是由于外接耳机接口内部有引脚短路引起，在无法进行二级焊接维修的情况下采用更换主板后，故障得到解决。

## Slide 6
电脑故障诊断分析参考模板
1.笔记本按下主机电源开关后，主机不加电，笔记本电脑不加电故障分析参考模板
Notes: 下面，我们再提供几个笔记本电脑故障的诊断分析流程，供同学们参考，同学们在以后的工作中可以按此流程进行梳理总结。
第1个案例，笔记本按下主机电源开关后，主机不加电故障分析参考模板如下：
首先尝试更换适配器，如果故障排除则说明是适配器损坏引起；如果更换适配器无效则可拆卸下电池由适配器直接供电，此时如果正常开机则说明是电池损坏引起，更换电池即可；如果适配器直接供电也无法正常启动的话，则应考虑更换电源开关板了；如果更换电池和电源开关板后依然无法开机的则应考虑更换主板了。

## Slide 7
电脑故障诊断分析参考模板
2. 笔记本电脑显示屏暗故障分析参考模板
Notes: 第2个案例，笔记本电脑显示屏暗故障分析参考模板如下：
首先尝试插拔屏线，如果故障排除则说明是屏线接触不良引起；如果插拔屏线无效则可调换一根屏线试试，如果故障排除则说明是屏线损坏引起，更换屏线即可；如果调换屏线依然无效的话，则应考虑更换屏幕的电源背板了；如果更换电源背板和屏线后依然无法排除故障的则应考虑更换整块屏幕了。

## Slide 8
电脑故障诊断分析参考模板
3. 笔记本电脑屏幕显示花屏故障分析参考模板
Notes: 第3个案例，笔记本电脑屏幕显示花屏故障分析参考模板如下：
首先尝试外接一块显示器查看故障是否复现，如果故障排除则说明是显卡、主板故障引起，需更换显卡或主板；如果外接显示屏故障不复现则可插拔屏线测试，如果故障排除则说明是屏线接触不良引起，重装安装牢固即可；如果插拔屏线依然无效的话，则应考虑更换屏线了；如果更换屏线后依然无法排除故障的则应考虑更换整块屏幕了。

## Slide 9
电脑故障诊断分析参考模板
4.笔记本电脑开机后或重启时，电源指示灯亮但无显示，也无报警声故障分析参考模板
Notes: 第4个案例，笔记本电脑开机后或重启时，电源指示灯亮但无显示，也无报警声故障分析参考模板：
这个案例就由同学们自已分析，理顺思路了，相信大家一定行，加油哦！