## Slide 1: 排除计算机故障的常用方法
Notes: 同学们好！下面我们一起来学习排除计算机故障的常用方法
通过前面几个章节的学习，我们了解到计算机出现故障时的表现形式是千奇百怪的，故障原因也是朴朔述离的，既有软件故障原因，也有硬件故障原因，更复杂的还有软件故障和硬件故障的混合呈现，想要快速准确找出具体原因几乎是不太可能的。那么，在实际工作中遇到计算机出现故障就束手无策了吗？答案是否定的，计算机产生故障的原因虽然很多，但是只要依据一定的思考分析原则，再加上恰当的维修处理方法，最终总能把疑难问题解决掉。因此，本节内容将给大家相对详细地介绍排除计算机故障的常用维修方法。

## Slide 2
排除计算机故障的常用方法
Notes: 排除计算机故障的常用方法通常可分为以下几种：
1.观察法；2.隔离法；3.替换法；4.最小系统法；5.逐步添加去除法；6.比较法。
其中，观察法、隔离法、替换法是最基础的维修方法，而最小系统法和逐步添加去除法是隔离法的衍生方法；比较法是替换法的衍生方法；
除此之外，还有几种特殊维修方法，比如释放电荷法、清洁法、敲打法、清除法等等。

## Slide 3
观察法的运用
Notes: 所谓“观察法”，是指用眼看、用耳听、用鼻闻、用口问，加上简单的操作检测就能判断出故障原因的维修方法。那么，在实际使用过程中应观察什么，如何观察呢？
1．与用户充分沟通，通过用户的描述来了解电脑出现故障前后的具体表现，从而判断是真故障还是假故障（操作性故障）？若是假故障，指导用户注意操作即可；
2．观察用户电脑使用环境，环境温度、湿度、灰尘、市电稳定情况，若不符合说明书所要求范围，则建议用户改善周围环境后再使用；
3．了解用户电脑的软硬件使用状态，包括软件种类、版本、驱动安装和硬件配置兼容性问题，找到问题的根源就好解决了；
4．用户所描述的故障现象尽可能地让用户本人来操作，观察所述现象是否能复现，过程中可观察到用户的操作方式方法是否得当；
5．检测时注意观察系统板卡插头、插座是否歪斜，电阻、电容引脚是否短路，表面是否烧焦、凸起，芯片表面是否开裂，主板上铜箔是否烧断，查看有无异物掉进主板元器件之间(造成短路)，也可查看板上有无烧焦变色之处，印刷电路板上的走线(铜箔)是否断裂等等。

## Slide 4
隔离法的运用
Notes: 所谓“隔离法”，是指将可能会引起电脑故障的部件进行分离，从而判断故障现象是否消失的一种维修方法。它几乎存在每一次的维修过程中，是最基本的一种维修思路。那么，在实际使用过程中应隔离什么，如何隔离呢？
1．硬件的隔离，从简单、容易操作的事情做起，隔离与电脑使用无关的外部物品，隔离电脑外部设备间的距离，逐个拔除或屏蔽可能会引起故障的部件，确定故障源；
2．软件的隔离，停止或卸载可能会引起故障的应用软件或驱动程序，甚至可测试在安全模式下故障现象是否消失，判断是系统软件故障还是应用软件故障；
3．隔离操作时，切记每隔离一个部件时都应在断电的情况下进行，以免造成新的故障现象出现。

## Slide 5
最小系统法的运用
Notes: 所谓“最小系统”，是指用户反映计算机发生故障后，能使计算机故障现象复现或不复现的最基本硬件环境和软件环境。最小系统一定包含或排除与要判定的功能相关的硬件和软件，这就需要对电脑的基本工作原理有较为清晰的认识与理解。通常情况下，计算机最小系统可分为两种形式：
1．硬件最小系统法
由电源、主板、CPU、内存、显卡、显示器及辅助线路组成。整个系统可以通过主板BIOS报警声和开机BIOS自检信息来判断这几个核心配件部分是否可正常工作。
计算机硬件最小化系统，通常可分以下几种情况：
启动型最小化系统所需主要部件有：主板、电源、CPU(散热风扇)；
屏幕点亮型最小化系统所需主要部件有：主板、电源、CPU、内存、显卡、显示器；
进入系统界面型最小化系统所需主要部件有：主板、电源、CPU、内存、显卡、显示器、硬盘、键盘。
2．软件最小系统法
在基本的硬件设备电源、主板、CPU、内存、显卡、显示器、键盘和硬盘基础上，启动操作系统并进入安全模式下判断系统是否可以完成正常的启动与运行。
计算机软件最小化系统，通常可分以下几种情况：
能正常进入BIOS设置界面并可设置相关参数；
能正常进入PE操作系统界面并能正常操作；
能正常进入操作系统安全模式；
能正常进入操作系统使用界面，但某些功能模块失效。
最小系统法，主要是先判断在最基本的软、硬件环境中，系统是否可以正常工作？如果不能正常工作，即可判定最基本的软、硬件有故障，从而起到故障隔离的作用。
使用最小系统法的目的是隔离故障，它是隔离法的一种特殊形式。

## Slide 6
逐步添加去除法的运用
Notes: 所谓“逐步添加法”，是指以最小系统为基础，一次向系统添加一个部件硬件或软件部件，直至故障现象出现的维修方法。
所谓“逐步去除法”，是指以故障系统为基础，一次向系统去除一个部件硬件或软件部件，直至故障现象不出现为止的维修方法。
特别强调：每次添加或去除硬件部件时务必做到断电后才操作，而且每次添加或去除时不是同时添加或去除多个部件。

## Slide 7
替换法的运用
  特别强调：在进行替换之前，必须确认用来替换的部件必须完好的！
Notes: 所谓“替换法”，是指用好的部件去代替可能有故障的部件，以故障现象是否消失来判断的一种维修方法。特别强调：在进行替换之前，必须确认用来替换的部件必须完好的。好的部件可以是同型号的，也可以是不同型号的。替换法是维修工程师最常用的方法，替换法是在使用基它维修方法基本确定到故障部件后所采用的一种维修方法。替换法在使用时，尽量遵循以下几个原则：
1．根据“观察”现象，确定需要替换的部件或设备；
2．根据“繁简程度”进行替换（遵循一切从简单的事情做起原则）；
3．根据“故障率”来决定部件替换顺序，根据以往维修经验先从故障率高的部件开始检查维修。首先查看与怀疑有故障的部件相连接的连接线接触是否良好、安装是否到位等，然后是替换怀疑有故障的部件，其次是替换供电部件，最后才是与之相关的其它部件。
替换部件是否有效，最终取决于部件替换前后故障现象是否发生了改变，或者所要排除的故障现象是否已经消失为准。另外需要注意的是，所替换下来的部件最好安装在本身运行正常的电脑上，观察是否出现故障，若能出现故障则说明所替换的部件确实是故障件。

## Slide 8
比较法的运用
Notes: 所谓“比较法”，是指观察维修部件替换前后的现象是否发生改变的一种维修方法。比较法既可针对同一机器维修前后进行比较，也可将所修机器与其它正常机器进行比较。因此，我们要认识到，任何一个维修动作的目的是“改变”，没有改变的维修动作是无任何意义的。比较法在使用时，要注意以下几点：
1．通常情况下，只对机器的外观、配置、现象三个方面进行比较；
2．不同品牌机器一般不具有可比性，但在系统配置相当的情况下使用性能上具有可较性；
3．同一品牌不同时期的软硬件产品一般不具有可比性；
4．同一机器不同的使用环境针对某一使用性能具有可比性。
比较法的使用是维修效果的最佳验证方式。比较法除了用于维修服务过程，也可以应用于产品销售服务过程中，通过比较，可以让客户容易所推荐产品的优越性。

## Slide 9
特殊维修方法的运用
所谓“特殊维修方法”，是指在实际维修服务的过程中除了以上六种常用维修方法外，还可通过某些特殊而又快捷的维修操作来解决故障问题的维修方法。不同的工程师有不同的经验技巧，在此仅介绍以下几种特殊维修方法：
1．释放电荷法，是指在机器完全断电的情况下，按住主电源开关3秒钟或按开关键3 次，以达到释放机器残余电荷的目的。这一方法通常能解决看似很复杂的故障现象；
2．清除法，是在释放残余电荷后无法排除故障时清除CMOS缓存信息或清除机器内部灰尘，就能解决问题的维修方法。此方法往往简单而有效；
3．升降温法，是通过提高或降低电脑使用环境的温度来查看故障现象是否变化的维修方法，有时也可单独升高或降低某部分电路工作电压来观察元器件温度是否异常；
4．敲打法，一般用于怀疑电脑中某部件有接触不良而产生故障时的特殊维修方法，通过振动、适当的扭曲，甚至用橡胶锤敲打部件或设备的特定部件来使故障复现或不复现，从而判断故障部件的维修方法。
Notes: 所谓“特殊维修方法”，是指在实际维修服务的过程中除了以上六种常用维修方法外，还可通过某些特殊而又快捷的维修操作来解决故障问题的维修方法。不同的工程师有不同的经验技巧，在此仅介绍以下几种特殊维修方法：
1．释放电荷法，是指在机器完全断电的情况下，按住主电源开关3秒钟或按开关键3 次，以达到释放机器残余电荷的目的。这一方法通常能解决看似很复杂的故障现象；
2．清除法，是在释放残余电荷后无法排除故障时清除CMOS缓存信息或清除机器内部灰尘，就能解决问题的维修方法。此方法往往简单而有效；
3．升降温法，是通过提高或降低电脑使用环境的温度来查看故障现象是否变化的维修方法，有时也可单独升高或降低某部分电路工作电压来观察元器件温度是否异常；
4．敲打法，一般用于怀疑电脑中某部件有接触不良而产生故障时的特殊维修方法，通过振动、适当的扭曲，甚至用橡胶锤敲打部件或设备的特定部件来使故障复现或不复现，从而判断故障部件的维修方法。

## Slide 10
案例：如何排除笔记本电脑黑屏故障
职场情境：顾客送修一台笔记本电脑，故障现象为：显示黑屏。工程师应采何种方法来处理呢？
情境分析：出现此故障现象，可能存在的原因有很多，首先按照故障诊断故障的基本原则和流程进行分析，然后选择最合适的维修方法进行处理。处理思路和维修方法参考如下：
1.采用观察法，观察机器外观是否有磕碰痕迹？观察屏幕是否有裂纹？屏幕上是否只显示一个鼠标箭头？外观有磕碰痕迹有可能是屏幕损坏或显示接口松动引起。屏幕有裂纹，则必须要换屏幕了。若屏幕上只显示一个鼠标箭头，可以同时按下Ctrl+Shift+Esc快捷键调出“任务管理器”如图5-8所示,点击展开左上角菜单项文件选择新任务如图5-9所示，在弹出的方框中输入explorer.exe，点击确定即可如图5-10所示。或者采用软件系统最小化进行测试，电脑重启进入安全模式，搜索“程序和功能”进入后按时间排序找到最近安装的程序并卸载尝试；
2.采用替换法，首先外接一个显示器观察显示是否正常？若正常，则说明主板、内存、显卡、硬盘是正常的，可能原因是屏线或屏幕损坏引起，可优先更换屏幕；若不正常，则说明主板、内存、显卡可能存在故障，可优先重装或更换内存条处理。
Notes: 职场情境：顾客送修一台笔记本电脑，故障现象为：显示黑屏。工程师应采何种维修方法来处理呢？
情境分析：出现此故障现象，可能存在的原因有很多，首先按照故障诊断故障的基本原则和流程进行分析，然后选择最合适的维修方法进行处理。处理思路和维修方法参考如下：
1.采用观察法，观察机器外观是否有磕碰痕迹？观察屏幕是否有裂纹？屏幕上是否只显示一个鼠标箭头？外观有磕碰痕迹有可能是屏幕损坏或显示接口松动引起。屏幕有裂纹，则必须要换屏幕了。若屏幕上只显示一个鼠标箭头，可以同时按下Ctrl+Shift+Esc快捷键调出“任务管理器”如图5-8所示,点击展开左上角菜单项文件选择新任务如图5-9所示，在弹出的方框中输入explorer.exe，点击确定即可如图5-10所示。或者采用软件系统最小化进行测试，电脑重启进入安全模式，搜索“程序和功能”进入后按时间排序找到最近安装的程序并卸载尝试；
2.采用替换法，首先外接一个显示器观察显示是否正常？若正常，则说明主板、内存、显卡、硬盘是正常的，可能原因是屏线或屏幕损坏引起，可优先更换屏幕；若不正常，则说明主板、内存、显卡可能存在故障，可优先重装或更换内存条处理。

## Slide 11
案例：如何排除笔记本电脑黑屏故障
解决方案：经现场认真观察具体现象时发现，屏幕上只显示一个鼠标箭头，因此按下图所示操作后得到解决。
按下Ctrl+Shift+Esc快捷键调出“任务管理器”
点击展开左上角菜单项文件选择新任务
在弹出的方框中输入explorer.exe，点击确定即可
Notes: 解决方案：经现场认真观察具体现象时发现，屏幕上只显示一个鼠标箭头，因此按下图所示操作后得到解决。
按下Ctrl+Shift+Esc快捷键调出“任务管理器”，点击展开左上角菜单项文件选择新任务，在弹出的方框中输入explorer.exe，点击确定即可。

## Slide 12
电脑维修的四个基本步骤
了解情况
复现故障
判断维修
检验验机
Notes: 维修的四个基本步骤
1．了解情况
即在维修服务开始前，与用户沟通进行充分的沟通，尽可能地了解故障发生前后的情况，如故障是何时发生、发生的频次、故障发生前做过哪些操作，所使用的软硬件环境如何等，进行初步的判断。使现场维修效率及判断的准确性得到提高。了解用户所述的故障现象与技术标准是否有冲突或误解。 在向用户了解情况的过程中，有时也能有效地挖掘客户潜在的需求，促成产品的销售，提升服务品质。
2．复现故障
即在与用户充分沟通的情况下，需确认用户所报修故障现象是否真实存在，是否还有其它故障存在。避免判断失误，提高故障诊断准确性和一次服务到位率。 进行故障复现时切记安全问题，避免故障范围的扩大。复现操作尽量由用户本人来操作，过程中可以观察用户的操作习惯是否得当，故障现象是如何出现的。
3．判断维修
即对所见的故障现象进行判断、定位，找出产生故障的原因，并进行修复的过程。在进行判断维修的过程中，应遵循“诊断计算机故障的基本原则”、“诊断计算机故障的流程”、“排除计算机故障的常用方法”、及后面所说的“维修注意事项”所述内容进行操作。
4．检验验机
即故障机器维修后必须进行检验，确认所复现或发现的故障现象是否已得到解决，且不存在其它可见故障，尽可能消除用户未发现的故障，并及时排除它。检验验机是维修过程中的一个重要环节，它是既对用户负责，也是对工程师自已负责的体现。

## Slide 13
电脑维修注意事项
1．随机性复杂故障
针对随机性复杂故障时，要先了解故障发生的频次、时间、环境、操作等，然后根据维修经验或求助于技术支持找到稳定故障的规律和方法，其次根据先软后硬的原则进行谨慎换件维修。
2．感受类或特定“问题”
针对感受类或特定“问题”时，要先根据厂商既有标准判断用户的需求是否属于正常使用范畴，而后采取与同款机型进行比较确定是否具有改善的空间，若无可改善的空间，则应谨慎维修。
3．软件调试安装应注意的问题
即在使用纯净版操作系统、官网驱动安装时，皆应对数据谨慎操作（电脑有价、数据无价）；在应用软件出现故障时可尝试安装其它版本。
4．清洁维修时
即在做清洁维修时，应注意选择合适的清洁工具，进行全方位的清洁处理。过程中一律禁止带电操作，对于受潮（或进液）的机器应采取先清洁后自然风干的原则处理。
Notes: 面对一些特定类的故障时，我们应注意采用特殊的维修方法，以及在维修时应注意的操作：
1．随机性复杂故障
针对随机性复杂故障时，要先了解故障发生的频次、时间、环境、操作等，然后根据维修经验或求助于技术支持找到稳定故障的规律和方法，其次根据先软后硬的原则进行谨慎换件维修。
2．感受类或特定“问题”
针对感受类或特定“问题”时，要先根据厂商既有标准判断用户的需求是否属于正常使用范畴，而后采取与同款机型进行比较确定是否具有改善的空间，若无可改善的空间，则应谨慎维修。
3．软件调试安装应注意的问题
即在使用纯净版操作系统、官网驱动安装时，皆应对数据谨慎操作（电脑有价、数据无价）；在应用软件出现故障时可尝试安装其它版本。
4．清洁维修时
即在做清洁维修时，应注意选择合适的清洁工具，进行全方位的清洁处理。过程中一律禁止带电操作，对于受潮（或进液）的机器应采取先清洁后自然风干的原则处理。