## Slide 1: 分析计算机常见故障案例
Notes: 同学们好！
在现在科技发达的时代，计算机的广泛使用，如办公自动化、网络游戏、远程服务支持等，计算机在我们的日常生活、工作中已经不可或缺，它带给我们方便，提高了我们工作的效率。但是，只要是个东西就会出现故障，计算机也不例外。接下来就跟大家一起分析计算机常见故障的几个案例。

## Slide 2
台式计算机常见故障诊断分析案例（部分案例仅供参考）
部件 | 故障原因 | 常见故障现象 | 处理方案 | 注意事项
主板 | 电子元器件虚焊或损坏、线路腐蚀断线、与外接部件不兼容不匹配 | 不启动，不显示，死机，重启，蓝屏等各式各样的故障现象都可能与主板有关 | 维修主板 更换主板 | 切记确定主板以外的部件无故障后才做更换主板决定
 | 主板Cache损坏 | 无法安装应用软件或运行时易死机 | 在COMS设置中将“External Cache”项为”Disable”即可 | 
 | 键盘接口异常 | 开机自检时提示“keyboard interface Error”后死机 | 维修键盘接口 更换主板 | 
 | 与驱动程序不兼容 | 无法正常进入系统界面 | 更新驱动程序 | 
内存 | 内存条接触不良 内存条安装不到位 | 主板不启动，无显示，报警声（”嘀嘀”叫个不停） | 擦拭金手指 正确安装内存条 | 清洁内存插槽 安装时必须在断电的情况下进行 严格按照技术拆装规范安装内存条（垂直均匀用力）
 | 无法识别（断针），与主板不匹配 内存损坏 | 主板不启动，开机无显示，无报警声 | 更换内存条 | 
显卡 | 显卡接触不良 | 主板不启动，无显示，显卡报警声（一长两短鸣叫） | 清洁显卡插槽 正确安装显卡 | 当显卡装在其它机器上显示正常则说明是与主板不兼容引起
 | 显卡损坏或与主板不兼容 | 开机后“嘀”一声自检通过，不显示图像，关机重启等现象 | 更换显卡 | 
 | 显示器与主板不兼容 | 开机显示横纹或不显示 | 更换显示器 | 
CPU | 主板无供电 插座缺针或松动 风扇异常 频率设置不对 | 主板不启动，开机无显示，无报警声 | 维修更换主板 调整插针 加固风扇安装 清除CMOS | 清除CMOS除采用跳线方式外，还可将CMOS电池取下待机显示进入CMOS设置后关机，再装上电池即可
开关键 | 按键按下无法复位 | 开机反复重启，或无法启动 | 更换按键 | 
电源 | 电源输出不稳定 | 开机几分钟后自动关机 | 更换电源 | 
 |  | 每次开机过程都会自动重启一次后才进入操作系统 |  | 此现象也可能是主板故障引起
 | 电源自动保护异常 | 每次开机需把电源插头拔下再重插后才能启动 | 改善市电环境 更换电源 | 确保市电正常后才更换电源
 | 系统对电源控制异常 | 出现关机界面后以会自动重启 | 安装系统补丁 重装系统 | 
BIOS | 受毒破坏，极易造成硬盘数据丢失 | 主板不启动，开机无显示，无报警声 | 重写BIOS程序更换主板 | 
CMOS | CMOS电池电量低或损坏 CMOS数据丢失或无法保存 | 开机启动提示电量低 开机风扇转动但不启动 开机启动后易死机 | 更换CMOS电池 | 
温控失常 | 主板温控安装异常或温控感应器损坏 | 风扇狂转，蓝屏不显示 | 正确安装温控线，更换温控感应器 | 
Notes: 由于电脑发生故障时可能产生的故障现象多种多样，但归结起来无非就那么几类。因此，我们在课程学习时掌握常见的几类故障来扩展解决绝大部分的在电脑故障。我们在分析总结时，通常可按照表格所列形式进行归纳总结：故障现象、故障原因、处理方案、注意事项。
故障现象的描述不用过于详细，能表达清楚就行；
故障原因的分析可适当描述清楚些，尽可能周全些；
处理方案的描述可以按照维修的四大原则进行（从简原则、规划原则、核心原则、谨慎原则）描述；
注意事项就是指在维修处理这个故障时应该注意的操作（包括工具的选择、拆装顺序、维修技巧等）。
我们日常维修的计算机最多就是台式计算机和笔记本电脑，因此，我们就分两大模块给大家提供参考，这一屏是台式计算机常见故障诊断分析。

## Slide 3
笔记本电脑常见故障诊断分析案例（部分案例仅供参考）
故障现象 | 故障原因（不局限此） | 处理方案 | 注意事项
不开机，黑屏 | 1.线路异常 | 1.检查线路 | 
不开机，有显示 | 1.屏幕提示：CMOS checksum error— Defaults Loaded； 2.卡LOGO无法进入系统界面 | 1.更换CMOS电池或调整BIOS设置 2.重装操作系统或系统盘故障 | 
开机，无显示 | 1.内存安装异常或损坏 2.显示屏线或显示屏故障 3.主板或CPU故障 | 1.重装或更换内存 2.重装或更换屏线、屏 3.维修或更换主板 | 更换主板前可先尝试清除CMOS设置可否解决
开机或运行死机 | 1.CPU散热异常导致重启死机 2.显卡或显卡驱动异常 3.病毒、木马入侵 4.主板阻容元件变值引起 5.CPU异常 | 1.清理、加固散热风扇或更换散热器及风扇 2.更新显卡驱动或更换显卡 3.设置防火墙，杀毒 4.维修或更换主板 5.更换CPU | 
重启、自动关机 | 1.电源输出供电不稳导致 2.病毒、木马入侵 3.散热不良或过温保护设置异常 4.硬盘坏道损坏引起 5.主板阻容元件老化变值引起 | 1.检查市电，电源本身 2.设置防火墙，杀毒 3.改善散热环境，调整过温保护 4.更换硬盘 5.维修或更换主板 | 加装UPS电源 清理灰尘
显示蓝屏 | 1.CPU超频过高 2.内存异常（容量小，接触不良，不兼容，质量差） 3.部件间不兼容发生冲突 4.部件质量差 5.软件故障（病毒、设置等） | 1.降低频率 2.重装或更换内存 3.更新部件驱动程序 4.更换质量保证部件 5.磁盘清理、编辑注册表、系统还原 | 
无法进入系统界面 | 1.BIOS引导设置错误 2.系统安装引导错误 | 1.正确设置BIOS系统引导模式 2.对应设置系统引导 | 
开机花屏 | 1.冷开机花屏（环境温度过低） 2.间歇性花屏（屏本身或显卡） | 1.建议在常温下使用 2.更换屏幕或显卡 | 在BIOS下花屏则非软件故障
Notes: 这一屏是笔记本电脑常见故障诊断分析案例。

## Slide 4
电脑系统运行的优化调试和处理
职场情境：组织学员进行校内或校外社区服务，为校内老师或社区居民的各类电脑问题进行服务，将所学知识应用到实际工作中去，让故障诊断解决能力得以充分体现。
情境分析：在实施校内或校外社区服务的过程，通常会遇到以下几类问题，电脑运行速度慢、电脑容易发烫等。因此，在服务时通常可采用以下几个方面进行处理：
1.系统优化调试（在“开始”运行中输入命令msconfig回车进入“任务管理器”，禁用与开机无关的应用启动程序（其中microsoft---、intel--、nividia--、AMD--、杀毒软件不能取消外,其他的程序都可以禁用），如下图所示。
图：禁用与开机无关的应用启动程序
Notes: 通过前面台式计算机和笔记本电脑常见故障诊断分析的学习与理解后，我们就可以为学校老师、同学们做服务了，下面给大家说说在做服务的过程中应该如何处理：
职场情境：组织学员进行校内或校外社区服务，为校内老师或社区居民的各类电脑问题进行服务，将所学知识应用到实际工作中去，让故障诊断解决能力得以充分体现。
情境分析：在实施校内或校外社区服务的过程，通常会遇到以下几类问题，电脑运行速度慢、电脑容易发烫等。因此，在服务时通常可采用以下几个方面进行处理：
1.系统优化调试（在“开始”运行中输入命令msconfig回车进入“任务管理器”，禁用与开机无关的应用启动程序（其中microsoft---、intel--、nividia--、AMD--、杀毒软件不能取消外,其他的程序都可以禁用），如下图所示。

## Slide 5
电脑系统运行的优化调试和处理
2.定期进行磁盘清理（打开计算机，然后点击要清理的硬盘，右键的菜单栏，点击“属性”， 然后在弹出的框中，点击“磁盘清理”，最后就会弹出磁盘清理的选项框，进行勾选需要选择的项，点击确定，就会开始进行磁盘清理），操作指引参考如下图磁盘清理。
图：磁盘清理
Notes: 2.定期进行磁盘清理（打开计算机，然后点击要清理的硬盘，右键的菜单栏，点击“属性”， 然后在弹出的框中，点击“磁盘清理”，最后就会弹出磁盘清理的选项框，进行勾选需要选择的项，点击确定，就会开始进行磁盘清理），操作指引参考如下图磁盘清理。

## Slide 6
电脑系统运行的优化调试和处理
3.只保留安装一个杀毒软件（杀毒软件只装一个即可，建议选用占用内存较少的杀毒软件）；
4. C盘只装系统软件，桌面少文件（电脑的启动都是从默认的系统盘C盘进行加载，C盘内容过多就容易导致开机运行速度慢，尤其是很多用户的电脑桌面都是应用软件图标或者快捷方式，这样系统每次开机就要加载一遍，需要占用很多时间和空间。另外建议尽量把应用软件安装在非C盘上，内存主要是在C盘运行，如果过多软件，内存空间变小，开机当然就慢了）。
5.清理机器内部积灰，特别是CPU风扇和出风口位置，如图所示：
图：清理CPU风扇和出风口积灰
解决方案：对体系统进行优化调试、定期磁盘清理、只保留一个杀毒软件、C盘尽可能只安装系统软件、定期做整机立体保养，对于电脑运行慢、易发烫的现象能得到很好解决。
Notes: 3.只保留安装一个杀毒软件（杀毒软件只装一个即可，建议选用占用内存较少的杀毒软件）；
4. C盘只装系统软件，桌面少文件（电脑的启动都是从默认的系统盘C盘进行加载，C盘内容过多就容易导致开机运行速度慢，尤其是很多用户的电脑桌面都是应用软件图标或者快捷方式，这样系统每次开机就要加载一遍，需要占用很多时间和空间。另外建议尽量把应用软件安装在非C盘上，内存主要是在C盘运行，如果过多软件，内存空间变小，开机当然就慢了）。
5.清理机器内部积灰，特别是CPU风扇和出风口位置，如图所示：
解决方案：对体系统进行优化调试、定期磁盘清理、只保留一个杀毒软件、C盘尽可能只安装系统软件、定期做整机立体保养，对于电脑运行慢、易发烫的现象能得到很好解决。

## Slide 7
电脑部件非损图片说明（非损：非正常损坏）
RJ45 接口类非损
CPU引脚 接口类非损
Notes: 同学们，在我们实际维修过程中，会发现客户机器送修时就存在一定的非损情况，不符合厂商保修承诺范围之内。因此，我们必须认真检查，以减速少不必要的经济损失！
下面，我们给大家提供几组非损现象参考！左图为RJ45变形，右图为CPU引脚变形错乱；

## Slide 8
电脑部件非损图片说明（非损：非正常损坏）
内存卡槽卡扣断裂 非损
主板PCB板电路烧毁 非损
Notes: 左图为内存卡槽卡扣断裂非损，右图为主板PCB板电路烧毁非损；

## Slide 9
电脑部件非损图片说明（非损：非正常损坏）
主板浸液氧化非损
主板芯片烧毁（网卡芯片）非损
Notes: 左图为主板浸液氧化非损，右图为主板芯片烧毁（网卡芯片）非损
；

## Slide 10
电脑部件非损图片说明（非损：非正常损坏）
主板物理损伤非损
CPU外观物理损伤非损
Notes: 左图为主板物理损伤非损，右图为CPU外观物理损伤非损。
同学们，在未来的工作中一定要注意电子元器件的轻拿轻放，避免造成不必要的经济损失。加油吧！