## Slide 1
负责人：
李 昕

## Slide 2: 知识结构

## Slide 3
认识计算机网络
1.1

## Slide 4
  目录
  1
网络的演变与发展
  2
网络的组成
  3
网络的分类
  4
网络的主要性能指标
  5
网络的功能和应用

## Slide 5: 1.1.1网络的演变与发展
计算机网络的基本概念
将分布在不同地理位置并具有独立功能的多台计算机，通过通信设备和线路连接起来，在功能完善的网络软件支持下，以实现网络资源共享和数据传输为目的的系统，称为计算机网络。

## Slide 6: 1.1.1网络的演变与发展
计算机网络出现的历史不长，但发展很快，它经历了一个从简单到复杂的演变过程。
一般将计算机网络的形成与发展进程分为以下4代，但这四个阶段在时间划分上并非截然分开而是有部分重叠的，这是因为网络的演进是逐渐的，而非在某个日期发生了突变。

## Slide 7: 1.1.1网络的演变与发展
第1代 面向终端的计算机通信网络
出现于20世纪50年代中期至60年代末期
以单台计算机为中心的远程联机系统
美国IBM公司在1963年投入使用的飞机订票系统SABRE-1,就是这类系统的典型代表之一。
以一台中央计算机为网络的主体，将全美范围内的2000多个终端通过电话线连接到中央计算机上，实现并完成了订票业务。

## Slide 8: 1.1.1网络的演变与发展
第2代 初级计算机网络
出现在20世纪60年代末期至70年代中后期。
以交换机为通信子网的中心，并由若干个主机和终端构成了用户的资源子网。
世界上公认的第一个最成功的远程计算机网络是在1969年，由美国高级研究计划局(Advanced Research Project Agency ,ARPA)组织和成功研制的ARPAnet网络，它具有4个节点。
ARPAnet网络首先将计算机网络划分为“通信子网”和“资源子网”两大部分，现代计算机网络的许多概念和方法都来源于它。

## Slide 9: 1.1.1网络的演变与发展
第3代 开放式的标准化计算机网络
出现在20世纪70年代初期至90年代中期。
计算机网络在解决了计算机联网和网络互联标准问题的基础上，提出了开放系统的互联参考模型与协议，促进了符合国际标准化的计算机网络技术的发展。
“开放式”是相对于那些只能符合独家网络厂商要求的各自封闭的系统而言的
目前存在着两种占主导地位的网络体系结构，一种是ISO(国际标准化组织)的OSI(开放式系统互联)体系结构，另一种是TCP/IP(传输控制协议/网际协议)体系结构。

## Slide 10: 1.1.1网络的演变与发展
第4代 新一代综合性、智能化、宽带高速网络
在20世纪90年代初期，计算机网络与Internet (即因特网)向着全面互联、高速和智能化发展， 并得到了广泛的应用。
网络面临的带宽限制问题更加突出，网络安全问题日益增加，多媒体信息(尤其是视频信息)传输的实用化和因特网上IP地址紧缺等困难逐步显现。
第4代计算机网络是以千兆交换式以太网技术、ATM技术、帧中继技术、波分多路复用等技术为基础的宽带综合业务数字化网络为核心来建立的，其中的ATM技术已经成为21世纪通信子网中的关键技术。

## Slide 11: 1.1.2网络的组成
从组成部分来看
一个完整的计算机网络主要由硬件、软件和协议三大部分组成，缺一不可。
硬件主要由主机，通信链路、交换设备和通信处理机等组成。
软件主要包括各种实现资源共享的软件和方便用户使用的各种工具软件。
协议是计算机网络的核心，协议规定了网络传输数据时所遵循的规范。

## Slide 12: 1.1.2网络的组成
从工作方式来看
计算机网络(主要指Internet)可分为边缘部分和核心部分。
边缘部分由所有连接到因特网上、供用户直接使用的主机组成，用来进行通信(如传输数据、音频或视频)和资源共享。
核心部分由大量的网络和连接这些网络的路由器组成，它为边缘部分提供连通性和交换服务。

## Slide 13: 1.1.2网络的组成
从功能组成来看
一个计算机网络是由资源子网和通信子网构成的。
资源子网负责信息处理,通信子网负责全网中的信息传递。

## Slide 14: 1.1.3网络的分类
按网络所覆盖的地理范围分类
广域网（Wide Area Network,WAN），也称远程网。通常是几十千米到几千千米的区域
城域网（Metropolitan Area Network,MAN）。覆盖范围跨越几个街区甚至整个城市，覆盖范围约5~50km。
局域网（Local Area Network,LAN）。范围几十米到几千米的区域。
个人区域网 (Personal Area Network, PAN)，就是在个人工作的地方把属于个人使用的电子设备( 如便携式电脑等)用无线技术连接起来的网络，其范围很小，大约在10 m左右。

## Slide 15: 1.1.3网络的分类
按传输技术分类
根据数据传输方式的不同，计算机网络可以分为“广播式网络”和“点对点网络”两个大类
广播网络( Broadcasting Network )中的计算机或设备使用一个共享的通信介质进行数据传播，网络中的所有节点都能收到任何节点发出的数据信息
点对点网络( Point to Point Network )中的计算机或设备以点对点的方式进行数据传输，两个节点间可能有多条单独的链路

## Slide 16: 1.1.3网络的分类
按拓扑结构分类
网络的拓扑结构通常有如下几种：总线型、星型、环型、树型和网状结构。

## Slide 17: 1.1.3网络的分类
按使用者分类
根据网络的应用类型，可以把计算机网络分为公用网和专用网。
公用网（Public Network）。也称公众网。一般由电信部门组建、管理和控制，网络内的传输和交换装置可以租给任何部门和单位使用。
专用网（Private Network）。指某个部门为满足本单位特殊业务需要而建造的网络。这种网络不向本单位以外人提供服务。如铁路、典礼、军队等部门专用网络。

## Slide 18: 1.1.3网络的分类
按交换技术分类
根据网络的交换功能，可以将计算机网络分为电路交换网、报文交换网和分组交换网。
电路交换网络，在源结点和目的结点之间建立起一条专用的通路用于传输数据。最典型的电路交换网是传统电话网络。
报文交换网络，也称存储-转发网络。用户数据加上源地址、目的地址、校验码等辅助信息，封装成报文传送到相邻结点，再转发给下一个结点。
分组交换网络，也称包交换网络。其原理是将数据分成较短的固定长度的数据块，在每个数据块中加上目的地址、源地址等辅助信息组成分组（包），以储存-转发方式传输。

## Slide 19: 三种交换技术对比

## Slide 20: 1.1.3网络的分类
按传输介质分类
按传输介质可分为有线和无线两大类。
有线网络可分为双绞线网络、同轴电缆网络等。
无线网络可分为蓝牙、微波、无线电等类型。

## Slide 21: 有线网络和无线网络

## Slide 22: 1.1.4网络的主要性能指标
带宽
“带宽”(bandwidth)本来是指信号具有的频带宽度，单位是赫（或千赫、兆赫、吉赫等）。
现在“带宽”是数字信道所能传送的“最高数据率”的同义语，单位是“比特每秒”，或 b/s (bit/s)。
更常用的带宽单位是
  千比每秒，即 kb/s （103 b/s）
  兆比每秒，即 Mb/s（106 b/s）
  吉比每秒，即 Gb/s（109 b/s）
  太比每秒，即 Tb/s（1012 b/s）

## Slide 23: 1.1.4网络的主要性能指标——带宽
在时间轴上信号的宽度随带宽的增大而变窄。

## Slide 24: 1.1.4网络的主要性能指标
吞吐量
吞吐量(throughput)表示在单位时间内通过某个网络（或信道、接口）的数据量。
吞吐量更经常地用于对现实世界中的网络的一种测量，以便知道实际上到底有多少数据量能够通过网络。
吞吐量受网络的带宽或网络的额定速率的限制。

## Slide 25: 1.1.4网络的主要性能指标
时延
发送时延 发送数据时，数据帧从结点进入到传输媒体所需要的时间。
也就是从发送数据帧的第一个比特算起，到该帧的最后一个比特发送完毕所需的时间。

## Slide 26: 1.1.4网络的主要性能指标——时延
传播时延 电磁波在信道中需要传播一定的距离而花费的时间。
信号发送速率和信号在信道上的传播速率是完全不同的概念。

## Slide 27: 1.1.4网络的主要性能指标——时延
处理时延 交换结点为存储转发而进行一些必要的处理所花费的时间。
排队时延 结点缓存队列中分组排队所经历的时延。
排队时延的长短往往取决于网络中当时的通信量。
数据经历的总时延就是发送时延、传播时延、处理时延和排队时延之和：

## Slide 28: 1.1.4网络的主要性能指标——时延
四种时延所产生的地方，从结点 A 向结点 B 发送数据

## Slide 29: 1.1.5网络的功能和应用
数据传送
资源共享
提高计算机的可靠性和可用性
易于进行分布式处理

## Slide 30
网络体系架构与协议
1.2

## Slide 31
  目录
  1
TCP/IP体系结构
  2
IP协议
  3
传输层协议
  4
其他常见协议

## Slide 32: 1.2.1TCP/IP体系结构
相互通信的两个计算机系统必须高度协调工作才行，而这种“协调”是相当复杂的。
“分层”可将庞大而复杂的问题，转化为若干较小的局部问题，而这些较小的局部问题就比较易于研究和处理。
现今规模最大的、覆盖全球的、基于TCP/IP的互联网并未使用OSI标准。
图 1‑2 TCP/IP四层协议的表示方法举例

## Slide 33: 1.2.1TCP/IP体系结构
图 1‑3 TCP/IP体系结构的另一种表示方法
图 1‑4 沙漏计时器形状的TCP/P协议簇示意图

## Slide 34: 1.2.2 IP协议
IP协议的简介
IP(Internet Protocol) 协议是 TCP/IP 协议簇中的核心协议。
IP协议根据数据包(Packet) 中的 IP 地址，为上层协议提供一种无连接(Connection-less), 尽力而为(Best-effort Delivery) 的数据传输功能。
图 1‑5 IP数据传送上传来的数据

## Slide 35: 1.2.2 IP协议
IP协议的功能
①将上层数据(如TCP, UDP数据)或同层的其他数据(如ICMP数据)封装到IP数据报中。
②将IP数据报传送到最终目的地。
③为了使数据能够在链路子上进行传输，对数据进行分段。
④确定数据报到达其他网络中的目的地的路径。

## Slide 36: 1.2.2 IP协议
IP数据报格式

## Slide 37: 1.2.2 IP协议
IP地址的分类
类别 | 网络位 | 主机位 | 地址范围 | 私有地址段
A | 8 | 24 | 0.0.0.0-127.255.255.255 | 10.0.0.0-10.255.255.25
B | 16 | 16 | 128.0.0.0-191.255.255.255 | 172.16.0.0-172.31.255.255
C | 24 | 8 | 192.0.0.0-223.255.255.255 | 192.168.0.0-192.168.255.255
D |  |  | 224.0.0.0-239.255.255.255 | 
E |  |  | 240.0.0.0-255.255.255.255 | 

## Slide 38: 1.2.3.1 传输端口
传输层如何识别多个不同应用进程？
在TCP/IP协议中采用端口，为每一端口分配一个端口号，是应用进程的唯一标识。
TCP和UDP都使用端口进行寻址，它们分别拥有自己的端口号，这些端口号可以共存一台主机而互不干扰。
TCP/IP的端口值长度为16位，取值范围0~65535。端口的分配方式有两种，一是保留端口，二是自由端口。小于1024的端口号为保留端口，保留端口采用全局分配方式。

## Slide 39: 1.2.3.1 传输端口
常见熟知的TCP端口
常见熟知的UDP端口

## Slide 40: 1.2.3.2 TCP协议
TCP协议的简介
TCP (Transmission Control Protocol)是传输控制协议的缩写，是一种面向连接、提供可靠传输服务的传输层协议。基于TCP协议的上层协议包括SMTP，Telnet，HTTP，FTP等。

## Slide 41: 1.2.3.2 TCP协议
TCP协议的功能
①建立和释放连接；
②基本数据传输；
③可靠性控制；
④多路复用。

## Slide 42: 1.2.3.2 TCP协议
TCP报文格式

## Slide 43: 1.2.3.3 UDP协议
UDP协议的简介
UDP (User Datagram Protocol)是用户数据报协议的缩写，是一种无连接、提供尽最大努力交付的传输层协议。基于UDP协议的上层协议包括TFTP，SNMP，DHCP，NTP等。

## Slide 44: 1.2.3.3 UDP协议
图 1‑8 UDP用户数据报的首部和伪首部

## Slide 45: 1.2.4.1地址解析协议ARP
ARP协议的简介
地址解析协议，即ARP（Address Resolution Protocol），是根据IP地址获取物理地址的一个TCP/IP协议。其出现的原因是在以太网环境中，数据的传输所依赖的是MAC地址而非IP地址。
图 1‑9 ARP协议的作用

## Slide 46: 1.2.4.1地址解析协议ARP
在网络访问层中，同一中的一台要和另一台进行通信，需要通过MAC地址进行，然后才能进行数据包的发送。而在网络层和传输层中，之间是通过IP地址目标，对应的数据报文只包含目标的IP地址，而没有MAC地址。
因此，在发送之前需要根据IP地址获取MAC地址，然后才能将数据包发送到正确的目标，而这个获取过程是通过协议完成的。
为什么需要ARP

## Slide 47: 1.2.4.1地址解析协议ARP
ARP协议的工作流程
主机B向A发送ARP响应分组
主机A广播发送ARP请求分组

## Slide 48: 1.2.4.1地址解析协议ARP

## Slide 49: 1.2.4.1地址解析协议ARP
在请求目标的MAC地址时，每次获取目标MAC地址都需要发送一次请求，然后根据响应获取到MAC地址。
为了避免重复发送请求，每台都有一个高速缓存。当得到响应后，将目标的IP地址和物理地址存入本机缓存中，并保留一定时间。
只要在这个时间范围内，下次请求MAC地址时，直接查询缓存，而无须再发送请求，从而节约了网络资源。
ARP缓存

## Slide 50: 1.2.4.2 网际控制报文协议ICMP
ICMP协议的简介
ICMP（Internet Control Message Protocol）Internet控制报文协议。
它是TCP/IP协议簇的一个子协议，用于在IP主机、路由器之间传递控制消息。控制消息是指网络通不通、主机是否可达、路由是否可用等网络本身的消息。
这些控制消息虽然并不传输用户数据，但是对于用户数据的传递起着重要的作用。

## Slide 51: 1.2.4.2 网际控制报文协议ICMP
ICMP报文格式

## Slide 52: 1.2.4.2 网际控制报文协议ICMP
ICMP报文种类

## Slide 53
认知网络工程师工作环境
1.3

## Slide 54
  目录
  1
网络设备认知
  2
网络工程师常见软硬件

## Slide 55: 1.3.1网络设备认知
交换机
交换机是一种基于MAC (网卡的硬件地址)识别，能完成封装转发数据包功能的网络设备。
工作在数据链路层设备
交换机可以“学习”MAC地址，并把其存放在内部地址表中。

## Slide 56: 1.3.1 网络设备认知
路由器
路由器(Router）是网络之间互连的设备，工作在网络层。
路由器通过路由决定数据的转发，转发策略称为路由选择(Routing)，这也是路由器名称的由来(Router, 转发者)。

## Slide 57: 1.3.1 网络设备认知
防火墙
防火墙（Firewall）是一种建立在现代通信网络技术和信息安全技术基础上的应用性安全技术，隔离技术。
防火墙对流经它的网络通信进行扫描。

## Slide 58: 1.3.1网络设备认知
无线设备
无线网络技术正日渐成熟，相关产品越来越丰富，包括无线网桥、无线接入器、无线网卡、户外天线等。
无线网桥可实现局域网间的连接;无线接入器相当于有线网络中的集线器，可实现无线与有线的连接;无线网卡一般分为 PCMCIA网卡、PCI网卡和USB网卡。

## Slide 59: 1.3.2 网络工程师常用软硬件
终端软件
SecureCRT
Putty

## Slide 60: 1.3.2网络工程师常用软硬件
线缆
控制线
双绞线
同轴电缆
光纤
USB转串口

## Slide 61: 1.3.2 常见线缆
控制线及端口
双绞线
光纤
USB转串口

## Slide 62
项目实施
1.4

## Slide 63
  目录
  1
任务一：安装使用华为eNSP模拟器
  2
任务二：华为设备常用命令

## Slide 64: 任务一：安装使用华为eNSP模拟器
材料准备
eNSP安装包
Wireshark安装包
VirtualBox安装包
WinPcap安装包
任务描述
在自己的电脑上安装华为eNSP模拟器并尝试使用。

## Slide 65: 任务二：华为设备常用命令
材料准备
eNSP模拟器
任务描述
熟练掌握华为设备各种视图的概念及操作。

## Slide 66: 任务二：华为设备常用命令
各视图之间切换关系