## Slide 1
负责人：
李昕

## Slide 2: 知识结构

## Slide 3
局域网体系架构
4.1

## Slide 4
  目录
  1
以太网技术概述
  2
冲突域与广播域
  3
CSMA/CD
  4
以太网技术发展

## Slide 5: 4.1.1以太网技术概述
在OSI参考模型中，IEEE802.3协议族定义的协议内容涉及到了物理层和数据链路层。其中数据链路层又被划分了两个子层，分别为逻辑链路控制子层（LLC）和介质访问控制子层（MAC）。
图4-1 IEEE 802参考模型

## Slide 6: 4.1.1以太网技术概述
MAC子层的主要功能
冲突避免机制；
MAC寻址和错误检测；
以太网帧的封装与解封装；

## Slide 7: 4.1.1以太网技术概述
MAC地址烧录在硬件中，是全球唯一性的标识，又称为硬件地址或物理地址。
MAC地址一共48位（6个字节）。与IP地址采用点分十进制的方式不同，MAC地址通常采用十六进制，具体如下：
MM:MM:MM:SS:SS:SS 或 MM-MM-MM-SS-SS-SS
图 4‑2 MAC地址结构

## Slide 8: 4.1.1以太网技术概述
LLC子层是数据链路层的上层部分，主要功能是为网络层提供统一的服务接口。
LLC子层提供三种类型的服务：
面向连接的服务（需确认）；
无连接的服务（需确认）；
无连接的服务（无需确认）。
LLC子层

## Slide 9: 4.1.1以太网技术概述
局域网组网标准
①IEEE 802.1：定义了局域网体系结构；网际互连，网络管理及寻址；网络管理。
②IEEE 802.2：定义了逻辑链路控制子层（LLC）功能与服务。
③IEEE 802.3：定义了CSMA/CD总线介质访问控制子层与物理层规范。
④IEEE 802.4：定义了令牌总线（Token Passing Bus）介质访问控制子层与物理层规范。
⑤IEEE 802.5：定义了令牌环（Token Ring）介质访问控制子层与物理层规范。

## Slide 10: 4.1.1以太网技术概述
局域网组网标准
⑥IEEE 802.6：定义了城域网（Metropolitan Area Network，MAN）介质访问控制子层与物理层规范。
⑦IEEE 802.10：定义了可互操作的局域网安全性规范。
⑧IEEE 802.11：定义了无线局域网（Local Area Network，LAN）技术。
⑨IEEE 802.12：100Mbps传输速率制定的100VG －Any LAN标准。
⑩IEEE 802.15：定义了无线个域网的多个标准。

## Slide 11: 4.1.2冲突域域广播域
冲突域
冲突域是指当网络上的一台设备发送数据报文时，该物理网络上的其他设备都必须等待它发送完成，假如两台设备在同一个物理网段上同时发送数据报文时，数字信号将在链路上发生相互干扰，就会发生冲突的现象。
交换机和路由器的每个端口都是一个单独的冲突域。集线器，则所有的端口都在同一个冲突域中。

## Slide 12: 4.1.2冲突域域广播域
广播域
广播域指的是在一个特定的网络范围内的所有设备，都将侦听到该网络中发送的所有广播。
缺省情况下，交换机的所有端口都在同一个广播域内。而路由器的每一个端口都是一个单独的广播域，

## Slide 13: 4.1.2冲突域域广播域
图 4‑3 广播域与冲突域

## Slide 14: 4.1.3 CSMA/CD
CSMA/CD协议是如何工作的?
当一台主机计划通过网络传输数据时，它必须先检测线路上是否有信号。
如果没有其他主机在传输数据，那么这台主机就可以立即开始传输。并且待续地检测线路，确保没有其他主机开始传输。
如果该主机在线路上检测到其他主机的传输，它将发送一个拥塞信号，使得线路上的其他主机不再发送数据。当其他主机检测到这个拥塞信号后，都将等待一个随机时间再尝试传输。
以太网使用CSMA/CD协议来避免两台设备同时在网络介质上传输数据造成的冲突

## Slide 15: 4.1.4 以太网技术发展
标准以太网
快速以太网
吉比特以太网
万兆以太网

## Slide 16
交换机设备简介
4.2

## Slide 17
  目录
  1
以太网交换机的硬件结构
  2
交换机的转发原理
  3
交换机的基础设置

## Slide 18: 4.2.1以太网交换机的硬件结构
①RJ45以太网接口；
②SPF接口；
③Console口；
④ETH管理接口；
⑤USB接口；
交换机前置面板接口类型
图 4‑4 华为S5731-H24T4XC交换机

## Slide 19: 4.2.2 交换机的转发原理
交换机使用MAC地址表来决定网络通信该经过哪些端口从而到达目的节点。
图 4‑6 MAC地址表

## Slide 20: 4.2.3 交换机的基础配置
交换机启动过程
加电自检（POST）: 检查C PU 检查内存 检查FLASH等硬件。
交换机将引导运行BootLoad软件，进行硬件初始化；
由Bootload软件加载系统软件及交换机的配置文件；
正常加载后将进入到系统的命令行界面。

## Slide 21: 4.2.3 交换机的基础配置
配置交换机管理
要为交换机配置远程管理功能，就必须先为交换机配置IP地址；
交换机IP地址的配置与路由器不同，配置在交换机虚拟接口（SVI）上。
图 4‑7 交换机基础配置

## Slide 22
VLAN技术
4.3

## Slide 23
  目录
  1
VLAN技术简介
  2
VLAN的原理
  3
VLAN的配置
  4
VLAN间路由

## Slide 24: 4.3.1VLAN技术简介
使用VLAN技术的优点
（1）减小广播域大小；
（2）性能提升；
（3）提高网络管理效率；
（4）安全；
（5）简化管理；

## Slide 25: 4.3.2 VLAN的原理
以太网帧格式 vs VLAN的以太网帧格式

## Slide 26: 4.3.2 VLAN的原理
VLAN 干道技术：允许在链路上传输多个VLAN的数据。
VLAN 端口分类：
（1）Access端口；
（2）Trunk端口；
（3）Hybrid端口。
Native VLAN ：在两台交换机之间互联的中继链路中，两端的Native VLAN配置必须一致。

## Slide 27: 4.3.3 VLAN的配置
创建VLAN ：在系统视图下使用vlan vlan_id命令可以创建vlan，并且进入VLAN配置模式。
创建一个和多个vlan：
[Huawei]vlan 10 [Huawei-vlan10]description office-user [Huawei]vlan batch 20 30 [Huawei]vlan 50 to 60
删除VLAN：使用undo命令可以很方便的删除vlan。
[Huawei]undo vlan 10

## Slide 28: 4.3.3 VLAN的配置
为VLAN分配端口：
验证VLAN配置
[Huawei]undo vlan 1[Huawei]display vlan
[Huawei]interface Ethernet0/0/1
[Huawei-Ethernet0/0/1]port link-type access
[Huawei-Ethernet0/0/1]port default vlan 10

## Slide 29: 4.3.4VLAN间路由
VLAN间路由的三种实现方式
（1）传统VLAN间路由：即采用路由器作为所有VLAN网关的方法。目前，基本不采用这种方式。
（2）单臂路由方式：使用一种称为“子接口”的技术，通过在交换机与路由器之间使用TRUNK中继链路来支持多个VLAN流量的传输。
（3）使用交换机SVI实现的三层交换路由：在三层引擎上调用SVI接口来作为VLAN的网关，实现VLAN间路由。

## Slide 30: 4.3.4VLAN间路由
VLAN间路由的三种实现方式
图 4‑10 三层交换路由
图 4‑8传统VLAN间路由
图 4‑9 单臂路由

## Slide 31
生成树协议STP
4.4

## Slide 32
  目录
  1
二层网络的冗余
  2
生成树协议简介
  3
生成树协议工作原理
  4
生成树协议端口状态
  5
生成树协议的配置
  6
快速生成树协议

## Slide 33: 4.4.1二层网络的冗余
二层环路会带来以下三个问题
（1）广播风暴；
（2）MAC地址表不稳定；
（3）帧的多重传输。

## Slide 34: 4.4.1 二层网络的冗余
二层环路会带来以下三个问题
图 4‑12 MAC地址表不稳定
图 4‑11 广播风暴

## Slide 35: 4.4.2 生成树协议简介
生成树协议主要有以下三个版本
（1）标准生成树协议（STP）：采用IEEE802.1D标准；
（2）快速生成树协议（RSTP）：采用IEEE802.1W标准；
（3）多实例生成树（MSTP）：采用IEEE802.1S标准。

## Slide 36: 4.4.3 生成树协议工作原理
STP中的术语
（1）桥；
（2）桥ID；
（3）接口ID；
（4）根路径开销。
序号 | 链路带宽 | 开销
1 | 10M | 100
2 | 100M | 19
3 | 1000M | 4
4 | 10000M | 2
表格 4‑1 根路径开销表

## Slide 37: 4.4.3 生成树协议工作原理
选举根网桥/根桥（Root Bridge）：根桥或者根交换机位于整个逻辑树的根部，是STP网络的逻辑中心，非根桥是根桥的下游设备。
选举根端口（Root Port）：非根交换机去往根桥路径最优的端口（有且只有一个）。
选举指定端口（Designated Port）：交换机向所连网段转发配置BPDU的端口，每个网段有且只能有一个指定端口。一般情况下，根桥的每个端口总是指定端口。
阻塞预备端口（Alternate Port）：既不是指定端口也不是根端口。
STP工作过程

## Slide 38: （1）选举根桥
STP中根桥的选举依据的是桥ID，STP中的每个交换机都会有一个桥ID(Bridge ID)。桥ID由16位的桥优先级（Bridge Priority）和48位的MAC地址构成。 在STP网络中，桥优先级是可以配置的，取值范围是0～65535，默认值为32768。优先级最高的设备（数值越小越优先）会被选举为根桥。如果优先级相同，则会比较MAC地址，MAC地址越小则越优先。

## Slide 39: （2）选举根端口
每个非根桥都要选举一个根端口。根端口是距离根桥最近的端口，这个最近的衡量标准是靠路径开销来判定的，即路径开销最小的端口就是根端口。端口收到一个BPDU报文后，抽取该BPDU报文中根路径开销字段的值，加上该端口本身的端口开销即为本端口路径开销。如果有两个或两个以上的端口计算得到的累计路径开销相同，那么选择收到发送者BID最小的那个端口作为根端口。

## Slide 40: （3）选举指定端口
指定端口的选举也是首先比较累计路径开销，累计路径开销最小的端口就是指定端口。如果累计路径开销相同，则比较端口所在交换机的桥ID，所在桥ID最小的端口被选举为指定端口。如果通过累计路径开销和所在桥ID选举不出来，则比较端口ID，端口ID最小的被选举为指定端口。

## Slide 41: （4）阻塞预备端口
网络收敛后，只有指定端口和根端口可以转发数据。其他端口为预备端口，被阻塞，不能转发数据，只能够从所连网段的指定交换机接收到BPDU报文，并以此来监视链路的状态。

## Slide 42: 4.4.4 生成树协议端口状态
端口状态 | 接收生成树协议帧 | 转发生成树协议帧 | MAC地址学习 | 转发用户数据帧
阻塞（Blocking） | √ | × | × | ×
侦听（Listening） | √ | √ | × | ×
学习（Learning） | √ | √ | √ | ×
转发（Forwarding） | √ | √ | √ | √
禁用（Disabled） | × | × | × | ×

## Slide 43: 4.4.5 生成树协议的配置
常用命令
（1）配置生成树模式；
（2）修改网桥优先级；
（3）修改接口开销；
（4）查看交换机生成树状态；
（5）查看交换机端口生成树状态。

## Slide 44: 4.4.6 快速生成树协议
改进方向——增加两个端口角色
RSTP在STP的基础上新增了两个端口角色：替代端口和备份端口。因此RSTP一共有4个端口类型：根端口、指定端口、替代端口和备份端口。
替代端口：替代端口为根端口的备份，正常处于阻塞状态。当根端口发生故障时，替代端口可以立即成为新的根端口，从而加快二层网络的收敛速度。
备份端口：交换机由于收到了自己的BPDU而阻塞的端口。备份端口一般存在于连接某个网段有多个端口。当其他一个端口选定为指定端口后，其他端口就为备份端口。通常情况下，备份端口为阻塞状态。

## Slide 45: 4.4.6 快速生成树协议
改进方向——简化端口状态
将STP中的禁用、阻塞、侦听简化为丢弃状态，保留学习、转发状态，如表格 4‑3所示。在丢弃状态中，端口不学习MAC地址不转发用户数据帧
将STP中的禁用、侦听简化为丢弃状态，保留学习、转发状态，在丢弃状态中，端口不学习MAC地址不转发用户数据帧
端口状态 | 接收生成树协议帧 | 转发生成树协议帧 | MAC地址学习 | 转发用户数据帧
丢弃（Discarding） | √ | × | × | ×
学习（Learning） | √ | √ | √ | ×
转发（Forwarding） | √ | √ | √ | √

## Slide 46: 4.4.6 快速生成树协议
改进方向——边缘端口
RSTP在STP的基础将交换机的端口配置为边缘端口后，可不参与生成树协议计算，直接进入到转发状态收发用户数据帧。在项目中，连接计算机、服务器和路由器的端口配置为边缘端口被广泛采用，能够有效避免DHCP协议的超时。
值得注意的是，当配置了边缘端口的接口一旦连接了交换机以后，由于该接口将立即进入到转发状态，因此可能导致网络环路，可采用BPDU防护功能。

## Slide 47: 4.4.6 快速生成树协议
改进方向——根防护
如果根桥发生变化，则生成树必然要重新计算，从而会导致网络动荡。根桥的角色是可抢占的，假如新加入网络的交换机的优先级是全网最小，那么这台新交换机将会成为根桥，生成树将重新学习，二层网络将重新收敛。
因此，可在交换机上配置根防护功能，防止指定的接口成为根端口。如果该端口收到更优的BPDU时，则会忽略这些BPDU，并将端口切换到丢弃状态。

## Slide 48: 4.4.6 快速生成树协议
改进方向——TC防护
当网络发生拓扑变更时，根桥会发送TC BPDU（拓扑改变BPDU）报文通知所有的交换机执行MAC地址表删除操作。TC BPDU不带任何认证，假如一个恶意的终端频繁发送TC BPDU对网络进行攻击的话，将会导致交换网络中断，交换机受到极大的性能消耗。
因此，为了防止这样的情况发生，可以启用TC防护功能。TC防护功能将使得交换机在默认2秒的时间内只能处理一次TC报文。如果在时间段内收到了多条的TC BPDU，交换机也只会在超时后才进行处理。

## Slide 49
DHCP协议
4.5

## Slide 50
  目录
  1
DHCP技术概述
  2
DHCP工作过程
  3
DHCP中继

## Slide 51: 4.5.1 DHCP技术概述
DHCP（动态主机配置协议）是一个局域网的网络协议。指的是由服务器控制一段 lP地址范围，客户机登录服务器时就可以自动获得服务器分配的lP地址和子网掩码。

## Slide 52: 4.5.1 DHCP技术概述
DHCP的作用：
保证任何IP地址在同一时刻只能由一台DHCP客户机所使用。
DHCP应当可以给用户分配永久固定的IP地址。
DHCP应当可以同用其他方法获得IP地址的主机共存。
DHCP服务器应当向现有的BOOTP客户端提供服务。

## Slide 53: 4.5.1 DHCP技术概述
DHCP的优点
1、网络管理员可以验证IP地址和其它配置参数，而不用去检查每个主机；
2、DHCP不会同时租借相同的IP地址给两台主机；
3、DHCP管理员可以约束特定的计算机使用特定的IP地址；
4、可以为每个DHCP作用域设置很多选项；客户机在不同子网间移动时不需要重新设置IP地址。

## Slide 54: 4.5.2 DHCP工作过程

## Slide 55: 4.5.2 DHCP工作过程

## Slide 56: 4.5.2 DHCP工作过程

## Slide 57: 4.5.2 DHCP工作过程

## Slide 58: 4.5.3 DHCP中继
在大型的网络中，可能会存在多个子网。DHCP客户机通过网络广播消息获得DHCP服务器的响应后得到IP地址。但广播消息是不能跨越子网的。因此，如果DHCP客户机和服务器在不同的子网内，客户机还能不能向服务器申请IP地址呢？
这就要用到DHCP中继代理。DHCP中继代理实际上是一种软件技术，安装了DHCP中继代理的计算机称为DHCP中继代理服务器，它承担不同子网间的DHCP客户机和服务器的通信任务。
中继代理是在不同子网上的客户端和服务器之间中转DHCP/BOOTP消息的小程序。DHCP/BOOTP中继代理是DHCP和BOOTP标准和功能的一部分。

## Slide 59: 4.5.3 DHCP中继
在复杂的分层网络中，企业服务器通常位于服务器群中。这些服务器可为网络提供 DHCP、DNS、TFTP 和 FTP 服务。
网络客户端通常不像这些服务器一样处在同一子网上。为了定位服务器并接收服务，客户端通常使用广播消息。

## Slide 60: 4.5.3 DHCP中继
当dhcp client 启动并进行dhcp 初始化时，它会在本地网络广播配置请求报文。
如果本地网络存在dhcp server，则可以直接进行dhcp 配置，不需要dhcp relay。
如果本地网络没有dhcp server，则与本地网络相连的具有dhcp relay 功能的网络设备收到该广播报文后，将进行适当处理并转发给指定的其它网络上的dhcp server。
dhcp server 根据dhcp client 提供的信息进行相应的配置，并通过dhcp relay 将配置信息发送给dhcp client，完成对dhcp client 的动态配置。
DHCP relay 原理

## Slide 61: 4.5.3 DHCP中继
对于一个包括多个子网中小型网络来说，拥有多个独立的DHCP服务器可能会导致：
1. IP池管理变复杂，需要针对不同网段的路由器分散化地分别配置相互不重叠的IP池
2. IP池灵活性下降，对网络体系的稳定性和可扩展性造成问题
3. 可能无法将DHCP服务能力集中在服务能力最强的那台路由器上那么假如只启用DHCP服务器功能，不启用DHCP中继功能，就无可避免地在网络中生成多个DHCP服务器，带来上文中所述的坏处。
而启用DHCP中继功能，可以只在一台路由器上配置DHCP服务，其他路由器中继到该台路由器上（即使跨网段）为对应的终端提供IP地址，解决了刚才提到的几个问题。

## Slide 62
项目实施
4.6

## Slide 63
  目录
  1
任务一：交换机基础配置
  2
任务二：交换机的VLAN与中继配置
  3
任务三：交换机VLAN间路由配置（三层交换机实现方式）
  4
任务四：交换机VLAN间路由配置（单臂路由实现方式）
  5
任务五：交换机生成树的配置
  6
任务六：DHCP服务配置

## Slide 64: 任务一：交换机基础配置
材料准备
1.华为交换机S5700：1台
2.PC：1台
任务描述
项目经理老张今天叫小陈去给新到的汇聚交换机进行初始化配置。要求小陈必须按照给定的管理地址、默认网关、密码等信息进行配置，同时开启远程登录服务。

## Slide 65: 任务一：交换机基础配置
实验拓扑
IP地址规划
设备名 | 接口 | IP地址
LSW1 | VLAN1 | 192.168.10.1
PC | E0 | 192.168.10.100

## Slide 66: 任务二：交换机的VLAN与中继配置
材料准备
1.华为交换机S5700：3台
2.PC：6台
任务描述
今天，项目组来到某银行实施项目。项目经理老张叫小陈去给一楼和二楼的交换机配置，使得不同部门之间不能相互通信，相同部门之间，可以相互通信。

## Slide 67: 任务二：交换机的VLAN与中继配置
实验拓扑

## Slide 68: 任务二：交换机的VLAN与中继配置
IP地址规划
设备名 | 接口 | IP地址 | 子网掩码 | VLAN | VlAN名称
PC1 | NIC | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | 10 | cwb
PC2 | NIC | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 | 20 | xsb
PC3 | NIC | 192.168.30.1 | 255.255.255.0 | 30 | ywb
PC4 | NIC | 192.168.10.2 | 255.255.255.0 | 10 | zcb
PC5 | NIC | 192.168.20.2 | 255.255.255.0 | 20 | xsb
PC6 | NIC | 192.168.30.2 | 255.255.255.0 | 30 | ywb

## Slide 69: 任务三：三层交换机实现VLAN间路由
材料准备
1.华为交换机S3700：1台
2.PC：3台
任务描述
由于项目实施的需求，客户李工找到了老张，请老张帮忙让财务部、人事部和市场部三个部门之间可以互相通信。由于之前给这三个部门划分了VLAN，因此老张决定趁此机会教会小陈如何配置VLAN间路由，从而帮助李工解决这个问题。

## Slide 70: 任务三：三层交换机实现VLAN间路由
拓扑结构
VLAN | 名称 | 接口
10 | Finance Department | E0/0/11-15
20 | Ministry of Personnel | E0/0/16-20
30 | Marketing Department | E0/0/6-10
99 | 管理 | VLAN 99
VLAN和端口分配表

## Slide 71: 任务三：三层交换机实现VLAN间路由
IP地址规划
设备 | 接口 | IP地址 | 子网掩码 | 默认网关
LSW1 | VLAN 10 | 172.17.10.1 | 255.255.255.0 | 不适用
 | VLAN 20 | 172.17.20.1 | 255.255.255.0 | 不适用
 | VLAN 30 | 172.17.30.1 | 255.255.255.0 | 不适用
 | VLAN 88 | 172.17.88.1 | 255.255.255.0 | 不适用
 | VLAN 99 | 172.17.99.1 | 255.255.255.0 | 不适用
PC1 | NIC | 172.17.10.21 | 255.255.255.0 | 172.17.10.1
PC2 | NIC | 172.17.20.22 | 255.255.255.0 | 172.17.20.1
PC3 | NIC | 172.17.30.23 | 255.255.255.0 | 172.17.30.1

## Slide 72: 任务四：单臂路由实现VLAN间路由
材料准备
1.华为交换机S3700：1台
2.华为路由器AR1220：1台
3.PC：3台
任务描述
老张带小陈前往某公司客户实施网络改造。该客户的网络建设较早，只配置有一台二层交换机和一台路由器。由于需要实现内部不同VLAN之间的通讯，在当前的情况下，只能采用单臂路由的实现方式。

## Slide 73: 任务四：单臂路由实现VLAN间路由
拓扑结构
VLAN | 名称 | 接口
10 | Finance Department | E0/0/11-15
20 | Ministry of Personnel | E0/0/16-20
30 | Marketing Department | E0/0/6-10
88 | 本征 | G/0/0/1
99 | 管理 | VLAN 99
VLAN和端口分配表

## Slide 74: 任务四：单臂路由实现VLAN间路由
IP地址规划
设备 | 接口 | IP地址 | 子网掩码 | 默认网关
LSW1 | G0/0/0. 10 | 172.17.10.1 | 255.255.255.0 | 不适用
 | G0/0/0. 20 | 172.17.20.1 | 255.255.255.0 | 不适用
 | G0/0/0. 30 | 172.17.30.1 | 255.255.255.0 | 不适用
 | G0/0/0. 88 | 172.17.88.1 | 255.255.255.0 | 不适用
 | G0/0/0. 99 | 172.17.99.1 | 255.255.255.0 | 不适用
LSW1 | VLAN 99 | 172.17.99.10 | 255.255.255.0 | 172.17.99.1
PC1 | NIC | 172.17.10.21 | 255.255.255.0 | 172.17.10.1
PC2 | NIC | 172.17.20.22 | 255.255.255.0 | 172.17.20.1
PC3 | NIC | 172.17.30.23 | 255.255.255.0 | 172.17.30.1

## Slide 75: 任务五：交换机生成树的配置
材料准备
1.华为交换机S3700：3台
2.PC：1台
任务描述
今天，老张对小陈说上次刚给你培训了生成树的相关理论和实操知识，最近刚好一个客户的网络要进行生成树的配置。现在就带小陈开开眼界，看看如何在项目中实施快速生成树协议及采用边缘端口及BPDU防护等技术优化生成树。

## Slide 76: 任务五：交换机生成树的配置
拓扑结构
VLAN | 描述
10 | 业务
20 | 办公
VLAN规划

## Slide 77: 任务五：交换机生成树的配置
接口规划
设备 | 接口 | 接口类型
LSW1 | GigabitEthernet 0/0/1 | Trunk
 | GigabitEthernet 0/0/2 | Trunk
LSW2 | GigabitEthernet 0/0/1 | Trunk
 | GigabitEthernet 0/0/2 | Trunk
LSW3 | GigabitEthernet 0/0/1 | Trunk
 | GigabitEthernet 0/0/2 | Trunk

## Slide 78: 任务六：DHCP服务配置
材料准备
1.华为交换机S5700：1台
2.PC：2台
任务描述
某天，客户打来电话请求老张帮忙完成局域网内计算机配置IP地址的事宜，需要在短时间内完成100多台计算机连接网络的工作。如果每台计算机都手工配置IP地址，无疑是非常巨大的工作量。因此老张计划带上小陈，在客户的网络中部署DHCP服务，从而能够自动地为这些计算机分配IP地址，从而减少工作量。

## Slide 79: 任务六：DHCP服务配置
拓扑结构
新办公室局域网计划采用192.168.10.0/24网段，
网关设置为192.168.10.254