## Slide 1: 第6章
网络安全技术
福州职业技术学院
2022

## Slide 2: 项目背景
在我国数字化建设的过程中，计算机网络技术得到了快速得发展和广泛的应用，给人民的工作、生活带来了极大的便利，但与此同时网络安全问题也不断显现。爆出的各类网络安全事件，影响着我国人民群众切身的利益。严重的甚至关系到人民的生命安危。因此网络安全问题已经成为了我国重要安全战略。
习近平总书记在2014年就强调没有网络安全就没有国家安全，没有信息化就没有现代化。建设网络强国，要有自己的技术，有过硬的技术；要有丰富全面的信息服务，繁荣发展的网络文化；要有良好的信息基础设施，形成实力雄厚的信息经济；要有高素质的网络安全和信息化人才队伍；要积极开展双边、多边的互联网国际交流合作。
小陈毕业后来到一家网络系统集成公司上班，有幸第一个参与的项目是某公司网络建设项目。该项目已经公司已经中标，并且进入到了项目实施阶段，目前项目进展到网络安全设计与实施部分，这对于刚毕业的小陈来说是一个新技术领域，完全不知如何下手，好在他有一个经验丰富的师傅老张来帮助他。
在本章节中，我们将跟着小陈一起，参加由项目经理老张组织的培训并手把手的指导实践。希望通过我们的努力，能够顺利完成项目的网络安全设计与实施，并为后续的项目验收打好基础。

## Slide 3: 项目目标
知识目标：
了解访问控制列表的基本概念与工作原理
了解网络地址转换技术的基本概念与工作原理
了解隧道技术的基本概念
了解GRE协议的基本概念与工作原理
了解IPsec协议的基本概念与工作原理
技能目标：
掌握基本与高级ACL的配置方法
掌握静态/动态NAT的配置方法
掌握NAT Server的配置方法
掌握GRE隧道的配置方法
掌握IPsec隧道的配置方法
掌握GRE over IPsec的配置方法

## Slide 4: 访问控制列表（ACL）
6.1

## Slide 5: 什么是访问控制列表？
Part. 01
访问控制列表ACL（Access Control List）是由一条或多条规则组成的集合。所谓规则，是指描述报文匹配条件的判断语句，这些条件可以是报文的源地址、目的地址、端口号等。
ACL本质上是一种报文过滤器，规则是过滤器的滤芯。设备基于这些规则进行报文匹配，可以过滤出特定的报文，并根据应用ACL的业务模块的处理策略来允许或阻止该报文通过。
ACL配置完成后，必须应用在业务模块中才能生效，其中最基本的ACL应用，就是在简化流策略/流策略中应用ACL，使设备能够基于全局、VLAN或接口下发ACL，实现对转发报文的过滤。此外，ACL还可以应用在Telnet、FTP、路由等模块。业务模块之间的ACL默认处理动作和处理机制有所不同。

## Slide 6: 访问控制列表的工作原理
Part. 01
一条ACL策略的结构组成
ACL名称：通过名称来标识ACL，就像用域名代替IP地址一样，更加方便记忆。这种ACL，称为命名型ACL。命名型ACL一旦创建成功，便不允许用户再修改其名称。命名型ACL实际上是“名字+数字”的形式，可以在定义命名型ACL时同时指定ACL编号。如果不指定编号，则由系统自动分配，设备为其分配的编号是该类型ACL可用编号中取值范围内的最大值。
ACL编号：用于标识ACL，也可以单独使用ACL编号，表明该ACL是数字型。不同的ACL类型使用不同的ACL编号取值标识。

## Slide 7: 访问控制列表的工作原理
Part. 01
规则：即描述报文匹配条件的判断语句。
1) 规则编号：用于标识ACL规则。可以自行配置规则编号，也可以由系统自动分配。ACL规则的编号范围是0～4294967294，所有规则均按照规则编号从小到大进行排序。系统按照规则编号从小到大的顺序，将规则依次与报文匹配，一旦匹配上一条规则即停止匹配。
2) 动作：报文处理动作，包括permit/deny两种，表示允许/拒绝。
3) 匹配项：ACL定义了极其丰富的匹配项。除了图2-2中的源地址和生效时间段，ACL还支持很多其他规则匹配项。例如，二层以太网帧头信息（如源MAC、目的MAC、以太帧协议类型），三层报文信息（如目的IP地址、协议类型），以及四层报文信息（如TCP/UDP端口号）等。关于每种匹配项的详细介绍，请参见交换机支持的ACL及常用匹配项。

## Slide 8: 访问控制列表的匹配机制
Part. 01
ACL在匹配报文时遵循“命中即止”的原则
匹配（命中规则）：指存在ACL，且在ACL中查找到了符合匹配条件的规则。不论匹配的动作是“permit”还是“deny”，都称为“匹配”，而不是只是匹配上permit规则才算“匹配”。
不匹配（未命中规则）：指不存在ACL，或ACL中无规则，再或者在ACL中遍历了所有规则都没有找到符合匹配条件的规则。切记以上三种情况，都叫做“不匹配”。

## Slide 9: 访问控制列表的匹配机制
Part. 01
从上面的ACL匹配报文流程图中，可以看到，只要报文未命中规则且仍剩余规则，系统会一直从剩余规则中选择下一条与报文进行匹配。系统是根据什么样的顺序来选择规则进行报文匹配的呢？在回答这个问题之前我们先来看个例子。假设我们先后执行了以下两条命令进行配置：
#表示拒绝目的IP地址为1.1.0.0网段的报文通过
rule deny ip destination 1.1.0.0 0.0.255.255
#表示允许目的IP地址为1.1.1.0网段的报文通过，该网段地址范围小于1.1.0.0网段范围
rule permit ip destination 1.1.1.0 0.0.0.255
这条permit规则与deny规则是相互矛盾的。对于目的IP=1.1.1.1的报文，如果系统先将deny规则与其匹配，则该报文会被禁止通过。相反，如果系统先将permit规则与其匹配，则该报文会得到允许通过。
因此，对于规则之间存在重复或矛盾的情形，报文的匹配结果与ACL规则匹配顺序是息息相关的。

## Slide 10: 访问控制列表的分类
Part. 01
根据ACL所具备的特性不同，可将ACL分成不同类型，如：
基本ACL
高级ACL
二层ACL
用户自定义ACL
其中应用最广泛的是基本ACL和高级ACL。各种类型ACL区别，如表所示。
ACL类型 | 编号范围 | 规则制订的主要依据
基本ACL | 2000～2999 | 报文源IP地址等信息。
高级ACL | 3000～3999 | 报文源IP地址、目的IP地址、报文优先级、IP承载的协议类型及特性等三、四层信息。
二层ACL | 4000～4999 | 报文的源MAC地址、目的MAC地址、802.1p优先级、链路层协议类型等二层信息
用户自定义ACL | 5000～5999 | 用户自定义报文的偏移位置和偏移量、从报文中提取出相关内容等信息

## Slide 11: 通配符
Part. 01
通配符（wildcard-mask）与IP地址配合使用时，表示的是一个由若干个IP地址组成的集合。通配符是一个32比特长度的数值，用于指示IP地址中哪些比特位需要严格匹配，哪些比特位无需匹配。通配符通常采用类似网络掩码的点分十进制形式表示，但是含义却与网络掩码完全不同的。
通配符换算成二进制后，“0”表示匹配，“1”表示“不关心”。

## Slide 12: 访问控制列表的配置思路
Part. 01
1、基本ACL or 高级ACL
如果只基于数据包源IP地址进行控制，就是用基本ACL。如果需要基于数据包的源IP地址、目标IP地址、协议、目标端口进行控制，那就需要使用高级ACL。
2、确定ACL中规则的顺序
如果每条规则中的地址范围不重叠，则规则编号顺序无关紧要；如果多条规则中用到的地址有重叠，就要把地址块小的规则放在前面，地址块大的放在后面。
3、确认应用的接口与方向
每个接口的出向和入向的每个方向只能绑定一个ACL，一个ACL可以绑定到多个接口。

## Slide 13: 访问控制列表的配置示例
Part. 01
案例1 基本ACL的配置示例
本示例网络拓扑结构如下图所示，某公司内有一台运维PC与网络设备之间路由可达，网络管理员希望简单方便的配置和管理远程网络设备，并且保证只有符合安全策略的用户才能登录设备。
IP:10.137.217.177/24
GE1/0/0
Telnet Server
PC Client
IP:10.1.1.1/24
配置思路：
1) 配置Telnet方式登录设备，以实现远程维护网络设备。
2) 配置基于ACL的安全策略，保证只有符合安全策略的用户才能登录设备。
3) 配置管理员的用户名和密码，并配置AAA认证策略，保证只有认证通过的用户才能登录设备。

## Slide 14: 访问控制列表的配置示例
Part. 01
配置步骤：
1) 配置服务器的端口以及开启telnet服务功能。
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Telnet Server
[Telnet Server] telnet server permit interface all
[Telnet Server] telnet server enable
[Telnet Server] telnet server port 1025
2) 配置VTY用户界面的最大个数。
[Telnet Server] user-interface maximum-vty 8

## Slide 15: 访问控制列表的配置示例
Part. 01
3) 配置允许用户登录设备的主机地址。
[Telnet Server] acl 2001
[Telnet Server-acl-basic-2001] rule permit source 10.1.1.1 0
[Telnet Server-acl-basic-2001] quit
[Telnet Server] user-interface vty 0 7
[Telnet Server-ui-vty0-7] acl 2001 inbound
4) 配置VTY用户界面的终端属性。
[Telnet Server-ui-vty0-7] shell
[Telnet Server-ui-vty0-7] idle-timeout 20
[Telnet Server-ui-vty0-7] screen-length 30
[Telnet Server-ui-vty0-7] history-command max-size 20

## Slide 16: 访问控制列表的配置示例
Part. 01
5) 配置VTY用户界面的用户验证方式。
[Telnet Server-ui-vty0-7] authentication-mode aaa
[Telnet Server-ui-vty0-7] quit
6) 配置登录验证方式。
[Telnet Server] aaa
[Telnet Server-aaa] local-user admin1234 password irreversible-cipher Helloworld@6789
[Telnet Server-aaa] local-user admin1234 service-type telnet
[Telnet Server-aaa] local-user admin1234 privilege level 3
[Telnet Server-aaa] quit

## Slide 17: 访问控制列表的配置示例
Part. 01
案例2 高级ACL的配置示例
本示例网络拓扑结构如下图所示，某公司通过路由器实现各部分之间的互连。为了方便管理公司网络，网络管理员为公司的研发部门和市场部门规划了两个网段的IP地址。同时为了隔离广播域，又将两个部门划分在不同的VLAN之中。现要求路由器能够限制两个网段之间的互访，防止公司机密泄露。
GE1/0/1
GE1/0/2
vlanif10:10.1.1.1/24
vlanif20:10.1.2.1/24
L3 Switch
研发部门：10.1.1.0/24
市场部门：10.1.2.0/24
配置思路：
1) 配置高级ACL和基于ACL的流分类，使设备可以对研发部与市场部互访的报文进行过滤。
2) 配置流行为，拒绝匹配上ACL规则的报文通过。
3) 配置并应用流策略，使ACL和流行为生效。

## Slide 18: 访问控制列表的配置示例
Part. 01
配置步骤：
1) 创建VLAN10和VLAN20。
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] vlan batch 10 20
2) 配置Router的接口GE1/0/1和GE1/0/2为trunk类型接口，并分别加入VLAN10和VLAN20。
[Router] interface gigabitethernet 1/0/1
[Router-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[Router-GigabitEthernet1/0/1] port trunk allow-pass vlan 10
[Router-GigabitEthernet1/0/1] quit
[Router] interface gigabitethernet 1/0/2
[Router-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[Router-GigabitEthernet1/0/2] port trunk allow-pass vlan 20
[Router-GigabitEthernet1/0/2] quit

## Slide 19: 访问控制列表的配置示例
Part. 01
3) 创建VLANIF10和VLANIF20，并配置各VLANIF接口的IP地址。
[Router] interface vlanif 10
[Router-Vlanif10] ip address 10.1.1.1 24
[Router-Vlanif10] quit
[Router] interface vlanif 20
[Router-Vlanif20] ip address 10.1.2.1 24
[Router-Vlanif20] quit
4) 创建高级ACL 3001并配置ACL规则，拒绝研发部访问市场部的报文通过。
[Router] acl 3001
[Router-acl-adv-3001] rule deny ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 10.1.2.0 0.0.0.255
[Router-acl-adv-3001] quit

## Slide 20: 访问控制列表的配置示例
Part. 01
5) 创建高级ACL 3002并配置ACL规则，拒绝市场部访问研发部的报文通过。
[Router] acl 3002
[Router-acl-adv-3002] rule deny ip source 10.1.2.0 0.0.0.255 destination 10.1.1.0 0.0.0.255
[Router-acl-adv-3002] quit
6) 配置流分类tc1，对匹配ACL 3001和ACL 3002的报文进行分类。
[Router] traffic classifier tc1
[Router-classifier-tc1] if-match acl 3001
[Router-classifier-tc1] if-match acl 3002
[Router-classifier-tc1] quit

## Slide 21: 访问控制列表的配置示例
Part. 01
8) 定义流策略，将流分类与流行为关联。
[Router] traffic behavior tb1
[Router-behavior-tb1] deny
[Router-behavior-tb1] quit
7) 配置流行为tb1，动作为拒绝报文通过。
[Router] traffic policy tp1
[Router-trafficpolicy-tp1] classifier tc1 behavior tb1
[Router-trafficpolicy-tp1] quit

## Slide 22: 访问控制列表的配置示例
Part. 01
9) 由于研发部和市场部互访的流量分别从接口GE1/0/1和GE1/0/2进入Router，所以在接口GE1/0/1和GE1/0/2的入方向应用流策略。
[Router] interface gigabitethernet 1/0/1
[Router-GigabitEthernet1/0/1] traffic-policy tp1 inbound
[Router-GigabitEthernet1/0/1] quit
[Router] interface gigabitethernet 1/0/2
[Router-GigabitEthernet1/0/2] traffic-policy tp1 inbound
[Router-GigabitEthernet1/0/2] quit

## Slide 23: 网络地址转换（NAT）
6.2

## Slide 24: 什么是NAT ？
Part. 02
随着互联网的用户增多，IP的公网地址资源显得越发的短缺。同时IPv4公网地址资源存在地址分配不均的问题，这导致部分地区的IPv4可用公网地址严重不足。NAT（Network Address Translation，网络地址转换）技术就是目前主要的解决手段之一（IPv6、VLSM、CIDR也是解决地址不足问题的手段）。NAT可以将来自一个网络的IP数据报报头中的IP地址转换为另一个网络的IP地址。这里转换的IP地址可以是目的IP地址、源IP地址或者两者同时。

## Slide 25: NAT 的分类
Part. 02
静态NAT
动态NAT
NAT Server

## Slide 26: 静态NAT
Part. 02
在路由器中，将内网IP地址固定的转换为外网IP地址，通常应用在允许外网用户访问内网服务器的场景。静态NAT的工作过程如图所示。

## Slide 27: 动态NAT
Part. 02
将一个内部IP地址转换为一组外部IP地址池中的一个IP地址（公有地址）。动态NAT和静态NAT的在地址转换上很相似，只是可用的公有IP地址不是被某个专用网络的计算机所永久独自占有。动态NAT的工作过程如图所示。

## Slide 28: 动态NAPT
Part. 02
以IP地址及端口号（TCP或UDP）为转换条件，将内部网络的私有IP地址及端口号转换成外部公有IP地址及端口号。在静态NAT和动态NAT中，都是“IP地址”到“IP地址”的转换关系，而动态NAPT，则是“IP地址+端口”到“IP地址+端口”的转换关系。动态NAPT的工作过程如图所示。

## Slide 29: NAT Server
Part. 02
在路由器中以 “IP+端口”形式，将内网IP及端口固定转换为外网IP及端口，应用在允许外网用户访问内网计算机特定服务的场景。NAT Server的工作工程如图所示。

## Slide 30: NAT的配置示例
Part. 01
案例1 静态NAT的配置示例
本示例网络拓扑结构如下图所示，路由器A的外网侧接口GE0/0/0的IP地址为202.100.8.8/24，内网侧接口G0/0/1的IP地址为192.168.1.254/24。外网接口的对端为路由器B，其接口GE0/0/0的IP地址为202.100.8.9/24。内网接口的对端为PC-1，其接口Eth0/0/1接口的IP地址为192.168.1.1/24。现内网PC-1需要使用固定的公网IP地址202.100.8.8来访问外网的路由器B。
配置思路：
这是一个仅要求配置一条Staitc NAT的配置示例，根据之前介绍的配置步骤与命令，可以知道最基本的配置就是在系统视图或者路由器A外网接口视图下配置静态地址转表。
路由器 A
路由器 B
PC-1
GE0/0/0
GE0/0/1
GE0/0/0
Eth0/0/1

## Slide 31: NAT的配置示例
Part. 02
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 0/0/0
[RouterA-GigabitEthernet0/0/0] ip address 202.100.8.8 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet0/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 0/0/1
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] quit
2) 配置外网接口GE0/0/0一对一的Static NAT映射表项。
1) 配置各接口IP地址。根据网络拓扑结构图的标注，本示例路由器A的外网接口和内网接口都是三层接口，均可直接配置IP地址。
[RouterA] interface gigabitethernet 0/0/0
[RouterA-GigabitEthernet0/0/0] nat static global 202.100.8.8 inside 192.168.1.1
[RouterA-GigabitEthernet0/0/0] quit
3) 配置到达外网的缺省路由，下一跳地址为路由器B的IP地址202.100.8.9。
[RouterA] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 202.100.8.9

## Slide 32: NAT的配置示例
Part. 02
案例2 NAPT的配置示例
本示例网络拓扑结构如下图所示，路由器A的外网侧接口GE0/0/1的IP地址为200.10.1.1/24，A公司申请的公网IP地址范围是200.10.1.1/24~200.10.1.20/24。内网接口GE0/0/0的IP地址为192.168.1.254/24。其作为内网客户端的网关。
A公司通过动态NAT实现了内网主机和公网之间的通信，但随着公司员工的不断增加，有限的公网IP地址已不能满足所有员工上网需求，公司希望采用NAPT来解决更多员工的外网接入需求。
配置思路：
在路由器A配置公网IP地址池，然后配置ACL规则，该规则定义可用于映射公网的主机，最后在路由器A配置NAPT，将符合ACL规则的主机自动映射到公网地址池IP中。

## Slide 33: NAT的配置示例
Part. 02
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet0/0/0
[RouterA -GigabitEthernet0/0/0] ip add 192.168.1.254 24
[RouterA -GigabitEthernet0/0/0] quit
[RouterA] interface g0/0/1
[RouterA -GigabitEthernet0/0/1] ip add 200.10.1.1 24
[RouterA] nat address-group 1 200.10.1.2 200.10.1.20
2) 路由器A配置ACL规则，定义映射公网的内网主机
1) 路由器A配置公网IP地址与IP地址池
[RouterA] acl 2000
[RouterA -acl-basic-2000] rule 5 permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
[RouterA -acl-basic-2000] quit
3) 路由器A配置NAPT
[RouterA] interface g0/0/1
[RouterA -GigabitEthernet0/0/1] nat outbound 2000 address-group 1

## Slide 34: NAT的配置示例
Part. 02
案例3 NAT Server 的配置示例
本示例网络拓扑结构如下图所示，某公司的网络提供WEB Server供外部网络用户访问。WEB Server的内部IP地址为192.168.20.2/24，提供服务的端口为8080，对外发布的IP地址为202.179.10.5/24。对端外网侧地址为202.179.10.2/24。要求通过路由器的NAT Server功能把该公司的内部网络连接到外网上。
路由器 A
路由器 B
Web Server
GE0/0/0
GE2/0/0
GE0/0/0
Eth2/0/0
配置思路：
根据用户需求仅需要在出口路由器A上做NAT Server即可。

## Slide 35: NAT的配置示例
Part. 02
[RouterA] vlan 100
[RouterA-vlan100]quit
[RouterA] interface vlanif 100
[RouterA-Vlanif100] ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
[RouterA-Vlanif100] quit
[RouterA] interface ethernet2/0/0
[RouterA-Ethernet2/0/0] port link-type access
[RouterA-Ethernet2/0/0] port default vlan 100
[RouterA-Ethernet2/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet0/0/0
[RouterA-GigabitEthernet0/0/0] ip address 202.179.10.1 255.255.255.0
2) 配置WEB服务器地址映射以及到达Internet的缺省路由，下一跳为运营商侧的IP地址202.179.10.2。
1) 配置各接口IP地址。这里假设连接WEB服务器的LAN接口是二层接口，必须先加入到一个VLAN中，然后在对应的VLANIF接口上配置IP地址。
[RouterA-GigabitEthernet0/0/0] nat server protocol tcp global 202.179.10.5 wwww inside 192.168.20.2 8080
[RouterA-GigabitEthernet0/0/0] quit
[RouterA] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 202.179.10.2

## Slide 36: 虚拟专用网络技术（VPN）
6.3

## Slide 37: VPN技术产生的背景
Part. 03

## Slide 38: 什么是VPN
Part. 03
VPN的定义
  VPN—Virtual Private Network虚拟专用网。依靠ISP（Internet Service Provider）和NSP(Network Service Provider)，在公共网络中建立的虚拟专用通信网络。
  VPN的特点？
  专用性：VPN资源只能被该VPN的用户使用，不能被网络中其他用户所使用。同时VPN提供足够的安全保证，确保VPN内部信息不受外部侵扰。
  虚拟性：VPN用户内部的通信是通过一个公共网络进行的，而这个公共网络同时也被其他非VPN用户使用。

## Slide 39: VPN的隧道机制
Part. 03
什么是隧道机制？
  IP VPN可以理解为：通过隧道技术在公众IP网络上仿真一条点到点的专线 。
  隧道是利用一种协议来传输另外一种协议的技术，共涉及三种协议，包括：乘客协议、隧道协议和承载协议。

## Slide 40: 轻量级隧道协议-GRE
Part. 03
GRE（Generic Routing Encapsulation，通用路由封装）是一种最传统的隧道协议，其根本功能就是要实现隧道功能，通过隧道连接的两个远程网络就如同直连，GRE 在两个远程网络之间模拟出直连链路，从而使网络间达到直连的效果。
步骤1：接收原始 IP 数据包当作乘客协议，原始 IP 数据包包头的 IP 地址为私有 IP 地址。
步骤2：将原始 IP 数据包封装进 GRE 协议，GRE 协议称为封装协议（Encapsulation Protocol），封装的包头 IP 地址为虚拟直连链路两端的 IP 地址。
步骤3：将整个 GRE 数据包当作数据，在外层封装公网 IP 包头，也就是隧道的起源和终点，从而路由到隧道终点。

## Slide 41: GRE传输数据过程
Part. 03
隧道起点路由查找
加封装
承载协议路由转发
中途转发
解封装
隧道终点路由查找

## Slide 42: GRE传输数据过程
Part. 03
隧道起点路由查找
加封装
承载协议路由转发
中途转发
解封装
隧道终点路由查找

## Slide 43: GRE传输数据过程
Part. 03
隧道起点路由查找
加封装
承载协议路由转发
中途转发
解封装
隧道终点路由查找

## Slide 44: GRE传输数据过程
Part. 03
隧道起点路由查找
加封装
承载协议路由转发
中途转发
解封装
隧道终点路由查找

## Slide 45: GRE传输数据过程
Part. 03
隧道起点路由查找
加封装
承载协议路由转发
中途转发
解封装
隧道终点路由查找

## Slide 46: GRE传输数据过程
Part. 03
隧道起点路由查找
加封装
承载协议路由转发
中途转发
解封装
隧道终点路由查找

## Slide 47: IPSec协议介绍
Part. 03
  IPSec是一种开放标准的框IPSec特定的通信方之间在IP层通过加密和数据摘要(Hash)等手段，来保证数据包在Internet 网上传输时的私密性(confidentiality) 、完整性(data integrity)和真实性(origin authentication)。
  IPSec只能工作在IP层，为IP数据流提供安全服务，要求乘客协议和承载协议都是IP协议
  IPSec由ESP协议（或者Ah协议）、IKE协议组成

## Slide 48: IPSec封装模式
Part. 03
传输模式（Transport）
用于主机到主机间的安全连接
保护数据源与目的间的信息安全性
不封装额外的IP头
对报文的高层信息进行保护
隧道模式（Tunnel）
用于网关到网关间的安全连接
数据在传输的过程中被网关封装与解封装
封装额外的IP头，用于构建VPN
对整个原始报文进行保护

## Slide 49: ESP封装协议
Part. 03
ESP（Encapsulated Security Payload 安全封装载荷，使用较广）：可以同时提供数据完整性确认、数据加密、防重放等安全特性；ESP通常使用DES、3DES、AES等加密算法实现数据加密，使用MD5或SHA1来实现数据完整性。
提供数据的完整性验证，使用散列算法，验证不包括IP头。
采用加密，提供数据的机密性。
提供反重放保护。
使用IP协议号50。
ESP 头部： 主要是包括SPI和Seq number，放在加密数据之前
ESP 尾部：被放置在加密数据之后，包括一个填充区域和填充长度以及一个Next Header， 这个地方比较特殊，ESP header中没有Next Header放在Trailer中
ESP 认证：必须是32bit的整数倍，是在前面个字段基础上计算的出来的完整性校验值ICV
外部IP头部 | ESP 头部 | 密文 | ESP尾部 | ESP认证
原IP头部 | ESP 头部 | 密文 | ESP尾部 | ESP认证

## Slide 50: ESP包结构
Part. 03
安全参数索引：与IP地址一同用来标识安全关联
串行号：单调递增的数值，用来防止重放攻击。
载荷数据：实际要传输的数据。
填充：某些块加密算法用此将数据填充至块的长度。填充长度：以位为单位的填充数据的长度。
下一个头：标识被传送数据所属的协议。
认证数据：包含了认证当前包所必须的数据。

## Slide 51: 不同模式下ESP数据封装
Part. 03
传输模式
隧道模式

## Slide 52: AH协议
Part. 03
AH协议（Authentication Header，使用较少）：可以同时提供数据完整性确认、数据来源确认、防重放等安全特性；AH常用摘要算法（单向Hash函数）MD5和SHA1实现该特性。提供数据的完整性验证，使用散列算法验证整个报文。
不加密数据，不提供数据的机密性。
提供反重放保护。
使用IP协议号51。
IP头部 | AH 头部 | TCP 头部 | 数据
新IP头部 | AH 头部 | 原IP头部 | TCP头部 | 数据

## Slide 53: AH包结构
Part. 03
Next Header ： AH header的下一个头部的协议号
Payload Length：AH header的长度
Reserverd： 保留
SPI : 安全的参数，目的地址和安全协议类型的组合，用于识别对这个包进行验证的安全联盟
Sequence Number: 单调增加的32位无符号整数，利用该域抵抗重发攻击（Replay Attack）
Authentication Data: 是一个长度可变的域，长度为32比特的整数倍。具体格式因认证算法而异 。该认证数据也被称为数据报的完整性校验值（ICV）

## Slide 54: 不同模式下AH数据封装
Part. 03
传输模式
隧道模式

## Slide 55: IPSec的两个数据库
Part. 03
SPD(安全策略数据库)：SPD决定了什么流量将接受IPSec处理 SADB（安全关联数据库）：SADB维护每一个SA（安全关联）包含的参数
SPD（安全策略数据库） 选择器选择感兴趣流加密，可以通过源IP，目的IP，名字，传输层协议，源目端口号来进行选择 选择流量后有三种处理方式：旁路、丢弃和IPSec加密。 SPD中每一个条目都与SA关联
SADB（安全关联数据库） 在SADB里面的每一个条目决定了一个特定SA的参数，当一个IPSec SA被创建，SADB更新所有关于这个SA的参数。当一个inbound IPSec数据包抵达，SADB基于外层IP头部的目的IP地址，SPI和IPSec封装协议（ESP/AH）检索数据库以获得相应的SA，然后用这个SA的相关参数处理这个inbound IPSec数据包。对于outbound IPSec数据包处理的相关参数，是由SPD相关联的SA来获取的。

## Slide 56: IKE的简介
Part. 03
IKE（网络密钥交换协议），主要负责建立和维护IKE SAs与IPsec SAs。功能主要体现在如下几个方面：
对双方进行认证
交换公共密钥，产生密钥资源，管理密钥
协商协议参数（封装、加密、验证）

## Slide 57: IPSec框架
Part. 03

## Slide 58: IKE与ISAKMP以及IKE的三个模式
Part. 03
我们经常互换IKE与ISAKMP，例如IKE SAs也称为ISAKMP SAs
我们配置IPsec VPN的时候主要配置的也是ISAKMP，所以常常认为IKE和ISAKMP是一样的。
由于SKEME的存在IKE能够决定密钥交换的方式，但ISAKMP只能够为密钥交换交换信息，但不能决定密钥交换如何实现

## Slide 59: 主模式的工作过程
Part. 03
第1-2数据包的交互：
数据包1：发起方提供IP地址和提案，信息被封装在UDP包中，目的端口为UDP 500
数据包2：响应方选择其中一个提案作为回应。

## Slide 60: 主模式的工作过程
Part. 03
第3-4数据包执行DH交换，包含DH公共值和随机数，并不真正传递密钥，只是交互用于生产密钥的关键参数，交互的结果将生成3个密钥分别是：
SKEYID_d = 用于计算后续的IPSEC密钥资源
SKEYID_a = 用于提供IKE消息的数据完整性和认证
SKEYID_e = 用于加密IKE消息

## Slide 61: 主模式的工作过程
Part. 03
第5-6数据包验证双方身份，提供两种身份验证方法（1.PSK 2.证书）
身份信息验证过程加密
前面的1-2和3-4数据包的交互是为5-6数据包的交互提供服务
建立起一个双向ISAKMP SA

## Slide 62: 快速模式的工作过程
Part. 03
协商IPSec SA（协商IPsec转换集、可选的密钥交换、协商保护的子网）。
第1个数据包发起方发起，包含HASH值、感兴趣流、SA提案、转换集、密钥材料等
第2个数据包响应方发起，包含HASH值、接受的SA提案，响应方的SPI，密钥
第3个数据包HASH用于确认隧道建立
受ISAKMP SA保护。

## Slide 63: IPSec策略介绍
Part. 03
QM模式协商策略决定了IPSEC VPN对具体流量的处理
感兴趣流是策略的纲要（SPD）
加密策略（DES和AES）：加密A到B流程的策略
散列策略（MD5和SHA-1）：验证（HMAC）A到B流量的策略
模式（Tunnel和Transport）：IPSEC工作模式
封装（AH或者ESP）：封装A到B流量的协议

## Slide 64: IPSec VPN工作原理
Part. 03
主机A向主机B发送感兴趣的数据流。
路由器A与路由器B之间协商IKE Phase1的会话。（验证IPSec对等体的身份，并协商IKE SA，建立一条安全通信通道，为IKE Phase2使用）(*为了建立通信通道而进行的安全关联*)。
路由器A与路由器B之间协商IKE Phase 2：协商IPSec SA参数，并建立匹配的IKE SA，用于保护端点之间交换的数据和消息(*为了数据传输而建立的安全关联*) 。
传输数据：使用IPSec参数和存储在SA数据库中的密钥来传输数据。
拆除隧道：无数据传输或超时拆除。
端到端IPSec VPN的工作原理

## Slide 65: IPSec VPN端到端的配置实例
Part. 03

## Slide 66: 路由配置
Part. 03

## Slide 67: 路由配置
Part. 03
[PC1] ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.254
[RouterA] ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 202.101.100.2
[RouterA] ip route-static 102.101.200.0 255.255.255.0 202.101.100.2
RouterA与PC1直连，因此无需写路由
Internet拥有两个加密点的直连路由
[RouterB] ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 102.101.200.2
[RouterB] ip route-static 202.101.100.2 255.255.255.0 102.101.200.2
RouterB与PC2直连，因此无需写路由
[PC2] ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.254

## Slide 68: 包处理过程示意图
Part. 03

## Slide 69: IKE策略
Part. 03
[RouterA] ipsec proposal tran1
[RouterA-ipsec-proposal-tran1] esp authentication-algorithm sha2-256
[RouterA-ipsec-proposal-tran1] esp encryption-algorithm aes-128
[RouterA] ike proposal 5
[RouterA-ike-proposal-5] encryption-algorithm aes-128
[RouterA-ike-proposal-5] authentication-algorithm sha2-256
[RouterA-ike-proposal-5] dh group14
[RouterA] ike peer spub
[RouterA-ike-peer-spub] undo version 2
[RouterA-ike-peer-spub] ike-proposal 5
[RouterA-ike-peer-spub] pre-shared-key cipher Example@123
[RouterA-ike-peer-spub] remote-address 102.101.200.2

## Slide 70: IPSec与MAP策略配置
Part. 03
[RouterA] ipsec policy map1 10 isakmp
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-map1-10] ike-peer spub
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-map1-10] proposal tran1
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-map1-10] security acl 3101
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-map1-10] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ipsec policy map1
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
#感兴趣流的配置
[RouterA] acl number 3101
[RouterA-acl-adv-3101] rule permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.2.0 0.0.0.255
[RouterA-acl-adv-3101] quit

## Slide 71: THANKS
公众号 | 跟我学个P

## Slide 72
主题色彩 THEME COLORS
文字/背景 Text/Background
填充色 Fill Colors
主题字体 THEME FONTS
中文字体：微软雅黑 East Asian Font: Microsoft YaHei
英文字体：Arial Latin Font: Arial
预设参考线（2016版本及以上） GUIDES (Office 2016 and later)
ALT+F9 开启和查看本主题预设的参考线
Press Alt + F9 to show/hide guides
可以通过iSlide 【色彩库】功能，快速应用更多色彩
More color schemes are optional in iSlide Color Library. Just click to apply
可以在【设计】菜单【字体】中改变，或应用iSlide【统一字体】功能改变设置
To change theme fonts, you can click Design > Variants > Fonts, or use “Uniform Fonts” feature of iSlide
可以通过iSlide 【一键优化】（智能参考线）功能，应用更多预设参考线
Use iSlide “Uniform Guides” feature to edit and apply more preset guides
设计标准 Design Criteria
Note:
本页为说明页，使用时请删除本页内容。
This slide is an instruction. Please delete this slide before using it for presentation.

## Slide 73
免费下载 / Download for FREE
www.islide.cc
iSlide add-in saves you 90% of the time
in making presentation
使用 iSlide PPT 插件 为您节省 90% 的 PPT 设计时间

## Slide 74
使用 iSlide【图示库】筛选图示
Search diagrams in iSlide Diagram Library
1
选择图示插入当前 PPT 主题，编辑修改文字，替换图标或填充图片
Click to insert diagram into current slide, then edit text, replace icons or fill pictures
2
图示库 / Diagram Library
快速设计页面 Quick Slides Design
Note:
本页为说明页，使用时请删除本页内容。
This slide is an instruction. Please delete this slide before using it for presentation.

## Slide 75
选中图示中的图标
Select the icon that needs to be changed in the diagram
1
点击 iSlide【图标库】中的图标替换
Click the target icon in iSlide “Icon Library” to replace it
2
替换成功
Done
3
更改页面中的图标 Replace Icons
图标库 / Icon Library
Note:
本页为说明页，使用时请删除本页内容。
This slide is an instruction. Please delete this slide before using it for presentation.

## Slide 76
选中图示中的占位形状
Select the shape that needs to be filled with picture
1
图片库 / Picture Library
点击 iSlide【图片库】中的图片替换
Click the target picture in iSlide “Picture Library” to insert it into the shape
2
自动填充，图片保持比例不变
The picture will be filled in the shape automatically while maintaining the original aspect ratio
3
填充图示中的图片 Fill Pictures in Diagram
Note:
本页为说明页，使用时请删除本页内容。
This slide is an instruction. Please delete this slide before using it for presentation.

## Slide 77
解除组合，选中图示中的插图
Ungroup the diagram and select the shape that needs to be replaced
1
点击 iSlide【插图库】中的插图替换
Click the target vector in iSlide “Vector Library” to insert it into the diagram
2
替换成功
Done
3
插图库 / Vector Library
更改图示中的插图 Replace Vectors in Diagram
Note:
本页为说明页，使用时请删除本页内容。
This slide is an instruction. Please delete this slide before using it for presentation.

## Slide 78
www.islide.cc
海量原创模版 + 一键优化功能
iSlide，让 PPT 设计简单起来！
One-click Optimization Features &
Massive Presentation Resources
Great Presentation Made Easy with iSlide
本 PPT 文件由 iSlide 提供 iSlide 尊重知识产权并注重保护用户享有的各项权利。
郑重提醒您： 本 PPT 文件中提供的任何信息内容的所有权、知识产权归其原始权利人或权利受让人所有，您免费/付费获得的是信息内容的使用权，您的使用行为应当遵循 iSlide 官方网站（ https://www.islide.cc ）的“版权声明”、“用户协议”、“会员协议”等条款的约束。 1、您不可将信息内容的全部或部分用于出售，或以出租、出借、发布等其他任何直接获利方式供他人使用； 2、您不可在接入互联网或移动互联网的任何网站、平台、应用或程序上以任何方式为他人提供 iSlide 工具 / 平台中的资源内容下载。
This presentation file is supplied by iSlide.
iSlide respects all intellectual property rights and protects all the rights its users acquired. Here iSlide solemnly reminds you:
The ownership and intellectual property of any content in this PowerPoint presentation belongs to its owner or the assignee of this ownership. What you purchased or got for free is the right to use the content. The usage should be subject to the terms of “Copyright Notice”, “User License Agreement”, “Premium Agreement” and more Agreements of iSlide official website (https://www.islide.cc ) :
1.You may not use all or part of the content for sale; or rent, lend; or distribute it in any directly profitable way.
2.You may not provide the resource of iSlide add-in/platform to any website, platform, application in the Internet or mobile Internet in any way.
重要提示 IMPORTANT NOTE: