## Slide 1
负责人：
何志清

## Slide 2: 知识结构

## Slide 3
  目录
  7.1
网络运维基础
  7.2
网络故障处理
  7.3
网络巡检规范
  7.4
网络巡检项目实施
  7.5
网络变更规范

## Slide 4
网络运维基础
7.1

## Slide 5
  目录
  1
学习背景
  2
网络运维概念
  3
网络运维的重要性
  4
知识和技能目标

## Slide 6: 7.1.1学习背景
回顾过去的学习，小陈完成了对企业网络的认知、学习了公司的网络工程实施规范，还重新复习了路由、交换、安全的理论和实操技能，到这时候，项目经理老张计划帮助小陈补上最后的短板，即网络运维方面的知识和技能。
当网络工程项目实施完毕后，通常会进入到运维阶段。为了保证网络各项功能正常运行、从而支撑用户业务的顺利开展，需要对网络进行日常的维护工作和故障处理，在这个章节中，我们将与小陈一道共同学习关于网络巡检、网络变更、故障处理的相关知识和技能。

## Slide 7: 7.1.2网络运维概念
网络运维是指为保障计算机网络与业务正常、安全、有效运行而采取的生产组织管理活动，简称运维管理或OAM。负责维护并确保整个网络服务的高可用性,同时不断优化网络系统架构提升部署效率。
--摘自“百度百科”
“网络运维”名词解释

## Slide 8: 7.1.2网络运维概念
网络运维的典型工作任务
网络故障处理
网络变更
网络巡检
其中：网络巡检和网络变更：是有计划、预防性的维护工作。
网络故障处理：是基于事件触发的维护工作。

## Slide 9: 7.1.3网络运维的重要性
运维故障案例介绍
故障现象：某商业银行核心业务网络发生断网故障，持续时间1小时20分钟。
故障影响：所有的核心业务（储蓄、贷款、转账等）都无法办理。
故障调查：此次断网故障被定性为严重的生产责任事故。经调查发现该行的网络运维工作管理不规范、工程师的日常运维工作马虎、松懈。
故障担责：该商业银行被监管机构（人民银行和银保监会）通报批评，相关运维责任人也受到了严厉的处罚。

## Slide 10: 7.1.3网络运维的重要性
网络的高可用性
网络是支撑业务系统的，即为了保障业务系统正常运行，离不开网络运维工作。
按照监管机构的要求，商业银行核心网络的可用性目标应大于99.999%。
99.999%的高可用性：即在一年365天的运行过程中，核心网络发生故障造成不可用的时间总和不超过5分15秒。

## Slide 11: 7.1.4知识和技能目标
网络运维项目目标
能够理解并描述网络运维工作
熟悉日常的网络巡检维护任务
熟悉网络巡检维护报告的格式
掌握结构化的网络故障处理流程
掌握常见网络故障的处理方法
掌握网络变更的操作流程规范
熟悉网络变更的常见场景

## Slide 12
网络巡检规范
7.2

## Slide 13
  目录
  1
网络巡检概念
  2
现场数据采集
  3
巡检工作流程
撰写巡检报告
巡检检查清单
  4
  5

## Slide 14: 7.2.1网络巡检概念
网络巡检是一种预防性的工作，它是指对网络进行的定期检查。在网络的正常运行过程中，及时的发现并消除网络所存在的缺陷或隐患、维持网络的健康水平，从而使网络能够长期安全、稳定、可靠地运行。
根据网络现状建立日常巡检制度，确保网络维护有序、规范的进行。日常巡检对操作人员的技术要求不高，但对操作的规范性要求很高。

## Slide 15: 7.2.2巡检工作流程
准备阶段
现场数据采集
数据分析
撰写报告
汇报结果

## Slide 16: 7.2.3现场数据采集
日常维护分为设备环境维护和设备软件维护两大部分。
1. 设备硬件运行环境：是指设备运行的机房、供电、散热等外部环境，这是设备运行的基础条件。对于设备环境的维护，工程师需要亲临现场，甚至借助一些专业工具进行观察、测量。
2. 设备软件运行情况：设备软件运行情况与设备运行的具体业务密切相关。华为数通设备使用了通用的VRP平台，工程师应该掌握VRP平台的常用维护命令。
对于设备软件的维护，工作人员可以现场操作，也可以远程操作，主要通过设备的display命令实现。
1. 手工数据采集法：手工采集就是登录到网络设备上，通过手工输入命令并记录输出结果的方式进行数据采集。
2. 巡检工具数据采集方法：通过厂商提供的专用巡检工具进行数据采集。巡检工具一般集合了常用的设备状态检查的命令，可以自动化收集输出结果。

## Slide 17: 7.2.4巡检检查清单
日常巡检工作是有计划的例行工作，因此，针对各项操作整理一份操作清单（Checklist）是十分必要的。不同网络设备的Checklist可以参考相应的产品文档。常见的Checklist有：
设备基本信息表
设备端口检查表
设备环境检查表
设备运行检查表
网络业务检查表

## Slide 18: 7.2.4巡检检查清单
设备环境检查表
设备环境检查表 |  |  |  |  | 
序号 | 检查项 | 检查方法/工具 | 评估标准和说明 | 检查结果 | 备注说明
1 | 设备位置摆放是否合理、牢固 | 观察 | 设备应放在通风、干燥的环境中，且放置位置平整、设备周围不得有杂物堆积。 |  | 
2 | 机房温度状况 | 观察/温度计 | 通常要求机房长期工作环境温度：0℃~45℃。 |  | 
3 | 机房湿度状况 | 观察/湿度计 | 通常机房的长期工作环境相对湿度应在5%RH~85%RH之间，不结露。 |  | 
4 | 机房内空调运行是否正常 | 观察/空调 | 空调可持续稳定运行，使机房的温度和湿度保特在设备规定范围内 |  | 
5 | 清洁状况 | 观察 | 所有项目都应干净整洁无明显尘土附着。 注意防尘网的清洁状况，及时清洗或更换，以免影响机柜门及风扇框的通风、散热。 |  | 

## Slide 19: 7.2.4巡检检查清单
设备基本信息表
设备基本信息检查表 |  |  |  |  | 
序号 | 检查项 | 检查方法 | 评估标准 | 检查结果 | 备注说明
1 | 设备软件版本信息 | display version | 检查软件版本是否是稳定运行版本 |  | 
2 | 检查软件包 | 执行 display startup命令 | 检查下述系统文件名是否正确: 当前启动大包名 下次启动大包名 备份大包名 配置、许可文件、补丁的当前启动文件名和下次启动文件名 |  | 
3 | License信息 | 执行display license命令 执行display license state 命令 | 查看GTL License文件名、版本及配置项是否符合要求，确认是否需要升级。 “Master board license state’项为“Normal"."Master board license state 项为“Demo”或“Trial”时，确认License在有效期内。 |  | 
4 | 检查补丁信息 | 执行display patch-information命令 | 补丁文件必须与实际要求一致，建议加载华为公司发布的该产品版本对应的最新的补丁文件。 补丁必须已经生效，即补丁的总数量和正在运行的补丁数量一致。 |  | 
5 | 配置正确性 | display current-configuration | 检查当前生效的配置是否是正确的配置 |  | 

## Slide 20: 7.2.4巡检检查清单
设备端口检查表
设备端口检查表 |  |  |  |  | 
序号 | 检查项 | 检查方法 | 评估标准 | 检查结果 | 备注说明
1 | 接口错包 | 执行display interface命令 | 业务运行时，要检查接口有无错误包，包括CRC错误包等。 |  | 
2 | 端口协商模式 | 执行display interface命令 | 端口协商模式正确，两边端口要一致，不能有半双工模式。 |  | 
3 | 接口配置 | 执行display current-configuration interface命令 | 接口的配置项合理，如接口双工模式、协商模式、速率、环回配置等。 |  | 
4 | 接口状态 | 执行display interface brief命令 | 接口的Up/Down状态满足规划要求。接口的收发流量是否过大？（长期超过70%） |  | 
5 | PoE供电 | 执行display poe power-state interface interface-type interface-number命令 | PoE供电状态正常，"Port power ON/OFF"为ON"的接口，其“Port power status"为“Delivering-power"。 |  | 

## Slide 21: 7.2.4巡检检查清单
设备运行检查表
设备运行检查表 |  |  |  |  | 
序号 | 检查项 | 检查方法 | 评估标准 | 检查结果 | 备注说明
1 | 单板运行状态 | display device | status为normal代表正常 |  | 
2 | 风扇运行状态 | display fan | status为normal代表正常 |  | 
3 | 电源运行状态 | display power | status为supply代表正常 |  | 
4 | CPU利用率 | display cpu-usage | 如果CPU利用率超过80%需重点关注 |  | 
5 | 内存利用率 | display memory-usage | 如果内存利用率超过60%需重点关注 |  | 
6 | 日志信息 | display logbuffer | 检查日志中是否存在异常信息 |  | 
7 | 诊断信息 | display diagnostic-information | 检查诊断信息中是否存在异常信息 |  | 

## Slide 22: 7.2.4巡检检查清单
网络业务检查表
网络业务检查表 |  |  |  |  | 
序号 | 检查项 | 检查方法 | 评估标准 | 检查结果 | 备注说明
1 | 组播成员接口和路由器接口 | 执行display igmp-snooping port-info | 静态成员接口、动态成员接口、静态路由器接口和动态路由器接口的信息正确。 |  | 
2 | 组播报文统计信息 | 执行display igmp-snooping statistics vlan | VLAN接收/发送的IGMP报文和PIM Hello 报文个数,以及所有VLAN内发生的二层事件次数统计合理。 |  | 
3 | 组播转发表信息 | 执行display l2-multicast forwarding-table命令查看二层组播转发表项。 执行display multicast forwarding-table命令查看三层组播转发表项。 | 组播转发表项正确。 |  | 
4 | 组播路由协议 | 执行display multicast routing-table命令。 | 域内组播路由协议采用PIM-SM。 与组播相连的接口都必须要使能IGMP。 |  | 
5 | DHCP Snooping绑定表 | 执行display dhcp snooping user-bind all | 静态表项和动态表项正确。 |  | 
6 | MAC地址表信息 | 执行display mac-address | MAC地址表信息正确。 |  | 

## Slide 23: 7.2.5撰写巡检报告
巡检工程师根据采集到的数据进行整理并分析。特别是对一些异常信息，包括日志、接口状态、路由状态、交换状态等，需结合客户网络的实际情况加以分析，最终根据公司提供的巡检报告模板撰写本次巡检报告，然后就巡检过程中发现的问题向客户汇报，并请客户在巡检报告上签字确认。巡检报告模板如表格所示。
设备巡检报告 1. 报告封面 2. 文档信息 3. 综述 1）巡检拓扑 2）巡检清单 3）巡检命令参考 4）巡检问题汇总分析 4. 设备巡检明细 1）设备1 环境信息检查 设备基本信息 设备运行状态检查 端口状态检查 业务运行状态检查 2） 设备2 环境信息检查 设备基本信息 设备运行状态检查 端口状态检查 业务运行状态检查 3）设备3 ……
表格：设备巡检报告模板

## Slide 24
网络变更规范
7.3

## Slide 25
  目录
  1
变更定义
  2
变更场景
  3
变更工作流程

## Slide 26: 7.3.1变更定义
网络变更包括硬件变更、软件变更、参数调整等。硬件变更包括新设备割接入网、新老设备更替、扩容等；软件变更包括版本变更、新增补丁等；参数调整一般针对设备功能和性能进行调整。
网络变更属于用户日常运维重要部分，大部分变更源于现有业务调整、新业务上线、安全需求调整、性能优化和规范性调整、协议更改、网络扩容、路由调整等；作为用户现网业务的基础承载，网络变更必须确保能够安全顺利实施。

## Slide 27: 7.3.2变更工作流程
网络变更包括三个阶段（变更前、变更中、变更后）的工作，其中每个阶段又需要完成相应的子任务工作。
变更前
查资料
做实验
变更中
操作手册
应对异常
变更后
信息收集对比
写方案/脚本
了解需求、风险
验证
收尾
保障
怎样做网络变更？

## Slide 28: 7.3.3变更场景
网络割接
企业网络为了适应业务的需求而不断进行改造和优化，无论是硬件的扩容、软件的升级、配置的变更，凡是影响现网运行业务的操作(如造成业务的中断)，企业都会根据业务的安全等级要求，制定严格的操作流程和风险规避措施，并将其定义为割接项目。
网络优化
用户的业务在不断发展，当现有网络不能满足业务需求，或网络在运行过程中暴露出了某些隐患时，就需要通过网络优化来解决。与新建网络不同，网络优化基于现有的正在运行的网络。
网络变更主要包含两个层面

## Slide 29: 7.3.3变更场景
设备升级
常见的有设备单板扩容、设备单板更换、设备软件版本升级等。
网络物理结构改造
常见的有新增链路、新增设备、结构调整等，如右图 所示。
网络割接的主要场景
图 ：网络物理结构改造

## Slide 30: 7.3.3变更场景
网络系统调整
常见的有IP地址改造、IP协议变更等，如下图所示。
网络割接的主要场景
图 ： 网络系统调整

## Slide 31: 7.3.3变更场景
网络性能优化
网络性能优化，比如QoS优化、业务优化等，如下图所示。
网络割接的主要场景
图 ：网络性能优化

## Slide 32: 7.3.3变更场景
网络割接的主要场景
硬件优化
在合理分析对新硬件的需求后在性能和价格方面作出最优解决方案。
软件优化
对软件的参数进行设置，从而使系统性能达到最优的过程。
网络扩容
在原有网络的基础上，增加新的网络建设项目，包括设备的替换、设备的增加、组网改变等。
网络优化概述：网络优化的目的是提升网络的性能、增强网络安全性以及提升网络的用户体验。主要包括：

## Slide 33
网络故障处理
7.4

## Slide 34
  目录
  1
故障定义
  2
故障场景
  3
故障排除流程
  4
故障分析方法

## Slide 35: 7.4.1故障定义
“网络故障”（network failure）是指由于硬件的问题、软件的漏洞、第三方攻击等引起网络无法提供正常服务或降低服务质量的状态。
--摘自“百度百科”
“网络故障”是指由于某种原因而使网络丧失规定功能影响业务的现象。从用户的角度出发，凡是影响业务的现象都可以定义为故障。因而故障不一定只是设备问题，也有可能是系统或兼容性等问题。
--从业务角度的定义

## Slide 36: 7.4.1故障定义
网络无法提供正常服务：例如网络不通。
故障解释
第三方攻击：黑客攻击，病毒的侵入等。
软件问题：网络设备的软件配置命令和参数错误，操作系统BUG等。
网络降低服务质量：例如网络拥塞、丢包。
硬件问题：组网的设备（路由器、交换机等）和连接部件（网卡、网线、调制解调器等）发生故障。

## Slide 37: 7.4.2 故障场景
网络故障分类
现象 分类 | 告警 | 环路 | 业务不通 | 业务中断 | 业务瞬断 | 丢包 | 协议异常 | 协议震荡 | 路由异常
硬件类 | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ |  |  | 
配置类 |  | ✔ | ✔ |  |  |  | ✔ |  | ✔
网络类 |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
性能问题 | ✔ |  |  |  | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔
软件类 |  |  |  |  |  |  | ✔ |  | ✔
对接类 |  | ✔ | ✔ |  |  |  | ✔ |  | 
其他 | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 
按照故障定位可以分为硬件类、配置类、网络类、性能问题、软件类、对接类以及其他故障。不同的网络故障所引起的异常现象如表所示：

## Slide 38: 7.4.2故障场景
网络故障等级
按照故障对设备或业务影响的严重程度不同分P1、P2、P3和P4。
故障级别 | 故障级别定义
P1级故障 | 重大故障，单台核心设备发生宕机，或局部网络节点整体瘫痪，业务丢失
P2级故障 | 重要故障，单台核心设备部分板卡故障，潜在影响或限制了部分业务运营
P3级故障 | 技术故障：单台核心设备技术问题引起的技术问题，但系统仍可正常运行
P4级故障 | 功能故障：安装或配置方面需要信息或支援，很显然对用户的业务几乎无影响

## Slide 39: 7.4.3 故障排除流程
结构化排除流程
结构化的网络故障排除流程：由报告故障开始，然后按步骤找出故障原因，并解决故障的总体流程。

## Slide 40: 7.4.3故障排除流程
故障排除步骤
报告故障：网络故障排除通常是从用户报告故障开始的，而用户报告故障主动提供的信息经常是模糊、笼统的，所以需要进行主动沟通、确认。
确认故障：需要了解一些信息，确定故障现象。确认故障的四个要素：主体、表现、时间、位置。
收集信息：是很重要的一个步骤，收集信息阶段主要是收集与故障相关的信息，如文档、网络变更情况、故障相关设备的配置和运行状态信息等。

## Slide 41: 7.4.3故障排除流程
故障排除步骤
判断分析：
判断分析阶段是对收集到的信息进行分析整理。通过对故障信息、维护信息、变更信息的汇总，结合团队经验（或个人经验）进行综合的判断和分析，得到可能导致网络故障的原因列表。

## Slide 42: 7.4.3故障排除流程
故障排除步骤
原因列表：
在原因列表阶段，首先需要列出所有可能的故障原因，然后通过信息过滤，列出最可能的待排查故障原因，同时排除掉当前最不可能的故障原因，从而缩小故障的排除范围。

## Slide 43: 7.4.3故障排除流程
故障排除步骤
排障评估：
列出待排查的故障原因清单后，应该首先评估故障排除工作的复杂程度（如排除网络故障的难度和所需解决时间等），而不是马上开始进行逐一排查。
对复杂的网络故障，如果经过评估认为短时间内无法排除故障，而用户又需要马上恢复网络的可用性，这时可能需要临时跳过故障节点，搭建替代的网络环境。

## Slide 44: 7.4.3故障排除流程
故障排除步骤
逐一排查：
在逐一排查阶段同样需要平衡解决问题的迫切性与引入新故障的风险性之间的矛盾。所以，应该明确告知用户排查工作可能带来的风险，并在得到许可的情况下才能执行操作。有些情况下，通过逐一排查验证推断的过程涉及到网络变更，这时必须做好完善的应急预案和回退准备。

## Slide 45: 7.4.3故障排除流程
故障排除步骤
解决故障：
如果通过逐一排查找到了故障的根本原因，并排除了故障，网络故障排除的流程就可以结束了。复杂的网络环境中，故障现象消失后仍然需要观察一段时间，一方面确认用户报告的故障已经得到了解决，另一方面确认故障排除的过程中没有引入新的故障。

## Slide 46: 7.4.3故障排除流程
故障排除步骤
收尾工作：
收尾工作包括相关文档的整理、信息的通告等。需要对之前网络故障排除流程中所有进行了变更的配置或软件进行备份，并做好故障排除文档的整理和移交工作。

## Slide 47: 7.4.4故障分析方法
      故障分析的核心思想
TCP/IP参考模型
该模型是网络故障排除的理论基础，OSI参考模型的物理层和数据链路层（对应于TCP/IP参考模型的网络接口层）是需要我们关注的。通常的故障排除方法是从TCP/IP参考模型的网络接口层和网络层分别确认并测试业务流量的路径，然后采用自顶向下法或自底向上法进行故障排除。

## Slide 48: 7.4.4故障分析方法
      故障分析的常用方法
自顶向下法
确认业务流量路径的过程中，同时也验证了网络层的连通性。如果网络层的连通性没有问题，可以使用自顶向下法进行故障排除。即从应用层开始，对比相同应用的工作状态、检查是否存在应用层代理、应用层防火墙等导致故障现象的因素。

## Slide 49: 7.4.4故障分析方法
      故障分析的常用方法
自底向上法
如果网络层的连通性有问题，说明支持网络层的下一层或网络层本身可能存在问题，这时可以使用自底向上法进行故障排除。在物理层，检查是否存在网络线缆故障等问题；在数据链路层，检查是否存在二层环路故障、链路层协议不匹配等问题；在网络层，检查是否存在路由协议配置错误、防火墙过滤等问题。

## Slide 50
网络巡检项目实施
7.5

## Slide 51
  目录
  1
任务一：某客户网络设备巡检
  2
任务二：撰写网络巡检报告

## Slide 52: 任务一：某客户网络设备巡检
材料准备
任务描述
某客户是公司的长期服务对象，购买了公司的维保服务。根据服务合同中的要求，公司每季度需要定期为该客户提供巡检服务。作为新人，小陈非常乐于参加本次巡检任务。
在巡检前，某客户给出了巡检的设备清单，如下所示：
编号 | 产品类型 | 品牌 | 品名型号 | 设备名称 | 管理地址 | 备注
1 | 交换机 | 华为 | S7706 | XXXB -COR-SW01 | 10.10.0.3 | 
2 | 交换机 | 华为 | S7706 | XXXB -COR-SW02 | 10.10.0.4 | 

## Slide 53: 任务一：某客户网络设备巡检
步骤1：确定巡检内容。经过项目经理与客户的沟通协商，确定此次巡检的主要任务包括：
①环境巡检
②配置信息检查
③运行状态检查：cpu，内存状态检查，网络端口状态检查，日志检查等
④网络设备软件版本信息
⑤设备持续运行时间
⑥设备模块运行状态
⑦设备风扇及电源状况
⑧设备运行机箱温度
⑨设备表面清洁
步骤2：小陈跟客户打电话约好上门服务的时间，带着必要的巡检装备，来到了客户现场。根据巡检规范进行巡检工作。
任务实施

## Slide 54: 任务一：某客户网络设备巡检
任务总结
巡检工作是一件看似简单却又并不简单的工作，既包含了硬件环境的检查也包含了软件环境的检查，即考验了技术能力又锻炼了巡检工程师与客户打交道的能力，是一件对综合素质要求较高的任务。小陈通过这次的巡检工作，对网络运维工作有了更加深入的认识。

## Slide 55: 任务二：撰写网络巡检报告
材料准备
任务描述
小陈完成了对客户网络的现场软硬件运行情况采集后，现在开始撰写巡检报告。巡检的每台设备都要单独列表检查，结合收集的信息，然后将检查的结果进行分析并编写巡检报告。
巡检报告模板

## Slide 56: 任务二：撰写网络巡检报告
任务实施
步骤1：撰写巡检报告封面
步骤2：填写文档信息
步骤3：撰写巡检报告正文

## Slide 57: 任务二：撰写网络巡检报告
任务总结
撰写巡检报告是一件相对枯燥的任务，需要耐心仔细地检查从用户现场收集的软件运行信息，才能整理出正确无误的巡检报告。对检查过程中发现的问题，也需及时与项目经理沟通，避免可能发生的遗漏导致重大故障的发生，这同样也需要认真负责的工作态度。