## Slide 1
项目七 传感器的综合应用
传感器与智能检测技术应用

## Slide 2
一
二
学习目标
知识目标：掌握各类传感器在生产中的综合应用。
技能目标：掌握各类传感器识别、选用和检测方法。
素质目标：提高学生分析问题和解决问题的能力，培养学生沟通能力及团队协作精神。
项目六 液位检测

## Slide 3
传感器在自动化生产线中的应用
一
三
二
传感器在流程制造中的应用
三
四
三

## Slide 4
传感器在自动化生产线中的应用
一
三
二
传感器在流程制造中的应用
三
四
三

## Slide 5
一、传感器在自动化生产线中应用
传感器与智能检测技术应用

## Slide 6
在各类自动线中，常用的传感器有各种接近开关、位移传感器、压力传感器、流量传感器、温湿度传感器、图像传感器等许多类型.主要介绍自动线中大量使用的各种位置检测传感器。
一、传感器在自动化生产线中的应用

## Slide 7
一、传感器在自动化生产线中的应用
3.霍尔接近开关及应用
霍尔元件是一种磁敏元件。当磁性物件移近霍尔开关时，开关检测面上的霍尔元件因产生霍尔效应而使开关内部电路状态发生变化，由此识别附近有磁性物体存在，进而控制开关的通或断。这种接近开关的检测对象必须是磁性物体。

## Slide 8
一、传感器在自动化生产线中的应用
3.霍尔接近开关及应用
机械手限位示意图
（1）霍尔接近开关用于机械手限位
当磁铁随机械手左右移动到距霍尔接近开关几毫米（有效动作距离内）时，霍尔接近开关的输出由高电平变为低电平，经驱动电路使继电器吸合或释放，控制机械手停止移动，起到限位的作用。

## Slide 9
一、传感器在自动化生产线中的应用
3.霍尔接近开关及应用
钢球计数装置示意图及检测电路图
（2）霍尔计数装置
当钢球通过霍尔开关传感器时，传感器输出峰值20mV的脉冲电压，经运算放大器放大后，驱动三极管工作，输出一个脉冲由计数器计数，并通过显示器显示检测数值。

## Slide 10
一、传感器在自动化生产线中的应用
4. 电涡流式接近开关及应用
电涡流式接近开关 ：是利用导电物体在接近这个能产生电磁场的接近开关时，使导电物体内部产生涡流，这个涡流反作用到接近开关，使开关内部电路参数发生变化，由此识别出有无导电物体移近，进而控制开关的通或断。这种接近开关所能检测的物体必须是导电体。

## Slide 11
一、传感器在自动化生产线中的应用
4. 电涡流式接近开关及应用
机械加工定位示意图
所检测物体必须是导电体
当传送机构将加工的零部件运送到接近传感器位置时，传感器根据规定的检出距离发出控制信号，停止传送机构的运行，此时加工刀具可对零部件进行机械加工。待加工的零部件必须是导电材料。

## Slide 12
一、传感器在自动化生产线中的应用
5.光纤传感器及应用
光纤传感器是随着光导纤维技术的发展而出现的新型传感器，由于它具有灵敏度高、电绝缘性能好、抗电磁干扰、耐腐蚀、耐高温、体积小、重量轻等优点，被广泛应用于位移、速度、加速度、压力、温度、液位、流量、水声、大电流、高电压、磁场、放射性射线等物理量的测量。光纤传感器分为传感型和传光型两大类
各种光纤传感器原理示意图
光纤传感器在自动生产线中的应用越来越多，在分拣系统中可用光纤传感器来分拣白色和黑色工件。

## Slide 13
一、传感器在自动化生产线中的应用
6.电容式接近开关及应用
电容式接近开关的被测量通常构成电容器的一个极板，而另一个极板是接近开关的外壳。当有物体移向接近开关时，电容极板的间距和介电常数发生变化，从而使电容量发生变化，使得和测量头相连的测量电路状态也随之发生变化，由此便可控制开关的接通或断开。这种接近开关检测的对象不限于导体，可以是绝缘的液体或粉状物等。

## Slide 14
一、传感器在自动化生产线中的应用
6.电容式接近开关及应用
粉料及液体产品上下限控制
电容式接近开关能检测固体和液体量的大小、多少、厚度等。如图所示，在自动生产线上，用两个电容式接近开关分别检测固体或液体装瓶量的上限和下限值，以此保证产品数量在允许的范围内。