## Slide 1
项目二 温度检测
传感器与智能检测技术应用

## Slide 2
一
二
学习目标
知识目标：了解热电式传感器的基本原理，掌握热电偶、热电阻热敏电阻在各种检测中的应用。
技能目标：掌握热电式传感器的识别、选用和检测方法。
素质目标：提高学生分析问题和解决问题的能力，培养学生沟通能力及团队协作精神。
项目一 温度检测

## Slide 3
热电偶传感器及其应用
一
三
二
热电阻传感器及其应用
三
热电敏传感器及其应用
五
非接触式传感器及其应用
四
集成温度传感器及其应用

## Slide 4
三、热敏传感器及其应用
传感器与智能检测技术应用

## Slide 5
热敏电阻是一种新型的半导体测温元件，材料为陶瓷半导体。半导体材料的温度系数远远大于金属热电阻，为金属材料的温度系数的10～100倍。具有灵敏度高；热惯性小，反应速度快；体积小，使用方便；制作简单，价格低廉，易于大批量生产等优点。
热敏电阻就是利用半导体材料的电阻值随温度的变化而显著变化的这一特性制成的测温传感器。热敏电阻测温范围在－50～350℃。
三、热敏传感器及其应用
1.热敏电阻的定义及测温原理
图1 热敏电阻的外形结构及符号
ａ）圆片型 b）柱型 c）珠型 d）铠装型 e）厚膜型 f）图形符号
1-热敏电阻；2-玻璃外壳；3-引出线；4-紫铜外壳；5-传热安装孔
式中：--温度为T的电阻值，
--温度为20℃的电阻值，
T--热力学温度（K），
B—与热敏电阻材料有关的热敏电阻常数。

## Slide 6
三、热敏传感器及其应用
2.各种热敏电阻

## Slide 7
三、热敏传感器及其应用
3.热敏电阻的分类
温度系数
负指数型
负突变型（CTR）
负温度系数热敏电阻（NTC）
正温度系数的热敏电阻（PTC）
线性型
突变型
图3 各种热敏电阻的特性
图2 PN结温度特性演示基本工作原理演示

## Slide 8
负温度系数热敏电阻NTC：电阻率ρ随着温度的增加比较均匀的减小的热敏电阻。主要用于温度测量和补偿，测温范围一般为–50～350℃，温度系数为－（1～6）％/℃。
负温度系数热敏电阻器（NTC）一般用于各种电子产品中作微波功率测量、温度检测、温度补偿、温度控制及稳压用，选用时应根据应用电路的需要选择合适的类型及型号。
三、热敏传感器及其应用
3.热敏电阻的分类
正温度系数热敏电阻PTC：一种新型的测温器件，温度变化与电阻率变化之间呈线性关系。
正温度系数热敏电阻器（PTC）一般用于电冰箱压缩机起动电路、彩色显像管消磁电路、电动机过电流过热保护电路、限流电路及恒温电加热电路。
PTC（突变）、CTR热敏电阻：电阻率ρ随着温度的变化而变化，当超过某一温度值时，电阻率发生急剧变化的热敏电阻，具有开关特性。
在某一较窄温度范围内做温度控制开关或监测，应选用哪一种？

## Slide 9
三、热敏传感器及其应用
4.热敏传感器的应用
电冰箱温度检测
冰箱冷藏室的温度范围一般在0℃～＋10℃；冷冻室温度范围在0℃～－30℃；环境温度在－10℃～＋40℃。结合热敏电阻的相关知识，可选用负温度系数热敏电阻NTC作为测温传感器。
由于热敏电阻的热电特性具有非线性，因此在选用时，要挑选在使用温度范围内线性变化，且寿命长，不易损坏的热敏电阻。在一些场合，要外加线性化电路或通过查表，才能得到准确的温度值。
图4 热敏电阻温度控制电路
由于热敏电阻的灵敏度高，阻值变化大，可直接用左图所示电路进行控制显示 。