## Slide 1
项目三 力检测
传感器与智能检测技术应用

## Slide 2
一
二
学习目标
知识目标：了解电阻式、压电式等传感器的基本原理，掌握各类传感器在检测中的应用。
技能目标：掌握电阻式、压电式等传感器的识别、选用和检测方法。
素质目标：提高学生分析问题和解决问题的能力，培养学生沟通能力及团队协作精神。
项目一 力检测

## Slide 3
测力传感器中的敏感元件
一
三
二
电阻应变式传感器及其应用
三
压电式传感器及其应用

## Slide 4
测力传感器中的敏感元件
一
三
二
电阻应变式传感器及其应用
三
压电式传感器及其应用

## Slide 5
一、电阻应变式传感器及其应用
传感器与智能检测技术应用

## Slide 6
电阻应变式传感器是一种利用电阻应变效应，将力学量转换为电信号的传感器。
二、电阻应变式传感器及其应用
1.电阻应变原理
力敏传感器是使用很广泛的一种传感器。它是生产过程中自动化检测的重要部件。它的种类很多，有直接将力变换为电量的如压电式、压阻式等，有经弹性敏感元件或其它敏感元件变换后再转换成电量的如电阻式、电容式和电感式等。它主要用于两个方面：测力和称重。

## Slide 7
二、电阻应变式传感器及其应用
2.电阻应变式传感器工作原理
工作原理：电阻应变式传感器是通过弹性敏感元件将外部的应力转换成应变ε，再根据电阻应变效应，由电阻应变片将应变转换成电阻值的微小变化，通过测量电桥转换成电压或电流的输出。
图1 电阻应变式传感器原理框图
电阻应变片
测量电桥
U或i
弹性敏感元件
压力P
ε
ΔR

## Slide 8
二、电阻应变式传感器及其应用
3.电阻应变式传感器的类型及用途
图2 各种应变式电阻传感器的外形图
(a)箔式压力；(b)柱式；(c)悬臂梁式；(d)桥式；(e)轮辐式；(f)S型拉压式

## Slide 9
金属箔式压力传感器：
采用了箔式应变片贴在合金钢做的弹性体上，具有精度高、温度特性好等特点。适用于电子皮带秤、配料秤等场所。
二、电阻应变式传感器及其应用
3.电阻应变式传感器的类型及用途
柱式传感器：
将箔式应变片贴在合金钢制作的圆柱弹性体中段较细的部位。这类传感器结构简单，加工容易，可拉、可压或拉压两用，可承受很大的负载，具有长期稳定性好、密封性好、灵敏度和精度较低等特点。适用于地中衡、料斗秤、汽车衡、轨道衡等场所。

## Slide 10
悬臂梁式传感器：
它将箔式应变片贴在合金钢制作的弹性体的上下两面，弹性体一端固定、一端加载，拉、压均可。具有精度高、密封性好、易安装等特点。适用于电子秤、料斗秤等小量程的称重场合。
二、电阻应变式传感器及其应用
3.电阻应变式传感器的类型及用途
桥式传感器：
采用了箔式应变片贴在合金钢弹性体上，具有精度高、长期稳定性好、密封性能好、抗侧向力和抗偏载能力强等特点。适用于各种汽车衡、轨道衡、料斗秤等场所。

## Slide 11
轮辐式传感器：
承载连接采用钢球或SR球面结构。有较好的自动复位能力，有良好的抗侧抗偏载能力；高精度高灵敏，适用于汽车秤，平台秤，料斗秤，轨道衡等电子衡器。
二、电阻应变式传感器及其应用
3.电阻应变式传感器的类型及用途
S型拉压式传感器：
采用S型结构，由于其载荷的作用点和支撑点在同一轴线上，因此它的受力稳定，称重时，利用其弯曲变形，产生信号。这种传感器拉压均可使用，应用于高湿度环境，具有优越的抗扭、抗侧、抗偏载能力，输出对称性好，精度高、结构紧凑等特点。适用于配料秤、料斗秤、机电结合秤、吊钩秤等场所。