## Slide 1
项目一 检测技术基础
传感器与智能检测技术应用

## Slide 2
一
二
学习目标
知识目标：熟悉传感器的静态和动态特性，了解传感器标定方式，掌握测量数据处理方法。
技能目标：掌握传感器的识别和标定方法。
素质目标：提高学生分析问题和解决问题的能力，培养学生沟通能力及团队协作精神。
项目一 检测技术基础

## Slide 3
传感器的认知与标定
一
三
三
测量误差与测量不确定度
传感器的基本特征
二

## Slide 4
传感器的认知与标定
一
三
三
测量误差与测量不确定度
传感器的基本特征
二

## Slide 5
一、传感器的认知与标定
传感器与智能检测技术应用

## Slide 6
根据中华人民共和国国家标准（GB/T 7665-2005），传感器的定义是：能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。传感器是一种以一定的精确度把被测量转换为与之有确定对应关系的、便于应用的某种物理量的测量装置。
一、传感器的认知与标定
1.传感器的定义
传感器的这一概念包含了三层含义：
（1）传感器是一种能够完成提取外界信息任务的装置；
（2）传感器的输入量通常是指非电量，如物理量、化学量、生物量等；而输出量是便于传输、转换、处理、显示等的物理量，主要是电量信号；
（3）传感器的输出量与输入量之间地保持一定规律。

## Slide 7
传感器一般由敏感元件、转换元件、转换电路三部分组成，如图1-1所示。
（1）敏感元件：直接感受被测量，并输出与被测量成确定关系的某一物理量的元件。
（2）转换元件：将敏感元件的输出量转换成电路参数量。
（3）转换电路：电参量转换成可直接利用的电信号。
一、传感器的认知与标定
2.传感器的组成

## Slide 8
传感器通常按照两种方式分类：一种是按被测量分类，另一种是按传感器的工作机理分类，见表1-1、表1-2。
一、传感器的认知与标定
3.传感器的分类

## Slide 9
一、传感器的认知与标定
4.传感器应用案例—安检门

## Slide 10
一、传感器的认知与标定
4.传感器应用案例—密闭容器的液位检测

## Slide 11
传感器技术的主要发展动向包括两方面：一是开展基础研究，发现新现象，开发传感器的新材料和新工艺；二是实现传感器的集成化与智能化。
(1)发现新现象，开发新材料。新现象、新原理、新材料是发展传感器技术，研究新型传感器的重要基础，每一种新原理、新材料的发现都会伴随新的传感器种类诞生。
(2)集成化，多功能化。传感器的集成化和多功能化就是将半导体集成电路技术用于传感器的制造，并向敏感功能装置发展。如采用厚膜和薄膜技术制作传感器，采用微细加工技术制作微型传感器。
(3)向未开发的领域挑战。到目前为止，正大力研究、开发的传感器大多为物理传感器，今后将积极开发研究化学传感器和生物传感器。特别是智能机器人技术的发展，需要研制各种模拟人的感觉器官的传感器，如机器人触觉传感器、力觉传感器、味觉传感器等。
(4)智能化传感器。具有判断能力、学习能力的传感器，事实上是一种带微处理器的传感器，它具有检测、判断和信息处理功能。同一般传感器相比，智能化传感器具有精度高、稳定可靠性好、检测与处理方便、功能广、性价比高的显著特点。
一、传感器的认知与标定
5.传感器的发展趋势

## Slide 12
传感器的标定是利用某种标准仪器对新研制或生产的传感器进行技术检定和标度；它是通过实验建立传感器输入量与输出量间的关系，并确定不同使用条件下的误差关系或测量精度。传感器的校准是指对使用或储存一段时间后的传感器性能进行再次测试和校正，校准的方法和要求与标定相同。
传感器的标定分为静态标定和动态标定两种。
一、传感器的认知与标定
6.传感器的标定
传感器使用一段时间或经过修理后，需要利用标准器具对其性能指标重新进行确认，看是否可继续使用或仍符合原先技术指标所规定的要求。这一性能复测过程称为校准。校准是在规定条件下，为确定测量装置或测量系统所指示的量值，或实物量具或参考物质所代表的量值，与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。校准主要确定测量仪器的示值误差，是自愿溯源行为，不具法制性。