## Slide 1
项目五 速度检测
传感器与智能检测技术应用

## Slide 2
一
二
学习目标
知识目标：了解霍尔传感器、磁电式、光电式、光电编码器等传感器的基本原理，掌握各类传感器在检测中的应用。
技能目标：掌握霍尔、磁电式、光电式、光电编码器等传感器识别、选用和检测方法。
素质目标：提高学生分析问题和解决问题的能力，培养学生沟通能力及团队协作精神。
项目五 速度检测

## Slide 3
霍尔传感器及其应用
一
三
二
磁电式传感器及其应用
三
光电式传感器及其应用
三
四
光电式编码器及其应用
三

## Slide 4
霍尔传感器及其应用
一
三
二
磁电式传感器及其应用
三
光电式传感器及其应用
三
四
光电式编码器及其应用
三

## Slide 5
三、光电式传感器及其应用
传感器与智能检测技术应用

## Slide 6
光电传感器是将光信号转换为电信号。具有高精度、高分辨率、高可靠性、非接触、响应快和结构简单等特点。
三、光电式传感器及其应用
1.光电式传感器
光电式烟雾报警器演示

## Slide 7
光照射在物体表面上可看成是物体受到一连串具有一定能量的光子轰击，于是物体中的电子吸收了光子的能量，导致物体的电学性质发生了变化，这种现象就称为光电效应。
三、光电式传感器及其应用
2.光电式传感器工作原理

## Slide 8
三、光电式传感器及其应用
2.光电式传感器工作原理
外光电效应：物体在光线作用下，内部电子吸收能量后，逸出物体表面的现象称为外光电效应。基于该效应的光电器件有光电管、光电倍增管等。
内光电效应：物体在光线作用下，内部载流子浓度增大，使电导率增大的现象称为内光电效应，又称光电导效应。基于该效应的光电器件有光敏电阻、光敏晶体管等。
半导体光生伏特效应（光伏效应）：物体在光线作用下，产生一定方向电动势的现象称为半导体光生伏特效应。基于该效应的光电器件有光电池。
真空光电器件
半导体光电器件

## Slide 9
光电管：光电管由一个阴极和一个阳极构成，并密封在一支真空玻璃管内，如右图所示。光电管的阴极是接受光的照射，它决定了器件的光电特性。阳极由金属丝做成，用于收集电子。
三、光电式传感器及其应用
3.光电器件
光电管示意图
工作原理：当阴极受到适当波长的光线照射时，电子克服金属表面对它的束缚而逸出金属表面，形成电子发射。电子被带正电位的阳极所吸引，在光电管内就有了电子流，在外电路中便产生了电流。

## Slide 10
光
电
管
三、光电式传感器及其应用
3.光电器件
光电管外形

## Slide 11
光电倍增管：是在光电管的阳极和阴极之间增加若干个（11～14个）倍增极（二次发射体），来放大光电流。（如下图所示）
三、光电式传感器及其应用
3.光电器件
光电倍增管原理图
光电倍增管的外形图

## Slide 12
光敏电阻：是采用半导体材料制成的利用内光电效应（光电导效应）工作的光电器件，又称光导管。光敏电阻在光线的作用下，其电导率增大，电阻值变小。
三、光电式传感器及其应用
3.光电器件
光敏电阻的结构
1-玻璃；2-光电导层；3-电极；4-绝缘衬底；5-金属壳；6-黑色绝缘玻璃；7-引线

## Slide 13
光敏电阻工作原理：工作时，光敏电阻两电极间加上电压，其中便有电流通过。无光照时，光敏电阻值(暗电阻)很大，电路中电流很小；当有光照时，由于光电导效应，光敏电阻值(亮电阻)急剧减少，电流迅速增加，电流随着光强的增加而变大，实现了光电转换。
三、光电式传感器及其应用
3.光电器件
工作原理示意图

## Slide 14
光敏二极管工作原理：光敏二极管由于工作在反向状态，无光照时，少数载流子产生暗电流10-8～10-9安培，处于截止状态。
有光照时，半导体内受激发产生电子—空穴对，少数载流子浓度大大增加，在反向电压的作用下，形成光电流，处于导通状态。
三、光电式传感器及其应用
3.光电器件
光敏二极管
光敏二极管的符号和接线

## Slide 15
光敏三极管工作原理：无光照时，集电结反偏，其反向饱和电流Icbo经发射结放大为集射之间的穿透电流Iceo——暗电流。
有光照时：集电结附近基区受光照产生激发，增加的少数载流子的浓度，使得集电结反向饱和电流(集电结光电流)大大增加。经发射结放大为集射之间光电流，即光敏三极管的光电流。
三、光电式传感器及其应用
3.光电器件
光敏二极管和光敏三极管
光敏三极管的符号

## Slide 16
光电池 硅光电池是基于光生伏特效应的一种有源器件。
三、光电式传感器及其应用
3.光电器件
各种光电池的外形图

## Slide 17
φ1是光源发出的信号，φ2是光电元件接受的光信号，被测量是X1或X2，它们分别使光源本身或光学通路变化，从而使传感器输出的电信号Ｉ变化。
三、光电式传感器及其应用
3.光电器件
光电传感器的组成框图
X1
φ2
光源
光学通路
X2
φ1
I
光电原件

## Slide 18
三、光电式传感器及其应用
3.光电器件
光电晶体管测速
光电式传感器测速原理
（a）工作原理图； （b）放大整形电路

## Slide 19
三、光电式传感器及其应用
3.光电器件
光电晶体管测速 应用
光电式转速传感器工作原理图

## Slide 20
（a）图为遮断型，在机床转轴上固定一个带孔的转盘，转盘的一边由发光管产生恒定光，透过转盘小孔照射在光敏二极管或光敏三极管上，转换成电信号输出，经放大整形电路输出电脉冲信号，脉冲频率的大小即反映了转速的大小。
（b）图为反射型，在待测转速轴上固定一个涂有黑白相间条纹的圆盘，它们具有不同的反射率，当转轴转动时，反光与不反光交替出现，光敏晶体管通过转盘反射接收光信号，并转换为电脉冲信号。
三、光电式传感器及其应用
3.光电器件
1.非接触测量，要求被测轴径大于3mm。
2.当测不是很高的转速时,可以用一个普通的反射式光电开关，对准要测的轴，轴上贴块白标记或黑标记就可以。

## Slide 21
检测转速，可选用光敏晶体管或光电断续器。
光电断续器是将光电发射器、光电接收器放置于一个体积很小的塑料壳体中，两者能可靠地对准，其外形如图所示。齿盘每转过一个齿，光电断续器就输出一个脉冲。通过脉冲频率的测量或脉冲计数，即可获得齿盘转速和角位移。
三、光电式传感器及其应用
3.光电器件
光电断续器测速

## Slide 22
三、光电式传感器及其应用
3.光电器件
光电断续器
1-发光二极管；2-红外光；3-光电元件；4-槽；5-被测物