## Slide 1
项目一 检测技术基础
传感器与智能检测技术应用

## Slide 2
一
二
学习目标
知识目标：熟悉传感器的静态和动态特性，了解传感器标定方式，掌握测量数据处理方法。
技能目标：掌握传感器的识别和标定方法。
素质目标：提高学生分析问题和解决问题的能力，培养学生沟通能力及团队协作精神。
项目一 检测技术基础

## Slide 3
传感器的认知与标定
一
三
三
测量误差与测量不确定度
传感器的基本特征
二

## Slide 4
传感器的认知与标定
一
三
三
测量误差与测量不确定度
传感器的基本特征
二

## Slide 5
三、测量误差与测量不确定度
传感器与智能检测技术应用

## Slide 6
测量：是把被测未知量与同性质标准量进行比较，确定被测量对标准量的倍数，并用数字表示这个倍数的过程。
三、测量误差与测量不确定度
1.测量误差
（测量的结果包括 数值大小 和 测量单位 两个部分）
以天平测量为例：
①比较：被测量和标准量（砝码）分别放到天平两边秤盘上比较。
②示差：观察指针位置的变化值，即示差。
③平衡：调整砝码数值，使之平衡。
④读数：根据砝码多少，读出物体质量的值，即读数。

## Slide 7
三、测量误差与测量不确定度
1.测量误差
（1）测量误差（2）真值（3）标称值（4）示值（5）精确度（精度）（6）重复性 （7）误差公理
误差的分类
为便于对测量数据进行误差分析和处理，根据测量数据中误差的特征或性质可以将误差分为三种：系统误差、随机误差和粗大误差。
1）系统误差
由于测量系统本身的性能不完善测量方法不完善、测量者对仪器的使用不当、环境条件的变化等原因所引起的测量误差称为系统误差。系统误差的大小表明了测量结果的准确度，系统误差越小，则测量结果的准确度越高。

## Slide 8
三、测量误差与测量不确定度
1.测量误差
2）随机误差
对同-被测量进行多次重复测量时，绝对误差的绝对值和符号不可预知地随机变化，但就误差的总体而言，具有一定的统计规律性，这类误差称为随机误差。
随机误差的大小表明测量结果重复--致的程度，即测量结果的分散性。通常用精密度表示随机误差的大小，随机误差大，测量结果分散，精密度低；反之，测量结果的重复性好，精密度高。
3）粗大误差
明显偏离测量结果的误差称为粗大误差（也称疏忽误差或过失误差）。这是由于测量者粗心大意或环境条件突然变化引起的。粗大误差必须避免，含有粗大误差的测量数据应从测量结果中剔除。

## Slide 9
三、测量误差与测量不确定度
1.测量误差
4.误差的表示
（1）绝对误差
绝对误差就是测量值x与真值L间的差值，可表示为：
∆=x-L
（2）相对误差δ
相对误差就是绝对误差与真值的百分比，可表示为：
δ=∆/L×100%
由于真值L无法知道，实际处理时用测量值x代替真值L来计算相对误差，即
δ=∆/x×100%
（3）引用误差γ
引用误差是相对于仪表满量程的-种误差，一般用绝对误差除以满量程（即仪表的测量范围上限与测量范围下限之差）的百分数来表示，即
δ=∆/x_m ×100%

## Slide 10
系统误差的处理：
（1）从产生系统误差的来源上考虑，设法消除或尽量减小其影响。
（2）采用修正方法来消除。
（3）采用一些有效的测量方法来消除。
三、测量误差与测量不确定度
1.误差的处理
随机误差的处理：
（1）概率、概率密度和正态分布
（2）随机误差的特性
（3）算术平均值和标准误差
（4）测量结果的正确表示和置信度
粗大误差的处理：
粗大误差是由于测量人员粗心大意导致测量结果明显偏离真值的误差，含有粗大误差的数据必须被剔除。在对测量数据进行误差处理时，首先要完成粗大误差的处理。