## Slide 1
项目四 位移检测
传感器与智能检测技术应用

## Slide 2
一
二
学习目标
知识目标：了解自感式、互感式、电涡流式、光栅、磁栅等传感器的基本原理，掌握各类传感器在检测中的应用。
技能目标：掌握自感式、互感式、电涡流式、光栅、磁栅等传感器识别、选用和检测方法。
素质目标：提高学生分析问题和解决问题的能力，培养学生沟通能力及团队协作精神。
项目四 位移检测

## Slide 3
自感式传感器及其应用
一
三
二
互感式传感器及其应用
三
电涡流式传感器及其应用
三
四
光栅式传感器及其应用
三
五
磁栅式传感器及其应用

## Slide 4
自感式传感器及其应用
一
三
二
互感式传感器及其应用
三
电涡流式传感器及其应用
三
四
光栅式传感器及其应用
三
五
磁栅式传感器及其应用

## Slide 5
四、光栅式传感器及其应用
传感器与智能检测技术应用

## Slide 6
光栅式位移传感器是一种数字式传感器，它直接把非电量转换成数字量输出。它主要用于长度和角度的精密测量和数控系统的位置检测等，还可以检测能够转换为长度的速度、加速度、位移等其它物理量。
四、光栅式传感器及其应用
1.光栅式传感器定义及特点
图1 直线光栅的外形图
它具有检测精度和分辨率高、抗干扰能力强、稳定性好、易与微机接口，便于信号处理和实现自动化测量等特点。

## Slide 7
四、光栅式传感器及其应用
2.光栅式传感器结构
图2 光栅传感器的结构示意图

## Slide 8
四、光栅式传感器及其应用
3.光栅式传感器的分类
光栅光线走向
透射式光栅
反射式光栅
透射式光栅用光学玻璃作基体，在上面均匀地刻划出等间距、等宽度的条纹
反射式光栅是用不锈钢作基体，在其上用化学方法制作出黑白相间的条纹，形成强反光区和不反光区。

## Slide 9
四、光栅式传感器及其应用
4.光栅式传感器的分类
光栅条纹
（a）长光栅 （b）圆光栅
a为栅宽，b为缝宽，一般a＝b，w＝a＋b为光栅栅距

## Slide 10
把栅距相同的主光栅和指示光栅的刻线面叠合在一起，中间留有小间隙，且两者栅线错开一个很小的角度θ，那么在接近垂直栅线方向出现明暗相间的条纹，称为莫尔条纹。
四、光栅式传感器及其应用
5.莫尔条纹及特性
图3 莫尔条纹形成示意图
莫尔条纹的特性
1．对应关系
2．放大作用
3．平均效应
当光栅移动一个栅距时，莫尔条纹移动一个条纹的间距，当光栅反向移动时，莫尔条纹也反向移动。两者具有严格的对应关系。
光栅栅距很小，肉眼很难分辨，而莫尔条纹清晰可见。因此莫尔条纹是放大了的光栅栅距。
莫尔条纹由光栅的大量栅线共同形成的，所以对光栅栅线的刻划误差有平均作用。通过莫尔条纹所获得的精度比栅线刻划的精度要高。

## Slide 11
四、光栅式传感器及其应用
6.光栅传感器的组成
透射光栅传感器的构成
1-光源；2-透镜；3-主光栅；4-指示光栅；5-光电元件

## Slide 12
将长度与测量范围一致的主光栅固定在运动零件上，随零件一起运动，短的指示光栅与光电元件固定不动。如下图所示。当两块光栅相对移动时，可以观测到莫尔条纹的光强的变化。设初始位置为接收亮带信号，随着光栅的移动，光强的变化由亮进入半亮半暗，全暗，半暗半亮，全亮，光栅移动了一个栅距，莫尔条纹也经历了一个周期，移动了一个条纹间距。光强的变化需要通过光电转换电路转换为输出电压的变化，输出电压的变化曲线近似为正弦曲线。再通过后续的放大整形电路的处理，就变成一个脉冲输出。运动零件的位移值就等于脉冲数与栅距的乘积。
四、光栅式传感器及其应用
7.光栅式传感器测量位移

## Slide 13
四、光栅式传感器及其应用
7.光栅式传感器测量位移
光栅传感器测量位移的结构示意图
(a)长光栅测位移 (b)园光栅测位移

## Slide 14
四、光栅式传感器及其应用
回顾

## Slide 15
四、光栅式传感器及其应用
8.光栅式传感器测量电路

## Slide 16
四、光栅式传感器及其应用
8.光栅式传感器测量电路
（1）辨向电路

## Slide 17
四、光栅式传感器及其应用
8.光栅式传感器测量电路
（2）细分电路

## Slide 18
四、光栅式传感器及其应用
8.光栅式传感器测量电路
（2）细分电路

## Slide 19
四、光栅式传感器及其应用
9.光栅式传感器测量电路
（2）细分电路

## Slide 20
四、光栅式传感器及其应用
问题