## Slide 1
项目三 力检测
传感器与智能检测技术应用

## Slide 2
一
二
学习目标
知识目标：了解电阻式、压电式等传感器的基本原理，掌握各类传感器在检测中的应用。
技能目标：掌握电阻式、压电式等传感器的识别、选用和检测方法。
素质目标：提高学生分析问题和解决问题的能力，培养学生沟通能力及团队协作精神。
项目一 力检测

## Slide 3
测力传感器中的敏感元件
一
三
二
电阻应变式传感器及其应用
三
压电式传感器及其应用

## Slide 4
测力传感器中的敏感元件
一
三
二
电阻应变式传感器及其应用
三
压电式传感器及其应用

## Slide 5
一、电阻应变式传感器及其应用
传感器与智能检测技术应用

## Slide 6
根据实际应用，选择电阻应变式传感器电阻应变式传感器是将力的变化转换为应变片电阻值的变化，由于电阻值的变化范围很小，最常用的测量电路为电桥电路。
二、电阻应变式传感器及其应用
4.电桥电路
电桥电路：如右图1
当R1=R2=R3 =R4=R时，为等臂电桥；
当R1=R2=R；R3 =R4=R’时，为输出对称电桥；当R1=R3=R；R2 =R4=R’时，为电源对称电桥；
由分析可知：当R1R4=R2R3时，电桥平衡，输出电压UO=0。
图1 电桥电路

## Slide 7
二、电阻应变式传感器及其应用
4.电桥电路
单臂电桥：如右图2
R1为电阻应变片。起始时，应变片未承受应变，电桥平衡：R1R4=R2R3，此时UO=0。
当应变片承受应变时，则R1增大为R1+ΔR，对于等臂电桥和输出对称电桥，此时的输出电压为：
图2 单臂电桥

## Slide 8
二、电阻应变式传感器及其应用
4.电桥电路
双臂电桥（差动半桥）：
电阻R1、R2为应变片，R3、R4为固定电阻。
当应变片承受应变时，R1增大为R1+ΔR，同时R2减小为R2－ΔR，此时的输出电压为单臂工作时的两倍。
此时的输出电压为：
图3 差动电桥

## Slide 9
二、电阻应变式传感器及其应用
4.电桥电路
差动全桥：
电阻R1、R2、R3、R4均为应变片。当应变片承受应变时，则R1和R4增大ΔR，R2和R3减小ΔR，此时的输出电压为单臂工作时的四倍。
此时的输出电压为：
图4 差动电桥

## Slide 10
二、电阻应变式传感器及其应用
4.电桥电路
（1）在实际使用中，当环境温度变化时还会引起应变片的阻值变化，对测量造成误差。
（2）差动全桥工作方式的灵敏度最高，差动半桥次之，单臂电桥灵敏度最低。采用全桥（或双臂半桥）还能实现温度变化的自动补偿。因此，一般采用差动全桥电路。
图5 电桥电路应用