## Slide 1
项目四 位移检测
传感器与智能检测技术应用

## Slide 2
一
二
学习目标
知识目标：了解自感式、互感式、电涡流式、光栅、磁栅等传感器的基本原理，掌握各类传感器在检测中的应用。
技能目标：掌握自感式、互感式、电涡流式、光栅、磁栅等传感器识别、选用和检测方法。
素质目标：提高学生分析问题和解决问题的能力，培养学生沟通能力及团队协作精神。
项目四 位移检测

## Slide 3
自感式传感器及其应用
一
三
二
互感式传感器及其应用
三
电涡流式传感器及其应用
三
四
光栅式传感器及其应用
三
五
磁栅式传感器及其应用

## Slide 4
自感式传感器及其应用
一
三
二
互感式传感器及其应用
三
电涡流式传感器及其应用
三
四
光栅式传感器及其应用
三
五
磁栅式传感器及其应用

## Slide 5
五、磁栅式传感器及其应用
传感器与智能检测技术应用

## Slide 6
磁栅传感器也是一种用于检测位移的传感器。它的价格低于光栅，具有制作简单，易于安装，调整方便，测量范围宽（0.001ｍｍ～十几ｍ），抗干扰能力强等特点。磁栅可分为长磁栅和圆磁栅，长磁栅主要用于直线位移的测量，圆磁栅主要用于角位移的测量。磁栅传感器在大型机床的数字检测和自动化机床的自动控制等方面得到广泛应用。
五、磁栅式传感器及其应用
1.磁栅式传感器
图1 磁栅式传感器

## Slide 7
五、磁栅式传感器及其应用
2.磁栅式传感器结构
图2 磁栅传感器的外形结构
磁尺
静态磁头
固定孔

## Slide 8
五、磁栅式传感器及其应用
2.磁栅式传感器结构
长磁栅示意图
（a）尺型； （b）同轴型； （c）带型
长磁栅
圆磁栅
尺型
同轴型
带型

## Slide 9
五、磁栅式传感器及其应用
2.磁栅式传感器结构
圆磁栅示意图
磁盘圆柱面上的磁信号由磁头读取，安装时在磁头与磁盘之间应有微小的间隙以免磨损。

## Slide 10
五、磁栅式传感器及其应用
2.磁栅式传感器结构
磁头的结构和原理
磁栅上的磁信号先由录磁头录好，再由读磁头读出，按读取信号方式的不同，磁头可分为动态磁头和静态磁头两种 。
动态磁头
静态磁头
只有一组绕组绕在磁头铁心上，当磁头磁栅有相对运动时，切割磁力线，就有信号输出。故不适用于速度不均匀、时走时停的设备。录音机信号属于此类。
磁头与磁栅之间没有相对运动的情况下，也有信号输出。它有两个绕组，一个为励磁绕组，另一个为输出绕组。

## Slide 11
五、磁栅式传感器及其应用
3.磁栅式传感器工作原理
磁栅传感器的组成和测量原理
（1）组成：磁栅式传感器主要由磁栅、磁头和检测电路组成。
（2）测量原理：磁栅上录有等间距的磁信号，它是利用磁带录音的原理将等节距的周期变化的电信号(正弦波或矩形波)用录磁的方法记录在磁性尺子或圆盘上而制成的。
当磁栅传感器工作时，磁头相对于磁栅有一定的相对位置，在这个过程中，磁头把磁栅上的磁信号读出来，这样就把被测位置或位移转换成了电信号。

## Slide 12
五、磁栅式传感器及其应用
4.磁栅式传感器的应用
磁栅来检测位移，并用数显表显示，代替了传统的标尺刻度读数，提高了加工精度和加工效率。图示以y轴运动为例，磁尺固定在立柱上，磁头固定在主轴箱上，当主轴箱沿着机床立柱上下移动时，数显表显示出位移量。
磁栅数显表检测机床进给轴坐标的示意图
1-磁栅；2-显示面板；3-立柱；4-主轴箱；5-工作台；6-床身