## Slide 1
项目二 温度检测
传感器与智能检测技术应用

## Slide 2
一
二
学习目标
知识目标：了解热电式传感器的基本原理，掌握热电偶、热电阻、热敏电阻在各种检测中的应用。
技能目标：掌握热电式传感器的识别、选用和检测方法。
素质目标：提高学生分析问题和解决问题的能力，培养学生沟通能力及团队协作精神。
项目一 温度检测

## Slide 3
热电偶传感器及其应用
一
三
二
热电阻传感器及其应用
三
热电敏传感器及其应用
五
非接触式传感器及其应用
四
集成温度传感器及其应用

## Slide 4
四、集成温度传感器及其应用
传感器与智能检测技术应用

## Slide 5
原理：利用晶体管PN结的正向压降随温度升高而降低的特性，将PN结作为感温元件，把敏感元件、放大电路和补偿电路等集成并封装在一体的温度检测元件。
特点：集成温度传感器测温精度高、重复性好、线性优、体积小、响应速度快、输出阻抗低，与数字电路可直接连接。工作温度范围较窄（－55℃～＋150℃）。
四、集成温度传感器及其应用
1.集成温度传感器
图1 集成温度传感器外形
集成温度传感器
模拟集成温度传感器
逻辑集成温度传感器
数字集成温度传感器

## Slide 6
四、集成温度传感器及其应用
2.各种集成温度传感器
（1）AD590是电流输出型集成温度传感器，其输出电流与环境绝对温度成正比，可直接制成绝对温度仪。它有I、J、K、L、M等五档型号。其系列产品的外形及符号如图所示。它共有三个管脚：1脚为正极，2脚为负极，3脚接管壳。使用时将3脚接地，可起屏蔽作用。
（1）测温范围：－55℃～＋150℃；
（2）非线性：I：±3℃；J：±1.5℃；K：±0.8℃；L：±0.4℃；M：±0.3℃；
（3）二端器件：电压输入，电流输出；
（4）额定温度系数：K；
（5）额定输出电流（25℃）：298.2；
（6）最大正向电压：44V；
（7）最大反向电压：－20V。
图2 AD590系列产品的外形及符号

## Slide 7
四、集成温度传感器及其应用
2.各种集成温度传感器
（2）AN6701S集成温度传感器：
是电压输出型集成温度传感器，其输出电压与环境绝对温度成正比。
主要特性：
（1）工作温度范围：－10℃～＋80℃
（2）非线性：±0.5℃
（3）灵敏度：（105～114）mV/℃
（4）额定输出电流：±1005．工作电压范围：5V～15V
图3 AN6701S产品的引脚及功能
引脚 | 符号 | 功能
1 | VCC | 电源正极
2 | U0 | 电压输出
3 | GND | 接地
4 | 外接RC | 改变RC可改变工作温度范围和灵敏度
5～8 | NC | 空脚

## Slide 8
四、集成温度传感器及其应用
3.集成温度传感器的应用
空调器的温度检测
空调器的控温范围为＋16℃～＋30℃，各测温探头的测温范围在－10℃～＋50℃之间。在这样的测温范围下，用热敏电阻固然可以，但用集成温度传感器，它的检测精度更高，线性更好，外围器件很少，结合集成温度传感器的相关知识，可选用AN6701S型集成温度传感器作为空调测温传感器。
图4 AN6701S集成温度传感器接线图
AN6701S集成温度传感器的接线方式
接线方式有如下图所示的三种：正电源供电（图a）、负电源供电（图b）和输出极性倒置（图c）。由实验得出：环境温度为20℃时，当RC＝1KΩ时，AN6701S的输出电压为3.189V；当RC＝10KΩ时，AN6701S的输出电压为4.792V；当RC＝100KΩ时，AN6701S的输出电压为6.175V。因此，对于检测一般环境温度，AN6701S只要适当调整RC，可省去后续放大器，直接输出 。

## Slide 9
四、集成温度传感器及其应用
3.集成温度传感器的应用
图5 各种空调温度传感器