## Slide 1
项目一 检测技术基础
传感器与智能检测技术应用

## Slide 2
一
二
学习目标
知识目标：熟悉传感器的静态和动态特性，了解传感器标定方式，掌握测量数据处理方法。
技能目标：掌握传感器的识别和标定方法。
素质目标：提高学生分析问题和解决问题的能力，培养学生沟通能力及团队协作精神。
项目一 检测技术基础

## Slide 3
传感器的认知与标定
一
三
三
测量误差与测量不确定度
传感器的基本特征
二

## Slide 4
传感器的认知与标定
一
三
三
测量误差与测量不确定度
传感器的基本特征
二

## Slide 5
二、传感器的基本特征
传感器与智能检测技术应用

## Slide 6
传感器的基本特性通常可以分为静态特性和动态特性。
静态特性
传感器静态特性是指被测量值处于稳定状态时输出与输入的关系。传感器的静态特性可以用一组性能指标来描述，如灵敏度、线性度、分辨率、迟滞、重复性和漂移等。
二、传感器的基本特征
1.传感器的基本特征
（1）灵敏度(senwitivity)
灵敏度是传感器静态特性的一个重要指标，其定义是输出量增量∆y与引起输出量增量∆y的相应输入量增量∆x之比，用S表示灵敏度，即
S=∆y/∆x
（a）线性测量系统；（b）非线性测量系统

## Slide 7
二、传感器的基本特征
6.传感器的基本特征
（2）线性度(linearity)
线性度是指传感器输出与输入之间数量关系的线性程度。传感器理想输入-输出特性应是线性的，但实际输入-输出特性大都具有-定程度的非线性。在输入量变化范围不大的条件下，可以用切线或割线、过零旋转、端点平移等拟合方式，来近似地代表实际曲线的一段，这就是传感器非线性特性的线性化，如图所示。
（a）切线或割线（b）过零旋转（c）端点平移

## Slide 8
二、传感器的基本特征
1.传感器的基本特征
（3）分辨率(resolution)
分辨率是指传感器能够感知或检测到的最小输入信号增量，反映传感器能够分辨被测量微小变化的能力。分辨率可以用增量的绝对值或增量与满量程的百分比来表示。
（4）迟滞(hysteresis)
迟滞也叫回程误差，是指在相同测量条件下，对应于同一大小输入信号，传感器正（输入量由小增大）、反（输入量由大减小）行程的输出信号大小不相等的现象。产生迟滞的原因是：传感器机械部分存在不可避免的摩擦、间隙、松动积尘等，引起能量吸收和消耗。
迟滞特性

## Slide 9
二、传感器的基本特征
1.传感器的基本特征
（5）重复性(repeatability)
重复性表示传感器在输入量按同一方向进行全量程多次测试时所得输入-输出特性曲线一致的程度。实际特性曲线不重复的原因与迟滞的产生原因相同。重复性指标一般采用输出最大不重复误差∆R_max与满量程输出Y_FS的百分比表示，如图所示
（6）漂移(drift or shift)
漂移是指传感器在输入量不变的情况下，输出量随时间变化的现象；漂移将影响传感 器的稳定性或可靠性(stability or reliability)。产生漂移的原因主要有两个：一是传感器自身结构参数发生老化，如零点漂移(简称零漂)；二是在测试过程中周围环境（如温度、湿度、压力等)）发生变化，最常见的是温度漂移（简称温漂）。
重复性

## Slide 10
传感器的基本特性通常可以分为静态特性和动态特性。
动态特性
传感器动态特性是指传感器对动态激励(输入)的响应（输出）特性，即其输出对随时间变化的输入量的响应特性。传感器的动态特性可以从时域和频域两个方面分别采用瞬态响应法和频率响应法来分析。在时域内研究传感器的响应特性时，一般采用阶跃函数；在频域内研究动态特性时，一般采用正弦函数。
二、传感器的基本特征
1.传感器的基本特征
一阶传感器的频率特性
一阶或二阶传感器单位阶跃响应的时域动态特性