## Slide 1
项目七 传感器的综合应用
传感器与智能检测技术应用

## Slide 2
一
二
学习目标
知识目标：掌握各类传感器在生产中的综合应用。
技能目标：掌握各类传感器识别、选用和检测方法。
素质目标：提高学生分析问题和解决问题的能力，培养学生沟通能力及团队协作精神。
项目六 液位检测

## Slide 3
传感器在自动化生产线中的应用
一
三
二
传感器在流程制造中的应用
三
四
三

## Slide 4
传感器在自动化生产线中的应用
一
三
二
传感器在流程制造中的应用
三
四
三

## Slide 5
一、传感器在自动化生产线中应用
传感器与智能检测技术应用

## Slide 6
在各类自动线中，常用的传感器有各种接近开关、位移传感器、压力传感器、流量传感器、温湿度传感器、图像传感器等许多类型.主要介绍自动线中大量使用的各种位置检测传感器。
一、传感器在自动化生产线中的应用

## Slide 7
1.光电开关及应用
光电开关是通过把光的强度变化转变为电信号变化，并以此实现控制的一种电子开关，它对金属或非金属都能作出反应，无机械磨损，无电火花，是一种安全、可靠、长寿命、无触点的开关。
光电开关的外形
光电开关
对射式光电开关
反光板反射式光电开关
扩散反射式光电开关
一、传感器在自动化生产线中的应用

## Slide 8
1.光电开关及应用
光电开关类型
1-发射器；2-接收器；3-被测物；4-反射镜
一、传感器在自动化生产线中的应用

## Slide 9
一、传感器在自动化生产线中的应用
1.光电开关及应用
基本光电开关电路

## Slide 10
一、传感器在自动化生产线中的应用
1.光电开关及应用
散射型价格便宜，安装最为方便，只要不是全黑的物体均能产生漫反射，它的检测距离与被测物的黑度有关，一般较小，只有几百毫米。
反射型光电开关安装时，需要调整反射镜的角度以取得最佳的反射效果，反射镜反射型光电开关的检测距离一般可达几米。
遮断型光电开关的反射器和接收器分开相对安放，轴线严格对准。不会产生误动作，但安装复杂，价格较贵，检测距离可达十几米。

## Slide 11
一、传感器在自动化生产线中的应用
1.光电开关及应用
散射型光电开关检测物料
（1）散射型光电开关检测物料
如图所示。用散射型光电开关，再配亮通光控电路，就能实现检测目的。

## Slide 12
一、传感器在自动化生产线中的应用
1.光电开关及应用
反射镜反射型光电开关检测物料
（2）反射镜反射型光电开关检测物料
反射镜一般使用偏光三角棱镜，将光源发出的光转变成波动方向严格一致的偏振光反射回去。光敏元件表面覆盖一层偏光透镜，使它只接收反射镜反射回来的偏振光，而不响应表面光亮物体反射的各种非偏振光。

## Slide 13
一、传感器在自动化生产线中的应用
1.光电开关及应用
产品计数装置原理图
（3）遮断型光电开关检测物料
反射器和接收器分开相对安放，轴线严格对准。当有物体在两者中间通过时，光束被遮挡，V1不通，导致V2截止，输出U0为高电平；当被测物体离开时，V1导通，V2也导通，输出U0为低电平。

## Slide 14
一、传感器在自动化生产线中的应用
2.磁性开关及应用
磁性开关是一种非接触式位置检测开关，是通过磁铁来感应的，这个“磁”就是磁铁，开关就是干簧管。干簧管是干式舌簧管的简称，是一种有触点的无源电子开关元件，具有结构简单，体积小巧、便于控制等优点。
磁性开关的外形和符号图
（a）外形图 （b）符号

## Slide 15
一、传感器在自动化生产线中的应用
2.磁性开关及应用
在自动生产线中，大量使用各类气缸，磁性开关通常用于气缸的位置检测。在气缸活塞或活塞杆上安装磁环，在气缸缸外的两端（根据实际伸出和缩回的距离要求调整）各安装一个磁性开关，就可以用这两个磁性开关检测气缸运动的两个极限位置了。
磁性开关用于气缸位置检测示意图

## Slide 16
一、传感器在自动化生产线中的应用
2.磁性开关及应用
磁性开关连接时，为了防止接线接反，而损坏磁性开关，通常在使用时串联限流电阻R和保护二极管D。
在气缸上安装磁性开关时，先把磁性开关安装在气缸上。位置的调整方法是松开磁性开关的紧定螺钉，让磁性开关在气缸的滑轨里滑动，到达所需要的指定位置后，再旋紧紧定螺钉即可。