## Slide 1
项目五 速度检测
传感器与智能检测技术应用

## Slide 2
一
二
学习目标
知识目标：了解霍尔传感器、磁电式、光电式、光电编码器等传感器的基本原理，掌握各类传感器在检测中的应用。
技能目标：掌握霍尔、磁电式、光电式、光电编码器等传感器识别、选用和检测方法。
素质目标：提高学生分析问题和解决问题的能力，培养学生沟通能力及团队协作精神。
项目五 速度检测

## Slide 3
霍尔传感器及其应用
一
三
二
磁电式传感器及其应用
三
光电式传感器及其应用
三
四
光电式编码器及其应用
三

## Slide 4
霍尔传感器及其应用
一
三
二
磁电式传感器及其应用
三
光电式传感器及其应用
三
四
光电式编码器及其应用
三

## Slide 5
一、霍尔传感器及其应用
传感器与智能检测技术应用

## Slide 6
霍尔传感器基于霍尔效应，它可以用来检测磁场、微位移、转速、流量、角度，也可以制作高斯计、电流表、接近开关等。
一、霍尔传感器及其应用
1.霍尔传感器
图1 霍尔传感器的外形图
(a)霍尔元件； (b)霍尔接近开关； (c)霍尔电流传感器

## Slide 7
霍尔传感器基于霍尔效应，它可以用来检测磁场、微位移、转速、流量、角度，也可以制作高斯计、电流表、接近开关等。
一、霍尔传感器及其应用
1.霍尔传感器
图2 霍尔传感器的外形图

## Slide 8
工作原理：
置于磁场中的导体或半导体中流过电流时，若是没有磁场的影响，则正电荷载流子能平稳地流过，此时，输出端（从载流导体上平行于电流和磁场方向的两个面引出）的电压为零。当加入一个与电流方向垂直的磁场时(如下图所示)，电荷载流子会由于洛伦兹力的作用而偏向一边，在输出端产生电压，即霍尔电压。这一现象称为霍尔效应。
一、霍尔传感器及其应用
2.霍尔传感器的工作原理
图3 霍尔传感器的工作原理示意图

## Slide 9
一、霍尔传感器及其应用
2.霍尔传感器的工作原理

## Slide 10
霍尔电压主要由三个方面的因素决定：
一、霍尔传感器及其应用
2.霍尔传感器的工作原理
与电源提供的电流的大小有关
与霍尔元件所处磁场的强度有关
与霍尔元件的物理尺寸有关
实际应用中，通过控制哪几个变量进行控制霍尔电压？

## Slide 11
一、霍尔传感器及其应用
3.霍尔传感器的测量电路
图4 霍尔传感器测量电路
霍尔元件的基片是半导体材料，对温度的变化很敏感。为了减小霍尔元件的温度误差，可采取 ？
1．选用温度系数小的元件。
2．采用恒温措施。
3．采用恒流源供电。

## Slide 12
一、霍尔传感器及其应用
4.零位特性及补偿
1.零位特性：在无外加磁场或无控制电流的情况下，元件产生输出电压的特性。
2.零位误差：零位特性产生的误差。
3.不等位电压：霍尔元件的激励电流为额定电流IN而磁感应强度为零时，所测到的空载霍尔电压U0。
4.不等位电阻R0：R0=U0/IN
不等位电压产生的主要原因：霍尔电极安装时不在同一个电位面上，两者之间存在不等位电阻。补偿方法：利用桥路平衡的原理来补偿。

## Slide 13
用集成电路技术，将霍尔元件、放大器、温度补偿电路、施密特触发器和稳压电源等电路集成在一个芯片上，就构成了霍尔集成传感器。
一、霍尔传感器及其应用
5.霍尔集成传感器
输出信号的形式
开关型
线性型
由霍尔元件、放大器、施密特触发器、输出晶体管和稳压电源等组成。具有开关特性，但导通磁感应强度和截止磁感应强度之间存在滞后效应，这一特性大大增强了电路的抗干扰能力，保证开关动作稳定，不产生振荡现象。
由霍尔元件、放大器、差动输出电路和稳压电源等组成。输出电压在一定范围内与外加磁场呈线性比例关系

## Slide 14
当齿对准霍尔元件时，磁力线集中穿过霍尔元件，可产生较大的霍尔电动势，放大、整形后输出高电平；反之，当齿轮的空挡对准霍尔元件时，输出为低电平。
一、霍尔传感器及其应用
5.霍尔集成传感器
霍尔转速传感器示意图
1 磁体 2 霍尔元件 3 齿圈

## Slide 15
（1）霍尔接近开关用于转速测量：
接近开关是指当物体与其接近到设定距离时就可以发出“动作”信号的开关，它无需和物体直接接触。接近开关有很多种类，主要有自感式、差动变压器式、电涡流式、电容式、干簧管、霍尔式等。
一、霍尔传感器及其应用
6.霍尔传感器的应用
霍尔接近开关用于转速测量的演示

## Slide 16
（2）霍尔转速传感器：转轴的转速测量是利用了霍尔传感器的开关特性，因此，宜选用霍尔开关集成传感器。
一、霍尔传感器及其应用
6.霍尔传感器的应用
方法一：齿盘装在被测轴上随被测轴一起旋转。永久磁铁装在靠近齿盘的侧面，磁铁N极与S极的距离等于齿距，霍尔元件粘贴在N极的端面，如图（a）所示；或者将磁铁固定在霍尔元件的背面，如图（b）所示。
磁铁在霍尔元件上的霍尔转速传感器

## Slide 17
一、霍尔传感器及其应用
6.霍尔传感器的应用
方法二：将磁铁装在转盘上，转盘随轴转动，霍尔元件固定在转盘附近，如下图所示。当小磁铁通过霍尔元件时，输出一个脉冲，检测出单位时间的脉冲数，就测出了转速。
磁铁在转盘上的霍尔转速传感器
1-输入轴；2-转盘；3-磁铁；4-霍尔传感器

## Slide 18
一、霍尔传感器及其应用
6.霍尔传感器的应用

## Slide 19
一、霍尔传感器及其应用
6.霍尔传感器的应用
1.采用不同的磁铁，检测距离有所不同，建议采用的磁铁直径和检测对象的直径相等。
2.当霍尔开关驱动感性负载时，要在负载两端并接续流二极管，避免感性负载动作时的瞬态高压脉冲对输出级的冲击，保护霍尔开关。
3.为了保证不损坏接近开关，请务必在接通电源前检查接线是否正确，核定电压是否为额定值。