## Slide 1
项目五 速度检测
传感器与智能检测技术应用

## Slide 2
一
二
学习目标
知识目标：了解霍尔传感器、磁电式、光电式、光电编码器等传感器的基本原理，掌握各类传感器在检测中的应用。
技能目标：掌握霍尔、磁电式、光电式、光电编码器等传感器识别、选用和检测方法。
素质目标：提高学生分析问题和解决问题的能力，培养学生沟通能力及团队协作精神。
项目五 速度检测

## Slide 3
霍尔传感器及其应用
一
三
二
磁电式传感器及其应用
三
光电式传感器及其应用
三
四
光电编码器及其应用
三

## Slide 4
霍尔传感器及其应用
一
三
二
磁电式传感器及其应用
三
光电式传感器及其应用
三
四
光电编码器及其应用
三

## Slide 5
四、光电编码器及其应用
传感器与智能检测技术应用

## Slide 6
光电编码器是一种光电传感器，广泛使用于测量转轴的转速、角位移、丝杆的线位移等方面。它将光源、透镜、随轴旋转的码盘、窄缝和光敏元件组成在一起。当码盘转动时，光敏元件接收到一串亮暗相间的光线，由后续电路转换为一串脉冲，它将转速信号直接转换为脉冲输出。因此它是一种数字式传感器。
四、光电编码器及其应用
1.光电编码器
图1 各种光电编码器

## Slide 7
四、光电编码器及其应用
2.光电编码器的分类
码盘和内部结构
增量式编码器
绝对式编码器
10码道绝对式光电码盘
增量式码盘
零位标志
两种码盘的外形图

## Slide 8
工作原理：光电编码器的光栏板外圈上A、B两个狭缝的间距是码盘上的两个狭缝距离的（m +1/4）倍，m 为正整数，由于彼此错开1/4节距，两组狭缝相对应的光敏元件所产生的信号A、B彼此相差90相位。当码盘随轴正转时，A信号超前B信号90；当码盘反转时，B信号超前A信号90，波形如下图所示。这样可以判断码盘旋转的方向。
码盘里圈的狭缝C，每转仅产生一个脉冲，该脉冲信号又称“一转信号”或零标志脉冲，作为测量的起始基准。
四、光电编码器及其应用
3.增量式编码器
图2 增量式编码器示意图

## Slide 9
四、光电编码器及其应用
3.增量式编码器
图4 增量式编码器
图3 增量式编码器输出波形图

## Slide 10
工作原理：光源通过透镜照射到码盘上，当码盘随轴转动时，通过亮区（透光窄缝）的光线由光敏元件接收，输出为“1”；而在暗区，输出为“0”。码盘旋至不同的位置时，一组光敏元件输出信号的组合反映了一定规律编码的数字量，代表了码盘轴的角位移的大小。
四、光电编码器及其应用
4.绝对式编码器
绝对式编码器 六位二进制码盘结构 绝对式编码器

## Slide 11
拖板的横向运动为Z轴，由Z轴进给伺服电动机通过Z轴滚珠丝杆来实现；拖板上刀架的径向运动为X轴，由X轴进给伺服电动机通过X轴滚珠丝杆来实现。伺服电动机端部配有光电编码器，用于角位移测量和数字测速，角位移通过丝杆螺距间接反映拖板或刀架的直线位移。
四、光电编码器及其应用
5.光电编码器的应用
图5 数控机床内部结构

## Slide 12
例如：某带有光电编码器的伺服电动机与滚珠丝杆直连（传动比1∶1），光电编码器的分辨率为1024脉冲/周，丝杆螺距为8mm，数控系统中断时间内计数脉冲为2048脉冲，求在这段时间内工作台位移多少？
四、光电编码器及其应用
5.光电编码器的应用
解：编码器旋转一周，对应丝杆移过一个螺距。
而编码器的分辨率为1024脉冲/周，在中断时间内，测得2048个脉冲，即转了两周。所以就得到了这段时间内工作台的位移是两个螺距16mm。
对采用增量式位置检测装置的伺服系统（如增量式光电编码器），因为输出信号是增量值（一串脉冲），失电后控制器就失去了对当前位置的记忆。因此，每次开机启动后要回到一个基准点，然后从这里算起，来记录增量值，这一过程称为回参考点。

## Slide 13
高速旋转测速
高速旋转测速一般采用在给定的时间间隔T内对编码器的输出脉冲进行计数，这种方法测量的是平均速度，又称为M法测速。它的原理框图如下图（a）所示，输出脉冲示意图如下图（b）所示。
四、光电编码器及其应用
5.光电编码器的应用
（a） （b）
图6 高速旋转测速（M法测速）

## Slide 14
低转速测速
采用脉冲周期作为计数器的门控信号，时钟脉冲作为计数脉冲，时钟脉冲周期远小于输出脉冲周期。这种方法测量的是瞬时转速，又称为T法测速。它的原理框图如下图（a）所示，输出脉冲示意图如下图（b）所示。
四、光电编码器及其应用
5.光电编码器的应用
图7 低转速测速（T法测速）