## Slide 1
项目三 力检测
传感器与智能检测技术应用

## Slide 2
一
二
学习目标
知识目标：了解电阻式、压电式等传感器的基本原理，掌握各类传感器在检测中的应用。
技能目标：掌握电阻式、压电式等传感器的识别、选用和检测方法。
素质目标：提高学生分析问题和解决问题的能力，培养学生沟通能力及团队协作精神。
项目一 力检测

## Slide 3
测力传感器中的敏感元件
一
三
二
电阻应变式传感器及其应用
三
压电式传感器及其应用

## Slide 4
测力传感器中的敏感元件
一
三
二
电阻应变式传感器及其应用
三
压电式传感器及其应用

## Slide 5
三、压电式传感器及其应用
传感器与智能检测技术应用

## Slide 6
当某些电介质在一定的方向上受到外力作用而变形时，内部产生极化现象，同时在其表面上产生电荷；当外力消失时，电荷也消失；又回到原来不带电的状态，这种机械能转变为电能的现象，称为正压电效应，简称压电效应。
三、压电式传感器及其应用
1.压电效应
相反，在电介质的极化方向上施加电场，它会产生机械变形，当去掉外加电场时，电介质的变形随之消失。这种将电能转换为机械能的现象称为逆压电效应。
压电传感器工作原理演示

## Slide 7
三、压电式传感器及其应用
2.压电材料
具有压电效应的电介质称为压电材料。典型的压电材料有石英晶体、压电陶瓷和高分子压电材料等。
图1 各种压电材料的外形图
（ａ）天然石英晶体 （b）石英晶体薄片 （c）压电陶瓷（d）高分子压电薄膜

## Slide 8
三、压电式传感器及其应用
2.压电材料
石英晶体的外形、坐标轴和切片。
X轴——电轴，垂直于X轴晶面上的压电效应最显著。
Y轴——机械轴，在电场作用下，此轴的机械变形最显著。
Z轴——光轴（中性轴），该轴方向上无压电效应。
图2 石英晶体的外形、坐标轴和切片

## Slide 9
三、压电式传感器及其应用
2.压电材料
1．纵向压电效应：沿着X轴对晶片施加力时，在垂直于X轴的表面上产生电荷。如下图（a）（b）所示。产生的电荷与作用力的大小成正比，与晶片尺寸无关。
2．横向压电效应：沿着Y轴对晶片施加压力时，在垂直于X轴的表面上产生电荷。如下图（c）（d）所示。产生的电荷与作用力的大小成正比，与晶片尺寸有关。
图3 晶片受力方向与电荷极性的关系
（a）x轴方向受压（b）x轴方向受拉（c）y轴方向受压 （d）y轴方向受拉

## Slide 10
三、压电式传感器及其应用
2.压电材料
压电陶瓷制品正压电效应的应用主要用于燃气点火器，基本工作原理是，由外力压缩一个弹簧并释放，推动一个重锤打击压电陶瓷柱产生一数千伏的高压并形成放电火花，点燃可燃气体；
逆压电效应的应用主要用于压电蜂鸣器，基本工作原理为，当压电陶瓷片施加交变电场时，压电陶瓷片产生形变即振动，如果振动频率在音频范围内就会发出声音。应用此特性制造谐振器、选频器、延迟线、滤波器等电子元件。
(a) (b)
在压电式传感器中，常用两片或多片组合在一起使用。由于压电材料是有极性的，因此接法也有两种，如右图所示。图a为并联接法，图中b为串联接法。

## Slide 11
三、压电式传感器及其应用
3.压电式传感器等效电路
压电传感器可以等效为一个与电容相并联的电荷源或者是一个与电容相串联的电压源。
图4 压电传感器的等效电路
a)电荷源 b)电压源

## Slide 12
三、压电式传感器及其应用
4.压电式传感器的类型及用途
图5探测桥墩水下部位裂纹示意图
桥墩水下部位缺陷的检测。
检测桥墩水下及地表以下部位缺陷是通过放在桥墩上的传感器感受桥墩的振动，从而来检测桥墩内部有无缺陷的。因此可选用压电陶瓷制作的压电式加速度传感器。

## Slide 13
三、压电式传感器及其应用
4.压电式传感器的类型及用途
图5 各种型号压电加速度计
压电加速度计是以压电晶体做敏感件。体积小、重量轻、输出信号大，固有频率高，可用于测量振动、冲击等信号。
压电手电筒 压电野营点火器

## Slide 14
三、压电式传感器及其应用
4.压电式传感器的类型及用途
压电传感器不能用于静态测量，因为当外力作用在压电元件上产生的电荷只有在无泄漏的情况下才能保存，这实际上是不可能的，所以压电元件不能用于静态测量。而在交变力的作用下，电荷可以不断补充，瞬时的电荷输出正比于外部作用力，故能用于动态测量。