## Slide 1
项目四 位移检测
传感器与智能检测技术应用

## Slide 2
一
二
学习目标
知识目标：了解自感式、互感式、电涡流式、光栅、磁栅等传感器的基本原理，掌握各类传感器在检测中的应用。
技能目标：掌握自感式、互感式、电涡流式、光栅、磁栅等传感器识别、选用和检测方法。
素质目标：提高学生分析问题和解决问题的能力，培养学生沟通能力及团队协作精神。
项目四 位移检测

## Slide 3
自感式传感器及其应用
一
三
二
互感式传感器及其应用
三
电涡流式传感器及其应用
三
四
光栅式传感器及其应用
三
五
磁栅式传感器及其应用

## Slide 4
自感式传感器及其应用
一
三
二
互感式传感器及其应用
三
电涡流式传感器及其应用
三
四
光栅式传感器及其应用
三
五
磁栅式传感器及其应用

## Slide 5
一、自感式传感器及其应用
传感器与智能检测技术应用

## Slide 6
电感式传感器是利用电磁感应原理，将被测非电量转换成线圈电感(或互感系数)的变化的一种机电转换装置。
一、自感式传感器及其应用
1.电感式传感器
图1 各种电感测微传感器
自感式(电感式)
互感式(差动变压器式)

## Slide 7
一、自感式传感器及其应用
图2 变间隙式电感式传感器
自感式电感传感器又有三种类型：
● 变间隙型
● 变面积型
● 螺管插铁型
组成：由线圈、铁芯和衔铁等组成。
工作原理：根据电感定义
δ↑→L↓ 非电量位移δ的变化导致了电量L的变化
（1）变间隙式电感传感器

## Slide 8
一、自感式传感器及其应用
（1）变间隙式电感传感器
图3 变间隙式电感式传感器
↗δ0与Δδ越可比拟，线性度越差。
越小→K越大。
↘测量范围Δδ更小。
灵敏度
当

## Slide 9
一、自感式传感器及其应用
（2）变面积式电感传感器
图3 变面积式电感式传感器
当气隙长度δ保持不变时，截面积A随着被测量的改变而变化导致电感L发生变化，称为变面积式电感传感器。这种传感器的输入与输出为线性关系。

## Slide 10
一、自感式传感器及其应用
（3）螺管插铁式电感传感器
图3 螺管插铁式电感式传感器
衔铁随被测对象移动，线圈磁力线路径上的磁阻发生变化，线圈电感量也因此而变化，线圈电感量的大小与衔铁位置有关。

## Slide 11
三者的区别：
①变间隙式灵敏度较高，但非线性误差较大，制作装配比较困难。
②变面积式灵敏度较前者小，但线性度好，量程较大，使用比较广泛。
③螺管式灵敏度较低，但量程较大，结构简单易于制作，使用最广泛。
一、自感式传感器及其应用
1.电感式传感器
实际使用中，常采用两个相同的传感器线圈共用一个衔铁，构成差动式电感传感器。这样可以提高传感器的灵敏度，减小测量误差。
（a）变气隙式；（b）变面积式；（c）螺管插铁式
1-线圈；2-铁芯；3-衔铁；4-导杆

## Slide 12
一、自感式传感器及其应用
2.电感式传感器应用
图4 电感测微仪原理框图
1-引线；2-线圈；3-衔铁；4-测力弹簧；5-导杆；6-测端
滚珠轴承的直径检测 ：
测量时，被测轴承直径的微小变化带动测量杆和衔铁一起在差动线圈中移动，从而使两线圈的电感产生差动变化，接入交流电桥，经过放大、相敏检波就得到了反映位移量大小和方向的直流输出信号。这种测微仪的动态测量范围可达±1mm，分辨率可达1μm，精度可达3％。