## Slide 1
项目三 力检测
传感器与智能检测技术应用

## Slide 2
一
二
学习目标
知识目标：了解电阻式、压电式等传感器的基本原理，掌握各类传感器在检测中的应用。
技能目标：掌握电阻式、压电式等传感器的识别、选用和检测方法。
素质目标：提高学生分析问题和解决问题的能力，培养学生沟通能力及团队协作精神。
项目一 力检测

## Slide 3
测力传感器中的敏感元件
一
三
二
电阻应变式传感器及其应用
三
压电式传感器及其应用

## Slide 4
测力传感器中的敏感元件
一
三
二
电阻应变式传感器及其应用
三
压电式传感器及其应用

## Slide 5
一、测力传感器中的敏感元件
传感器与智能检测技术应用

## Slide 6
力敏传感器是使用很广泛的一种传感器。它是生产过程中自动化检测的重要部件。它的种类很多，有直接将力变换为电量的如压电式、压阻式等，有经弹性敏感元件或其它敏感元件变换后再转换成电量的如电阻式、电容式和电感式等。它主要用于两个方面：测力和称重。
一、测力传感器中的敏感元件
1.力敏传感器
电子台秤工作演示

## Slide 7
一、测力传感器中的敏感元件
1.力敏传感器
电子吊车秤工作原理
电子皮带秤工作原理

## Slide 8
一、测力传感器中的敏感元件
2.测力传感器的弹性敏感元件
弹簧管压力表的组成：弹簧管是弹性敏感元件，它能感受压力并产生自身的弹性变形。当被测压力作用于弹簧管时，弹簧管便产生相应的变形，通过机械传动机构，使标尺指针偏移角度，从而得到压力的数值。
图1 弹簧管压力表的组成框图
图2 弹簧管压力表机构图

## Slide 9
一、测力传感器中的敏感元件
2.测力传感器的弹性敏感元件
弹性敏感元件的基本概念：物体在外力作用下改变原来尺寸或形状的现象称为变形。如果变形后的物体在外力去除后又恢复原来形状的变形称为弹性变形。具有弹性变形特性的物体称为弹性元件。
（1）刚度：弹性元件产生单位变形所需的力。
（2）灵敏度：在单位力作用下弹性元件产生的变形。

## Slide 10
弹性敏感元件的基本要求及类型：刚度和灵敏度表示了弹性元件的软硬程度。元件越硬，刚度越大，单位力作用下变形越小，灵敏度越小。当刚度和灵敏度为常数时，作用力F与变形X成线性关系，此种元件称为线性弹性元件。
一、测力传感器中的敏感元件
2.测力传感器的弹性敏感元件
弹性敏感元件的基本要求
（1）具有良好的机械特性（强度高、抗冲击、韧性好、疲劳强度高等）和良好的机械加工及热处理性能。
（2）良好的弹性特性（弹性极限高、弹性滞后和弹性后效小等）。
（3）弹性模量的温度系数小且稳定，材料的线膨胀系数小且稳定。
（4）抗氧化性和抗腐蚀性等化学性能良好。

## Slide 11
一、测力传感器中的敏感元件
3.弹性元件的类型
弹性元件输入量 ：
（1）变换力（力矩）弹性元件：等截面柱式、悬臂梁、圆环式和等截面薄板等。
（2）变换压力弹性元件：弹簧管、波纹管、膜片（力、压力均可以变换）等。
图3 常用变换力弹性元件形状