## Slide 1
单元1
交换机、路由器基础配置

## Slide 2
1.1 网络设备基础配置

## Slide 3
学习目标
熟练掌握网络设备不同模式之间的切换。
熟练掌握网络设备命名配置。
熟练掌握网络设备使能口令、控制台口令和虚拟终端口令的配置。
熟练掌握网络设备虚拟终端线程配置。
理解本地用户与RADIUS用户的应用。

## Slide 4
认识路由器与交换机
路由器和交换机之间由于从事的业务不同，因此存在一定的差异，主要体现以下五点：
路由器寻址、转发依靠的是IP地址，交换机的过滤、转发依靠的是MAC地址。
交换机用于连接局域网，数据包在局域网内网的数据转发，路由器用于连接局域网和外网，数据包可以在不同局域网转发。
交换机工作于TCP/IP协议的数据链路层，路由器工作于网络层。
交换机负责具体的数据包传输，路由器不负责包的实际传输，路由器只封装好要传输的数据包，然后转发到下一个结点。
路由器提供了防火墙的服务，交换机不能提供该功能。

## Slide 5
1.网络设备配置模式切换
无论路由器还是交换机，基本模式都有用户模式、特权模式、全局模式、端口模式等。

## Slide 6
网络设备进入（line）密码和全局加密特权模式，默认是开放全部权限。从安全性考虑，网络设备主要设置了特权密码、线程技术。
2.网络设备密码技术

## Slide 7
网络设备特权密码有明文密码和密文密码。
（1）明文密码命令格式为：
enable password 口令
（2）密文密码命令格式为：
enable secret 口令
（3）在网络设备中，密文密码的优先级比明文密码高。
2.网络设备密码技术

## Slide 8
网络设备线程密码
（1）console线接口密码
（2）VTY线接口密码
2.网络设备密码技术

## Slide 9
网络设备全局加密(service password-encryption)能一次性加密设备中所有以明文形式存在的密码。
2.网络设备密码技术

## Slide 10
AAA是Authentication(认证)、Authorization(授权)和Accounting（计费）的简称，是网络安全的一种管理机制，提供了认证、授权、计费3种安全功能。
3.AAA技术应用

## Slide 11
Radius客户端和服务器端交互机制主要有三项特点：
Radius客户端和服务器之间认证消息的交互通过共享密钥保证安全，用户密码在网络上加密传输。
Radius服务器支持多种方法认证用户，如基于PPP的PAP、CHAP等。
Radius服务器可以为其它类型认证服务器提供代理。
3.AAA技术应用

## Slide 12
网络设备基础应用配置案例
【例1】基于拓扑结构如图1-1-3所示和设备信息表1-1-1和表1-1-2的网络，请完成以下要求的配置。
根据设备信息修改主机名。
正确配置网络设备IP地址。
测试连通性。
设备名称 | 接口 | 设备名称 | 接口
R1 | Fa0/0 | PC1 | Fa0
表1-1-1 设备接口连接表
表1-1-2 设备接口地址表
设备名称 | 接口 | 网络地址 | 网关地址
R1 | Fa0/0 | 192.168.1.1/24 | 
PC1 | NIC | 192.168.1.10/24 | 192.168.1.1

## Slide 13
网络设备基础应用配置案例
【例1】基于拓扑结构如图1-1-3所示和设备信息表1-1-1和表1-1-2的网络，请完成以下要求的配置。
【配置信息】
STEP 1：路由器R1配置如下。
#进入特权配置模式
Router>enable
#进入全局配置模式
Router#configure terminal
#修改主机名
Router(config)#hostname R1
#进入接口配置模式
R1(config)#interface FastEthernet0/0
#配置IP地址
R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#启动接口
R1(config-if)#no shutdown

## Slide 14
网络设备基础应用配置案例
【例1】基于拓扑结构如图1-1-3所示和设备信息表1-1-1和表1-1-2的网络，请完成以下要求的配置。
STEP 2：正确配置PC1的IP地址，如图1-1-4所示。

## Slide 15
网络设备基础应用配置案例
【例1】基于拓扑结构如图1-1-3所示和设备信息表1-1-1和表1-1-2的网络，请完成以下要求的配置。
STEP 3：测试连通性。
C:\>ping 192.168.1.1
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

## Slide 16
网络设备基础应用配置案例
【例2】基于拓扑结构如图1-1-5所示和设备信息表1-1-3和表1-1-4的网络，请完成以下要求的配置。
根据设备信息修改主机名。
正确配置网络设备IP地址。
AAA客户端R1开启远程登录，登录验证启用Radius。
在Server1中启用AAA服务，Radius Port设置为1812，AAA用户名为Login-User，AAA密码为Login-PW。
AAA客户端R1连接AAA服务器的密码为Radius-PW。
使能口令设置为Enable-PW
测试PC1远程登录AAA客户端R1。

## Slide 17
网络设备基础应用配置案例
【例2】基于拓扑结构如图1-1-5所示和设备信息表1-1-3和表1-1-4的网络，请完成以下要求的配置。
设备名称 | 接口 | 设备名称 | 接口
R1 | Fa0/0 | S1 | Fa0/1
R1 | Fa0/1 | S2 | Fa0/1
S1 | Fa0/2 | PC1 | Fa0
S2 | Fa0/2 | Server1 | Fa0
设备名称 | 接口 | 网络地址 | 网关地址
R1 | Fa0/0 | 192.168.1.1/24 | 
R1 | Fa0/1 | 192.168.2.1/24 | 
PC1 | NIC | 192.168.1.10/24 | 192.168.1.1
Server1 | NIC | 192.168.2.10/24 | 192.168.2.1
表1-1-4 设备接口地址表
表1-1-3设备接口连接表

## Slide 18
网络设备基础应用配置案例
【例2】基于拓扑结构如图1-1-5所示和设备信息表1-1-3和表1-1-4的网络，请完成以下要求的配置。
STEP 1:AAA客户端路由器R1配置。
#基础配置
Enable
Configure terminte
hostname R1
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
interface FastEthernet0/1
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
no shutdown
#使能口令配置
enable password Enable-PW
#启用AAA配置
aaa new-model
#指定VTY登录要求
aaa authentication login VTY group radius
#配置AAA服务器信息
radius-server host 192.168.2.10 auth-port 1812 key Radius-PW
#配置虚拟终端登录方式
line vty 0 4
login authentication VTY

## Slide 19
网络设备基础应用配置案例
【例2】基于拓扑结构如图1-1-5所示和设备信息表1-1-3和表1-1-4的网络，请完成以下要求的配置。
STEP 2：配置Server1的IP地址和AAA服务器信息，如图1-1-6和图1-1-7所示。
STEP 2：配置Server1的IP地址和AAA服务器信息，如图1-1-6和图1-1-7所示。

## Slide 20
网络设备基础应用配置案例
【例2】基于拓扑结构如图1-1-5所示和设备信息表1-1-3和表1-1-4的网络，请完成以下要求的配置。
STEP 3：用户PC1配置IP地址，如1-1-8所示。

## Slide 21
网络设备基础应用配置案例
【例2】基于拓扑结构如图1-1-5所示和设备信息表1-1-3和表1-1-4的网络，请完成以下要求的配置。
STEP 4：用户PC1远程登录路由器R1，如图1-1-9所示。

## Slide 22
典型案例解析
【案例1】交换机配置了明文特权密码为123，并使用全局加密后，又配置了特权密文密码456，哪种特权密码生效？（ ）
A.加密后的明文密码123
B.密文密码456
C.密码123456
D.两者钟任意一个密码
【解析】在网络设备中，密文密码的优先级比明文密码高，也就是说当enable password与enable secret两者同时存在时，只有enable secret生效。
【答案】B

## Slide 23
典型案例解析
【案例2】哪种配置模式下，可以修改网络设备名称？（ ）
A.用户模式
B.特权模式
C.全局模式
D.接口模式
【解析】修改网络设备名称要求进入全局模式执行hostname。
例如:
Router（config）#hostname R1
R1（config）#
修改成功。
【答案】C

## Slide 24
典型案例解析
【案例3】RADIUS使用UDP传输协议，RADIUS的默认认证端口是下列哪项？（ ）
A.1814
B.1813
C.1812
D.1646
【解析】在实践中，人们最常使用远程访问拨号用户服务（RADIUS）来实现AAA。radius是分布式、C/S架构的信息交互协议，是基于UDP，其中1812为认证端口、1813为计费端口。
【答案】C

## Slide 25
感谢聆听