## Slide 1
单元1
交换机、路由器基础配置

## Slide 2
1.2 以太网交换机的VLAN配置

## Slide 3
学习目标
理解VLAN的作用与含义。
熟练掌握VLAN划分策略。
掌握STP协议及配置。
掌握交换机端口安全配置。
熟练掌握中继技术及其配置。
熟练掌握链路聚合配置技术。

## Slide 4
1.以太网交换机的基本操作
以太网交换机是二层的设备，可以隔离冲突域。以太网交换机的基本操作主要有五种。
获取（学习）：当交换机从某个接口收到数据帧，交换机会读取帧的源MAC地址，并在MAC表中填入MAC地址及其对应的端口。
过期：获取的MAC表条目具有时间戳，时间戳的作用是从MAC表中删除旧条目。
泛洪：如果目的MAC地址不在MAC表中，交换机会将数据帧发送到除接收端口以外的所有其他端口。
选择性转发：如果目的MAC地址在MAC表中，交换机会将数据帧转发到相应的端口。
过滤：交换机根据安全设置，对拒绝的数据帧或损坏的数据帧不进行转发，这个过程称为过滤。

## Slide 5
2.以太网交换机数据帧的转发方式
以太网交换机最重要的功能就是进行数据帧转发，不同的交换机有不同的转发方式，主要有三种转发方式。
直接转发（cut-through switching）。
存储转发（Store-and-Forward switching）。
改进型直接转发方式。

## Slide 6
3.认识以太网交换机端口安全技术
以太网交换机的安全技术主要有：地址绑定技术、端口隔离技术、接入认证技术和报文过滤技术。
地址绑定技术通过内部网络的IP地址与MAC地址绑定，防止被非法访问。
端口隔离技术通过端口加入不同的隔离组（不是指VLAN）实现隔离，增强网络的安全性。
网络认证技术常见的有Portal认证和802.1x认证。Portal认证原理是用户需要访问Internet之前，首先重定向到Portal服务器，认证通过之后才能访问Internet。802.1x的认证原理是对连接到交换机端口上的用户/设备进行认证，认证通过以后，正常的数据可以顺利地通过以太网端口。
报文过滤根据报文的源IP地址、目的IP地址、协议类型、源端口、目的端口及报文传递方向等报头信息来判断是否允许通过，实现报文过滤的核心技术是ACL（访问控制列表）。

## Slide 7
4.生成树协议
STP（Spanning Tree Protocol，生成树协议）是IEEE802.1D中定议的数据链路层协议，用于解决在网络的核心层构建冗余链路里产生的网络环路问题，通过在交换机之间传递网桥协议数据单元（Bridge Protocol Data Unit，简称BPDU），通过采用STA生成树算法选举根桥、根端口和指定端口的方式，最终将网络形成一个树形结构的网络，其中，根端口、指定端口都处于转发状态，其他端口处于禁用状态。STP最主要的应用是为了避免局域网中的单点故障、网络回环，解决成环以太网的“广播风暴”问题，从某种意义上说是一种网络保护技术。在以太网交换机中，如果到达根网桥有两条或者两条以上的链路，STP会根据算法保留一条，把其他的链路切断，从而保证任意两个交换机之间只有一条单一的活动链路，防止出现环路。

## Slide 8
5. VLAN基础配置
配置VLAN与TRUNK命令的方法如下：
#创建VLAN的方法有两种
方法1：特权模式下创建VLAN：
Switch#vlan database
Switch(vlan)#vlan 10 name V10
方法2：全局模式创建VLAN：
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name V10

## Slide 9
5. VLAN基础配置
配置VLAN与TRUNK命令的方法如下：
#端口加入VLAN
方式1：单端口加入VLAN：
Switch(config)#interface fastEthernet 0/1
Switch(config-if)#SWitchport mode access
Switch(config-if)#SWitchport access vlan 10
方式2：块端口加入VLAN：
Switch(config)#interface range fastEthernet 0/1-5，fastEthernet 0/8
Switch(config-if)#SWitchport mode access
Switch(config-if)#SWitchport access vlan 10
#删除VLAN
Switch(config)#no vlan 10
#查看VLAN
Switch#show vlan brief

## Slide 10
5. VLAN基础配置
配置VLAN与TRUNK命令的方法如下：
#端口配置为TRUNK口命令
Switch(config)#int fastEthernet 0/24
Switch(config-if)#switchport mode trunk
#配置本征VLAN
Switch(config)#int fastEthernet 0/24
Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 10
#配置允许指定VLAN通过TRUNK口
Switch(config)#int fastEthernet 0/24
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20

## Slide 11
5. VLAN基础配置
【例1】基于拓扑结构如图1-2-1所示和设备信息表1-2-1和表1-2-2的网络，请完成以下要求的配置。
设备名称与PC机IP地址已经正确配置。
在交换机S1和S2分别创建VLAN10、VLAN20和VLAN30，按设备信息表把相应端口加入对应VLAN。
交换机S1与S2之间接口配置为TRUNK。
修改本征VLAN为VLAN10。
中继链路只允许VLAN10和VLAN20通过。
测试连通性。

## Slide 12
5. VLAN基础配置
【例1】基于拓扑结构如图1-2-1所示和设备信息表1-2-1和表1-2-2的网络，请完成以下要求的配置。
表1-2-1设备接口连接表
设备名称 | 接口 | 设备名称 | 接口
S1 | Fa0/1 | S2 | Fa0/1
S1 | Fa0/2 | PC11 | Fa0
S1 | Fa0/3 | PC21 | Fa0
S1 | Fa0/4 | PC31 | Fa0
S2 | Fa0/2 | PC12 | Fa0
S2 | Fa0/3 | PC22 | Fa0
S2 | Fa0/4 | PC32 | Fa0

## Slide 13
5. VLAN基础配置
【例1】基于拓扑结构如图1-2-1所示和设备信息表1-2-1和表1-2-2的网络，请完成以下要求的配置。
设备名称 | 接口 | 网络地址 | VLAN信息
S1 | Fa0/1 |  | TRUNK
S1 | Fa0/2 |  | VLAN10
S1 | Fa0/3 |  | VLAN20
S1 | Fa0/4 |  | VLAN30
S2 | Fa0/1 |  | TRUNK
S2 | Fa0/2 |  | VLAN10
S2 | Fa0/3 |  | VLAN20
S2 | Fa0/4 |  | VLAN30
PC11 | NIC | 10.1.1.11/24 | 
PC21 | NIC | 10.1.1.21/24 | 
PC31 | NIC | 10.1.1.31/24 | 
PC12 | NIC | 10.1.1.12/24 | 
PC22 | NIC | 10.1.1.22/24 | 
PC32 | NIC | 10.1.1.32/24 | 
表1-2-2 设备接口信息表

## Slide 14
5. VLAN基础配置
【例1】基于拓扑结构如图1-2-1所示和设备信息表1-2-1和表1-2-2的网络，请完成以下要求的配置。
STEP 1：交换机S1配置如下：
#创建VLAN
Vlan 10
Vlan 20
Vlan 30
#配置中继端口
interface FastEthernet0/1
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 10
switchport trunk allowed vlan 10,20
#端口加入VLAN
interface FastEthernet0/2
switchport mode access
switchport access vlan 10
interface FastEthernet0/3
switchport mode access
switchport access vlan 20
interface FastEthernet0/4
switchport mode access
switchport access vlan 30

## Slide 15
5. VLAN基础配置
【例1】基于拓扑结构如图1-2-1所示和设备信息表1-2-1和表1-2-2的网络，请完成以下要求的配置。
STEP 3：连通性测试
#PC21分别与PC22和PC12做连通性测试。
C:\>ping 10.1.1.22
Reply from 10.1.1.22: bytes=32 time<1ms TTL=128
C:\>ping 10.1.1.12
Request timed out.
#PC31与PC32做连通性测试
C:\>ping 10.1.1.32
Request timed out.

## Slide 16
6. STP配置
【例2】基于拓扑结构如图1-2-3所示和设备信息表1-2-3的网络，请完成以下要求的配置。
设备名称与PC机IP地址已经正确配置。
强制配置S1是根桥。
通过修改S2的fa0/1端口的开销，设定开销为1000，使之成为阻塞端口。
查看S1、S2生成树的信息。

## Slide 17
6. STP配置
【例2】基于拓扑结构如图1-2-3所示和设备信息表1-2-3的网络，请完成以下要求的配置。
设备名称 | 接口 | 设备名称 | 接口
S1 | Fa0/1 | S2 | Fa0/1
S1 | Fa0/2 | S3 | Fa0/2
S2 | Fa0/3 | S3 | Fa0/3
表1-2-3设备接口连接表

## Slide 18
6. STP配置
【例2】基于拓扑结构如图1-2-3所示和设备信息表1-2-3的网络，请完成以下要求的配置。
STEP 1：交换机S1配置。
spanning-tree vlan 1 root primary
STEP 2：交换机S2配置。
interface FastEthernet0/1
spanning-tree vlan 1 cost 1000

## Slide 19
6. STP配置
【例2】基于拓扑结构如图1-2-3所示和设备信息表1-2-3的网络，请完成以下要求的配置。
STEP 3：测试信息
#查看根桥信息
S1#show spanning-tree vlan 1
Root ID Priority 24577
Address 0050.0F59.D9EE
This bridge is the root
#查看S2的根端口和阻塞端口
S2#show spanning-tree vlan 1
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
Fa0/1 Altn BLK 1000 128.1 P2p
Fa0/3 Root FWD 19 128.3 P2p

## Slide 20
7. 交换机端口安全配置
交换机端口安全配置一般有四个步骤：
第一步：端口配置为访问模式；
switchport mode access
第二步：开启端口安全配置模式；
switchport port-security
第三步：设定端口安全配置具体内容。例如，最大连接地址数为2个；
switchport port-security maximum 2
第四步：设定违反端口安全规则处理策略。例如，违反规则时端口为保护模式。
switchport port-security violation protect
设定为保护端口（protect）时，丢弃未允许的MAC地址流量，但不会创建日志消息。违反规则处理除了保护模式以外，还有限制模式（restrict）和关闭模式（shutdown），前者丢弃未允许的MAC地址流量，创建日志消息并发送SNMP Trap消息；后者是默认选项，将端口置于err-disabled状态，创建日志消息并发送SNMP Trap消息，需要手动恢复该端口。具体实现通过下列案例进一步掌握。

## Slide 21
7. 交换机端口安全配置
【例3】基于拓扑结构如图1-2-4所示和设备信息表1-2-4和表1-2-5的网络，请完成以下要求的配置。
设备名称与PC机IP地址已经正确配置。
在S2交换机连接S1的端口配置安全策略，设定若MAC地址数超过2个时，丢弃未允许的MAC地址流量，但不会创建日志消息。。
查看PC1、PC2与PC3的连通性。

## Slide 22
7. 交换机端口安全配置
【例3】基于拓扑结构如图1-2-4所示和设备信息表1-2-4和表1-2-5的网络，请完成以下要求的配置。
设备名称 | 接口 | 设备名称 | 接口
S1 | Fa0/1 | PC1 | Fa0
S1 | Fa0/2 | PC2 | Fa0
S2 | Fa0/1 | PC3 | Fa0
设备名称 | 接口 | IP地址 | 网关地址
PC1 | NIC | 192.168.1.1/24 | 
PC2 | NIC | 192.168.1.2/24 | 
PC3 | NIC | 192.168.1.3/24 | 
表1-2-4设备接口连接表
表1-2-5设备地址表

## Slide 23
7. 交换机端口安全配置
【例3】基于拓扑结构如图1-2-4所示和设备信息表1-2-4和表1-2-5的网络，请完成以下要求的配置。
STEP 1：交换机S2配置信息
interface FastEthernet0/24
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security maximum 2
switchport port-security violation protect
STEP 2：测试
#PC1与PC3的连通性测试
C:\>ping 192.168.1.3
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
#PC2与PC3的连通性测试
C:\>ping 192.168.1.3
Request timed out.

## Slide 24
8. 典型案例分析
【案例1】在以太网交换机中，一个VLAN可以看作什么？（ ）
A.冲突域
B.广播域
C.管理域
D.自治域
【解析】广播域和冲突域的区别主要包含概念不同。广播域，指的是所有接收广播信息的节点，冲突域，指的是同一物理段中的节点。协议不同，广播域，采用数据链路层协议，冲突域，采用物理层协议。网段不同，广播域，可以跨网段，冲突域，在同一个网段中。管理域、自治域和VLAN没有关系。
【答案】A

## Slide 25
8. 典型案例分析
【案例2】在以太网交换机中，下列哪些项是交换机划分VLAN的优点？（ ）
A.控制网络的广播风暴
B.确保网络的安全性
C.简化网络管理
D.提升网络速度
【解析】VLAN的主要优点有：首先，限制⼴播域。⼴播域被限制在一个VLAN内，提⾼⽹络的处理能⼒。其次，增强局域⽹的安全性。VLAN的优势在于VLAN内部的广播和单播流量不会被转发到其它VLAN中，从⽽有助于控制网络流量、减少设备投资、简化网络管理、提高网络的安全性。第三，灵活构建虚拟⼯作组。用VLAN可以划分不同的用户到不同的⼯作组，同一工作组的用户也不必局限于某⼀固定的物理范围，网络构建和维护更方便灵活。
【答案】ABC

## Slide 26
8. 典型案例分析
【案例3】在以太网交换机中，基于端口安全开启配置命令switchport port-security maximum 8，表示当前端口最多允许学习多少个MAC信息？
A.7 B.8 C.9 D.10
【解析】switchport port-security maximum value表示允许的安全地址个数，范围是1-128，缺省是128。
【答案】B

## Slide 27
感谢聆听