## Slide 1
单元1
交换机、路由器基础配置

## Slide 2
1.3 交换机的常用技术

## Slide 3
学习目标
熟练掌握以太网交换机DHCP配置。
理解DHCP地址范围及配置技巧。
熟练掌握以太网交换机VTP配置。
理解服务器、客户端、透明模式的特征。
熟练掌握以太网交换机的链路聚合配置。
理解聚合链路的负载均衡及配置方法。

## Slide 4
1. 理解DHCP工作原理
DHCP客户机启动时，会在当前的子网中广播DHCPDISCOVER报文向DHCP服务器申请一个IP地址。DHCP服务器收到DHCPDISCOVER报文后，会提供一个尚未被分配出去的IP地址，并标记为非可用。服务器以DHCPOFFER报文送回给主机。如果网络里包含有不止一个的DHCP服务器，客户机只承认第一个DHCPOFFER。客户端收到DHCPOFFER后，向服务器发送含有DHCP服务器提供的IP地址的DHCPREQUEST报文。如果客户端没有收到DHCPOFFER报文并且还记得以前的网络配置，此时使用以前的网络配置（如果该配置仍然在有效期限内）。DHCP服务器向客户机发回应答报文(DHCPACK)。客户端接受到包含了配置参数的DHCPACK报文，利用ARP检查网络上是否有相同的IP地址。如果检查通过，则客户机接受这个IP地址及其参数，如果发现有问题，客户机向服务器发送DHCPDECLINE信息，并重新开始新的配置过程。服务器收到DHCPDECLINE信息，将该地址标为非可用。DHCP服务器只能将IP地址分配给DHCP客户一定时间，DHCP客户必须在该次租用过期前对它进行更新。客户机在50%租借时间过去以后，每隔一段时间就开始请求DHCP服务器更新当前租借，如果DHCP服务器应答则租用延期。如果DHCP服务器始终没有应答，在有效租借期的87.5%，客户应该与其他的DHCP服务器通信，并请求更新它的配置信息。如果客户机不能和所有的DHCP服务器取得联系，租借时间到后，它必须放弃当前的IP地址并重新发送一个DHCPDISCOVER报文开始上述的IP地址获得过程。客户端可以主动将当前的IP地址释放。

## Slide 5
2. 理解VTP工作过程
VTP模式有3种。
（1）服务器模式（Server）,VTP服务器控制着它们所在域中VALN的生成和修改，所有的VTP信息都被通告在本域中的其他交换机，而且所有这些VTP信息都是被其他交换机同步接收的。
（2）客户机模式（Client），VTP客户机不允许管理员创建、修改或删除VLAN。它们监听本域中其他交换机的VTP通告，并相应修改它们的VTP配置情况。
（3）透明模式（Transparent），VTP透明模式中的交换机不参与VTP．当交换机处于透明模式时，它不通告其VLAN配置信息。它的VLAN数据库更新与收到的通告也不保持同步，但它可以创建和删除本地的VLAN，这些VLAN的变更不会传播到其他任何交换机上。
模式 | 能创建、修改、删除VLAN | 能转发VTP信息 | 会根据收到VTP信息更改VLAN信息 | 会保存VLAN信息 | 会影响其他交换机上的VLAN
Server |  |  |  |  | 
Client |  |  |  |  | 
Transparent |  |  |  |  | 

## Slide 6
3.理解链路聚合配置
当配置二层端口作EtherChannel时只要在成员端口配置模式下用channel-group n命令指定该端口要加入的channel-group组，这时switch会自动创建port-channel接口；当配置三层端口作EtherChannel时，还需全局配置模式下用interface port-channel n命令手工创建port-channel接口。

## Slide 7
4. DHCP配置
【例1】基于拓扑结构如图1-3-2所示和设备信息表1-3-2和表1-3-3的网络，请完成以下要求的配置。
设备名称正确配置。
在交换机S1中，创建VLAN10，20，30，同时把端口Fa0/2加入VLAN30。
在交换机S1中，VLAN10，20,30的IP地址为第一个有效地址。
在交换机S1中，为VLAN10，20，30分别正确配置DHCP，地址范围为100-150，网关地址为最后一个有效地址。
在交换机S2中，创建VLAN10，20，并把Fa0/2加入VLAN10，把Fa0/3加入VLAN20。
完成相应配置，是的PC10、PC20、PC30能够成功分配到IP地址。
查看PC10、PC20与PC30获得地址信息。

## Slide 8
【例1】基于拓扑结构如图1-3-2所示和设备信息表1-3-2和表1-3-3的网络，请完成以下要求的配置。
表1-3-2设备接口连接表
设备名称 | 接口 | 设备名称 | 接口
S1 | Fa0/1 | S2 | Fa0/1
S1 | Fa0/2 | PC30 | Fa0
S2 | Fa0/2 | PC10 | Fa0
S2 | Fa0/3 | PC20 | Fa0
表1-3-3设备地址表
设备名称 | 接口 | IP地址 | 网关地址
S1 | VLAN 10 | 192.168.10.1/24 | 
S1 | VLAN 20 | 192.168.20.1/24 | 
S1 | VLAN 30 | 192.168.30.1/24 | 
4. DHCP配置

## Slide 9
【例1】基于拓扑结构如图1-3-2所示和设备信息表1-3-2和表1-3-3的网络，请完成以下要求的配置。
STEP 1：交换机S1的配置
hostname S1
VLAN 10
VLAN 20
VLAN 30
ip dhcp pool p10
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.254
ip dhcp pool p20
network 192.168.20.0 255.255.255.0
default-router 192.168.20.254
ip dhcp pool p30
network 192.168.30.0 255.255.255.0
default-router 192.168.30.254
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.99
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.99
ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.99
ip dhcp excluded-address 192.168.10.151 192.168.10.254
ip dhcp excluded-address 192.168.20.151 192.168.20.254
ip dhcp excluded-address 192.168.30.151 192.168.30.254
interface FastEthernet0/1
switchport mode trunk
interface FastEthernet0/2
switchport mode access
switchport access vlan 30
interface Vlan10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
interface Vlan20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
interface Vlan30
ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
4. DHCP配置

## Slide 10
【例1】基于拓扑结构如图1-3-2所示和设备信息表1-3-2和表1-3-3的网络，请完成以下要求的配置。
STEP 2：交换机S2的配置
hostname S2
VLAN 10
VLAN 20
interface FastEthernet0/1
switchport mode trunk
interface FastEthernet0/2
switchport mode access
switchport access vlan 10
interface FastEthernet0/3
switchport mode access
switchport access vlan 20
4. DHCP配置

## Slide 11
【例1】基于拓扑结构如图1-3-2所示和设备信息表1-3-2和表1-3-3的网络，请完成以下要求的配置。
STEP 3：PC机获取地址查看
#PC10地址信息
C:\>ipconfig
Link-local IPv6 Address.........: FE80::201:97FF:FE4B:4DDB
IP Address......................: 192.168.10.100
Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
Default Gateway.................: 192.168.10.254
#PC20地址信息
C:\>ipconfig
Link-local IPv6 Address.........: FE80::290:21FF:FEC9:D6AD
IP Address......................: 192.168.20.100
Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
Default Gateway.................: 192.168.20.254
#PC30地址信息
C:\>ipconfig
Link-local IPv6 Address.........: FE80::200:CFF:FE60:7A27
IP Address......................: 192.168.30.100
Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
Default Gateway.................: 192.168.30.254
4. DHCP配置

## Slide 12
5. VTP配置
【例2】基于拓扑结构如图1-3-3所示和设备信息表1-3-4的网络，请完成以下要求的配置。
配置设备名称。
在VTP配置过程中，域名为cisco.cn，口令为cisco,选择版本2。
在交换机Server中，创建VLAN10，20，30，对应名称分别是VLAN10，VLAN20，VLAN30。
在交换机Server中，配置为VTP协议Server模式。
在交换机Client中，配置为VTP协议Client模式。
在交换机Transparent中，配置为VTP协议Transparent模式。
查看Server、Client和Transparent的VLAN信息。

## Slide 13
5. VTP配置
【例2】基于拓扑结构如图1-3-3所示和设备信息表1-3-4的网络，请完成以下要求的配置。
设备名称 | 接口 | 设备名称 | 接口
Server | Fa0/1 | Client | Fa0/1
Server | Fa0/2 | Transparent | Fa0/2
表1-3-4设备接口连接表

## Slide 14
5. VTP配置
【例2】基于拓扑结构如图1-3-3所示和设备信息表1-3-4的网络，请完成以下要求的配置。
STEP 1：交换机Server的配置
hostname Server
vlan 10
name VLAN10
vlan 20
name VLAN20
vlan 30
name VLAN30
vtp mode server
vtp version 2
vtp domain cisco.cn
vtp password cisco
interface FastEthernet0/1
switchport mode trunk
interface FastEthernet0/2
switchport mode trunk

## Slide 15
5. VTP配置
【例2】基于拓扑结构如图1-3-3所示和设备信息表1-3-4的网络，请完成以下要求的配置。
STEP 2：交换机Client的配置
hostname Client
vtp mode Client
vtp version 2
vtp domain cisco.cn
vtp password cisco
interface FastEthernet0/1
switchport mode trunk
STEP 3：交换机Transparent的配置
hostname Transparent
vtp mode Transparent
vtp version 2
vtp domain cisco.cn
vtp password cisco
interface FastEthernet0/2
switchport mode trunk

## Slide 16
5. VTP配置
【例2】基于拓扑结构如图1-3-3所示和设备信息表1-3-4的网络，请完成以下要求的配置。
STEP 4：查看VLAN信息
#交换机Client的VLAN信息
Client#show vlan brief
10 VLAN10 active
20 VLAN20 active
30 VLAN30 active
#交换机Transparent的VLAN信息
Transparent#show vlan brief
1002 fddi-default active#没有相关VLAN信息

## Slide 17
6. EtherChannel配置
EtherChannel（以太通道）是Cisco公司开发的协议，应用于交换机之间的多链路捆绑技术，目的是为了提高带宽,同时还提供负载均衡和链路冗余功能。为了实现捆绑成功，两台交换机之间需要有正确的协商协议，常见的协商协议有PAGP（端口聚合协议）和LACP（链路聚合控制协议），PAGP是cisco专用协议，LACP是公共标准协议，在此我们学习LACP协议，LACP的协商的规律如表1-3-5所示。
表1-3-5 LACP协商规律
 | ON | active | passive
ON |  |  | 
active |  |  | 
passive |  |  | 

## Slide 18
6. EtherChannel配置
【例3】基于拓扑结构如图1-3-4所示和设备信息表1-3-6的网络，请完成以下要求的配置。
配置设备名称。
选择LACP方法，交换机之间采用Active解析链路聚合。
在聚合链路中，启用源IP地址的负载均衡。
查看链路聚合状态信息。

## Slide 19
6. EtherChannel配置
【例3】基于拓扑结构如图1-3-4所示和设备信息表1-3-6的网络，请完成以下要求的配置。
表1-3-6设备接口连接表
设备名称 | 接口 | 设备名称 | 接口
S1 | Fa0/23 | S2 | Fa0/23
S1 | Fa0/24 | S2 | Fa0/24

## Slide 20
6. EtherChannel配置
【例3】基于拓扑结构如图1-3-4所示和设备信息表1-3-6的网络，请完成以下要求的配置。
STEP 1：交换机S1配置
Hostname S1
interface Port-channel1
interface FastEthernet0/23
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
interface FastEthernet0/24
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
port-channel load-balance src-ip

## Slide 21
6. EtherChannel配置
【例3】基于拓扑结构如图1-3-4所示和设备信息表1-3-6的网络，请完成以下要求的配置。
STEP 2：交换机S2配置
Hostname S2
interface Port-channel1
interface FastEthernet0/23
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
interface FastEthernet0/24
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
port-channel load-balance src-ip

## Slide 22
6. EtherChannel配置
【例3】基于拓扑结构如图1-3-4所示和设备信息表1-3-6的网络，请完成以下要求的配置。
STEP 3：在交换机S1查看信息
#EtherChannel状态
S1#show etherchannel summary
Group Port-channel Protocol Ports
1 Po1(SU) LACP Fa0/23(P) Fa0/24(P)
#查看负载均衡信息
S1#show etherchannel load-balance
EtherChannel Load-Balancing Operational State (src-dst-ip):
Non-IP: Source XOR Destination MAC address
IPv4: Source XOR Destination IP address
IPv6: Source XOR Destination IP address

## Slide 23
7. 典型案例
【案例1】你公司总部使用DHCP给所有计算机分配IPv4地址，公司总部与分支机构之间有一条广域网链路。分支机构的所有计算机都配置了静态IP地址，不使用DHCP并且使用了一个与总部不同的子网。您需要确保便携计算机可以同时连接总部和分支机构的网络资源。你应该如何配置每个便携式计算机？
A.在分支机构使用一个静态IPv4地址的范围
B.使用一个总公司使用的IP地址范围的备用配置
C.使用一个DHCP服务器分配的地址作为静态IP地址
D.使用一个分支机构使用的IP地址范围的备用配置
【解析】移动办公，那难免须要修改IP地址配置，网络如今提供基于动态主机配置协议DHCP的动态IP地址服务，TCP/IP的“备用配置”就能够协助你简单的完成网络间的IP地址配置间的切换，不需要经常修改IP地址配置。备用配置如图1-3-5所示。
【答案】D

## Slide 24
7. 典型案例
【案例2】VTP属于OSI参考模型的第几层协议？
A.第一层
B.第二层
C.第三层
D.第四层及以上
【解析】VLAN中继协议VTP是OSI参考模型第二层的通信协议，主要用于管理在同一个域内VLAN的建立、删除和重命名。VTP也被称为虚拟局域网干道协议，是思科的私有协议。
【答案】B

## Slide 25
7. 典型案例
【案例3】EtherChannel具有哪两项优势?( )
A.配置EtherChannel接口能够让物理链路的配置保持一致性。
B.配置为不同EtherChannel的链路上可以实现负载均衡。
C. EtherChannel使用升级的物理链路来提供更高的带宽。
D.将EtherChannel中的物理链路视为一个逻辑连接。
【解析】链路聚合是通过EtherChannel（以太通道）协议实现。EtherChannel特性在switch到switch、switch到router之间提供冗余的、高速的连接方式，简单说就是将两个设备间多条FE或GE物理链路捆在一起组成一条设备间逻辑链路，从而达到增加带宽，提供冗余的目的。构成EtherChannel的端口必须配置成相同的特性，如双工模式、速度、同为FE或GE端口、native VLAN、VLAN range等。
【答案】AD

## Slide 26
感谢聆听