## Slide 1
单元1
交换机、路由器基础配置

## Slide 2
1.4 VLAN间通信配置

## Slide 3
学习目标
理解VLAN划分的好处。
理解VLAN之间报文转发的必要性。
熟练掌握通过路由器实现VLAN之间报文转发方法。
熟练掌握通过三层交换机实现VLAN之间报文转发方法。

## Slide 4
1. 交换机为什么要划分VLAN？
VLAN最大的好处就是可以隔离冲突域和广播域。试想，如果一个局域网内有上百台主机，如果一旦产生广播风暴，那么这个网络就会彻底瘫痪。可以通过VLAN，使得广播被限制在每一个VLAN里面，而不会跨VLAN传播。不同VLAN之间的成员在没有三层路由的前提下是不能互访的，这也是一种安全的考虑。另一个VLAN划分的好处是管理灵活。当一个用户需要切换到另一个网络时，只需要更改交换机的VLAN划分即可，而不用更换端口和连线。

## Slide 5
2. 如何实现VLAN间通信
要想实现VLAN之间的通信,我们可以采用通过路由器或三层交换机实现VLAN间的通信。
（1）使用路由器实现VLAN间通信的连接方式有两种。
第一种通过路由器的不同物理接口与交换机上的每个VLAN分别连接。
第二种通过路由器的逻辑子接口与交换机的各个VLAN连接。
（2）三层交换机也可以代替路由器实现VLAN间的通信。

## Slide 6
3. 基于路由器端口的VLAN间通信配置
【例1】基于拓扑结构如图1-4-1所示和设备信息表1-4-1和表1-4-2的网络，完成基于路由器不同端口的VLAN间通信。请完成以下要求的配置。
设备名称已正确配置。
在路由器R1上，根据连接VLAN正确配置IP地址。
在交换机S1中，创建VLAN10，名称为VLAN10，同时把连接PC10和路由器的端口加入VLAN10。
在交换机S2中，创建VLAN20，名称为VLAN20，同时把连接PC20和路由器的端口加入VLAN10。
测试PC10与PC20之间的通信。

## Slide 7
3. 基于路由器端口的VLAN间通信配置
【例1】基于拓扑结构如图1-4-1所示和设备信息表1-4-1和表1-4-2的网络，完成基于路由器不同端口的VLAN间通信。请完成以下要求的配置。
设备名称 | 接口 | 设备名称 | 接口
R1 | Fa0/0 | S1 | Fa0/24
R1 | Fa0/1 | S2 | Fa0/24
S1 | Fa0/1 | PC10 | Fa0
S2 | Fa0/1 | PC20 | Fa0
表1-4-1设备接口连接表
设备名称 | 接口 | IP地址 | 网关地址
R1 | Fa0/0 | 192.168.10.254/24 | 
R1 | Fa0/1 | 192.168.20.254/24 | 
PC10 | NIC | 192.168.10.1/24 | 192.168.10.254
PC20 | NIC | 192.168.20.1/24 | 192.168.20.254
表1-4-2设备地址表

## Slide 8
3. 基于路由器端口的VLAN间通信配置
【例1】基于拓扑结构如图1-4-1所示和设备信息表1-4-1和表1-4-2的网络，完成基于路由器不同端口的VLAN间通信。请完成以下要求的配置。
STEP 1：路由器R1配置
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
no shutdown
interface FastEthernet0/1
ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
no shutdown
STEP 2：交换机S1配置
VLAN 10
Name VLAN10
interface FastEthernet0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10
interface FastEthernet0/24
switchport mode access
switchport access vlan 10

## Slide 9
3. 基于路由器端口的VLAN间通信配置
【例1】基于拓扑结构如图1-4-1所示和设备信息表1-4-1和表1-4-2的网络，完成基于路由器不同端口的VLAN间通信。请完成以下要求的配置。
STEP 3：交换机S2配置
VLAN 20
Name VLAN20
interface FastEthernet0/1
switchport mode access
switchport access vlan 20
interface FastEthernet0/24
switchport mode access
switchport access vlan 20
STEP 4：PC10和PC20的IP地址配置
#PC10的IP地址
IP Address......................: 192.168.10.1
Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
Default Gateway.................: 192.168.10.254
#PC20的IP地址
IP Address......................: 192.168.20.1
Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
Default Gateway.................: 192.168.20.254

## Slide 10
3. 基于路由器端口的VLAN间通信配置
【例1】基于拓扑结构如图1-4-1所示和设备信息表1-4-1和表1-4-2的网络，完成基于路由器不同端口的VLAN间通信。请完成以下要求的配置。
STEP 5：PC10和PC20的通信测试
#PC10主机ping PC20主机
C:\>ping 192.168.20.1
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=127

## Slide 11
4. 基于路由器子接口的VLAN间通信配置
【例2】基于拓扑结构如图1-4-2所示和设备信息表1-4-3和表1-4-4的网络，完成基于路由器子接口的VLAN间通信。请完成以下要求的配置。
设备名称已正确配置。
在路由器R1上，正确配置子接口IP地址。
在交换机S1中，创建VLAN10、20，相应名称为VLAN10、VLAN20，同时把连接PC10、PC20的端口分别加入VLAN10、VLAN20。
在交换机S1中，连接路由器R1的端口配置为Trunk。
测试PC10与PC20之间的通信。

## Slide 12
4. 基于路由器子接口的VLAN间通信配置
【例2】基于拓扑结构如图1-4-2所示和设备信息表1-4-3和表1-4-4的网络，完成基于路由器子接口的VLAN间通信。请完成以下要求的配置。
设备名称 | 接口 | 设备名称 | 接口
R1 | Fa0/0 | S1 | Fa0/24
S1 | Fa0/1 | PC10 | Fa0
S1 | Fa0/2 | PC20 | Fa0
表1-4-3设备接口连接表
设备名称 | 接口 | IP地址 | 网关地址
R1 | Fa0/0.10 | 192.168.10.254/24 | 
R1 | Fa0/0.20 | 192.168.20.254/24 | 
PC10 | NIC | 192.168.10.1/24 | 192.168.10.254
PC20 | NIC | 192.168.20.1/24 | 192.168.20.254
表1-4-4设备地址表

## Slide 13
4. 基于路由器子接口的VLAN间通信配置
【例2】基于拓扑结构如图1-4-2所示和设备信息表1-4-3和表1-4-4的网络，完成基于路由器子接口的VLAN间通信。请完成以下要求的配置。
STEP 1：路由器R1配置
interface FastEthernet0/0
no shutdown
interface FastEthernet0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
interface FastEthernet0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
STEP 2：交换机S1配置
interface FastEthernet0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10
interface FastEthernet0/2
switchport mode access
switchport access vlan 20
interface FastEthernet0/24
switchport mode trunk

## Slide 14
4. 基于路由器子接口的VLAN间通信配置
【例2】基于拓扑结构如图1-4-2所示和设备信息表1-4-3和表1-4-4的网络，完成基于路由器子接口的VLAN间通信。请完成以下要求的配置。
STEP 3：完成PC10和PC20的IP地址配置，测试连通性
#测试PC10主机ping主机PC20。
C:\>ping 192.168.20.1
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=127

## Slide 15
5. 基于三层交换机的VLAN间通信配置
【例3】基于拓扑结构如图1-4-3所示和设备信息表1-4-5和表1-4-6的网络，完成基于三层交换机的VLAN间通信。请完成以下要求的配置。
设备名称已正确配置。
在三层交换机SR1上，正确配置VLAN的IP地址。
在三层交换机SR1中，创建VLAN10、20，相应名称为VLAN10、VLAN20，同时按要求正确配置IP地址。
在三层交换机SR1中，启用路由功能。
在交换机S1中，创建VLAN10、20，相应名称为VLAN10、VLAN20，同时把连接PC10、PC20的端口分别加入VLAN10、VLAN20。
把三层交换机SR1与交换机S1的连接端口配置为Trunk。
测试PC10与PC20之间的通信。

## Slide 16
5. 基于三层交换机的VLAN间通信配置
【例3】基于拓扑结构如图1-4-3所示和设备信息表1-4-5和表1-4-6的网络，完成基于三层交换机的VLAN间通信。请完成以下要求的配置。
设备名称 | 接口 | 设备名称 | 接口
SR1 | Fa0/24 | S1 | Fa0/24
S1 | Fa0/1 | PC10 | Fa0
S1 | Fa0/2 | PC20 | Fa0
表1-4-5设备接口连接表
设备名称 | 接口 | IP地址 | 网关地址
SR1 | VLAN10 | 192.168.10.254/24 | 
SR1 | VLAN20 | 192.168.20.254/24 | 
PC10 | NIC | 192.168.10.1/24 | 192.168.10.254
PC20 | NIC | 192.168.20.1/24 | 192.168.20.254
表1-4-6设备地址表

## Slide 17
5. 基于三层交换机的VLAN间通信配置
【例3】基于拓扑结构如图1-4-3所示和设备信息表1-4-5和表1-4-6的网络，完成基于三层交换机的VLAN间通信。请完成以下要求的配置。
STEP 1：三层交换机SR1配置
VLAN 10
Name VLAN10
VLAN 20
Name VLAN20
ip routing
interface FastEthernet0/24
switchport mode access
switchport mode trunk
interface Vlan10
ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
interface Vlan20
ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
STEP 2：三层交换机S1配置
VLAN 10
Name VLAN10
VLAN 20
Name VLAN20
interface FastEthernet0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10
interface FastEthernet0/2
switchport mode access
switchport access vlan 20
interface FastEthernet0/24
switchport mode trunk

## Slide 18
5. 基于三层交换机的VLAN间通信配置
【例3】基于拓扑结构如图1-4-3所示和设备信息表1-4-5和表1-4-6的网络，完成基于三层交换机的VLAN间通信。请完成以下要求的配置。
STEP 3：正确配置PC10和PC20的IP地址，测试连通性
C:\>ping 192.168.20.1
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=17ms TTL=127

## Slide 19
典型案例分析
【案例1】下列哪些方法可以实现不同VLAN之间通信？（ ）
A.通过路由器的不同物理接口与交换机上的每个VLAN分别连接。
B.通过路由器的逻辑子接口与交换机的各个VLAN连接。
C.用三层交换机代替路由器实现VLAN间通信。
D.用二层交换机实现VLAN间通信。
【解析】要想实现VLAN之间的通信,我们可以采用通过路由器或三层交换机实现VLAN间的通信。使用路由器实现VLAN间通信的连接方式有两种。第一种通过路由器的不同物理接口与交换机上的每个VLAN分别连接。第二种通过路由器的逻辑子接口与交换机的各个VLAN连接。
【答案】ABC

## Slide 20
典型案例分析
【案例2】下列哪项是三层交换机启动路由功能。（ ）
A. route
B. ip address
C. ip routing
D. no switchport
【解析】配置三层交换机启动路由功能：ip routing。路由器的ip routing是缺省启用的，关闭ip routing之后，可以把路由器当做一台主机来使用。
【答案】C

## Slide 21
感谢聆听