## Slide 1
单元2
路由

## Slide 2
2.2 RIP路由协议

## Slide 3
学习目标
理解路由表基本概念和路由分类。
理解路由表匹配原则。
理解RIPv1与RIPv2的区别。
熟悉路由表中路由条目格式和路由协议的简写代码。
掌握RIP路由协议概念。
掌握RIP协议的配置方法。
掌握RIP的检验与排错方法。

## Slide 4
路由与路由表
路由器能够将数据包转发到正确的目的地，并在转发过程中选择最佳路径的设备。路由器为数据包选择路径的过程（跨越从源主机到目标主机的一个互联网络来转发数据包的过程），即是路由。
路由表就是路由器中维护的路由条目的集合。路由表是路由器选择路径的唯一依据。即表里面有匹配项就转发数据，没有就将数据丢弃，丢弃之后会向源端发送回馈机制。

## Slide 5
路由表的分类
（1）直连路由：直连接口所在网段的路由条目，由设备自动生成。注意，只有当接口的IP已经配置好，并且开启接口状态之后，才能自动生成。
（2）静态路由：由网络管理员手工配置的路由条目，当网络的拓扑结构或链路的状态发生变化时，需要手工去修改路由表中相关的静态路由信息，缺乏灵活性。
（3）默认路由：由网络管理员手工配置的路由条目，为了优化方向一致的网段。当路由器在路由表中找不到目标网络的路由条目时，路由器将请求转发到默认路由接口上。
（4）浮动路由：可以为静态路由与默认路由设置备份，优先级低于原配，当原配存在时会被隐藏，当原配消失时才会出现。。
（5）动态路由：通过相互连接的路由器之间交换彼此信息，然后按照一定的算法优化出来的，而这些路由信息是在一定时间间隙里不断更新，以适应不断变化的网络（如RIP、OSPF等）。

## Slide 6
检查路由表的先后顺序
（1）第一：最长掩码匹配原则
例如，查找去往192.168.1.1的路径时，发现路由表有如下两个表项，路由器会选择第一条路由转发，因为第一条的IP地址范围更小
192.168.1.0 mask 255.255.255.0 next hop 10.1.1.1
192.168.1.0 mask 255.255.0.0 next hop 172.16.1.1
（2）第二：按照优先级进行检查，不同的路由条目类型优先级不一样。
优先级的确定：根据管理距离值来决定路由条目类型优先级。每种路由条目类型都有自己的管理距离值。
管理距离值（AD）：直连路由C的管理距离值默认为0；静态路由S的管理距离值默认为1；默认路由S*的管理距离值默认为无穷大。默认值可以改，但一般不改。值越小，优先级越高。
（3）第三：如果路由表中目的网段的范围相同，并且路由优先级也相同，那么度量值（metric）小的优先，不同的路由协议有不同的度量值规定，静态路由和直连路由为0，且不可修改，RIP以跳数作为度量值，OSPF的度量值与带宽相关。

## Slide 7
RIP路由协议
动态路由协议包括距离矢量路由协议和链路状态路由协议。RIP(Routing Informar Protocol，路由信息协议)是使用最广泛的距离矢量路由协议。RIP 最大的特点是，无论实现原理还是配置方法，都非常简单。它有时不能准确地选择最优路径，收敛的时间也略显长了一些，但因为他的简单性，对于小规模的、缺乏专业人员维护的网络来说，它是首选的路由协议。

## Slide 8
RIP概述
RIP 是由施乐（Xerox）公司 在20 世纪 70年代开发的，是应用是应用较早、使用较普遍的内部网关协议，适用于小型网类网络，是典型的距离矢量路由协议。
RIP 使用距离矢量来决定最优路径，即提供跳数(hop count)作为尺度来衡量路由距离。跳数是一个报文从本节点到目的节点中途经的中转次数，也就是一个包到达目标所必须经过的路由器的数目。RIP 路由表中的每一项都包含了最终目的地址、到目的节点的路径中的下一跳节点(next hop)等信息。下一跳指的是本网上的报文欲通过本网络节点到达目的节点，如不能直接送达，则本节点应把此报文送到某个中转站点，此中转站点称为下一跳，这一中转过程叫“跳”(hop)。

## Slide 9
RIP概述
RIP用两种数据包传输更新：更新和请求，每个有RIP功能的路由器在默认情况下，每隔30s利用 UDP 520端口向与它直连的网络邻居广播(RIPv1)或组播(RIPv2)路由更新。因此，路由器不知道网络的全局情况，如果路由更新在网络上传播慢，将会导致网络收敛较慢，造成路由环路。为了避免路由环路，RIP 采用水平分割、毒性逆转、定义最大跳数、触发更新和抑制计时5机制来避免路由环路。

## Slide 10
RIPv1与RIPv2
RIP 协议分为版本1和版本 2。不论是版本1还是版本 2，都具备下面的特征:
①是距离向量路由协议:
②使用跳数(Hop Count)作为度量值;
③默认路由更新周期为 30 s；
④管理距离(AD)为120；
⑤支持触发更新: 最大跳数为 15 跳；
⑦支持等价路径，默认4条，最大16条；
⑧使用UDP 520端口进行路由更新。

## Slide 11
RIPv1与RIPv2的区别
RIPv1 和 RIPv2 的区别如下：

## Slide 12
路由表中的RIP路由条目
例：路由表中的一项路由
R 192.168.2.0/24 [120/1] via 192.168.1.2, 00:00:18, FastEthernet 0/0
- “R”为路由类型的简写代码，表示该路由条目的获得方式，常见简写代码见表2-2-2；
- “192.168.2.0/24”为目的网段；
- “[120/1]”是管理距离（AD）/ 度量值（Metric），如果是直连路由该位置会呈现为“is directly connected”；
- “via 192.168.1.2”是指到达目的网络的下一跳路由器的 IP 地址；
- “00:00:18”是指路由器最近一次得知路由到现在的时间；
- “FastEthernet 0/0”是指到达下一跳应从哪个端口出去；

## Slide 13
常见路由的优先级（思科）

## Slide 14
RIP协议的配置过程
（1）启动RIP进程
Router(config)# router rip[
（2）定义RIP的版本（默认为version 1）
Router(config-router)# version 2
（3）通告直连接口网络
Router(config-router)# network [网络号]
（4）关闭RIPv2自动汇总（RIPv1不支持VLSM，没有关闭自动汇总功能）
Router(config-router)# no auto-summary
- RIP缺省将进行路由自动汇总：将子网路由自动汇总成有类网络路由。在一些需要详细划分子网的网络环境下，不关闭自动汇总可能会造成网络的故障。

## Slide 15
查看RIP的路由
查看路由器的路由表：
“R”表示这条路由是“RIP”协议学习得到的
“192.168.2.0/24”是目的网络
- “[120/1]”是管理距离（Administrative Distance ，AD）/ 度量值（Metric）

## Slide 16
RIP路由协议的配置（例1）

## Slide 17
RIP路由协议的配置步骤
STEP 1：根据设备信息修改主机名、配置IP地址。
loopback接口（环回接口）是一种虚拟接口。我们可以创建一个或多个环回接口，并且可以和配置物理接口一样，配置环回接口的IP地址和掩码。环回接口的状态一直是up，配置IP后就可生成直连路由。使用环回接口可以让路由器不必连接终端或下一跳设备即可生成测试用的直连路由。
示例R1的Loopback接口配置，其它配置略。
R1(config)#interface loopback 0
R1(config-if)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#exit

## Slide 18
RIP路由协议的配置步骤
STEP 2：在路由器配置RIPv1
默认版本为version 1，故在RIPv1配置中不用配置版本。
R1：
R1(config)#router rip
R1(config-router)#network 1.1.1.0
R1(config-router)#network 192.168.1.0
R1(config-router)#exit
R2：
R2(config)#router rip
R2(config-router)#network 192.168.1.0
R2(config-router)#network 192.168.2.0
R2(config-router)#exit
R3：
R3(config)#router rip
R3(config-router)#network 192.168.2.0
R3(config-router)#network 2.2.2.0
R3(config-router)#exit

## Slide 19
配置验证
查看路由表可查看到3个路由器收到的RIP路由条目如下：
R1：
R2：
R3：
可发现1.1.1.0/24、和2.2.2.0/24子网在RIPv1中是以有类IP网段1.0.0.0/8和2.0.0.0/8进行传递的，各个路由器通过RIPv1协议收到的是A类网段1.0.0.0/8和2.0.0.0/8路由。

## Slide 20
典型案例一
使用RIP路由协议配置网络连通性。
全网路由器运行RIPv2协议，关闭自动汇总，使全网路由可达。
把RIP版本改为1，网络是否会出现故障？

## Slide 21
设备接口关系表
设备接口连接表
设备接口地址表

## Slide 22
配置信息
R1配置：
R1(config)#router rip
R1(config-router)#version 2 //启用rip version 2
R1(config-router)#no auto-summary //关闭自动汇总
R1(config-router)#network 192.168.1.0
R1(config-router)#network 10.0.0.0
R1(config-router)#exit
STEP 1：根据设备信息修改主机名、配置IP地址。
STEP 2：在路由器配置RIPv2,并关闭自动汇总

## Slide 23
配置信息
R2配置：
R2(config)#router rip
R2(config-router)#version 2
R2(config-router)#no auto-summary
R2(config-router)#network 192.168.1.0
R2(config-router)#network 192.168.2.0
R2(config-router)#exit
R3配置：
R3(config)#router rip
R3(config-router)#version 2
R3(config-router)#no auto-summary
R3(config-router)#network 192.168.2.0
R3(config-router)#network 10.0.0.0
R3(config-router)#exit

## Slide 24
配置验证
查看路由表可查看到3个路由器收到的RIP路由条目如下
R1：
R2：
R3：
通过查看3个路由设备的路由表，可发现子网10.1.1.0/24和10.4.1.0/24能在关闭了自动汇总的RIPV2中以子网形式正常传递。

## Slide 25
配置信息（自动汇总）
如果使用RIPv1或RIPv2没有关闭自动汇总将会出现网络故障。
把RIP版本改为版本1来，观察路由表异同。
STEP 1：更改RIP版本
R1(config)#router rip
R1(config-router)#version 1
在R2、R2使用相同命令更改为RIPv1
STEP 2：清除路由，重新传递
因为路由失效到清除需要一定的时间，所以特权模式下使用clear ip route * 强制清除所有路由，等待路由重新传递完成后查看路由表。

## Slide 26
配置信息
R1路由表变化：
RIPv1会将R1接口子网10.4.1.0/24转换成A类地址10.0.0.0/8进行传递，R1将没有以下路由项：
R2路由表变化：
R2会收到R1、R3传递过来的目的网络为10.0.0.0/8的路由项，故可以看到路由表中目的网络10.0.0.0/8路由项有两个不同方向。
R3路由表变化：
同样：RIPv1会将R1接口子网10.1.1.0/24转换成A类地址10.0.0.0/8进行传递，所以R3将没有以下路由项：
更改为RIPv1后，因为RIPv1不支持无类IP，子网10.1.1.0/24、10.4.1.0/24会以10.0.0.0/8进行传递，造成网络中路由混乱，网络出现故障，可发现PC1与PC2间无法ping通，连通性出现问题。

## Slide 27
感谢聆听