## Slide 1
单元2
路由

## Slide 2
2.1静态路由

## Slide 3
学习目标
理解静态路由、默认路由、浮动路由的原理。
掌握静态路由的配置方法和技巧。
能够区分静态路由描述转发路径的两种方式的区别。
掌握默认路由、浮动路由的配置方法。

## Slide 4
认识静态路由
路由器的主要作用就是为经过路由器的每个数据包寻找一条最佳传输路径,并将该数据有效地传送到目的站点。路由器中保存着各种传输路径的相关数据（路由表）供路由选择时使用。
静态路由是一种由管理员手动添加路由表项的方式，具有简单、高效、安全的特点。

## Slide 5
路由器建立路由的途径
直连路由：路由器自动获取的和路由器直接连接的网络的路由。
静态路由：管理员手动输入到路由器的路由。
动态路由：由路由协议（routing protocol）动态建立的路由。

## Slide 6
静态路由的概念
路由项由网络管理员手动逐项加入路由表,这就是静态路由；静态路由是固定的，不能对网络的改变做出反应。
一般来说，静态路由用于网络规模不大、拓扑结构相对固定的网络中。

## Slide 7
静态路由的特点：
简单、高效，不会占用路由器太多的 CPU 和 RAM 资源，也不占用线路的带宽。
可以出于安全的考虑隐藏或控制部分网络路径，安全保密性高。
缺点：不能动态反映网络拓扑，当网络拓扑发生变化时，管理员就必须手工改变路由表。
静态路由的特点

## Slide 8
默认路由是一种特殊的静态路由，当路由表中与数据包目的地址没有匹配的表项时，数据包将根据默认路由条目进行转发。默认路由在某些时候是非常有效的，例如在末梢网络中，默认路由可以简化路由器的配置
当网络中存在多条相同路由前缀时，会优先选取管理距离（AD）值（路由可信度，值越小，路由越优先）小的路由为主用路由，AD值大的路由为备份路由。当主用路由发生故障时，备用路由生效切换为主用。当网络中有多条路径到达目的网络时，可以通过配置多条静态路由，修改静态路由的AD值，来实现路由链路的备份，该功能即为浮动路由。
默认路由和浮动路由

## Slide 9
静态路由的命令格式
静态路由的命令格式
指向下一跳ip地址：
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 172.16.2.1
指向本地出接口：
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 serial 1
Router(config)#ip route [网络号] [子网掩码] [网关地址/本地接口]
静态路由描述转发路径的方式有两种：

## Slide 10
静态路由描述转发路径的方式
建议在以太网链路，配置静态路由的时候，配置为下一跳的ip地址，若是在网络出口配置默认路由，切勿配置为本地出接口。若是在ppp、hdlc广域网链路，静态路由配置为本地出接口和下一跳ip地址均可以，。
静态路由的下一跳配置为本地出接口，则认为该静态路由为直连路由，默认管理距离（AD）为 0；若下一跳配置为下一跳的ip地址，则认为该静态路由为普通递归路由，默认的管理距离为 1。

## Slide 11
2.路由表中显示的静态路由
“S”表示这条路由是手动配置静态路由得到的；
“192.168.2.0/24”和“192.168.3.0/24”是目的网络；
“is directly connected”表示管理距离等同于直连路由；[1/0]代表管理距离为1，度量值为0；
“FastEthernet0/0” 指到达目的网络的本地路由器出口，“via 192.168.1.2”指到达目的网络的下一跳路由器的 IP 地址。

## Slide 12
配置静态路由（例一）
设备接口连接表
设备接口地址表

## Slide 13
配置静态路由（例一）
配置路由器R1静态路由：
R1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.2
配置说明：目的地址是192.168.2.0/24的数据包，转发给192.168.3.2。
配置路由器R2静态路由：
R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 f0/0
配置说明：目的地址是192.168.1.0/24的数据包，从Fa0/0转发给下一跳路由器。

## Slide 14
配置默认路由
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 1
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [网关地址/本地接口]
目的地址0.0.0.0 和子网掩码0.0.0.0，表示匹配所有网络地址，根据最长掩码匹配原则，默认路由为路由匹配的最后选择。

## Slide 15
配置浮动路由
Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.2 10
Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.2 5
第一条默认AD值为1，第二条AD值设置为5，所以第一条为主路由，第二条为备用路由。
Router(config)#ip route [目标网络] [子网掩码] [网关地址/本地出口] [AD值]
- [目标网络] [子网掩码] [下一跳/本地出口]与静态路由参数一致
- [AD值]范围1-255，路由的AD值越小越优先。

## Slide 16
配置静态路由（例二）
设备接口连接表
设备接口地址表

## Slide 17
配置静态路由（例二）
路由器有两条路径可以到达目的网络，当主线路（示例主用线路为F0/0）失效时（接口down或线路断开），备用线路切换为主用。
根据设备信息修改主机名、配置IP地址。
使用静态路由协议在R1上添加PC2网段路由，下一跳IP地址为192.168.3.2；再使用静态路由协议在R1上添加PC2网段备用路由路由，下一跳IP地址为192.168.4.2，管理距离为10 ；。
使用静态路由协议在R2上添加PC1网段路由，下一跳IP地址为192.168.3.1；再使用静态路由协议在R2上添加PC1网段备用路由路由，下一跳IP地址为192.168.4.1，管理距离为10 ；。
测试PC1与PC2连通性，并查看R1、R2路由表中的静态路由条目。
移除R1、R2连接的主线路（关闭R1或R2的Fa0/0端口，也可实现主线路断路），再次测试PC1与PC2连通性，并查看R1、R2路由表中的静态路由条目。

## Slide 18
配置信息
STEP 1：根据设备信息修改主机名、配置IP地址。
STEP 2：配置路由器R1默认路由
R1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.2
配置说明：目的地址是192.168.2.0/24的数据包，转发给192.168.3.2。
R1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.4.2 10
配置说明：目的地址是192.168.2.0/24的数据包，转发给192.168.4.2，管理距离是10（默认管理距离为1，越小越优先）。
STEP 3：配置路由器R2默认路由
R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.1
配置说明：目的地址是192.168.1.0/24的数据包，转发给192.168.3.1
R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.4.1 10
配置说明：目的地址是192.168.1.0/24的数据包，转发给192.168.4.1，管理距离是10（默认管理距离为1，越小越优先）。

## Slide 19
配置验证
STEP 1：在PC上ping对端的地址，若能ping通，代表网络连通性正确。
STEP 2：在R1查看路由表，查看到如下的路由条目：
STEP 3：移除R1、R2的主线缆，使用命令在R1查看路由表，查看到如下的路由条目：
可以看到去往192.168.2.0走备用线路F1/0，下一跳192.168.4.2，表明备用路由能正常切换，加强了网络的可靠性。当主线路正常连接工作后，会恢复到原来的主线路路由。
可以看到去往192.168.2.0 走主用线路F0/0，下一跳为192.168.3.2。

## Slide 20
典型案例
通过静态路由、默认路由方式实现网络的连通性，并使用浮动静态路由实现R2与R3双线的路由主备功能。

## Slide 21
典型案例
通过静态路由、默认路由方式实现网络的连通性，并使用浮动静态路由实现R2与R3双线的路由主备功能。
具体配置要求如下：
在R1上配置默认路由（下一跳IP地址方式）
在R2上配置静态路由（下一跳IP地址方式）、R3上配置默认路由（下一跳IP地址方式）；并使用浮动路由设置R2与R3的S3/0接口连接线路为备份路由线路，浮动路由AD值设置为5。

## Slide 22
设备接口连接表
设备接口连接表

## Slide 23
设备接口地址表
设备接口地址表

## Slide 24
配置信息
STEP 1：根据设备信息修改主机名、配置IP地址。
STEP 2：配置路由器R1默认路由
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.4.2
STEP 3：配置路由器R2静态路由
R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.4.1
R2(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.5.2
R2(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.6.2 5
R2(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.5.2
R2(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.6.2 5
STEP 4：配置路由器R3默认路由
R3(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.5.1
R3(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.6.1 5

## Slide 25
配置验证
STEP 1：在4台PC上互ping，若能ping通，代表网络连通性正确。
STEP 2：查看各路由器路由表，查看到如下的路由条目：
R1
R2
R3
STEP 3：移除R2、R3的主线缆，查看R2、R3路由表变化，查看如下的路由条目：
R2
R3

## Slide 26
配置验证
STEP 1：在4台PC上互ping，若能ping通，代表网络连通性正确。
STEP 2：查看各路由器路由表，查看到如下的路由条目：
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.4.2
R1
S 192.168.1.0/24 [1/0] via 192.168.4.1
S 192.168.2.0/24 [1/0] via 192.168.5.2
S 192.168.3.0/24 [1/0] via 192.168.5.2
R2
R3
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.5.1
STEP 3：移除R2、R3的主线缆，查看R2、R3路由表变化，查看如下的路由条目：
S 192.168.2.0/24 [5/0] via 192.168.6.2
S 192.168.3.0/24 [5/0] via 192.168.6.2
S* 0.0.0.0/0 [5/0] via 192.168.6.1
R2
R3

## Slide 27
结论
当R2、R3的主线缆失效时，去往目的网络为192.168.2.0的路由，下一跳是192.168.4.2，这表明备用路由能正常切换，增强网络的可靠性。
而当主线路正常连接工作后，会恢复到原来的主线路路由。

## Slide 28
感谢聆听