## Slide 1
单元3
接入WAN技术

## Slide 2
3.1点到点协议

## Slide 3
学习目标
理解PPP的原理。
掌握PPP的概念和配置。
理解PAP和CHAP认证的原理。
掌握简单的WAN链路故障排除。
熟练掌握PAP和CHAP认证的配置及验证。

## Slide 4
认识WAN
广域网（Wide Area Network，WAN）是连接不同地区局域网或城域网计算机通信的远程网，通常跨接很大的物理范围，所覆盖的范围从几十公里到几千公里，它能连接多个地区、城市和国家，提供远距离通信，形成国际性的远程网络。

## Slide 5
1.认识点到点协议
点对点协议（PPP）是串行链路上的一种封装协议，为不同厂商的设备互联提供了可能，并且支持验证、多链路捆绑、回拨和压缩等功能。

## Slide 6
PPP协议的常见功能：
PPP具有动态分配IP地址的能力，允许在连接时刻协商IP地址；
PPP支持多种网络协议，比如TCP/IP、NetBEUI、NWLINK等；
PPP具有错误检测能力，但不具备纠错能力，所以PPP是不可靠传输协议；
无重传的机制，网络开销小，速度快。
PPP具有身份验证功能。
PPP可以用于多种类型的物理介质上，包括串口线、电话线、移动电话和光纤（例如SDH），PPP也用于Internet接入。
1.认识点到点协议

## Slide 7
PPP协议三个主要组件：
链路层封装格式规范，即用于点到点链路上封装数据包的HDLC协议；
链路控制协议，即用于建立、配置和测试数据链路连接的可扩展链路控制协议（LCP）；
网络控制协议，即用于建立和配置各种网络层协议的一系列网络控制协议（NCP）。
1.认识点到点协议

## Slide 8
2.计算机网络的定义
PPP协议的帧结构
标志 | 地址 | 控制 | 协议 | 数据 | FCS
PPP协议采用7EH（01111110）作为一帧的开始或结束标志，占1个字节；
地址由标准广播地址（0xFF）组成，占1个字节；
控制由二进制序列“00000011”，要求以不排序的帧传输用户数据；
协议域占两个字节，用于标识帧的数据字段中封装的协议；
数据由0或多个字节，包含协议字段中指定协议的数据包，数据字段的默认最大长度为1500字节；
帧校验序列（FCS）也为两个字节，它用于对信息域的校验，用于检查PPP协议帧的比特电平错误。

## Slide 9
2.PPP协议应用
在串行链路上，一端是数据终端设备（DTE），另一端必然是数据通信设备（DCE），DTE从DCE学习同步参数（时钟频率），实现数据同步传输。
【例3-1-1】实验设备包含2台2811路由器，1条串口连接线。串行链路封装为PPP，在串行链路的DCE端设置时钟频率为64000，正确配置IP地址，测试连通性。

## Slide 10
2.PPP协议应用
【例3-1-1】实验设备包含2台2811路由器，1条串口连接线。串行链路封装为PPP，在串行链路的DCE端设置时钟频率为64000，正确配置IP地址，测试连通性。
【配置信息】
STEP 1：在R1路由器上按要求完成配置
interface Serial0/0/0
encapsulation ppp
clock rate 64000
STEP 2：在R2路由器上按要求完成配置
interface Serial0/0/0
encapsulation ppp

## Slide 11
2.PPP协议应用
1.PAP验证
PAP验证需要在两个设备之间交换信息，可以鉴别一条点到点串行链路任意一端的端点。PAP验证特点是被认证方向认证方发送包含用户名和口令的第一个明文信息，对方收到信息之后进行验证，验证确认之后开始通信。
【例3-1-2】实验设备包含2台2811路由器，1条串口连接线。串行链路封装为PPP，在串行链路的DCE端设置时钟频率为64000，正确配置IP地址。正确配置PAP协议，其中RT-1作为被验证方，RT-2作为验证方，用户名为Skill，口令为Skills。

## Slide 12
2.PPP协议应用
设备名称 | 配置信息
RT-1 | Router>enable Router#configure terminal Router(config)#hostname RT-1 RT-1(config)#interface Serial0/0/0 RT-1(config-if)#encapsulation ppp RT-1(config-if)#clock rate 64000 RT-1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 RT-1(config-if)#ppp pap sent-username Skill password Skills RT-1(config-if)#no shutdown
RT-2 | Router>enable Router#configure terminal Router(config)#hostname RT-2 RT-2(config)#aaa new-model RT-2(config)#aaa authentication ppp default local RT-2(config)#username Skill password Skills RT-2(config)#interface Serial0/0/0 RT-2(config-if)#encapsulation ppp RT-2(config-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0 RT-2(config-if)#ppp authentication pap RT-2(config-if)#no shutdown
【例3-1-2】配置信息讲评

## Slide 13
2.PPP协议应用
2.CHAP验证
CHAP验证的安全性比PAP验证高，因为PAP验证在消息中用明文发送账号和口令。如果有人在电路中放置跟踪工具，就可以轻易地读到这些信息。CHAP验证则使用单向散列算法，并且加上一个共享随机数，而输入到算法的口令则永远不会在链路上传送。CHAP验证的基本原理是认证端向对端发送“挑战”信息，对端接收到“挑战”信息后用指定的算法计算出应答信息然后发送给认证端，认证端通过比较应答信息是否正确从而判断验证的过程是否成功。如果使用CHAP协议，认证端在连接的过程中每隔一段时间就会发出一个新的“挑战”信息，以确认对端连接是否经过授权。

## Slide 14
2.PPP协议应用
【例3-1-3】实验设备包含2台2811路由器，1条串口连接线。串行链路封装为PPP，在串行链路的DCE端设置时钟频率为64000，正确配置IP地址。正确配置CHAP协议，口令为Skills。

## Slide 15
2.PPP协议应用
设备名称 | 配置信息
RT-1 | Router>enable Router#configure terminal Router(config)#hostname RT-1 RT-1(config)#username RT-2 password Skills RT-1(config)#interface Serial0/0/0 RT-1(config-if)#encapsulation ppp RT-1(config-if)#clock rate 64000 RT-1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 RT-1(config-if)#ppp authentication chap RT-1(config-if)#no shutdown
RT-2 | Router>enable Router#configure terminal Router(config)#hostname RT-2 RT-2(config)#username RT-1 password Skills RT-2(config)#interface Serial0/0/0 RT-2(config-if)#encapsulation ppp RT-2(config-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0 RT-2(config-if)#ppp authentication chap RT-2(config-if)#no shutdown
【例3-1-3】配置信息讲评

## Slide 16
3.案例分析
【例1】下列哪一个PPP验证协议可以不用发出任何明文密码信息就可以连接链路另一端的设备？
A.MD5 B.PAP C.CHAP D.DES
【解析】CHAP挑战握手协议的优点在于密钥不在网络中传送，不会被窃听。由于使用三次握手的方法，发起连接的一方如果没有收到“挑战信息”就不能进行验证，因此在某种程度上挑战握手协议不容易被强制攻击，CHAP验证也不需要发出任何明文密码信息。
【答案】C

## Slide 17
3.案例分析
【例2】（多选题）两台路由器未经过初始化配置。在实验中，一台路由器使用DTE电缆与R1连接，另一台用DCE电缆与R2连接，然后DTE电缆与DCE电缆相互连接将两台路由器连接起来。管理员要创建一个正在运行的PPP链路。假设该物理背靠背链路在物理上工作正常，那么为了在这条链路上能够达到R1 ping通R2的串行IP地址状态，需要在R1上使用哪些命令？
A.encapsulation ppp
B.no encapsulation hdlc
C.clock rate
D.ip address
【解析】该题考核的知识点是PPP协议中的DTE和DCE特性，以及串行链路的封装方式，时钟频率（Clock rate）只能在DCE端设置，串行链路的封装方式使用encapsulation xx进行切换。另外，要实现ping通，自然需要配置IP 地址。
【答案】AD

## Slide 18
感谢聆听