## Slide 1
单元3
接入WAN技术

## Slide 2
3.2 IP访问控制列表技术

## Slide 3
学习目标
理解IP访问控制列表的工作原理。
掌握IP访问控制列表的概念和配置。
掌握标准IP访问控制列表的配置原理。
掌握扩展IP访问控制列表的配置原理。
熟练掌握IP访问控制列表的应用和配置技巧。

## Slide 4
1.认识IP访问控制列表
IP ACL是控制网络访问的一种有利的工具，是一种路由器配置脚本，它根据从数据包包头中发现的信息（源地址、目的地址、源端口、目的端口和协议等）来控制路由器应该允许还是拒绝数据包通过，从而达到访问控制的目的。使用IP ACL主要侧重3个方面，即启用ACL的位置及方向，通过检查报头匹配数据包和匹配数据包后采取的操作。

## Slide 5
1.认识点到点协议
每个IP ACL是由一个或多个配置命令组成，每个配置命令会详细列出在数据包报头内需要寻找的值，ACL命令的逻辑方法就是比照数据包报头的值，决定传输或丢弃。例如，考虑如图3-2-2所示示例，本例启用ACL所选的位置为R2的S0/0/0接口的入站，实现允许来自PCA的数据包到达服务器S1，而丢弃PCB也想到达服务器S1的数据包。

## Slide 6
1.认识点到点协议
IPACL工作原则
自上而下处理原则：ACL表项的检查按自上而下的顺序进行，并且从第一个表项开始，最后默认为deny any。一旦匹配某一条件，就停止检查后续的表项，所以ACL必须考虑先后顺序。
遵循尾部添加表项原则：新的表项在不指定序号的情况下，默认添加到ACL的末尾。
ACL放置原则：标准ACL尽量放置在靠近目的位置上，扩展ACL尽量放置在靠近源的位置上。
语句的位置原则：由于IP协议包含ICMP、TCP、UDP等，所以应该将更为具体的表项放在不太具体的表项前面，以保证不会出现前面的语句否定后面语句的情况。
入站与出站原则：如果为了减少路由器执行查找开销，最好选择入站ACL，相比之下，入站ACL比出站ACL更加高效。

## Slide 7
1.认识点到点协议
匹配发生的操作
使用IP ACL过滤数据包，实际上可供选择的操作只有两种。匹配关键字为deny，表示丢弃数据包，匹配关键字为permit，表示允许数据包继续传输。

## Slide 8
2.IP ACL的类型
IP ACL通常有两种类型：标准ACL和扩展ACL。初学IP ACL时，通常使用的是ACL自定义编码形式。IP ACL的类型比较如图3-2-4所示，根据IP ACL的功能特性，标识有以下形式：
标准编码ACL（1-99）；
扩展编码ACL（100-199）；
附加ACL编码（1300-1999标准，2000-2699扩展）；
命名ACL。

## Slide 9
3.标准ACL
标准ACL过滤只与数据包的源IP地址相匹配。标准编号IP ACL使用如下全局命令：
Access-list {1-99|1300-1699} {permit|deny} matching-parameters
【例1】基于拓扑结构如图3-2-5所示和设备信息表3-2-1和表3-2-2的网络，请完成以下要求的配置。
设备已经正确配置主机名、IP地址和路由协议。
R1与R2连接端口封装为PPP协议，在DCE端配置时钟频率值6400。
允许PC1所在的IP网络访问192.168.3.0/24。
允许主机PC2主机访问192.168.3.0/24
测试连通性。

## Slide 10
3.标准ACL
设备名称 | 接口 | 设备名称 | 接口
R1 | S0/0/0 | R2 | S0/0/0
R1 | Fa0/0 | S1 | Fa0/1
R1 | Fa0/1 | S2 | Fa0/1
R2 | Fa0/0 | S3 | Fa0/1
S1 | Fa0/2 | PC1 | Fa0
S2 | Fa0/2 | PC2 | Fa0
S3 | Fa0/2 | WEB Server | Fa0
S3 | Fa0/3 | PC3 | Fa0
设备名称 | 接口 | 网络地址 | 网关地址
R1 | S0/0/0 | 10.1.1.1/24 | 
R1 | Fa0/0 | 192.168.1.1/24 | 
R1 | Fa0/1 | 192.168.2.1/24 | 
R2 | S0/0/0 | 10.1.1.2/24 | 
R2 | Fa0/0 | 192.168.3.1/24 | 
WEB Server | NIC | 192.168.3.11 | 192.168.3.1
PC1 | NIC | 192.168.1.10 | 192.168.1.1
PC2 | NIC | 192.168.2.10 | 192.168.2.1
PC3 | NIC | 192.168.3.10 | 192.168.3.1

## Slide 11
3.标准ACL
【配置信息】
STEP 1：按题目要求路由器R1配置如下
interface Serial0/0/0
encapsulation ppp
clock rate 128000
STEP 2：按题目要求路由器R2配置如下
interface Serial0/0/0
encapsulation ppp
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
access-list 1 permit host 192.168.2.10
interface FastEthernet0/0
ip access-group 1 out

## Slide 12
4.扩展ACL
标准ACL只与源IP地址相匹配，而扩展ACL则可以匹配多种数据包报头字段。扩展IP ACL与标准编号IP ACL一样，也使用access-list全局命令定义，都含有关键字permit和deny。

## Slide 13
4.扩展ACL
【例2】基于拓扑结构如图3-2-7所示和设备信息表3-2-3和表3-2-4的网络，请完成以下要求的配置。
设备已经正确配置主机名、IP地址和路由协议。
拒绝PC1所在IP网络访问Server(172.16.3.100)的Web服务。
拒绝PC2所在IP网络访问Server的FTP服务。
拒绝PC1所在IP网络访问Server的MS SQL服务。
拒绝PC1所在IP网络访问路由器R3的Telnet服务。
拒绝PC1和PC2所在IP网络ping通Server。
只允许R3以接口Serial0/0/1为源ping路由器R2的接口Serial0/0/1的地址，不可以R2以接口Serial0/0/1为源ping路由器R3的接口Serial0/0/1的地址，即单向ping。

## Slide 14
4.扩展ACL
设备名称 | 接口 | 设备名称 | 接口
R1 | S0/0/0 | R2 | S0/0/0
R1 | Fa0/0 | S1 | Fa0/1
R1 | Fa0/1 | S2 | Fa0/1
R2 | S0/0/1 | R3 | S0/0/1
R3 | Fa0/0 | S3 | Fa0/1
S1 | Fa0/2 | PC1 | Fa0
S2 | Fa0/2 | PC2 | Fa0
S3 | Fa0/2 | Server | Fa0
设备名称 | 接口 | 网络地址 | 网关地址
R1 | S0/0/0 | 172.16.12.1/24 | 
R1 | Fa0/0 | 172.16.1.1/24 | 
R1 | Fa0/1 | 172.16.2.1/24 | 
R2 | S0/0/0 | 172.16.12.2/24 | 
R2 | S0/0/1 | 172.16.23.2/24 | 
R3 | S0/0/1 | 172.16.23.3/24 | 
Server | NIC | 172.16.3.100 | 172.16.3.1
PC1 | NIC | 172.16.1.100 | 172.16.1.1
PC2 | NIC | 172.16.2.100 | 172.16.2.1

## Slide 15
4.扩展ACL
【配置信息】
STEP 1：按题目要求完成路由器R1配置
#拒绝PC1所在IP网络访问Server的WEB服务
access-list 100 deny tcp 172.16.1.0 0.0.0.255 host 172.16.3.100 eq www
#拒绝PC2所在IP网络访问Server的FTP服务
access-list 100 deny tcp 172.16.2.0 0.0.0.255 host 172.16.3.100 eq ftp
access-list 100 deny tcp 172.16.2.0 0.0.0.255 host 172.16.3.100 eq 20
#拒绝PC1所在IP网络访问Server的My SQL服务
access-list 100 deny tcp 172.16.1.0 0.0.0.255 host 172.16.3.100 eq 1433
#拒绝PC1所在IP网络访问路由器R3的Telnet服务
access-list 100 deny tcp 172.16.1.0 0.0.0.255 host 172.16.23.3 eq telnet
access-list 100 deny tcp 172.16.1.0 0.0.0.255 host 172.16.3.1 eq telnet
#拒绝PC1和PC2所在IP网络ping通Server服务
access-list 100 deny icmp 172.16.1.0 0.0.0.255 host 172.16.3.100
access-list 100 deny icmp 172.16.2.0 0.0.0.255 host 172.16.3.100
#其他服务放通
access-list 100 permit ip any any
interface Serial0/0/0
#扩展ACL应用到接口
ip access-group 100 out
STEP 2：按题目要求完成路由器R3配置
enable secret cisco
line vty 0 4
password cisco
login
#单向ping通配置
access-list 101 deny icmp host 172.16.23.2 host 172.16.23.3 echo
access-list 101 permit ip any any
interface Serial0/0/1
ip access-group 101 in

## Slide 16
5. 命名ACL
与编号ACL相比，命名ACL主要有三种差异：
使用名称代替编号标识ACL，方便记忆ACL。
使用ACL子命令，而不是全局命令来定义操作动作和匹配参数。
提供更好的ACL编辑工具。

## Slide 17
典型案例
【案例1】以下选项中，哪个是可以使用的合法标准编号IP ACL?（ ）
A.1987 B.2187 C.287 D.87
【解析】标准ACL的编号范围是1-199,1300-1699。
【答案】D

## Slide 18
典型案例
【案例2】对于从主机10.1.1.1到IP地址以172.16.5开头的网络服务器的数据包，下列哪些access-list命令允许该数据包通过?( )
A. access-list 101 permit tcp host 10.1.1.1 172.16.5.0 0.0.0.255 eq www
B. access-list 1001 permit tcp host 10.1.1.1 172.16.5.0 0.0.0.255 eq www
C. access-list 2001 permit tcp host 10.1.1.1 172.16.5.0 0.0.0.255 eq www
D. access-list 3001 permit tcp host 10.1.1.1 172.16.5.0 0.0.0.255 eq www
【解析】标准ACL的编号是：1-99和1300-1999；扩展ACL的编号是：100-199和2000-2699。根据编号要求，2001和3001不在编码范围内。
【答案】AC

## Slide 19
典型案例
【案例3】基于拓扑结构如图3-2-9所示和设备信息表3-2-5和表3-2-6的网络，请完成以下要求的配置。
设备已经正确配置主机名、IP地址和路由协议。
拒绝PC2所在IP网络访问Server。
允许主机PC1访问路由器R1，R2，R3的Telnet服务。
配置过程涉及的口令无特别说明，默认为cisco。
设备名称 | 接口 | 设备名称 | 接口
R1 | S0/0/0 | R2 | S0/0/0
R1 | Fa0/0 | S1 | Fa0/1
R1 | Fa0/1 | S2 | Fa0/1
R2 | S0/0/1 | R3 | S0/0/1
R3 | Fa0/0 | S3 | Fa0/1
S1 | Fa0/2 | PC1 | Fa0
S2 | Fa0/2 | PC2 | Fa0
S3 | Fa0/2 | Server | Fa0
设备名称 | 接口 | 网络地址 | 网关地址
R1 | S0/0/0 | 172.16.12.1/24 | 
R1 | Fa0/0 | 172.16.1.1/24 | 
R1 | Fa0/1 | 172.16.2.1/24 | 
R2 | S0/0/0 | 172.16.12.2/24 | 
R2 | S0/0/1 | 172.16.23.2/24 | 
R3 | S0/0/1 | 172.16.23.3/24 | 
Server | NIC | 172.16.3.100 | 172.16.3.1
PC1 | NIC | 172.16.1.100 | 172.16.1.1
PC2 | NIC | 172.16.2.100 | 172.16.2.1

## Slide 20
典型案例
STEP 1:根据要求路由器R1配置如下：
enable password cisco
access-list 1 permit host 172.16.1.100
line vty 0 4
access-class 1 in
password cisco
login
STEP 2:根据要求路由器R2配置如下：
enable password cisco
access-list 1 permit host 172.16.1.100
line vty 0 4
access-class 1 in
password cisco
login
STEP 3:根据要求路由器R3配置如下：
enable password cisco
access-list 1 permit host 172.16.1.100
line vty 0 4
access-class 1 in
password cisco
login
access-list 2 deny 172.16.2.0 0.0.0.255
access-list 2 permit any
interface Serial0/0/1
ip access-group 2 in

## Slide 21
感谢聆听