## Slide 1
单元3
接入WAN技术

## Slide 2
3.3 扩展IP地址空间

## Slide 3
学习目标
理解IPv4协议内容和作用。
掌握IPv4地址转换技术原理。
掌握静态NAT的方法与技巧。
掌握动态NAT的方法与技巧。
掌握NAPT配置的方法与技巧。
掌握虚拟IP地址的NAT配置技巧。
认识IPv6技术应用。

## Slide 4
1.认识NAT
NAT属于接入广域网技术，是一种将私有地址转化为合法公网IP地址的转换技术，借助于NAT，一个局域网只需使用少量IP地址（甚至是1个）即可实现私有地址网络内所有计算机与Internet的通信需求。NAT还具有隐蔽的安全特性，它可以隐藏内部网络的IP地址，同时将屏蔽未经授权的来自公网的数据包，充当一种防火墙。

## Slide 5
1.认识NAT
NAT的地址有四种类型：
inside local(内部本地地址)：私有地址。
inside global(内部全局地址)：NAT转换的全球唯一标示的公有地址。
outside local(外部本地地址)：外部网络的某台主机拥有的分配给该主机的IP地址。
outside global(外部全局地址)：外部网络中的主机所对应的Internet地址。

## Slide 6
2. CIDR（Classless Inter-Domain Routing，无分类域间路由）
CIDR（Classless Inter-Domain Routing，无分类域间路由）是一个全局地址分配约定，打破了原先设计的A、B、C类地址的概念，将32位IP地址保持两分的结构，依然保持前面是网络号，后面是主机号。CIDR将子网掩码打破了字节的限制，这种子网掩码被称为VLSM（Variable Length Subnet Masking，可变长子网掩码），表示可变长子网掩码标记方法如131.107.23.32/25、192.168.0.178/26，反斜杠后面的数字表示子网掩码写成二进制形式后1的个数。由RFC4632定义的CIDR主要有两个目标。
第一，ISP（互联网服务提供商）可以根据其用户规模，合理分配地址范围，而不是分配整个A类、B类或C类网络，减少浪费。例如，某公司申请了一个公网IP地址199.1.1.0/24，公司有四个部门，每个部门PC的数目在40-50之间，网络管理员可以划分四个子网，分别是199.1.1.0/26、199.1.1.64/26、199.1.1.128/26和199.1.1.192/26,实现有效利用IP地址，并实现各部门数据之间隔离，提高安全性。
第二，规则要求地址分配选择应有助于将多种网络号聚集（汇总）为单个路由选择条目，减少Internet路由器中路由选择表的规模。例如，ISP有四个网络分别是191.1.0.0/24，191.1.1.0/24，191.1.2.0/24和191.1.3.0/24，为了减少路由选择表的规模，可以对四个网络进行聚集成一个网络191.1.0.0/22。

## Slide 7
3. 认识IPv6
IPv6协议与IPv4协议比较具有很多优点，主要有以下五点：
巨大的地址空间。IPv6协议采用128位的地址，地址数量约1038个，其地址数量远远大于IPv4。
全新的报头结构。在结构上，IPv6对报头做了简化，取消了原IPv4的部分报头字段，如选项字段，采用40字节的固定报头。不仅减小了报头长度，而且由于报头长度固定，在路由器上处理起来也更加便捷。另外，IPv6还采用了扩展报头机制，更便于协议自身的功能扩展。
地址自动配置。IPv6采用无状态地址配置技术，由路由器进行地址的自动配置，最终用户无需手工配置地址。
更好的安全性。IPsec安全协议已经成为IPv6的一个必要组成，这样在IPv6中指定了对身份认证和加密的支持，增强了网络层数据安全性。
更好的服务质量（QoS）支持。IPv6报头中增加了流标签字段，使用流标签功能可以更好的实现服务质量（QoS）支持。数据发送者可以使用流标签对属于同一传输流的数据进行标记，在传输过程中可以根据流标签提供相应的服务质量。

## Slide 8
3. 认识IPv6
【例1】基于拓扑结构如图3-3-3所示和设备信息表3-3-2和表3-3-3的网络，请完成以下要求的配置。
设备已经正确配置主机名。
路由器R1、R2、R3按设备信息表内容正确配置IPv6地址。
路由器R1配置IPv6静态路由。
路由器R2配置IPv6静态路由。
路由器R3配置IPv6默认路由。
测试连通性。
设备名称 | 接口 | 设备名称 | 接口
R1 | S0/0/0 | R2 | S0/0/0
R2 | S0/0/1 | R3 | S0/0/1
设备名称 | 接口 | 网络地址
R1 | S0/0/0 | 2009:1212::1/64
R1 | Loopback 0 | 2010:1111::1/64
R1 | Loopback 1 | 2011:1111::1/64
R2 | S0/0/0 | 2009:1212::2/64
R2 | S0/0/1 | 2009:2323::2/64
R3 | S0/0/1 | 2009:2323:3/64
R3 | Loopback 0 | 2012:3333::3/64

## Slide 9
3. 认识IPv6
【配置信息】
STEP 1：按照要求配置路由器R1
interface Loopback0
  ipv6 address 2010:1111::1/64
interface Loopback1
  ipv6 address 2011:1111::1/64
interface Serial0/0/0
  ipv6 address 2009:1212::1/64
ipv6 unicast-routing
ipv6 route 2009:2323::/64 Serial0/0/0
ipv6 route 2012:3333::/64 Serial0/0/0
STEP 2：按照要求配置路由器R2
interface Serial0/0/0
  ipv6 address 2009:1212::2/64
interface Serial0/0/1
  ipv6 address 2009:2323::2/64
ipv6 unicast-routing
ipv6 route 2010:1111::/64 Serial0/0/0
ipv6 route 2011:1111::/64 Serial0/0/0
ipv6 route 2012:3333::/64 Serial0/0/1
STEP 3：按照要求配置路由器R3
interface Loopback0
  ipv6 address 2012:3333::3/64
interface Serial0/0/1
  ipv6 address 2009:2323::3/64
ipv6 unicast-routing
ipv6 route ::/0 Serial0/0/1

## Slide 10
4. 静态NAT
【例2】基于拓扑结构如图3-3-4所示和设备信息表3-3-4和表3-3-5的网络，请完成以下要求的配置。
设备已经正确配置主机名、IP地址和路由协议。
路由器R1、R3是边界路由器。
路由器R1配置静态NAT，PC1的地址转换为201.1.1.2,PC2的地址转换为201.1.1.3。
路由器R3配置静态NAT，服务器的WEB和DNS映射到公网202.1.1.3。
PC1和PC2可以打开www.cisco.com。

## Slide 11
4. 静态NAT
设备名称 | 接口 | 设备名称 | 接口
R1 | S0/0/0 | R2 | S0/0/0
R1 | Fa0/0 | S1 | Fa0/1
R1 | Fa0/1 | S2 | Fa0/1
R2 | S0/0/1 | R3 | S0/0/1
R3 | Fa0/0 | S3 | Fa0/1
S1 | Fa0/2 | PC1 | Fa0
S2 | Fa0/2 | PC2 | Fa0
S3 | Fa0/2 | Web Server | Fa0
S3 | Fa0/3 | PC3 | Fa0
设备名称 | 接口 | 网络地址 | 网关地址 | DNS服务器
R1 | S0/0/0 | 201.1.1.1/28 |  | 
R1 | Fa0/0 | 172.16.10.254 |  | 
R1 | Fa0/1 | 172.16.20.254 |  | 
R2 | S0/0/0 | 201.1.1.14/28 |  | 
R2 | S0/0/1 | 202.1.1.1/29 |  | 
R3 | S0/0/1 | 202.1.1.6/29 |  | 
R3 | Fa0/0 | 10.1.1.254/24 |  | 
PC1 | NIC | 172.16.10.10/24 | 172.16.10.254 | 202.1.1.3
PC2 | NIC | 172.16.20.10/24 | 172.16.20.254 | 202.1.1.3
PC3 | NIC | 10.1.1.10/24 | 10.1.1.254 | 
Web Server | NIC | 10.1.1.100/24 | 10.1.1.254 | 

## Slide 12
4. 静态NAT
【配置信息】
按照题目要求，路由器R1和R3配置信息如下：
STEP 1：按照要求配置路由器R1
ip nat inside source static 172.16.10.10 201.1.1.2
ip nat inside source static 172.16.20.10 201.1.1.3
interface FastEthernet0/0
ip nat inside
interface FastEthernet0/1
ip nat inside
interface Serial0/0/0
ip nat outside
STEP 3：按照要求配置路由器R2
ip nat inside source static tcp 10.1.1.100 80 202.1.1.3 80
ip nat inside source static udp 10.1.1.100 53 202.1.1.3 53
interface FastEthernet0/0
ip nat inside
interface Serial0/0/1
ip nat outside

## Slide 13
5. 动态NAT
要配置动态NAT，在全局配置模式中执行以下命令：
STEP 1：定义全局IP地址池
ip nat pool address-pool start-address end-address netmask mask
STEP 2：定义访问控制列表，只有匹配该列表的地址才转换
access-list access-list-number permit ip-address wildcard
STEP 3：定义内部源地址动态转换关系
ip nat inside source list access-list-number pool address-pool
STEP 4：定义接口连接内部网络
interface interface-type interface-number
  ip nat inside
STEP 5：定义接口连接外部网络
interface interface-type interface-number
  ip nat outside

## Slide 14
5. 动态NAT
【例3】基于拓扑结构如图3-3-4所示和设备信息表3-3-4和表3-3-5的网络，请完成以下要求的配置。
设备已经正确配置主机名、IP地址和路由协议。
路由器R1、R3是边界路由器。
在路由器R1配置动态NAT，允许内部区域1的PC1和PC2所在网络可以访问internet，可以正常开启www.cisco.com。
在路由器R3补充NAT配置，使得内部区域2的PC3映射到公网202.1.1.2，完善PC3的地址设置，使之可以开启www.cisco.com。

## Slide 15
4. 静态NAT
设备名称 | 接口 | 设备名称 | 接口
R1 | S0/0/0 | R2 | S0/0/0
R1 | Fa0/0 | S1 | Fa0/1
R1 | Fa0/1 | S2 | Fa0/1
R2 | S0/0/1 | R3 | S0/0/1
R3 | Fa0/0 | S3 | Fa0/1
S1 | Fa0/2 | PC1 | Fa0
S2 | Fa0/2 | PC2 | Fa0
S3 | Fa0/2 | Web Server | Fa0
S3 | Fa0/3 | PC3 | Fa0
设备名称 | 接口 | 网络地址 | 网关地址 | DNS服务器
R1 | S0/0/0 | 201.1.1.1/28 |  | 
R1 | Fa0/0 | 172.16.10.254 |  | 
R1 | Fa0/1 | 172.16.20.254 |  | 
R2 | S0/0/0 | 201.1.1.14/28 |  | 
R2 | S0/0/1 | 202.1.1.1/29 |  | 
R3 | S0/0/1 | 202.1.1.6/29 |  | 
R3 | Fa0/0 | 10.1.1.254/24 |  | 
PC1 | NIC | 172.16.10.10/24 | 172.16.10.254 | 202.1.1.3
PC2 | NIC | 172.16.20.10/24 | 172.16.20.254 | 202.1.1.3
PC3 | NIC | 10.1.1.10/24 | 10.1.1.254 | 
Web Server | NIC | 10.1.1.100/24 | 10.1.1.254 | 

## Slide 16
5. 动态NAT
【配置信息】
STEP 1：按照要求配置路由器R1
access-list 1 permit any
ip nat pool pool1 201.1.1.2 201.1.1.13 netmask 255.255.255.240
ip nat inside source list 1 pool pool1
interface FastEthernet0/0
ip nat inside
interface FastEthernet0/1
ip nat inside
interface Serial0/0/0
ip nat outside
STEP 2：按照要求配置路由器R3
ip nat inside source static 10.1.1.10 202.1.1.2
STEP 3：按照要求补充PC3的DNS地址：202.1.1.3

## Slide 17
6. NAPT配置
配置NAPT在全局配置模式中执行以下命令：
STEP 1：定义全局IP地址（若选择外连端口，这步可以省略）
ip nat pool address-pool start-address end-address netmask mask
STEP 2：定义访问控制列表，只有匹配该列表的地址才转换
access-list access-list-number permit ip-address wildcard
STEP 3：定义内部源地址NAPT转换关系
ip nat inside source list access-list-number {[pool address-pool] | [interface interface-type interface-number]} overload
STEP 4：定义接口连接内部网络
interface interface-type interface-number
ip nat inside
STEP 5：定义接口连接外部网络
interface interface-type interface-number
ip nat outside

## Slide 18
6. NAPT配置
【例4】基于拓扑结构如图3-3-4所示和设备信息表3-3-4和表3-3-5的网络，请完成以下要求的配置。
设备已经正确配置主机名、IP地址和路由协议。
允许内部区域1的PC1和PC2所在网络可以访问internet。
允许内部区域2的PC3所在网络除Web Server可以访问internet。
路由器R1配置NAPT，外网地址为201.1.1.2。
路由器R3也配置NAPT，外网使用端口S0/0/1。

## Slide 19
4. 静态NAT
设备名称 | 接口 | 设备名称 | 接口
R1 | S0/0/0 | R2 | S0/0/0
R1 | Fa0/0 | S1 | Fa0/1
R1 | Fa0/1 | S2 | Fa0/1
R2 | S0/0/1 | R3 | S0/0/1
R3 | Fa0/0 | S3 | Fa0/1
S1 | Fa0/2 | PC1 | Fa0
S2 | Fa0/2 | PC2 | Fa0
S3 | Fa0/2 | Web Server | Fa0
S3 | Fa0/3 | PC3 | Fa0
设备名称 | 接口 | 网络地址 | 网关地址 | DNS服务器
R1 | S0/0/0 | 201.1.1.1/28 |  | 
R1 | Fa0/0 | 172.16.10.254 |  | 
R1 | Fa0/1 | 172.16.20.254 |  | 
R2 | S0/0/0 | 201.1.1.14/28 |  | 
R2 | S0/0/1 | 202.1.1.1/29 |  | 
R3 | S0/0/1 | 202.1.1.6/29 |  | 
R3 | Fa0/0 | 10.1.1.254/24 |  | 
PC1 | NIC | 172.16.10.10/24 | 172.16.10.254 | 202.1.1.3
PC2 | NIC | 172.16.20.10/24 | 172.16.20.254 | 202.1.1.3
PC3 | NIC | 10.1.1.10/24 | 10.1.1.254 | 
Web Server | NIC | 10.1.1.100/24 | 10.1.1.254 | 

## Slide 20
6. NAPT配置
【配置信息】
STEP 1：按照要求配置路由器R1
ip nat pool pool1 201.1.1.2 201.1.1.2 netmask 255.255.255.240
ip access-list standard stACL
permit any
ip nat inside source list stACL pool pool1 overload
interface FastEthernet0/0
ip nat inside
interface FastEthernet0/1
ip nat inside
interface Serial0/0/0
ip nat outside
STEP 2：按照要求配置路由器R3
ip access-list standard stACL
deny host 10.1.1.100
permit any
ip nat inside source list stACL interface Serial0/0/1 overload
interface FastEthernet0/0
ip nat inside
interface Serial0/0/1
ip nat outside

## Slide 21
典型案例
【案例1】下列哪一项不是NAT的实现方式？（ ）
A.静态转换
B.动态转换
C.端口多路复用
D.访问控制列表
【解析】NAT的实现方式有三种，即静态转换（Static NAT）、动态转换（Dynamic NAT）和端口多路复用（Over Load）。
【答案】D

## Slide 22
典型案例
【案例2】下面关于IP地址的说法正确的是（ ）。
A.IP地址由两部分组成：网络号和主机号
B.A类IP地址的网络号有8位，实际的可变位数为7位
C.D类IP地址通常作为组播地址
D.地址转换（NAT）技术通常用于解决A类地址到C类地址的转换。
【解析】首先，IP地址由两部分组成，掩码长度匹配的不变的部分为网络号，掩码没有匹配的可变的部分是主机号；地址分类是按照二进制方式来看，第1位为0，第2-8位可变的为A类地址（1.0.0.0-127.255.255.255）；第1位为1，第2位为0，第3-8位可变的为B类地址（128.0.0.0-191.255.255.255）；第1-2位为1，第3位为0，第4-8位可变的为C类地址（192.0.0.0-223.255.255.255）；第1-3位为1，第4位为0，第5-8位可变的为D类地址（224.0.0.0-239.255.255.255），通常作为组播地址；第1-4位为1，第5-8位可变的为E类地址（240.0.0.0-255.255.255.255）；NAT技术通常用于私有互联网到公共互联网的转换，不是针对地址类型的。
【答案】ABC

## Slide 23
典型案例
【案例3】NAT能够转换哪种网络地址？（ ）
A.IP
B.IPX
C.AppleTalk
D.DECNET
【解析】NAT是针对IP网络地址开发的技术，一般只能对IP报⽂的头部地址和TCP/UDP头部的端⼝信息进⾏转换。IPX、AppleTalk、DECNET的网络标识结构不同于IP网络地址结构。
【答案】A

## Slide 24
感谢聆听