## Slide 1
城市轨道交通信号基础
制作人：TLN

## Slide 2
第二章 信号基础设备
2.2信号机

## Slide 3
2014年5月2日下午,首尔上往十里地铁站发生列车追尾事故，一列地铁进站时撞上停在站里的另一列地铁的尾部，导致238名乘客受伤，其中3人重伤。
据调查：事故发生时，上往十里站的2台信号机显示了错误的信号，信号器本应亮起指示“停止”的红灯，可是却错误显示了指示“前进”的绿灯，使得列车自动停止装置没有运行，所以导致后面的列车与前车车尾相撞。
案例导入

## Slide 4
学习要点
知识目标：
1. 握信号机的用途及显示含义；
2. 掌握透镜式色灯信号机、组合式色灯信号机以、LED式信号机的结构；
3. 掌握信号机点灯电路的基本要求；
4. 掌握信号机的设置原则；
4. 了解安全型继电器的型号表示；
5. 了解信号机的图形符号。
技能目标：
1. 能区分不同类型的色灯信号机；
2. 能正确测试信号机电气性能；
3. 会识读信号布置示意图；
4. 会更换透镜式色灯信号机的灯泡。

## Slide 5
2.2.1 信号的分类
按信号的接受效果
视觉信号
  视觉信号是以信号的颜色、形状、显示数目和灯光的显示状态等视觉效果来表现的信号。如地面信号机、手信号旗、信号牌等。
听觉信号
  听觉信号是以不同器具发出的音响的次数、长短、强弱等听觉效果来表现的信号。如号角、鸣笛、铃声等。

## Slide 6
2.2.1 信号的分类
某地铁公司的《行车组织规则》中关于列车鸣笛规定：
1)鸣笛的作用是发出警告或要求协助，长声为三秒，短声为一秒，音响间隔为一秒。重复鸣示时，须问隔五秒以上；
2)城轨列车在正线上运行时只可在必要时鸣笛；
3)表中的情况下必须按指定方式鸣笛：

## Slide 7
按信号位置能否移动
2.2.1 信号的分类
  根据需要临时设置的信号装置
移动信号
固定信号
  固定设置在运行线路规定位置的信号装置，用以指示列车运行和调车工作。
手信号
  是行车有关人员拿信号旗或信号灯或者直接用手臂显示的信号。

## Slide 8
2.2.1 信号的分类
移动信号
减速信号为：白天柱上一个黄色圆牌；夜间柱上一个黄色灯光。
临时限速信号
停车信号
减速信号
减速终端
想一想？

## Slide 9
2.2.1 信号的分类
固定信号

## Slide 10
2.2.1 信号的分类
手信号
位置适当；正确及时
横平竖直；灯正圈圆
角度准确；段落清晰
要求
夜间——红色灯光。
昼间——展开的红色信号旗。
停车信号

## Slide 11
2.2.1 信号的分类
夜间无红色灯光时
用白色灯光上下摇动。
昼间无红色信号旗时
两臂高举头上向两侧摇动。
紧急停车信号
红色灯光下压数次。
展开的红色信号旗下压数次。
停车信号

## Slide 12
2.2.1 信号的分类
减速信号
昼间—黄色信号旗
夜间—黄色灯光
用白色或绿色灯光下压数次。
用绿色信号旗下压数次
无黄色信号旗
无黄色灯光

## Slide 13
2.2.1 信号的分类
发车信号
向列车方面作圆形转动
引导手信号
高举头上左右摇动

## Slide 14
按信号机设置的位置
2.2.1 信号的分类
地面信号
车载信号

## Slide 15
城市轨道交通的自动化程度比较高，一般采用“地面信号显示与车载信号系统相结合、以车载信号系统为主”的运用方式，列车的运行速度不取决于地面信号机的显示，地面信号只起辅助作用。
2.2.1 信号的分类

## Slide 16
按信号的使用时间
昼间信号
夜间信号
昼夜信号
2.2.1 信号的分类
城市轨道交通信号机采用昼夜通用信号，在隧道内采用夜间信号。 显示距离为昼间信号1000m，夜间信号200m，昼夜通用信号400m。

## Slide 17
在城轨中，以车载信号为主体信号，正线区段基本上不设信号机，只有在道岔区域需要进路防护，或为了工程车、救援车作业需要设置地面信号机。
信号机
是保证行车安全、用于指挥列车运行的设备，是指示列车及调车作业的命令，行车有关人员必须熟知信号的显示方式，驾驶员必须按照信号机的显示要求进行行车及调车作业。
2.2.2 信号机的用途（举例）

## Slide 18
指挥列车运行及调车作业
指示运行条件
表示相关设备所处的位置和状态
2.2.2 信号机的用途（举例）

## Slide 19
2.2.3 信号的显示
1、信号机显示颜色选择
基本颜色
红色
停车信号，禁止越过该信号机
绿色
允许信号，信号处于正常开放状态，可按规定速度通过该信号机
黄色
允许信号，信号处于有限开放状态，要求列车注意减速运行
蓝色
用于调车信号机，表示禁止越过该信号机调车
月白色
用于指示调车作业时，表示允许越过该信号机调车；
用于指示正线列车作业时同时显示一个红灯信号，构成引导信号
辅助颜色

## Slide 20
2.2.3 信号的显示
2、信号机的图形符号（讨论环节）

## Slide 21
2.2.3 信号的显示
3、灯光配列
城市轨道交通信号机显示图示
灯光配列

## Slide 22
2.2.3 信号的显示
3、灯光配列（举例讨论）
  单显示信号机设置于线路终端，仅作为阻挡信号机，它始终显示红色灯光。
单显示
  二显示信号机只防护一条进路
二显示
  所防护的进路有两条以上时设置
三显示
道岔处于是定位状态
道岔处于是反位状态
有岔站的进站方向信号机，允许开放引导信号

## Slide 23
2.2.3 信号的显示
3、灯光配列（举例讨论）
正线区域当列车进入信号机内方，信号机的允许显示必须立即改变为红色显示。
车辆段中的调车信号机，必须当列车或车列的尾部全部进入信号内方以后，才会改变为蓝色显示。
运行方向
101
102
TC1
TC2
TC3
TC4
TC5
TC6
TC7
TC8
X6
X7
1

## Slide 24
2.2.3 信号的显示
3、灯光配列（举例讨论）
车辆段中的调车信号机，必须当列车或车列的尾部全部进入信号内方以后，才会改变为蓝色显示。
运行方向
TC1
TC2
TC3
TC4
TC5
TC6
TC7
TC8
X6
X7
1
102
运行方向
TC1
TC2
TC3
TC4
TC5
TC6
TC7
TC8
X6
X7
1
102

## Slide 25
2.2.3 信号的显示
3、灯光配列（举例讨论）
Xl是阻挡信号，阻挡列车驶出折返线的尽头。

## Slide 26
2.2.3 信号的显示
3、灯光配列（举例讨论）
X5信号机是列车从折返线（存车线）驶入正线的防护信号，当X5信号机开放，允许列车从折返线（存车线）进入正线。

## Slide 27
2.2.3 信号的显示
3、灯光配列（举例讨论）
X9和X11信号机，为列车由正线车站站合驶向折返线（存车线）的防护信号，一般情况下X11为正向信号，而X9为反向信号。

## Slide 28
2.2.3 信号的显示
3、灯光配列（举例讨论）
X11信号机不仅可以指示列车通过3号道岔反位进入折返线，也可以指示列车经3号道岔定位出站，进入正线区间继续运行，X11也是防护3号道岔的信号机。

## Slide 29
X3信号机用以防护1号道岔，指示列车经l号道岔定位进站。X7为反向防护信号，指示列车经3号道岔定位进站。
2.2.3 信号的显示
3、灯光配列（举例讨论）

## Slide 30
2.2.3 信号的显示
4、信号机的设置原则
（1）信号机通常设于行车方向的右侧；如因设备限界、其他建筑物或线路条件等影响信号机的装设时，也可设于线路的左侧。

## Slide 31
2.2.3 信号的显示
4、信号机的设置原则
（2）在每一站台的正常运行方向都应设置进出站信号机。
（3）在道岔前都应设置道岔防护信号机。
（4）在防淹门前都应设置防淹门防护信号机。
（5）在线路的尽头都应设置阻挡信号机。
（6）对于反向进路，始终端信号机之间的距离尽量控制在两个区间以内。

## Slide 32
2.2.3 信号的显示
5、信号机的命名规则
  编号共有五位，第一位为字母（S和X），后四位为数字。
（1）
  S代表上行方向，X代表下行方向
（2）
  第二三位为数字，代表车站编号
（3）
  第四五位为数字，代表设备编号，单数为站台上行区域设备，双数为站台下行区域设备
（4）

## Slide 33
信号机设备编号按照列车到达方向顺序从小到大进行编号，离站台最远的设备编号为第一个。
01
02
上行区域设备且离站台最远
下行区域设备且离站台最远
Eg.信号机编号X0502
第五个车站下行区域的第一个信号机，方向为下行方向。
2.2.3 信号的显示
5、信号机的命名规则

## Slide 34
6、信号机类型
正线
车辆段
进段信号机
列车信号机
调车信号机
出站信号机
通过信号机
阻挡信号机
复式信号机
进站信号机
防护信号机
2.2.3 信号的显示
按位置及功能

## Slide 35
信号 名称 | 色灯信号机(透镜式) | 显示 | 信号显示的意义
进站信号机 |  |  | 停车，不准越过信号机
 |  |  | 进正线准备停车
 |  |  | 进到发线准备停车
 |  |  | 按规定速度由正线通过
 |  |  | 进站内准备停车表示接车进路信号机在开放状态
 |  |  | 引导信号，以不超过20km/h的速度进站或通过接车进路，并随时准备停车
2.2.3 信号的显示
6、信号机类型

## Slide 36
2.2.3 信号的显示
6、信号机类型
信号名称 |  | 色灯信号机(透镜式) |  | 显示 | 信号显示的意义
出站信号机 | 非自动闭塞区段 |  |  |  | 停车，不准越过信号机
 |  |  |  |  | 准许列车由车站出发
 |  |  |  |  | 准许列车由车站出发开往次要线路
 | 自动闭塞区段 |  |  |  | 停车，不准越过信号机
 |  |  |  |  | 准许列车由车站出发，表示前方有一个闭塞分区空闲
 |  |  |  |  | 准许列车由车站出发，表示前方至少有两个闭塞分区空闲
 |  |  |  |  | 准许列车由车站出发开往非自动闭塞区段

## Slide 37
2.2.3 信号的显示
6、信号机类型
一灯位
四灯位
按结构
两灯位
三灯位
白炽灯透镜式色灯信号机
LED色灯信号机
按光源

## Slide 38
2.2.3 信号的显示
6、信号的显示距离
信号机 | 行车信号 | 岔防护信号 | 调车信号 | 道岔状态表示器 | 其他
显示距离m | ≥400 | ≥400 | ≥200 | ≥200 | ≥100
城市轨道交通信号机采用昼夜通用信号，在隧道内采用夜间信号。 显示距离为昼间信号1000m，夜间信号200m，昼夜通用信号400m。

## Slide 39
2.2.4 常用色灯信号机
  透镜式色灯信号机
1
  组合式色灯信号机
2
  LED式色灯信号机
3

## Slide 40
2.2.4 常用色灯信号机
1、透镜式色灯信号机
透镜式色灯信号机结构简单，安装方便，控制电路所用电缆芯线少，得到广泛的应用。
透镜式
色灯信号机
高柱型
矮柱型
高柱信号机的信号机构安装在信号机柱上
矮柱型信号机构安装在混凝土基柱上

## Slide 41
2.2.4 常用色灯信号机
1、透镜式色灯信号机（查找信号机）

## Slide 42
2.2.4 常用色灯信号机
1、透镜式色灯信号机
透镜式色灯信号机
单显示
二显示
三显示
阻挡信号机，以及及复示信号、引导信号及进路表示器。
按灯光配列对信号灯位颜色的规定安装有色内透镜。

## Slide 43
2.2.4 常用色灯信号机
1、透镜式色灯信号机
透镜式信号机的机构：透镜组、灯泡、灯座、遮檐和背板组成。
（1）透镜组：装在镜架框上，由两块带棱凸透镜组成，其中内测透镜有色带棱外凸透镜，外侧透镜为无色带棱内凸透镜。使用带棱原因是可缩短焦距，提高光源利用率，增加射出平行光的强度。信号机显示颜色取决于有色透镜。

## Slide 44
2.2.4 常用色灯信号机
1、透镜式色灯信号机
透镜式信号机的机构：透镜组、灯泡、灯座、遮檐和背板组成。
（2）灯泡：色灯信号机的光源，目前采用12V，25W直丝灯泡→双灯丝灯泡
（3）灯座：采用定焦盘式灯座，用于安防灯泡，可前后左右上下6个方向微调。
缺点：可靠性差、寿命短、易断丝、工效低。

## Slide 45
2.2.4 常用色灯信号机
1、透镜式色灯信号机
双灯丝灯泡，当平时点亮的主灯丝断丝时，能通过外接的自动转换设备自动点亮副灯丝，保证信号不间断显示。

## Slide 46
2.2.4 常用色灯信号机
2、组合式色灯信号机
组合式色灯信号机每个机构只有一个灯室，，使用时根据信号显示的要求可以分别组装成单显示、二显示和三显示机构，因此称为组合式。
特点：
采用铝合金或玻璃钢材料，机构重量轻，便于安装、维护和调整。

## Slide 47
2.2.4 常用色灯信号机
2、组合式色灯信号机
组合式色灯信号机每个灯室由光系统、机构壳体、遮檐等、瞄准镜、插孔五部分组成。
其中，光系统由反光镜、灯泡、色片、非球面镜、偏散镜及前表面玻璃组成。

## Slide 48
2.2.4 常用色灯信号机
2、组合式色灯信号机
色片有红、黄、绿、蓝、月白五种颜色，组合式色灯信号机根据需要每个机构中配备一种色片。
光系统设计合理，光能利用率高，显示效果好，有利于驾驶员瞭望信号。

## Slide 49
2.2.4 常用色灯信号机
2、组合式色灯信号机

## Slide 50
2.2.4 常用色灯信号机
3、LED色灯信号机
LED信号机采用近代光电材料，运用电子稳压技术，研制的免维护信号器材，一般由铝合金机构、发光盘、点灯装置、报警单元组成。铝合金机构规格与透镜式色灯信号机大小相同，分为高柱和矮柱两种。
小型LED色灯信号机的机构较小，适合安装于地下空间较小的隧道内，以满足设备限界的要求。

## Slide 51
2.2.4 常用色灯信号机
3、LED色灯信号机
LED信号机分别包括二灯位机构、三灯位机构两种类型，根据使用需要，还有专门的复示机构、引导机构等。
地铁复示三显LED信号机

## Slide 52
2.2.4 常用色灯信号机
3、LED色灯信号机
LED发光盘采用二极管制成的信号灯光源。
点灯装置用于为发光盘提供电源。
报警单元的功能是当发光盘LED二极管损坏数量超过总数的30%时，以及主、备电源有一路产生的故障时，发出报警。

## Slide 53
2.2.4 常用色灯信号机
3、LED色灯信号机
变压器可以起到电隔离作用，同时为发光盘提供合适的电源电压

## Slide 54
2.2.4 常用色灯信号机
3、LED色灯信号机
组合灵活结构简单
寿命长
安全可靠
故障少
节省检修费用
聚焦
稳定
无冲击电流
增强近光显示效果
LED色灯信号机特点

## Slide 55
2.2.4 常用色灯信号机
3、LED色灯信号机
①LED机构不能改变现有信号点灯电路和相关电路。
②机构发光二极管损坏数量达到30％时，不能影响信号显示的规定距离，并及时报警。
③遇强光、雷电、电磁干扰，不能导致信号错误显示和发光盘损坏，发光盘及点灯电路短路、点灯装置损坏或造成信号机灭灯时，灯丝继电器应可靠落下。
④机构灯室之间不串光，机构门盖开启灵活。机构的正常绝缘电阻应不小于50MΩ。
⑤高柱信号机构的发光面直径180㎜，灯间距为300㎜，矮型机构的发光面直径125㎜，灯间距为215㎜。
⑥高柱信号机构安装后，应能在左右各90°、前俯5°的范围内任意调整，矮型机构的仰角为3°～5°。
⑦额定电压：DC12V，额定电流：DC700mA。

## Slide 56
2.2.4 常用色灯信号机
3、LED色灯信号机
⑦额定电压：DC12V，额定电流：DC700mA。
⑧发光盘的驱动电源有为其配套的FDZ型发光盘专用信号点灯装置。
⑨机构光轴方向的发光强度应不低于表2-2-5数据的90%。

## Slide 57
2.2.4 常用色灯信号机
3、LED色灯信号机
信号机继电器采集驱动电路工作原理框图

## Slide 58
2.2.4 常用色灯信号机
3、LED色灯信号机
信号机模块采集驱动电路工作原理框图

## Slide 59
2.2.4 常用色灯信号机
3、LED色灯信号机
LED色灯信号机主灯丝报警单元

## Slide 60
2.2.5 信号点灯单元
1、信号变压器
BX1-34形变压器安装图与接线图
BX1-34型变压器的容量为34V·A；
一次线圈额定电压180V或220V，空载电流0.011A
二次线圈电压为13～16V，额定电流2.1A。

## Slide 61
XDZ-B型多功能点灯装置电路原理图
2.2.5 信号点灯单元
2、多功能点灯装置(讨论)
JG-1
JG
JZ-1
JZ
JZ为灯丝转换继电器，监测主丝的工作状态，并通过其第1组接点反映主丝的状态；
JG为告警继电器，检查副丝状态。
主副丝都正常时，JZ和JG都吸起；主丝不工作，JZ落下，通过JZ后接点闭合点副丝，并使JG失磁落下告警；副丝断丝，JG落下，输出告警，此时不影响主丝的工作。
JG的第1组接点作告警输出，告警输出回路和主电路隔离，并和原有方式一致。
告警输出回路

## Slide 62
XDZ-B型多功能点灯装置电路原理图
2.2.5 信号点灯单元
2、多功能点灯装置(讨论)
JG-1
JG
JZ-1
JZ
告警输出回路
主丝正常点亮，副丝完好
JG线圈电阻大，副丝不亮

## Slide 63
XDZ-B型多功能点灯装置电路原理图
2.2.5 信号点灯单元
2、多功能点灯装置(讨论)
JG-1
JG
JZ-1
JZ
告警输出回路
主丝正常点亮，副丝断丝
JG-1接通报警点ZH
接通报警电路报警

## Slide 64
2.2.5 信号点灯单元
2、多功能点灯装置(讨论)
主丝断丝，副丝点亮
JG-1接通报警点ZH
接通报警电路报警
XDZ-B型多功能点灯装置电路原理图
JG-1
JG
JZ-1
JZ
告警输出回路

## Slide 65
小 结 及 作 业
信号的显示
信号的分类
信号机的用途
作 业
1.在教材中找出P73思考与练习答案，并做标注。
2. 预习P73技能训练1、P74技能训练2 。
常用色灯信号机
城市轨道交通车站及信号机配置（拓展）
信号点灯单元

## Slide 66
THANKS
谢谢聆听
敬 请 批 评 指 正