## Slide 1
城市轨道交通信号基础
制作人：TLN

## Slide 2
第二章 信号基础设备
2.4 转辙机

## Slide 3
学习要点
知识目标：
1. 掌握ZD6型电动转辙机的结构及传动原理；
2. 掌握S700K型电动转辙机的结构及传动原理；
3. 掌握ZYJ7型电液转辙机的特点、结构及传动原理；
4. 掌握ZD(J)9型电动转辙机的结构及传动原理
技能目标：
1. 能正确使用工具拆装ZD6-A型电动转辙机；
2. 能使用工具对ZD6-A型电动道岔安装与调整；
3. 能正确使用仪表侧量ZD6-A型电动转辙机的电气参数；
4. 能按照道岔检修作业标准完成对道岔的日常维护与检修。

## Slide 4
2.4.1 道岔的组成
道岔是机车车辆从一股道转入或越过另一股道的转辙设备，是轨道的一个重要组成部分，是信号系统中的关键设备和主要控制对象之一。

## Slide 5
2.4.1 道岔的组成
1、道岔的结构

## Slide 6
2.4.1 道岔的组成
1、道岔的结构
转辙部分：尖轨一对、基本轨一对、转辙机及连接零件

## Slide 7
由尖轨、基本轨、连接零件(包括连接杆、滑床板、垫板、轨撑、顶铁、尖轨跟端结构等)及转辙机械组成。
转辙机械
尖轨
基本轨
连接零件
2.4.1 道岔的组成
1、道岔的结构—转辙部分

## Slide 8
转辙机：
道岔控制系统的执行机构
本任务是转换道岔、锁闭道岔、反映道岔的位置状态。
液压传动机构
齿轮传动机构
传动机构作用
高速旋转变换成动作杆的低速直线动作
驱动尖轨的锁闭机构
2.4.1 道岔的组成
1、道岔的结构—转辙部分

## Slide 9
2.4.1 道岔的组成
1、道岔的结构
连接部分：直合拢轨一对、弯合拢轨轨一对（其曲线叫做道岔导曲线）

## Slide 10
2.4.1 道岔的组成
1、道岔的结构—连接部分
由导轨、基本轨组成，它将转辙部分和辙叉部分连成一组完整的道岔。

## Slide 11
2.4.1 道岔的组成
1、道岔的结构—辙叉部分
辙叉部分：基本轨一对、翼轨一对、护轨一对、辙叉心

## Slide 12
2.4.1 道岔的组成
1、道岔的结构
辙叉心
翼轨
基本轨
护轨
1、道岔的结构—辙叉部分

## Slide 13
固定辙叉
可动心轨
1、道岔的结构—辙叉部分
2.4.1 道岔的组成

## Slide 14
2.4.1 道岔的组成
2、道岔的定位和反位（举例研讨）
道岔有两根可以移动的尖轨，一根密贴于基本轨，另一根尖轨离开基本轨，可以同时改变两根尖轨的位置，使原来密贴的分离，分离的密贴，可见道岔有两个状态。
经常所处的位置
定位
临时需要改变的位置
反位
定位
反位
定位
一般情况直股定位

## Slide 15
2.4.1 道岔的组成
2、道岔的定位和反位（举例研讨）
特殊情况
终点站

## Slide 16
2.4.1 道岔的组成
3、单动道岔和双动道岔（举例研讨）
单动道岔
  当按压一个道岔动作按钮，仅能使一组道岔转换，则称该道岔为单动道岔
双动道岔
  果能使两组道岔同时或顺序转换，则称为双动道岔。双动道岔有时也称为联动道岔。

## Slide 17
2.4.1 道岔的组成
4、对向道岔和顺向道岔（举例研讨）
当列车道岔逆着尖轨运行时，称为逆向道岔。反之，当列车顺着尖轨运行时，称为顺向道岔。

## Slide 18
2.4.1 道岔的组成
5、道岔类型（复习+讨论）
单开道岔

## Slide 19
2.4.1 道岔的组成
5、道岔类型（复习+讨论）
对称道岔
Y字形，与道岔连接的两股道向两侧分岔

## Slide 20
2.4.1 道岔的组成
5、道岔类型（复习+讨论）
三开道岔（对称、不对称）
同时衔接三股道，有两组转辙机械操纵两套尖轨。

## Slide 21
2.4.1 道岔的组成
5、道岔类型（复习+讨论）
多开道岔，X形。上面两点和下面两点分别连接起来，由四组单开道岔和一组菱形交叉设备组成。
复式交分道岔

## Slide 22
菱形交叉
2.4.1 道岔的组成
5、道岔类型（复习+讨论）
由两组锐角辙叉和两组钝角组成。
没有转辙器，所以股道之间不能转线。

## Slide 23
交叉渡线
2.4.1 道岔的组成
5、道岔类型（复习+讨论）

## Slide 24
2.4.1 道岔的组成
6、道岔的号数（复习+讨论）
道岔的代号代表辙叉角（ ）的余切值 。

## Slide 25
道岔号数 | 6 | 7 | 9 | 12 | 18 | 24
辙叉角 | 9o27’44’’ | 8o07’48’’ | 6o20’25’’ | 4o45’49’’ | 3o10’47’’ | 2o23’09’’
速度km/h | 15 | 25 | 30 | 50 | 80 | 160
适用场合 | 城轨（车辆段） | 城轨（车辆段） | 正线 | 正线 | 一般铁路 | 一般铁路
2.4.1 道岔的组成
6、道岔的号数（复习+讨论）

## Slide 26
2.4.2 道岔的组成
7、道岔表示器
定位:表示器的鱼尾板顺着铁路方向，白天沿铁路线方向看不到该标板，夜间显示一个紫色灯光。
反位:表示器的鱼尾板横着铁路方向，白天沿铁路线方向可看到该标板，夜间显示一个黄色灯光。

## Slide 27
2.4.2 转辙机概述
1、转辙机的作用
ZDJ9 型转辙机
（1）根据操作要求，将道岔转换至定位或反位。
（2）道岔转换至规定位置而且密贴后，自动实行机械锁闭，防止外力改变道岔位置。
（3）当道岔尖轨与基本轨密贴后，正确反映道岔位置，并给出相应表示。
（4）发生挤岔以及道岔长时间处于“四开”位置(尖轨与基本轨不密贴)时，及时发出报警。

## Slide 28
2.4.2 转辙机概述
2、对转辙机的基本要求
1)作为转换器，应具有足够大的拉力，以带动尖轨作直线往返运动；当尖轨受阻不能转换到底时，应随时通过操作使尖轨回复原位。
2)作为锁闭器，当尖轨和基本轨不密贴时，不应进行锁闭；一旦锁闭，不由于车辆通过道岔时的振动而错误解锁。
3)作为监督器，应能正确反映道岔的状态。
4)道岔被挤后，在未修复前不应再使道岔转换。

## Slide 29
2.4.2 转辙机概述
3、转辙机的分类
电动转辙机
电动液压 转辙机
电空转 转辙机
动作能源
和传动方式
电动转辙机由电动机提供动力，采用机械传动方式。
（ZD6系列、S700K型、ZD(J)9型）转辙机都属于电动转辙机。

## Slide 30
3、转辙机的分类
2.4.2 转辙机概述
电动液压 转辙机
ZY11型电动转辙机
由电动机提供动力，采用液压传动方式。

## Slide 31
  ZK4-170（200）型电空转辙机
2.4.2 转辙机概述
3、转辙机的分类
电空转辙机
由电动压缩空气提供动力
采用电磁换向阀传动方式。
中国铁路通信信号集团公司
天津铁路信号工厂

## Slide 32
名称 | 动力提供 | 传动方式 | 典型的型号
电动转辙机 | 电动机 | 机械转动 | ZD6系列 S700K型
电动液压 转辙机 | 电动机 | 液力传动 | ZY系列
电空转辙机 | 压缩空气 | 电磁换向阀 | ZK系列
2.4.2 转辙机概述
3、转辙机的分类（总结）

## Slide 33
2.4.2 转辙机概述
3、转辙机的分类
直流转辙机
交流转辙机
供电电源
直流转辙机采用直流电动机，目前使用较多的ZD6系列电动转辙机就是直流转辙机。

## Slide 34
2.4.2 转辙机概述
3、转辙机的分类
直流转辙机
交流转辙机
供电电源
交流转辙机采用三相交流电源，电动机为三相异步电动机。交流电动机没有换向器和电刷，故障率低，单芯电缆控制距离远。
西门子 S700K型转辙机

## Slide 35
动作速度分类
普通动作转辙机
快动转辙机
锁闭道岔方式
内锁闭转辙机
外锁闭转辙机
2.4.2 转辙机概述
3、转辙机的分类
3.8S以上
0.8S以下
间接锁闭
直接锁闭

## Slide 36
2.4.2 转辙机概述
3、转辙机的分类
内锁闭转辙机
外锁闭转辙机
间接锁闭
直接锁闭
定位锁闭状态
反位锁闭状态
ZD6系列电动转辙机
ZY(ZYJ)7(内外两种锁闭方式)
S700K（外锁闭）

## Slide 37
2.4.2 转辙机概述
3、转辙机的分类
外锁闭转辙机不仅锁闭可靠度高，而且列车经过道岔时对转辙机冲击小，有利于减少转辙机故障。

## Slide 38
2.4.2 转辙机概述
3、转辙机的分类
是否可挤
可剂型转辙机
不可挤型转辙机
内部设置挤岔保护
例：ZD6，通过挤切销的折断来保护整机
内部没有挤岔保护

## Slide 39
2.4.2 转辙机概述
4、转辙机的设置
单机牵引
一组道岔由一台转辙机牵引
双机牵引
一组道岔由两台转辙机牵引
多机牵引
一组道岔三台以上转辙机牵

## Slide 40
2.4.2 转辙机概述
4、转辙机的设置
※右装-面对道岔尖轨、岔心，安装直股的右侧转辙机
※左装-面对道岔尖轨、岔心，安装直股的左侧转辙机

## Slide 41
2.4.2 转辙机概述
4、转辙机的设置

## Slide 42
5、转辙机的操纵及锁闭
操纵方式
人工转换
停电、转辙机故障以及有关轨道电路故障时，只能使用手摇方式转换道岔。
电动转换
设备正常时，运行操作人员利用控制台(或显示器)上的有关按钮进行集中操纵。
2.4.2 转辙机概述

## Slide 43
5、转辙机的操纵及锁闭
2.4.2 转辙机概述
锁闭方式
对道岔实施锁闭指的是通过机械及电气方式将列车正在经过，或已发出指令允许列车经过(例如办理好进路)的道岔进行固定，防止道岔错误转换。
机械锁闭
电气锁闭
锁闭方式

## Slide 44
2.4.3 ZD6型电动转辙机
性质：电动、直流，内锁闭、可挤
ZD6系列转辙机采用内锁闭方式，是我国城市轨道交通中使用广泛的电动转辙机，ZD6-A型转辙机为其基本型号，还有D、E、J等派生型号。
主要应用于：非提速道岔提速区段的侧线

## Slide 45
2.4.3 ZD6型电动转辙机
1、ZD6转辙机的结构

## Slide 46
2.4.3 ZD6型电动转辙机
1、ZD6转辙机的结构
ZD6-A型电动转辙机
电动机
减速器
摩擦联结器
主
轴
动作杆
表示杆
移位接触器
外
壳

## Slide 47
2.4.3 ZD6型电动转辙机
1、ZD6转辙机的结构
1.电动机
采用直流串激电动机为电动转辙机提供动力。DC160V供电。
DZG直流电动机

## Slide 48
2.4.3 ZD6型电动转辙机
1、ZD6转辙机的结构
1.电动机
直流电动机内部接线
DZG直流电动机是直流、串激、短时、可逆电动机。
主要由定子绕组、转子绕组、换向器、碳刷、外壳组成。

## Slide 49
2.4.3 ZD6型电动转辙机
1、ZD6转辙机的结构
1.电动机
额定电压160V；
额定电流2.0A，
摩擦电流2.3—2.9A；
额定转速2400r/min;
额定转矩0.8826N，
单定子工作电阻（2.85±0.14）×2Ω，
刷间总电阻4.9±0.245Ω
短时工作输出功率≧220VA
直流电动机内部接线

## Slide 50
2.4.3 ZD6型电动转辙机
1、ZD6转辙机的结构
2.减速器
作用：降低转速，增大转矩，完成传动

## Slide 51
2.4.3 ZD6型电动转辙机
1、ZD6转辙机的结构
2.减速器
作用：降低转速，增大转矩，完成传动
第一级：定轴传动外齿合齿轮；
第二级：渐开线内齿合行星传动式减速器
第一级小齿轮带动大齿轮，减速比103：27，第二级为行星传动式，减速比为41：1，总的减速比为103/27×41/1=156.4。

## Slide 52
2.4.3 ZD6型电动转辙机
1、ZD6转辙机的结构
第二级：渐开线内齿合行星传动式减速器
外齿41齿，内齿42齿，内齿轮作一周偏心运动时，外齿轮反方向旋转一齿的角度，带动输出轴逆时针方向旋转，达到减速目的。

## Slide 53
2.4.3 ZD6型电动转辙机
1、ZD6转辙机的结构
3.摩擦连接器
由弹簧和摩擦制动板组成，构成输出轴与主轴之间的摩擦连接。
防止电动机突然停转，导致因电流过大使电动机烧坏（保护电动机 ）
防止电动机的转动惯性过大，使内部机件受到撞击或毁坏（吸收转动惯量）

## Slide 54
其松紧可以通过调整螺母调整弹簧的压力实现。调整过紧会失去摩擦联结作用，损坏电动机和机件，过松则不能正常带动道岔转换。标准是1.3---1.5倍的额定电流。
3.摩擦连接器
2.4.3 ZD6型电动转辙机
1、ZD6转辙机的结构
弹簧
摩擦制动板

## Slide 55
中间板
大齿轮
减速器外壳
外齿轮
滚珠轴承
输出轴
滚套
输入轴
挡油板
内齿轮
减速器壳
摩擦弹簧
夹板螺栓
摩擦带
摩擦带夹板
夹板轴
油毡
2.4.3 ZD6型电动转辙机

## Slide 56
2.4.3 ZD6型电动转辙机
1、ZD6转辙机的结构
3.摩擦连接器
减速器和主轴的传动媒介
4.启动片和速动片
它连接输出轴与主轴
利用其正反两面相互垂直成“十”字形的沟槽，在旋转时补偿两轴不同心的误差
同时，还能够对自动开闭器起到控制作用。

## Slide 57
2.4.3 ZD6型电动转辙机
由输出轴通过起动片带动旋转，主轴上安装锁闭齿轮。由锁闭齿轮和齿条块相互动作，将转动运动变为平动，通过动作杆带动尖轨运动，并完成锁闭作用。
1、ZD6转辙机的结构
5.主轴
主轴
滚针轴承
挡圈
锁闭齿轮
止挡栓

## Slide 58
2.4.3 ZD6型电动转辙机
1、ZD6转辙机的结构

## Slide 59
2.4.3 ZD6型电动转辙机
1、ZD6转辙机的结构
由锁闭齿轮和锁闭条块组成，将转动转换变为平动，通过动作杆带动尖轨运动，转换到位后进行锁闭。
6.转换锁闭装置
定位锁闭状态
反位锁闭状态
电动转辙机每转换一次，锁闭齿轮与齿条块要完成解锁、转换、锁闭三个过程。

## Slide 60
2.4.3 ZD6型电动转辙机
1、ZD6转辙机的结构
与齿条块之间用挤切削相连，正常动作时，齿条块带动动作杆，挤岔时，挤切削折断，动作杆与齿条块分离，避免机件损坏。
7.动作杆

## Slide 61
2.4.3 ZD6型电动转辙机
1、ZD6转辙机的结构
通过表示杆与尖轨连接，表示杆随尖轨移动。只有尖轨密贴并锁闭后，才能接通道岔表示电路，并断开道岔转换电路。自动开闭器由机械联动机构与接点开关系统组成。
8.自动开闭器
切断原有表示电路→
接通反向电路→
检查密贴情况→
接通新电路

## Slide 62
2.4.3 ZD6型电动转辙机
1、ZD6转辙机的结构
8.自动开闭器
速动爪
动接点
静接点

## Slide 63
2.4.3 ZD6型电动转辙机
1、ZD6转辙机的结构
确保表示杆正确反映系统的移位，检查尖轨是否密贴，不密贴时，自动开闭器检查柱无法落入缺口，节点转换无法完成→故障表示。
9.表示杆
表示杆
自动开闭器的检查柱落入表示杆的缺口之中，接通表示电路。
挤岔时，表示杆被推动，顶起检查柱，从而断开表示电路。

## Slide 64
2.4.3 ZD6型电动转辙机
1、ZD6转辙机的结构
监督挤切削的受损状态，道岔被挤或挤切削折断时，断开道岔表示电路。
10.挤切装置--移位接触器

## Slide 65
2.4.3 ZD6型电动转辙机
1、ZD6转辙机的结构
用于连接动作杆和齿条块，挤岔时挤切削被切断，时动作感和齿条块分离，避免机件损坏。
10.挤切装置—挤切销
位于电动机一侧，用于断开电动机的电路。打开遮断器，才能插入手摇把人工转换道岔，或者打开机盖进行检修。
11.安全接点

## Slide 66
固定各部件，防止器件受损坏和雨水、尘土等的侵入。
12.外壳
2.4.3 ZD6型电动转辙机
1、ZD6转辙机的结构

## Slide 67
2.4.3 ZD6型电动转辙机
2、ZD6转辙机动作过程
解锁→转换→锁闭
（1）电动机得电旋转 （启动，解锁）
（2）电动机通过齿轮带动减速器 （开始转换）
（3）输出轴通过起动片带动主轴
（4）锁闭齿轮随主轴旋转
（5）拨动齿条块，使动作杆带动道岔尖轨水平运动
（6）当道岔转换到位，密贴后锁闭并接通表示电路。
（7）转换过程中，通过自动开闭器的接点完成电动机控制和道岔位置表示。

## Slide 68
2.4.3 ZD6型电动转辙机
3、四线制道岔控制电路
(1)1DQJ励磁道岔从定位转向反位时，通过操纵按钮或由进路命令控制FCJ励磁，接通1DQJ励磁电路：
KZ—SFJ5251l—DGJ3l-32—1DQJ3-4-2DQJ141-142-FCJ21-22-KF

## Slide 69
2.4.3 ZD6型电动转辙机
3、四线制道岔控制电路
(2)2DQJ转极1DQJ励磁后，利用其第四组触点接通2DQJ转极电路：
KZ-1 DQJ41-42-2DQJ2-1-FCJ21-22-KF

## Slide 70
2.4.3 ZD6型电动转辙机
3、四线制道岔控制电路
(3）电动机转动(1DQJ自闭电路)
DZ220—BB- 1DQJ1-21 DQJl2-11--2DQJ111-113-自动开闭器11-12-电机定子2-3-电机转子3—4-遮断器05—06-l DQJ21-22-2DQJl2l-123-DF220

## Slide 71
2.4.3 ZD6型电动转辙机
3、四线制道岔控制电路
(4) 反位表示继电器励磁电路：
DJZ220—RD4-FBJ1-4-2DQJl33-131-lDQJl3-11-2DQJ111-113-自动开闭器11-自动开闭器2l-22-二极管08—07-自动开闭器32-自动开闭器23-24-移位接触器01-02-自动开闭器43-44-电阻R—BB—DJF220

## Slide 72
道岔转换完毕，室内设备采集道岔DBJ、FBJ状态，将道岔实际位置反映到控制台或显示器，以便操作人员对信号设备进行监督和控制。
2.4.3 ZD6型电动转辙机

## Slide 73
2.4.4 ZD（J）9型电动转辙机
国内自行研制，完全国产化，具有独立的知识产权
具有性能优、效率高、转换力大等特点
寿命可达100万次
K系列完全可以适应我国各种提速道岔多机牵引的要求。
1、 ZD（J）9型转辙机特点

## Slide 74
2.4.4 ZD（J）9型电动转辙机
适用范围
ZD（J）9系列转辙机适应于单点及多点牵引的各种类型道岔。

## Slide 75
2.4.4 ZD（J）9型电动转辙机
自动开闭器
摩擦联接器
电机减速器
滚珠丝杠副
底壳
左、右锁闭(表示)杆
动作杆
挤脱器
接线端子
2、 ZD（J）9型转辙机的结构
结构采用模块化设计，便于维护维修。

## Slide 76
2.4.4 ZD（J）9型电动转辙机
结构采用模块化设计，便于维护维修。
2、 ZD（J）9型转辙机的结构
推板套及丝杠副
摩擦联接器
SF2衬垫
方孔套
防护套
电机减速器
盖
左右锁闭杆
接点组
动作杆

## Slide 77
2.4.4 ZD（J）9型电动转辙机
2、 ZD（J）9型转辙机的结构
有交流和直流电机两种，均为短时、可逆电机，绝缘等级F级，具有过载能力强，在额定转矩的1.5倍情况下安全使用的特点。
电动机

## Slide 78
2.4.4 ZD（J）9型电动转辙机
2、 ZD（J）9型转辙机的结构
两级减速
第一级减速为齿轮减速，以齿轮箱的形式与电动机结合在一起。
第二级减速由滚珠丝杆、螺母及推板套完成，除了具有减速作用，还将旋转运动变为推板套的水平运动。
滚珠丝杠相当于一个直径32mm的螺栓和螺母，当滚珠丝杠正向或反向旋转一周时，螺母前进或后退一个螺距。减速的同时，将电机的旋转运动转变为丝杠的直线运动。
齿轮减速器实物图
滚珠丝杆
减速器

## Slide 79
2.4.4 ZD（J）9型电动转辙机
2、 ZD（J）9型转辙机的结构
摩擦连接器
采用片式粉末冶金摩擦方式，其作用是使转辙机输出的转换力保持在规定标准内；
当道岔转换阻力小于摩擦联结器的规定值时，电动机转动，摩擦联结器不打滑，牵引道岔尖轨（心轨）转换；
当道岔阻力大于摩擦联结器的规定值时或受到卡阻时，电动机转动，摩擦联结器打滑空转，保护电机不烧损。

## Slide 80
2.4.4 ZD（J）9型电动转辙机
2、 ZD（J）9型转辙机的结构
锁闭机构
由锁块、锁闭铁、动作杆推板四部分构成。
当滚珠丝杠转动，推板套作水平运动，推动动作杆上的锁块，在锁闭铁的辅助下使动作杆水平运动，完成解锁、转换、锁闭的功能。

## Slide 81
2.4.4 ZD（J）9型电动转辙机
2、 ZD（J）9型转辙机的结构
接点组
接点组与ZD6型转辙机相同，
静接点用磷青铜制造，动接点用铜钨合金制造，使用寿命100万次以上。
锁闭柱和检查柱在接点组外侧，便于观察表示缺口

## Slide 82
2.4.4 ZD（J）9型电动转辙机
3、 ZD（J）9型转辙机的动作原理
接通电源后，通过装设在电动机上的减速器，把电动机的高转速、小转矩转换为低转速、大转矩输出到摩擦连接器。
摩擦连接器内两面烧结有铜基摩擦材料的内摩擦片通过花键传动滚珠丝杠，将旋转运动转换成为滚珠丝杠母的直线运动。
在滚珠丝杠母外套有推板套，推动动作杆上的锁块，在锁闭铁的作用下使动作杆水平运动，完成转辙机的解锁、转换和锁闭动程。

## Slide 83
2.4.4 ZD（J）9型电动转辙机
3、 ZD（J）9型转辙机的动作原理
接通电源
切断原表示接点
转辙机解锁
转辙机转换
转辙机锁闭
接通新表示接点

## Slide 84
2.4.5 S700K型电动转辙机
S700K型电动转辙机是我国铁路为提速需要从德国引进设备和技术，经消化吸收和改进后，在干线铁路推广的一种转辙机。这种转辙机结构先进、工艺精良，解决了ZD6转辙机存在的电动机断线、故障电流变化、触点接触不良、移位接触器跳棋、挤切销折断等惯性故障。

## Slide 85
2.4.5 S700K型电动转辙机
适用于提速区段可动心轨、尖轨处采用外锁闭装置的道岔。

## Slide 86
2.4.5 S700K型电动转辙机
城市轨道交通尽管运行速度不高，但采用S700K转辙机的优点十分明显：
1
  采用三相交流电动机，电能损失大大减小
2
  采用滚珠丝杠传动装置，摩擦力小，机械效率高
3
  没有直流电动机的整流子，维修工作量大大减小
1、 特点

## Slide 87
4
  采用具有簧式挤脱装置的保持连接器，解决因挤销劳损曹成的慢性故障
5
  采用多片干式可调摩擦连接器，经工厂调整加封，使用中无损调整
城市轨道交通尽管运行速度不高，但采用S700K转辙机的优点十分明显：
2.4.5 S700K型电动转辙机
1、 特点

## Slide 88
2.4.5 S700K型电动转辙机
2、 结构
外壳部分
动力传动机构
检测机构
安全装置
配线接口端

## Slide 89
2.4.5 S700K型电动转辙机
2、 结构
外壳部分
机盖底壳
动作杆套筒
导向套筒
导向法兰

## Slide 90
2.4.5 S700K型电动转辙机
2、 结构
动力传动机构
三相交流电动机
齿轮组
摩擦连接器
滚珠丝杠
保持连接器
动作杆

## Slide 91
2.4.5 S700K型电动转辙机
2、 结构
检测机构
检测杆
叉型接头
速动开关组
锁闭块和锁舌
指示标

## Slide 92
2.4.5 S700K型电动转辙机
2、 结构
安全装置
开关锁
遮断开关
连杆
摇把孔挡板

## Slide 93
2.4.5 S700K型电动转辙机
2、 结构
配线接口端
电缆密封装置
接插件插座

## Slide 94
2.4.5 S700K型电动转辙机
3、 分类
代号 左/右装 | 型号 | 动作时间（S） | 动程 （mm） | 检测行程（mm） | 额定转换力 （N） | 适用的提速道岔
A13/A14 | 220/160 | ≤6.6 | 220 | 160 | 3 000 | 9号尖轨第一牵引点 12号尖轨第一牵引点
A15/A16 | 150/75 | ≤6.6 | 150 | 75 | 4 500 | 9号尖轨第二牵引点 12号尖轨第二牵引点
S700K型电动转辙机规格齐全，不仅满足单机牵引，也满足多机牵引的需要。

## Slide 95
电动机得电转动
齿轮组进行减速处理，增大旋转驱动力
带动摩擦连接器转动
带动滚珠丝杠转动，滚珠丝杠带动螺母水平运动，将旋转转换成水平运动，进一步减速。
通过保持连接器，带动动作杆运动，最终使道岔尖轨或心轨运动
道岔尖轨或心轨带动检测杆运行，检测密贴
同时锁闭块锁舌配合，速动开关组实现控制和表示功能
4、传动 过程
2.4.5 S700K型电动转辙机

## Slide 96
2.4.5 S700K型电动转辙机
电动机旋转运动
中间齿轮
摩擦联接器
带动滚珠丝杠转动
滚珠丝杠螺母
变旋转运动为直线运动
推动保持连接器操纵板移动
将锁闭块顶回（切断原表示电路）
锁舌缩入（ 解锁）
操纵板与保持器连动( 转换）
带动动作杆移动到另一终端位置
另一锁闭块伸出
接通新的表示电路
相应的锁舌伸出（锁闭）
5、动作过程

## Slide 97
小 结 及 作 业
ZD6型转辙机
道岔的组成
转辙机概述
作 业
1.在教材中找出P102思考与练习答案，并做标注。
2. 预习P103技能训练2、P104技能训练3。
ZD（J）9型电动转辙机
S700K型电动转辙机

## Slide 98
THANKS
谢谢聆听
敬 请 批 评 指 正