## Slide 1
城市轨道交通信号基础
制作人：TLN

## Slide 2
第四章 区间闭塞技术
4.2 列控系统中的闭塞技术

## Slide 3
学习要点
知识目标：
1. 掌握固定闭塞的原理；
2. 了解超前速度控制和滞后速度控制的区别；
3. 了解阶梯型分级制动模式的特点；
4. 掌握准移动闭塞的原理和特点；
5. 掌握移动闭塞的原理和特点。
技能目标：
1. 认识列控系统中不同的闭塞设备；
2. 能区分不同的列车制动控制模式。

## Slide 4
概 述
传统 自动闭塞
大铁路列车采用的闭塞制式，适用于最高时速160km/h以下。
列车控制 系统自动闭塞
运行列车之间满足最不利条件制动距离。
列车运行自动控制系统是保证列车按照空间间隔控制运行的技术方法，靠控制列车运行速度的方式来实现。

## Slide 5
根据列控系统采取的不同控制模式会产生不同制式。列车间的追踪运行间隔越小，运输能力就越大。
列控系统中的闭塞系统
移动闭塞
固定闭塞
准移动闭塞（虚拟闭塞）
概 述

## Slide 6
4.2.1 固定闭塞
1、固定闭塞原理概述
后行列车的追踪目标点为前行列车所占用闭塞分区的始端；
后行列车从最高速度开始制动的计算点为要求开始减速的闭塞分区的始端，这两个点都是固定的，空间间隔的长度也是固定的。
两点固定
运行方向
安全距离
常用制动
紧急制动
延迟
制动距离
固定闭塞

## Slide 7
4.2.1 固定闭塞
1、固定闭塞原理概述
闭塞分区划分
列车定位和轨道占用的检查功能
轨道电路
计轴装置
站间能实现对列车追踪运行
司机可以凭借车载信号行车

## Slide 8
4.2.1 固定闭塞
1、固定闭塞原理概述（讨论分析）
运行方向
V
保护区段
运行方向
V
滞后型阶梯分级速度控制模式
滞后型曲线速度控制模式
需要增加一个闭塞分区作保护区段
想一想，两种模式区别在哪？

## Slide 9
4.2.1 固定闭塞
2、分级制动模式（讨论分析）
运行方向
80
60
40
0
保护区段
（1）阶梯型分级速度控制模式
超前速度控制模式
运行方向
80
60
40
0
保护区段
滞后速度控制模式
限制速度线
实际速度曲线

## Slide 10
4.2.1 固定闭塞
2、分级制动模式（讨论分析）
（1）阶梯型分级速度控制模式
运行方向
80
60
40
0
保护区段
“超前速度控制模式”
“出口速度控制模式”
“设备控制优先方式”
又称
在日本、德国城市轨道交通系统中都有应用。
列车驶出每一个闭塞分区前必须把速度降至超前式速度控制线以下，不然设备自动引发紧急制动以保证列车不会冒出闭塞分区。

## Slide 11
4.2.1 固定闭塞
2、分级制动模式（讨论分析）
（1）阶梯型分级速度控制模式
运行方向
80
60
40
0
保护区段
“滞后速度控制模式”又称为“入口速度控制模式”
法国TVM-300列控系统采用人控优先的方法；
万一列车失控，碰撞了滞后式速度控制线，即为撞墙，此时触发设备自动引发紧急制动，此时列车必然会越过第一红灯进入下一闭塞分区，如此必须要增加一个闭塞分区作为安全防护区段，俗称双红灯防护。

## Slide 12
4.2.1 固定闭塞
2、分级制动模式（讨论分析）
（1）阶梯型分级速度控制模式
只是对每一个闭塞分区的入口速度或出口速度进行控制，对列车速度的控制不是连续的，车地传输的信息量较少，设备相对简单。
①需要设置较长的保护区段；
②以钢轨作为信息传输载体，通过模拟轨道电路实现列车定位功能，传输信息量小，对列车运行控制精度不高；
③司机的劳动强度大，对列车运行的舒适性控制不好；
④不易实现列车的优化控制和节能控制，限制了行车效率的提高。
特点

## Slide 13
4.2.1 固定闭塞
2、分级制动模式（讨论分析）
（1）阶梯型分级速度控制模式
在固定闭塞设计中，要求的运行间隔越短，闭塞分区（设备）数也越多，列车最小行车间隔约为100～150s。
上海地铁1号线引进的GRS（现属ALSTOM）公司的ATP系统和北京地铁1号线引进的西屋公司的ATP系统均采用台阶式分级速度控制模式。

## Slide 14
4.2.1 固定闭塞
2、分级制动模式（讨论分析）
（2）曲线型分级速度控制模式
制动速度控制曲线是分段给出的，每次只需一个闭塞分区线路参数，与目标距离连续式一次速度控制模式曲线不同，归属于分级速度控制范围。
闭塞分区的线路参数可以通过地对车信息实时传输，也可以事先在车载信号设备中存储通过核对取得
目标点
80
60
40
20

## Slide 15
4.2.1 固定闭塞
3、一级制动模式（讨论分析）
运行方向
80
目标点
适用于各种不同性能和速度列车的混合运行；
追踪运行间隔要比分级速度控制小，减速比较平稳，旅客的适舒度较高；
是列车自动控制技术的发展方向。

## Slide 16
4.2.2 准移动闭塞
列控系统采取目标-距离控制模式时，采用准移动闭塞方式。
确定列车制动曲线
  一次制动方式
目标速度
列车性能
目标距离

## Slide 17
4.2.2 准移动闭塞
目标点
  前行列车或限速点所占用闭塞分区的始端
目标速度
  目标点的限速值
目标距离
  本列车至目标点的距离

## Slide 18
4.2.2 准移动闭塞
目标点相对固定，不依前行列车在同一闭塞分区内走行而变化，在前行列车出清原占用闭塞分区时，目标点前移一个闭塞分区，本列车的制动曲线随着目标点的移动而发生跳变。
准移动闭塞
两点相对固定
运行方向
80
目标点

## Slide 19
4.2.2 准移动闭塞
采用了一次制动方式，不需设定速度等级，闭塞分区的长度可以等长。因目标点是前行列车所占用闭塞分区的始端，故闭塞分区的长度在也会影响列车的追踪运行间隔。
具有列车定位和轨道占用的检查功能
准移动 闭塞
运行方向
80
目标点

## Slide 20
4.2.2 准移动闭塞
保护距离
速度
紧急制动速度曲线
常用制动速度曲线
实际运行曲线
距离/m
提高了列车控制的精度和行车效率，减少了司机的工作量，不需要频繁的牵引、制动，节能效果好，舒适度较高。
设计中，要求的运行间隔越短，闭塞分区的设备越多，列车运行最小间隔为85～90s
准移动闭塞列控系统连续曲线速度控制示意图

## Slide 21
4.2.2 准移动闭塞
虚拟闭塞
准移动闭塞的一种特殊方式，不设轨道占用检查设备，采取无线定位方式或轨道电缆定位方式来实现列车定位和轨道占用的检查功能，闭塞分区以计算机技术虚拟计算决定。
运行方向
80
目标点

## Slide 22
4.2.3 移动闭塞
移动闭塞方式采取目标-距离控制模式。目标-距离控制模式根据目标距离、目标速度及列车本身的性能确定列车制动曲线，采用一次制动方式。
计算制动点
前行列车的尾部（留有安全距离）
追踪目标点
根据目标距离、目标速度及列车本身的性能计算决定
两点均可移动
移动闭塞

## Slide 23
4.2.3 移动闭塞
追踪运行间隔要比准移动闭塞更小，移动闭塞一般采用无线通信和无线定位技术来实现。
运行方向
目标点
SCC
位置信息
位置信息
列车速度和停车点要求
紧急制动速度曲线
常用制动速度曲线

## Slide 24
4.2.3 移动闭塞
列地实时双向通信，信息传输量大。
轨旁设备少，便于安装维修，安全、运营成本底。
便于缩短列车编组，可高密度运行，可缩短站台长度和站台尾轨长度，降低土建工程投资；
可实现列车双向运行而不增加地面设备，有利于线路故障或特殊需要时的反向运行控制。
可适应各种类型、各种车速的列车，提高了列车运行的平稳性，增加了乘客的舒适度。
可以实现节能控制、优化列车运行统计处理、缩短运行时分。
优 点

## Slide 25
制动模式总结
控制模式 | 控制模式 |  | 目标—距离 |  | 
制动模式 | 台阶式 | 分段曲线式 | 一次连续式 |  | 
闭塞模式 | 固定闭塞 |  | 准移动闭塞 |  | 移动闭塞
 |  |  | 虚拟闭塞 |  | 
车—地 信息传输 | 多点轨道电路 + 点式设备 | 数字轨道电路： 多信息轨道电路+ 点式设备 | 无线通信；数字轨道电路；轨道电缆；多信息轨道电路+点式设备 | 无线通信或轨道电缆 | 无线通信
轨道占用检查 | 轨道电路 | 轨道电路 | 轨道电路或计轴设备 | 无线定位、应答器 | 无线定位、应答器
制动模式图示 |  |  |  |  | 
列车运行间隔 | 双红灯防护，有一保护区段，大于L | 无保护区段（设为对照值L） | 始点可变，小于L |  | 始点与目标可变，更小于L

## Slide 26
小 结 及 作 业
移动闭塞
固定闭塞
准移动闭塞
作 业
1.在教材中找出P184思考与练习答案，并做标注。
2. 完成P184测试题 。

## Slide 27
THANKS
谢谢聆听
敬 请 批 评 指 正