## Slide 1
城市轨道交通信号基础
制作人：TLN

## Slide 2
第五章 列车自动控制系统
5.3 ATO系统

## Slide 3
学习要点
知识目标：
1. 掌握ATO系统的的概念及作用；
2. 掌握ATO系统的设备组成；
3. 了解ATO系统的主要功能；
4. 掌握ATO系统的基本工作原理；
5. 掌握ATO系统与ATP系统的关系
技能目标：
1. 能够进行驾驶员显示单元的操作；
2. 能够操作ATO系统实现车站定位停车操作；
3. 能够完成ATO系统列车出库运行操作；
4. 能够完成ATO系统列车正线运行操作；
5. 能够完成ATO系统列车入库运行操作。

## Slide 4
一、ATO系统概述
向ATO系统提供列车运行作业和计划。
向ATO系统提供列车的运行速度、线路允许速度、限速和目标速度，以及列车所处位置等基本信息。
ATO
ATP
ATS
ATO为非故障-安全系统，其控制列车自动运行的主要目的是模拟最佳司机的驾驶，实现正常情况下高质量的自动驾驶。ATP系统是城市轨道交通列车运行时必不可少的安全保障，ATO系统则是提高城市轨道交通列车运行水平（准点、平稳、节能）的技术措施。

## Slide 5
二、 ATO系统设备组成
列车自动
驾驶系统
车载设备
轨旁设备

## Slide 6
二、 ATO系统设备组成
ATO轨旁设备通常兼用ATP轨旁设备，接收与列车自动运行有关的信息。
ATO轨旁设备
由ATO控制器（包括司机控制台）及安装在列车每一端司机室车体下的两个ATO接收天线和两个ATO发送天线组成，还包括ATO附件组成。
ATO车载设备

## Slide 7
二、 ATO系统设备组成
车载ATO模块
人机界面
ATO
车载设备
车载ATO天线

## Slide 8
二、 ATO系统设备组成

## Slide 9
三、 ATO系统主要功能
ATO系统功能
基本控制功能
服务功能
包括：自动驾驶、自动折返、车门打开，这三个控制功能相互之间独立地运行
包括：列车位置、允许速度、巡航／惰行、PTI支持功能等

## Slide 10
三、 ATO系统主要功能
（1）ATO系统的基本控制功能
自动驾驶
①自动调整列车运行速度
②停车点的目标制动
③车站自动发车
④区间内临时停车
⑤限速区间
无人自动 折返
在此驾驶模式下无需司机控制，列车上的全部控制台将被锁闭。
自动控制 车门开闭
由ATO系统自动地打开车门，或由司机手动打开正确一侧的车门。

## Slide 11
三、 ATO系统主要功能
从ATP功能中接收到当前列车的位置和速度等详细信息，根据上次计算后所运行的距离来调整列车的实际位置。
列车位置
为速度控制器提供列车在轨道任点的对应速度值。允许速度功能的输入来自ATP功能的轨道当前位置的速度限制，以及列车制动曲线。
允许速度
（2）ATO系统的服务功能

## Slide 12
三、 ATO系统主要功能
（2）ATO系统的服务功能
巡航／惰行功能的任务是按照时刻表自动实现列车区间运行的惰行控制，同时节省能源，保证最大能量效率。
巡航／惰行功能
通过多种渠道传输和接收各种数据，在特定的位置传给ATS，向ATS报告列车的识别信息、目的号码和乘务组号，以及列车位置数据以优化列车运行。
PTI支持功能

## Slide 13
四、 ATO系统基本工作原理
（1）列车自动驾驶
ATO系统存储了轨道布局和坡度信息，能够优化列车控制命令，保证列车在ATP监督下按照最大允许速度运行。
ATO系统的自动驾驶功能是通过ATO车载设备控制列车牵引和制动系统实现的。

## Slide 14
四、 ATO系统基本工作原理
ATO系统执行的自动驾驶过程是一个闭环反馈控制过程。测速单元通过ATP向ATO发送列车实际位置信息，ATO向牵引和制动控制设备提供数据输出。

## Slide 15
四、 ATO系统基本工作原理
（2）车站程序停车
线路上的车站都有预先确定的停站时间间隔。控制中心ATS监督列车时刻表计算需要的停站时间以保证列车正点到达下一个车站。控制中心能通过集中站ATS缩短或延长车站停站时间。

## Slide 16
四、 ATO系统基本工作原理
（3）车站定位停车
车站精确停车通过在车站区域内的轨道电路标识、分界过渡和ATO环线变换来进行。轨道电路标识被用来确定停车特征的合适起始点，提供距离分界。该距离分界用于达到所要求的位置精度。

## Slide 17
四、 ATO系统基本工作原理
（3）车站定位停车
车站定点停车是靠一组地面标志圈（或标志器）提供停车点的距离信息，标志线圈（应答器）设置的多少可视定位停车精度而异，一般为3~4个。

## Slide 18
四、 ATO系统基本工作原理
（3）车站定位停车
当列车正向运行经过第一个标志线圈时，列车接收停车标志信息，启动定点停车程序，产生第一制动模式曲线，按此制动曲线停车列车离定位停车点较远。

## Slide 19
四、 ATO系统基本工作原理
（3）车站定位停车
当列车驶抵中间标志器时，产生第二制动模式曲线，并对第一阶段实行缓解控制，以使列车离停车点更近。

## Slide 20
四、 ATO系统基本工作原理
（3）车站定位停车
当列车驶抵内方标志器时，产生第三制动模式曲线，再次进行缓解控制，使列车离停车点的距离更近。

## Slide 21
四、 ATO系统基本工作原理
（3）车站定位停车
列车收到站台标志器发送来的校正信息时，即转入停车模式。产生第四制动模式曲线，列车再次缓解制动控制。

## Slide 22
四、 ATO系统基本工作原理
（3）车站定位停车
经多次制动、缓解控制，确保列车定位停车的精度控制在规定的范围之内，当车载定位天线与地面定位天线对齐时，立即实全常用制动，将车停住。

## Slide 23
四、 ATO系统基本工作原理
（4）车门控制
ATO只有在自动模式下才执行车门开启，在手动模式下由驾驶员进行车门操作。列车的定位天线连接至车辆定位器和接收器，车站站台定位环线位于线路中央，连接站台定位发送器和接收器。

## Slide 24
四、 ATO系统基本工作原理
（4）车门控制

## Slide 25
四、 ATO系统基本工作原理
（4）车门控制

## Slide 26
四、 ATO系统基本工作原理
（4）车门控制

## Slide 27
四、 ATO系统基本工作原理
（5）轨旁/列车数据交换
列车与轨旁的通信是非安全的。任何情况下控制中心需要与列车通信时，轨旁设备都作为数据交换的接口。
列车发到轨旁的数据
轨旁发到列车的数据
（6）性能等级
性能等级是列车标识的一部分，可被中央ATC修改，从轨旁接收。由速度限制、命令的加速、预定的减速构成。
（7）滑行模式
一种额外的性能等级，其要求是级别l到5处于有效状态，并且当申请滑行时，目标速度大于40 km/h。

## Slide 28
五、 ATP与ATO的关系
ATP是ATO的基础，ATO不能脱离ATP工作，ATO必须从ATP系统获得基础信息，只有在ATP的基础上才能实现ATO的功能，列车安全才有保证。
司机人工驾驶
ATP系统
手动 驾驶
ATO系统自动驾驶
ATP系统
自动 驾驶

## Slide 29
五、 ATP与ATO的关系
ATP系统主要是运用自动实施常用制动和紧急制动手段，当列车超过其允许的最大速度时降低列车速度，以保证列车的安全行驶。
ATO系统主要是合理运用牵引和制动，保证列车准点、高效、平稳运行。

## Slide 30
五、 ATP与ATO的关系
ATP和ATO制动

## Slide 31
五、 ATP与ATO的关系
①线表示列车的紧急制动曲线，由ATP系统计算监督。一旦触及该曲线，启用紧急制动
②线表示ATP系统的计算的制动曲线，略低于紧急制动（差值为3-5km/h）。达到该曲线时，给出警告，但不启用紧急制动，一般区最大常用制动对应的减速度。

## Slide 32
五、 ATP与ATO的关系
③线则是ATO系统动态计算的制动曲线，也即正常运行情况下的停车制动曲线。
从三条制动曲线可以看出，ATP系统主要负责“超速防护”，起保证列车运行安全的作用；ATO系统主要负责正常情况下列车的高质量运行。

## Slide 33
课堂小结
课堂作业

## Slide 34
THANKS
谢谢聆听
敬 请 批 评 指 正