## Slide 1
城市轨道交通信号基础
制作人：TLN

## Slide 2
第二章 信号基础设备
2.1信号继电器

## Slide 3
学习要点
知识目标：
1. 掌握直流无极继电器的结构及工作原理；
2. 掌握偏极继电器、有极继电器、整流继电器的结构及工作原理；
3. 掌握交流二元继电器的结构及特点；
4. 了解安全型继电器的型号表示。
技能目标：
1. 通过模拟实训掌握信号继电器的工作特点；
2. 认识不同类型的信号继电器；
3. 掌握交流二元继电器的结构及特点；
4. 会使用信号继电器测试台及可调电源。

## Slide 4
2.1.1 信号继电器的基本工作原理
轭铁
铁芯
线圈
N
S
M
衔铁
拉杆
静接点
动接点
电磁系统（感知机构）
触点系统（执行机构）
电气特征

## Slide 5
2.1.1 信号继电器的基本工作原理
⑴ 线圈通电→产生磁通→电磁吸引力→衔铁吸向铁心→衔铁带动动接点动作→继电器励磁（吸起 ）
⑵ 线圈断电→吸引力下降→衔铁依靠重力落下→继电器失磁（落下 ）
工作原理总结
举例

## Slide 6
2.1.1 信号继电器的基本工作原理
应用（小组讨论环节）
水位自动报警装置

## Slide 7
2.1.2 信号继电器的分类
名称 | 基本原理 | 示例图片 | 应用
电磁继电器 | 利用通过线圈产生的磁场来实现动作的继电器 | JWXC-1700 型无极继电器 | 计算机联锁系统接口电路
感应继电器 | 利用电流通过线圈产生的交变磁场与其翼板中的另一交变磁场感应的电流相互作用，使翼板转动，带动接点动作的继电器 | JRJC1-70/240 交流二元二位继电器 | 相敏轨道电路
热继电器 | 利用膨胀系数不同的双金属片加热后单向弯曲的物理特性使接点动作的继电器 | NR2-25/Z热继电器 | 取暖器、微波炉、电热式热水器、饮水机、洗碗机、消毒柜及烘干机等家用电器及工业电子设备中。
固态继电器 | 无接点电子开关，由分立元件、模固定电阻网络和芯片采用混合工艺组装而成，实现输入电路与输出电路的电隔离和信号耦合，由固态器件实现负载的通断切换功能，内部无任何可动部件。 | SSR调压型模块 | SSR，TSR调压型模块，可采用外配模拟量信号来接发模块就可实现线性可调输出电压；交流调功；HS系列SSR产品，可直接用于三相电机的控制。
1）按动作原理分类

## Slide 8
2.1.2 信号继电器的分类
2）按动作电流分类（小组讨论环节）
直流继电器
交流继电器
直流无极继电器
有极继电器
偏极继电器
直流继电器都是电磁继电器
灯丝继电器
灯丝转换继电器
交流二元继电器
整流继电器

## Slide 9
2.1.2 信号继电器的分类
3）按动作速度分类（小组讨论环节）
快速动作继电器 | ﹤0.1S | 0.005～0.1S
正常动作继电器 | 0.1～0.3S | 
缓动继电器 | ﹥0.3S | 缓吸型 缓放型
晶体管时间继电器
JWXC-H310型
无极缓动继电器

## Slide 10
2.1.2 信号继电器的分类
数字式时间继电器
晶体管时间继电器
缓动继电器：延缓继电器动作时间的一类继电器。用改变继电器的结构或改变输入电路的方法可使继电器由线圈通电或断电到接点良好地转接，要经过一定时间延迟。

## Slide 11
4）按继电器输入的物理量性质
2.1.2 信号继电器的分类
非电量继电器的吸起和落下反应非电量（温度、压力、速度等）的变化。
电流继电器
电压继电器
功率继电器
频率继电器
非电量继电器

## Slide 12
2.1.2 信号继电器的分类
5）按继电器执行部件的构造原理（有无接点）
美国邦纳总代理BANNER继电器
有接点继电器
无接点继电器
铁磁无接点继电器
半导体无接点继电器
SSR调压型模块

## Slide 13
2.1.2 信号继电器的分类
6）按继电器的接点结构
1
2
普通接点继电器
加强接点继电器
具有开断功率较小的接点的能力，以满足一般信号电路的要求
具有开断功率较大的接点的能力，以满足电压较高、电流较大的信号电路的要求
接点采用点接触方式
接点采用面接触方式

## Slide 14
2.1.2 信号继电器的分类
7）按工作可靠度
(1)安全型继电器
主要是依靠重力作用释放衔铁。
(2)非安全型继电器
断电后依靠弹力保证继电器落下，又称为弹力式继电器。

## Slide 15
2.1.2 信号继电器的分类
安全型继电器（N型）是无需借助于其他继电器，亦无需对其接点在电路中的工作状态进行监督检查，其自身结构即能满足一切安全条件的继电器，其特点是：
①当线圈断电时，衔铁可借助于自身重量释放，从而使前接点可靠断开。
②选用合适的接点材料，构成非熔接性前接点，或采用能防止接点熔接的特殊结构（例如接熔断器、接点串联）。
③当一组不应闭合的后接点仍然闭合时，结构上能防止所有前接点闭合。

## Slide 16
2.1.3 安全型继电器
1、安全型继电器特点
（1）前接点采用熔点高、不会因熔化而使前接点粘连的导电性能良好的材料。
（2）增加衔铁重量，采用“重力恒定”原理，在线圈断电时，强制将中接点与前接点断开。
（3）采用剩磁极小的铁磁材料构成磁路系统，并在衔铁与极靴之间设有一定厚度的非磁性止片，当衔铁吸起时，仍有一定的气隙以防剩磁吸力将衔铁吸住。
（4）衔铁不致因机械故障而卡在吸起状态。
继电器（接点）的寿命
电寿命
机械寿命

## Slide 17
2.1.3 安全型继电器
2、直流无极继电器结构组成
直流电磁系统
接点系统
直流电磁系统：线圈、铁芯、衔铁、轭铁等组成，轭铁下部连接重锤片。
接点系统：拉杆、接点组
前接点、后接点、动接点

## Slide 18
2.1.3 安全型继电器
2、直流无极继电器工作原理（结合继电器工作原理总结讨论）

## Slide 19
2.1.3 安全型继电器
3、偏极继电器结构组成（对比直流无极继电器讨论）
在极靴下方用两个螺丝固定一个L型的永久磁钢
永久磁钢由铝镍钴合金材料制成，上部为N极，下部位S极。

## Slide 20
2.1.3 安全型继电器
3、偏极继电器工作原理（对比直流无极继电器讨论）

## Slide 21
2.1.3 安全型继电器
4、有极继电器结构组成（对比偏极继电器讨论）
用一块端部为刀型的长条永久磁铁代替部分轭铁，永久磁铁与轭铁用螺钉联结
JYJXC135/220型

## Slide 22
2.1.3 安全型继电器
4、有极继电器工作原理（对比偏极继电器讨论）
JYJXC135/220型
规定前圈的电源片3接电源正极，4接电源负极时为定位吸起状态；而后圈的电源片2接电源正极，1接电源负极时，为反位落下状态。

## Slide 23
2.1.3 安全型继电器
4、有极继电器工作原理（对比偏极继电器讨论）
JYXC-660型、JYXC-270型、JYJXC-J3000型有极継电器为例
电源片1接电源正极，4接电源负极，为定位吸起状态，反之为反位落下状态。

## Slide 24
2.1.3 安全型继电器
5、整流式继电器
常见的整流式继电器有JZXC-480型、JZXC-H0.14/0.14型、JZXC-H156型、JZXC-H18型等。

## Slide 25
代号 | 含义 |  | 代号 | 含义 | 
 | 安全型 | 其他全型 |  | 安全型 | 其他全型
A |  | 安全 | R |  | 二元
B |  | 半导体 | S |  | 时间、灯丝、双门
C | 插入 | 插入、传输、差动 | T |  | 通用、弹力
D |  | 单门、动态 | W | 无极 | 
H | 缓放 | 缓放 | X | 信号 | 信号、小型
J | 继电器、加强点 | 继电器、加强点、交流 | Y | 有极 | 
P | 偏极 |  | Z | 整流 | 整流、转换
2.1.3 安全型继电器
6、AX系列安全型继电器的型号表示

## Slide 26
2.1.3 安全型继电器
6、AX系列安全型继电器的型号表示（举例讨论）
JZXC-480型
JZXC-H0.14/0.14型
JZXC-H156型
JZXC-H18型
JYXC-660型
JYXC-270型
JYJXC-J3000型
JYJXC135/220型
JXJC-1700型
JPXC-1000型
J W J X C—H 80/0.06
前圈阻值/后圈阻值
（两圈阻值相等，取两者之和）
缓放（非缓放不标）
插入式（非插入不标）
信号
加强接点（普通接点不标）
无极
继电器

## Slide 27
2.1.3 安全型继电器
7、安全型继电器的电气特性（举例讨论）
①额定值：满足继电器安全系数所必须接入的电压或电流值。AX系列继电器的额定电压为24V，轨道继电器、灯丝继电器、道岔启动继电器除外。
②工作值：向继电器线圈通电，直到前接点全部闭合，并满足规定接点压力所需要的最小电压或电流值。一般不大于额定值的70%。
③反向工作值：向继电器线圈反向通电，直到衔铁止片与铁芯接触、全部前接点闭合，并满足接点压力需求的最小电压或电流值。一般略大于工作值，不大于工作值的120%。造成反向工作值大于工作值的原因是磁路剩磁的影响所致。

## Slide 28
2.1.3 安全型继电器
7、安全型继电器的电气特性（举例讨论）
④吸起值：使继电器动作所需要的最小电压或电流值。
⑤释放值：向继电器通以规定的充磁值，然后逐渐降低电压或电流，至全部前接点断开时的最大电压或电流值。
⑥过负载值：继电器线圈不受破坏，电特性不受影响的最大允许接入的电压或电流值。此值一般为工作值的4倍。工作值一般为24V，过负载值为96V。
⑦转极值：有极继电器衔铁转换位置的最小电压或电流值，分为正向转极值和反向转极值。
正向转极值是使有极继电器的衔铁由反位转换到定位，使定位接点全部闭合并满足规定接点压力时的正向最小电压或电流值；反向转极值是使有极继电器的衔铁由定位转换到反位，使反位接点全部闭合并满足规定接点压力时的反向最小电压或电流值

## Slide 29
2.1.3 安全型继电器
7、安全型继电器的电气特性（举例讨论）
⑧反向不工作值：向偏极继电器线圈反向通电，继电器不动作的最大电压值。
释放值和工作值之比称为返还系数，返还系数高标志着继电器的落下灵敏度越高。规定普通继电器的返还系数不小于30%，缓放型继电器不小于20%，轨道继电器不小于50%。
⑨安全系数
额定值与工作值之比，此值愈大，继电器工作愈稳定。
⑩返还系数：释放值与工作值之比。
返还系数范围在0.2-0.99之间。AX系列继电器的返还系数在0.2-0.5间。返还系数愈大，继电器对于电压或电流的变化反应愈灵敏。

## Slide 30
2.1.3 安全型继电器
8、安全型继电器的时间特性（举例讨论）
1
2
3
4
5
6
通
电
后接点断开
前接点闭合
断电
前接点断开
后接点闭合
t工作
t缓
t运
t运
t起
吸和时间
返回时间
JPXC-1000型
吸和时间：0.15s
返回时间：0.015～0.02s
改变继电器时间特性的方法：
其一是改变继电器结构
其二是通过电路来实现

## Slide 31
2.1.3 安全型继电器
9、安全型继电器的机械特性和牵引特性（举例讨论）
机械特性
继电器的机械力 FJ是随着衔铁与铁芯间的气隙 δ的变化而变化的。 的变化关系称为继电器的机械特性。 FJ=f（ δ ）
牵引特性
当无极继电器线圈上加上直流电源后，铁芯中就产生磁通，磁通经过铁芯与衔铁间的气隙δ时，对衔铁产生电磁吸引力，称为牵引力 F Q 。 F Q =f（ δ ）

## Slide 32
2.1.3 安全型继电器
10、继电器插座
AX系列安全型继电器插座

## Slide 33
2.1.3 安全型继电器
11、时间继电器
JSBXC-850型、JSBXC-780型、JSBXC-820型等时间继电器是一种缓吸继电器，借助电子电路，获得180s、30s、13s、3s等延时，以满足信号电路的需要。时间继电器由时间控制单元与JWXC型无极继电器组合而成。时间控制单元装在印刷电路板上，安装在接点组的上方。

## Slide 34
2.1.3 安全型继电器
12、电源屏用继电器
信号电源屏专门设计的继电器，用来代替交流接触器和中间继电器，在电源屏中起转换、表示和监督作用，以减少电源屏故障，提高设备的可靠性。
电源屏用继电器分为直流无极、整流、交流三种继电器
按使用电源分为交流24V、交流220V和直流24V、直流220V四种。

## Slide 35
2.1.4 交流二元继电器

## Slide 36
2.1.4 交流二元继电器
属于交流感应式继电器，具有两个既相互独立又相互作用的交变电磁系统。
分为25Hz和50Hz两种。
JRJC-45/300型交流二元继电器
电磁系统
局部电磁系统
轨道电磁系统
局部线圈
局部铁心
轨道线圈
轨道铁心

## Slide 37
2.1.4 交流二元继电器
只有在其局部线圈和轨道线圈中输入电流频率相同、且局部线圈中电流相位超前轨道线圈中电流相位90°时，翼板中才能产生正方向的转矩，接通前触点，其他情况下，翼板不产生转矩，继电器将保持原来的位置而不动作。
工作原理
(1)具有频率选择特性
(2)具有相位选择特性

## Slide 38
2.1.5 信号继电器名称、定位规定及图形符号
1、名称
符号 | 名称 | 
AJ | 按钮继电器 | 反映按钮动作
XJ | 信号继电器 | 实现信号控制
LZAJ | 列车终端按钮继电器 | 
FBJ | 反位表示继电器 | 
DCJ | 定位操纵继电器 | 
同一继电器的线圈和接点必须用该继电器的名称符号来标记，以免混淆
同一继电器的各组接点需用编号注明，避免重复使用

## Slide 39
2.1.5 信号继电器名称、定位规定及图形符号
2、定位规定
继电器的定位状态应与设备的定位状态相一致，信号布置图中所反映的设备状态约定为设备的定位状态 | 信号机以关闭状态为定位状态 道岔以开通位置为定位状态 轨道电路以空闲状态为定位状态
根据“故障—安全”原则，继电器的落下状态必须与设备的安全侧相一致 | 信号继电器的落下应与信号关闭相一致 轨道继电器落下应与轨道电路占用相一致
在电路图中，凡以吸起为定位状态的继电器，其线圈和接点处均以“↑”符号标记之 凡以落下为定位状态的继电器，其线圈和接点处均以“↓”符号标记之。 | 

## Slide 40
2.1.5 信号继电器名称、定位规定及图形符号
3、图形符号（线圈）

## Slide 41
2.1.5 信号继电器名称、定位规定及图形符号
3、图形符号（接点）
接点组用两位表示，第一位表示接点组号，第二位表示动接点与静接点，例如，第一组接点，其动接点片为11，前接点为12，后接点为13。
对于有极继电器，111表示中接点、112表示定位接点、113表示反位接点。百位的1表示有极，以区别其他继电器。

## Slide 42
2.1.6 继电器的作用及基本电路
表示功能
实现
逻辑电路
驱动功能
定位表示继电器（DBJ）
反位表示继电器（FBJ
定位操纵继电器（DCJ）
反位操纵继电器（FCJ）
在6502电气集中联锁电路中，完全利用继电电路判断道岔位置是否正确、进路是否空闲等条件，从而确定能否开放信号；信号开放后，利用继电电路锁闭与之相敌对的信号，并实现检查联锁条件，必要条件下及时关闭有关信号，保证行车安全。
1、作用

## Slide 43
2.1.6 继电器的作用及基本电路
2、基本电路
串联
并联
串并联
自闭

## Slide 44
调车信号机控制电路
XJ表示为信号继电器,Z 表示接收正极性闭塞信号，道岔动作直流电源220伏
2、基本电路
2.1.6 继电器的作用及基本电路
XJ表示为信号继电器,F 表示接收负极性闭塞信号，道岔动作直流电源220伏

## Slide 45
2.1.7 信号继电器的故障处理（自学）
序号 | 故障 | 处理方法
1 | 继电器接点断线、脱焊、接插件接触不良故障的处理 | 继电电路的下一步动作不能正常进行，表现为其他利用该接点作为励磁电路条件的继电器不能正常吸合或继电电路外送电压不能正常送出。 结合继电器电路图，借用正电或负电来查找中断点，查到某一继电器接点的前或后接点有电，而经过动接点后没电，证明该组接点接触不良，需要进行更换继电器试验；若更换后故障恢复，证明故障原因与该组接点相关，继电器需要送回检修分解检查。
2 | 继电器线圈断线导致不能正常吸合 | 通常根据常看继电电路图，用万用表在继电器线圈两侧测试有无电压，若缺少正电或负电，为电路中某段断线或继电器接点接触不良等原因；若电压已经测到，证明继电器线圈有故障，需要更换继电器再试验；若更换后恢复，证明该继电器线圈故障。
3 | 继电器螺钉松脱导致的机械故障 | 发生故障时，通过认真观察继电器就可以发现，若继电器已经发生歪斜多为螺钉松脱或继电器插入深度不够，可能是在检修或清洁时误碰导致，较容易发生的是继电器的接点组推杆断裂产生卡组，使电路中使用的接点不能正常接通或断开，导致继电电路的下一步动作不能正常进行。观察到继电器推杆断裂时，应及时更换。
4 | 继电器时间特性不能满足要求 | 继电器时间特性变化主要发生在时间继电器和缓吸、缓放继电器上，处理此类故障通常需要结合继电器的时间特性，观察其动作时间是否满足要求，达不到要求的予以更换。

## Slide 46
小 结 及 作 业
安全型继电器
信号继电器的基本工作原理
信号继电器的分类
作 业
1.在教材中找出P54思考与练习答案，并做标注。
2. 预习P54技能训练1、P55技能训练2 。
交流二元继电器
继电器的作用及基本电路
名称、定位规定及图形符号

## Slide 47
THANKS
谢谢聆听
敬 请 批 评 指 正