## Slide 1
城市轨道交通信号基础
制作人：TLN

## Slide 2
2012年12月27日，微机监测报警窗口报：京沪高铁中继41列控中心A、B机LEU2端口4状态故障。
在排除了列控中心故障之后，通过DMS终端里的“应答器报警”栏中报警信息看到，G262、G102次等多趟动车组都在里程K681+747处（应答器编号069-4-04-014-3、应答器名称B06818-3）报警：“252（报文计数器异常）”。
因为动车组能正常收到报文计数器252说明应答器是好的。经过现场测量，机械室内分线盘防雷部位室内侧能读到255，室外侧读出252、并且用万用表测量室外侧发现电阻无穷大，因此判断应答器接口故障或尾缆出现断线。
案例导入

## Slide 3
第二章 信号基础设备
2.6 应答器（信标）

## Slide 4
学习要点
知识目标：
1. 了解应答器的分类；
2. 掌握应答器的组成及工作原理；
3. 掌握应答器的功能。
技能目标：
1. 会使用仪器仪表测试应答器的电气参数；
2. 会使用相关工具拆装应答器设备；
3. 能区分不同类型的应答器。

## Slide 5
应答器
也称“信标”，是一种可以发送数据报文的高速数据传输设备，用于在特定地点实现车—地间的数据交换，向列车提供可靠的轨旁固定信息和可变信息，既可是单向也可是双向信息传输。
概 述

## Slide 6
2.6.1 应答器分类
1、按供电电源分
无源应答器
有源应答器
无源应答器—列车固定信息
有源应答器—实时可变信息
又称为“固定信息应答器”，不需要外加电源，与外界无物理连接，用于发送固定信息，如线路速度、坡度、轨道电路参数、信号点类型等信息。
无源应答器平时处于休眠状态，仅在列车通过并获得车载查询器发送的功率载波能量时被激活，激活后立即发送调制好的数据编码信息。

## Slide 7
2.6.1 应答器分类
1、按供电电源分
有源应答器
又称为“可变信息应答器”，通过外接电缆获得电源。
有源应答器中的信息是可以通过外接电缆由地面控制设备实时改变的，一般设置在信号机或道岔旁，用于向列车传送实时可变信息，如信号显示、临时限速、道岔位置等。
信号机应答器
进路应答器
安装于信号机前方与信号机相联锁
安装在道岔前方，指示是否需要侧向速度通过道岔

## Slide 8
设置于运行前方进路设有道岔的接近轨道区段。
进路信标
用来反映信号机的显示，并将显示告诉给经过列车。
信号信标
当道岔处于定位状态，激励进路信标处于工作状态。
绿色信标( Green Tag) 白色信标( White Tag)
信号机应答器
进路应答器
2.6.1 应答器分类
1、按供电电源分
有源应答器

## Slide 9
2.6.1 应答器分类
2、按数据类型分
固定数据应答器（FB）
固定数据应答器（FB）是无源应答器，当列车通过时被激活，同时将FB里面的数据发送给应答器天线。
可变数据应答器（VB）
可变数据应答器（VB）是有源应答器，与轨旁电子单元(LEU)相连。
填充数据应答器（IB）
错误侧数据应答器（WB）
填充数据应答器（IB）是有源应答器，与轨旁电子单元(LEU)相连，复示VB。
错误侧数据应答器（WB）是无源应答器，在某些特定位置用于列车应答器天线的转换。

## Slide 10
2.6.1 应答器分类
3、按应用功能分类
（1）普通类型应答器
该类应答器自应答器向车载查询器传送信息，包括安全信息和非安全信息，应答器和车载查询器的大小尺寸相同。
图2-6-3增长型应答器 图2-6-4标定型应答器
（2）增长型应答器
应答器比车载查询器长很多，有可能长达10倍，专门用途是控制列车在车辆段、机械房内的定位。
（3）标定型应答器
它的应答器结构连续多环，专门用于标定列车速度。

## Slide 11
不同的信标根据所需表示信号机的显示不同进行不同的组合，封装在一个信标盒内。子信标数量和性质由其所要表示的信号机显示的数量和种类有关。
3、按应用功能分类
2.6.1 应答器分类
（3）标定型应答器
  列车从不同方向经过信标，但信标送出的信息是给固定方向经过的列车
  多个信标的信标组才能够确定列车的运行方向，用于区分信标内数据的信息。

## Slide 12
2.6.1 应答器分类
4、按安装方式分类
（1）中心安装方式
应答器安装在两根轨道的中间，车载天线安装在列车底部中间位置，与应答器相对应耦合。
（2）立杆式安装
应答器安装于线路旁立杆上。

## Slide 13
2.6.1 应答器分类
装于机车侧面的固定架
引入电缆
车载查询主机
车载查询器
应答器
轨枕
（3）侧面安装
4、按安装方式分类
应答器安装在一根钢轨的侧面，车载天线也安装在列车侧面，与应答器相对应耦合。

## Slide 14
2.6.2 应答器组成
1、地面设备
（1）地面应答器
（2）轨旁电子单元（LEU）
传送报文信息
壳体、电路板、灌封材料
置于两根钢轨中间

## Slide 15
2.6.2 应答器组成
1、地面设备
电源板（CALE）
处理器板（CRTE）
串行通信板（SLIB）
应答器驱动板（SERB）
（2）轨旁电子单元（LEU）
当地面信号数据变化时，LEU依据变化后的数据形成报文并送给地面有源应答器进行发送。
一个LEU可以同时向四个地面有源应答器发送四种不同的报文。
LEU实时监测与地面有源应答器之间的信息通道的状态，并及时向控制中心回送。
当LEU与地面有源应答器通信中断时，LEU向有源应答器发送默认报文。
当与应答器通信中断时，向TCC发出应答器故障警报
与有源应答器间采用专用屏蔽电缆进行连接，传输长度最长可达到3.5km。

## Slide 16
2.6.2 应答器组成
2、车载设备
（1）车载查询器天线（车载天线）
置于列车底部，距轨道约180～300mm，是一个双工收发天线，
连续的地向地面发送高频电磁能量，以激活地面应答器；并接收地面应答器发送的数据报文。
车载查询器天线的外壳由硬塑料做保护，以防异物撞击

## Slide 17
2.6.2 应答器组成
2、车载设备
（2）车载查询器主机BTM
安装于列车内部ATP机柜内。
车载查询器主机负责检查、效验、解码和传送接收到的报文，可根据需要选择激活位于机车两端的任一天线，与列车运行控制系统进行双向数据传输。
具有自检和诊断功能。
其完成的主要功能包括：提供电子里程标校准列车位置，提供列车前方一定距离内的线路参数，提供地面信号状态信息，向地面有源应答器发送车次号信息。

## Slide 18
2.6.2 应答器组成
2、车载设备（讨论分析）

## Slide 19
2.6.3 应答器的工作原理
1、无源应答器工作原理
无源应答器平时处于休眠状态
当列车经过应答器时，车载天线发送变频能源（27.095MHz信号）激活应答器
应答器信息储存装置将信息编码通过发送天线送向车载天线接收
车载天线将信息传给BTM进行处理
最终实现地面信息提供给列车，为列车的安全控制提高信息依据
001100101110

## Slide 20
2.6.3 应答器的工作原理
2、有源应答器工作原理
0011001011010
有源应答器和LEU联合工作
LEU实时接收列控中心发来的信息，并进行安全性检查后传给有源应答器的存储部分
当列车经过时，激活应答器有源应答器发送有效的报文信息到车载天线
车载天线将信息传给BTM进行处理
最终实现地面信息提供给列车，为列车的安全控制提高信息依据

## Slide 21
2.6.3 应答器的工作原理
2、有源应答器工作原理
列控车载处理器
车载查询器主机
应答器天线
地面应答器
地面电子单元（LEU）
车站联锁
接口“B”
接口“D”
接口“A”
接口“C”
接口“S”

## Slide 22
2.6.3 应答器的工作原理
2、有源应答器工作原理
接口“A”为：地面应答器
与车载查询天线之间的通信接口
接口“C”为LEU与地面有源应答器间的通信接口

## Slide 23
2.6.4 应答器的设置原则
进站信号机处：
有源应答器在接车进路建立后，发送相应的接车进路信息和临时限速信息；
无源应答器提供反向线路参数。
站台
上行
上行
下行
下行
有源
有源
有源
有源
无源
无源
无源
无源
进站信号机
进站信号机

## Slide 24
2.6.4 应答器的设置原则
站台
上行
上行
下行
下行
有源
有源
有源
有源
无源
无源
无源
无源
进站信号机
进站信号机
车站出站口：
无源应答器提供前方一定距离内的线路参数等信息；
有源应答器提供前方一定距离内的临时限速等信息。
出站信号机处（含股道）原则上不设置应答器。

## Slide 25
2.6.4 应答器的设置原则
区间间隔3～5km设置一个无源应答器分别提供正向前方一定距离内的线路参数及定位信息，原则上设置在闭塞分区分界处。
根据需要可设置特殊用途的无源应答器（如CTCS级间转换等）。
ATP车载设备可通过成对的应答器识别运行方向。
应答器的正线线路参数应交叉覆盖，实现信息冗余。

## Slide 26
2.6.5 应答器传送的信息
应答器传送的信息
线路基本参数
线路坡度
轨道区段
线路速度信息
列车最大允许速度
线路最大允许速度
临时限速信息
车站进路信息
线路坡度
线路速度
轨道区段
道岔信息
特殊定位信息
其他信息
升降弓
鸣笛
进出隧道
列车定位
固定障碍物信息
列车运行目标数据
链接数据

## Slide 27
2.6.6 应答器的主要功能
1、
系统初始化
列车定位和轮径校准
精确
停车
在CBTC下的后备模式
主要功能

## Slide 28
2.6.6 应答器的主要功能
1、系统初始化
车辆段
控制中心ATS
转换轨
正线
ATC系统监控区
出段信号机
进段信号机
转换轨“登记”，经转换轨上的应答器进行车一地通信初始化
车组号和司机号
列车识别号

## Slide 29
2、列车定位和轮经校准
为了减小列车定位及测速的误差，在每次运营之前车载控制器需要完成轮径校准工作。
校准的过程是用车载里程计测量两个应答器之间的车轮转数，并与车载数据库中预置的这两个应答器之间的实际距离比较。
列车定位
当列车通过一个应答器时，可以接收到一组数字信息用来识别应答器，并根据应答器提供数据信息检索车载轨道数据库，为列车提供精确的绝对地理位置信息。
轮径校准
2.6.6 应答器的主要功能

## Slide 30
2.6.6 应答器的主要功能
3、精确停车
车站定位停车应答器布置示意图
要求：停车误差在±0.25m～±0.5m内
列车接收到停车标志位置信息，启动定点停车程序
应答嚣将根据定点停车曲线对实际车速进行校正
列车转入定位模式
实施常用制动
停车

## Slide 31
2.6.6 应答器的主要功能
4、在CBTC下的后备模式
在后备运营模式下，利用CBTC车载控制器和地面应答器实现后备ATP控制功能，确保列车安全地停在信号机前方并防止列车冒进信号。
列车由司机人工驾驶，系统提供速度监控，以站间闭塞方式运行。
在点式ATP防护模式下，车载控制器根据车载测速及测距设备确定列车速度和走行跑离；根据地面有源应答器和车载线路数据库确定列车在线路上的位置；根据读取的有源应答器信息并结合车载线路数据库确定列车距前方目标点的距离及限速；生成ATP速度-距离线，并将相关信息显示给司机；通过监控列车的实际运行速度，实现超速防护。
一旦列车超速，向司机提示、报警。如果司机在规定时间内或规定速度范围内未采取有效措施，系统将自动实施紧急制动以保证列车运行安全。

## Slide 32
2.6.6 应答器的主要功能
4、在CBTC下的后备模式
站台
有应答器位置图

## Slide 33
2.6.7 应答器的技术指标和环境条件
（1）能量创书频率：27.095MHz。
（2）数据传输载频：4.237MHz。
（3）调制方式：FSK。
（4）调制频率：282kHz。
（5）报文码长：341bit（短码），1023bit（长码）。
（6）数码安全方式：75bit循环冗余校核。
（7）数码速率：565kbit/s。
（8）车载接收天线与应答器之间的距离：195～463m。
（9）适用列车速度：≤500km/h（短码），≤300km/h（长码）。
1、技术指标（以欧式应答器为例）

## Slide 34
2.6.7 应答器的技术指标和环境条件
（1）运行温度范围： -40℃到+70℃。
（2）震动：符合EN50125-3标准。
（3）抗震：根据标准EN60068-2-75，符合摆锤打桩机冲击试验，根据标准的表格2，最高级别是20J。
（4）抵抗行人踩踏以2000 N的最大力在安装的应答器上行走的可能性。
（5）湿度范围：根据EN60721-3-4表格1，为等级4K3。
（6）压力范围：根据EN60721-3-4表格1，为等级4K3。
（7）防护等级：根据标准EN 60529，为IP68。
（8）使用年限：大于20年。
（9）安全：根据EN50129，为SIL4（电气系统）。
1、环境条件（以欧式应答器为例）

## Slide 35
小 结 及 作 业
应答器的工作原理
应答器分类
应答器组成
作 业
1.在教材中找出P124思考与练习答案，并做标注。
2. 预习第7节内容。
应答器的设置原则
应答器的主要功能
应答器传输的信息

## Slide 36
THANKS
谢谢聆听
敬 请 批 评 指 正