## Slide 1
城市轨道交通信号基础
制作人：TLN

## Slide 2
第二章 信号基础设备
2.7 交叉感应电缆环线

## Slide 3
学习要点
知识目标：
1. 掌握交叉感应电缆环线的信息传输过程；
2. 了解交叉感应电缆环线列车定位原理；
3. 掌握交叉感应电缆环线通信设备组成；
4. 掌握交叉感应电缆环线特点。
技能目标：
1. 会使用仪器仪表测试感应环线的电气参数；
2. 会使用相关工具拆装交叉感应电缆环线设备；
3. 能区分感应环线车载、地面设备。

## Slide 4
概 述
CBTC系统不依靠轨道电路，利用交叉感应电缆环线、漏泄电缆、裂缝波导管或无线电台等通信方式实现车-地双向实时数据传输。其中，基于交叉感应环线通信的CBTC 系统具有信号传输稳定性高、抗干扰能力强的特点，能够有效保证列车安全、高效运行，在国内外都有广泛的应用。
巴黎地铁14号线、广州地铁4号线应用的是西门子公司的基于交叉感应电缆环线通信的CBTC系统。
加拿大温哥华SKYTRAIN线、英国伦敦DOCKLANDS轻轨线、武汉轻轨1、3号线、广州地铁3号线采用的是阿尔卡特公司的基于交叉感应电缆环线通信的CBTC系统。

## Slide 5
2.7.1 交叉感应电缆环线通信设备组成
（VOBC：车载控制器；FID：馈电设备；RFB：馈电盒；RTB：终端盒；VCC：控制中心）

## Slide 6
2.7.1 交叉感应电缆环线通信设备组成
远程环线盒RLBs
1、轨旁交叉感应电缆环线通信系统
轨旁设备
馈电设备FID
馈电盒RFB
终端盒RTB
交叉感应电缆环线

## Slide 7
FID设置在CBTC系统环线间开放边界处，用于支持VCC和VOBC之间通过交叉感应电缆环线通信系统而建立的双向通信。
当列车经过FID时，对VOBC来说是从一个环线区域过渡到另外一个环线区域。通过这种方式VOBC可以建立起自身位置技术系统。
FID是VCC数据传输设备架和感应环线之间的接口，FID机柜安装有带保险丝的供电单元为交叉感应电缆环线提供要求的电源，FID机柜可以根据要驱动的环线数配置一个至四个通道，每个通道可以驱动一个感应环线。
2.7.1 交叉感应电缆环线通信设备组成
1、轨旁交叉感应电缆环线通信系统
馈电设备FID

## Slide 8
RLBs安装在轨旁，用于阻抗匹配或环线电缆终端。
RLBs的配置为：馈电盒（RFB）、终端盒（RTB）或者两者的复合。
RFB用于匹配来自馈电设备和同轴电缆的阻抗，同时提供浪涌保护。
RTB为交叉感应电缆环线提供终端。
2.7.1 交叉感应电缆环线通信设备组成
1、轨旁交叉感应电缆环线通信系统
远程环线盒RLBs

## Slide 9
交叉感应电缆环线在车地信息交换系统（TWC）中作为地面发射和接收天线。
感应环线是由铜绞线、绝缘非屏蔽的外套组成，直径约为9毫米，设置于两根钢轨之间，两根电缆交叉设置，其中一根固定在钢轨中间的轨道板上，另一根固定在钢轨的颈部下方，每隔25米相互交叉一次，最大误差为±1.5米。
2.7.1 交叉感应电缆环线通信设备组成
1、轨旁交叉感应电缆环线通信系统
交叉感应电缆环线
（1）避免轨道牵引回流对轨道电缆可能造成的干扰；
（2）可以用来作为列车定位的依据。
交叉设置作用

## Slide 10
2.7.1 交叉感应电缆环线通信设备组成
1、轨旁交叉感应电缆环线通信系统
对称环线结构配置
非对称环线结构配置
当通过交叉感应电缆环线覆盖的轨道线路比较长时（超过1000米）
当通过交叉感应电缆环线覆盖的轨道线路比较短时（小于1000米或更短）
交叉感应电缆环线

## Slide 11
2、车载天线通信系统
2.7.1 交叉感应电缆环线通信设备组成
车载接收天线和车载发射天线都是由一个铁质线圈和附加的电阻、电容元器件构成。
接收天线通过电磁感应，接收VCC传输给VOBC的报文数据。
发射天线与通过电磁感应发送VOBC传输给VCC的报文数据。
从列车前端到第一个接收天线中心距离为1.737米
从列车前端到第一个发射天线中心距离为2.334米
车载天线安装位置

## Slide 12
2.7.2 交叉感应电缆环线工作原理
1、信息传输过程
当列车经过交叉感应电缆环线交叉点时检测到的信号相位的变化，以此进行列车的定位计算。
室内、外设备联系用控制中心和沿线设置的若干个中继器两级控制方式来实现。
一个中继器最多可控制128个电缆环路，一个中继器的最大控制距离为：128×25=3200米。
室内设备
室外设备

## Slide 13
2.7.2 交叉感应电缆环线工作原理
1、信息传输过程
中继器需要完成频率变换、电平变换、功率放大及抑制干扰等任务。
信息的传输采用频移键控方式，从中继器向列车的传输频率为(36±0.6) kHz，从列车向中继器的传输频率为(56±0.2) kHz，两种信息在同一电缆中传输。

## Slide 14
2.7.2 交叉感应电缆环线工作原理
2、列车定位原理
一个交叉感应电缆环线区段最长为3.2千米，且每段感应环线都有对应的编号（LPn），车载控制器（VOBC）能够准确地识别该编号，从而确定列车处于哪个环线区段。
交叉感应电缆环线每隔25米交叉一次，车载接收天线的感应信号能够显示交叉感应电缆环线电流相位的变化，从而确定列车所处的环线交叉区域。

## Slide 15
2.7.2 交叉感应电缆环线工作原理
2、列车定位原理
列车车轮每转动0.012米，车轮速度传感器就会输出一个测速脉冲信号。
列车在交叉感应电缆环线上的位置以电缆交叉点距离1/8（3.125米）计算，定位精度达到3.125米。
当列车进站停车时，车载接近传感器将会感应到安装在轨旁的目标班，使站台停车分辨率精确到0.2米。

## Slide 16
2.7.2 交叉感应电缆环线工作原理
2、列车定位原理
码位 | 1~3 | 4~10 | 11~13 | 14
内容 | 细地址码 | 粗地址码 | 中继器码 | 方向码
其中最高位为列车运行方向码
第11～13位为对应中继器的代码
第4～10位为表示列车处于具体环路的粗地址码，当列车每驶过一个交叉点时，利用信号极性的变化，粗地址码就会加1
第1～3位为细地址码，当列车每驶过25m×1/8，细地址码就会加1。
列车定位地址码结构图

## Slide 17
2.7.2 交叉感应电缆环线工作原理
2、列车定位原理
例如，当控制中心接收到的地址码为：
1 011 0010110 101
解码：
（1）最高位1代表列车的运行方向为上行。
（2）第11～13位代码是中继器代码：011（3#中继器）。
（3）第4～10位代码是粗地址码：0010110（十进制的22），即列车处于第22环路。
（4）细地址码为：101（十进制的5），即列车处于22环路的25m×1/8×5=15.625m处。
最终定位为：
25×128×3+25×22+15.625=10165.625(m)

## Slide 18
2.7.2 交叉感应电缆环线工作原理
3、电缆环线通信方式的特点
（1）采用感应环线方式传输信息，环线安装于轨道道床上。
（2）选用36kHz和56kHz的频率，车载天线与地面环线之间采用电磁感应的方式传输信息，地面环线与车载天线之间有距离要求。
（3）采用25米交叉一次的环线交叉点和车载定位设备进行列车定位，定位精度达到3.125m。
（4）感应环线方式带宽相对较窄，传输数据量较少，但能满足列车实时控制及数据双向传输的要求。
（5）每段环线最大覆盖线路3.2千米。
（6）感应环方式传输速率低，传输衰耗小，环线结构简单，工程投资省。

## Slide 19
2.7.2 交叉感应电缆环线工作原理
3、电缆环线通信方式的特点
（7）轨旁设备少，但感应环线敷设较多，维修工作量大，且电缆的存在，给线路养护工作带来不便。
（8）感应环需保证25米交叉，敷设及安装精度要求较高。
（9）采用轨间感应电缆传输车一地信息，数据传输受外界的影响比较小，避免了牵引电流的干扰，数据传输不受隧道、高山、森林和其他通信信号的干扰。
（10）在世界各国多条地铁中应用，具有较丰富的城市轨道交通工程运用及运营管理经验。

## Slide 20
小 结 及 作 业
感应环线设备组成
感应环线工作原理
作 业
1.在教材中找出P131思考与练习答案，并做标注。
2. 完成P134测试题。

## Slide 21
THANKS
谢谢聆听
敬 请 批 评 指 正