## Slide 1
汽车电工电子技术
项目三 汽车常用电磁器件的检修

## Slide 2
汽车点火线圈检修
任务3

## Slide 3
任务描述
一辆桑塔纳2000轿车，发生突然熄火、车速上不去的故障，经初步诊断是点火线圈位置的故障。请对点火线圈进行进一步的检测，查找原因，并排除故障。

## Slide 4
任务引导
1.变压器只能变电压吗？
2.你能列举出变压器的应用吗？
请思考：

## Slide 5
1.变压器的基本构造
变压器是一种能改变交流电压、电流和阻抗特性的电器，它是电力系统中不可缺少的一种电气设备。
一、变压器的基本构造及工作原理
变压器因使用场合、工作要求不同，其结构形式是各种各样的，但最基本的结构都是由硅钢片叠成的铁心与套在铁心上而又相互绝缘的绕组所构成。

## Slide 6
2、变压器的空载运行
空载就是变压器的副边不接负载，i2 =0，如图所示
当变压器的原绕组接在交流电源时，原边在交变电压u1作用下，将出现交变的原边电流i1通过原绕组，在铁心中产生交变磁通，沿铁心形成闭合回路，称为变压器的主磁通。主磁通的存在是变压器运行的必要条件。
一、变压器的基本构造及工作原理
根据电磁感应定律，在原绕组与副绕组中将产生感应电动势，有如下关系式：
式中，N1与N2分别为原、副绕组的匝数。
当外加电压u1按正弦规律变化时，主磁通 也按正弦规律变化。设 ，则

## Slide 7
2、变压器的空载运行
感应电动势的有效值（根据恒磁通原理）为
由于变压器原、副绕组本身阻抗电压降很小，可以认为
由上列各式可得
可见，空载时变压器的原、副边电压与它们的匝数成正比，改变它们的匝比k就可以起到变压的作用。当k >l时，为降压变压器；当k <1时，为升压变压器。
一、变压器的基本构造及工作原理

## Slide 8
3、变压器的负载运行
（1）变流原理
一、变压器的基本构造及工作原理
变压器未接负载之前，原边电流为 ，它在原边建立磁动势 ，在磁路中产生主磁通 。
有负载时产生主磁通的合成磁动势应等于空载时产生主磁通的磁动势，即
此式称为磁动势平衡方程式。有上式得
或
在额定负载下，励磁电流 很小，为原边额定电流的2%~10%，当讨论原、副边电流的数量关系时，可将 忽略不计，于是有

## Slide 9
3、变压器的负载运行
（2）阻抗变换原理
一、变压器的基本构造及工作原理
在电子技术中，总是希望负载能获得最大功率，而负载获得最大功率的条件是负载电阻等于信号源内阻，即阻抗匹配。但实际工作中，负载阻抗与信号源内阻往往不相等，通常都是利用变压器来完成阻抗匹配的任务。
图（a）是变压器电路，设图（b）是它的等效电路，则 称为变压器的等效负载阻抗。下面，讨论 和 的关系。
显然，由图（b）可知：
在图（a）电路中：
可见，经过变压器变换以后，相当于将负载的阻抗增加了k2倍。改变k，可使负载阻抗正好等于电源的内阻抗，从而达到功率“匹配”。

## Slide 10
3、变压器的负载运行
（3）变压器的外特性曲线
一、变压器的基本构造及工作原理
变压器在带负载运行时，原边电流 与副边电流 成比例变化，即副边负载越大，电流 越大，输出功率越大，原边电流 也随之增大，原边向电源吸取的功率也越大，这是一个自动适应的过程。
负载的功率因数愈低与变压器原、副绕组的阻抗电压降愈大，则副边电压下降愈甚。
一般地说，希望 的变动愈小愈好。从空载到额定负载，副边电压的变化程度用电压调整率 来表示，即
变压器空载时，原边功率因数为0.18 ~ 0.3，满载时功率因数 高，所以选择变压器容量不宜过大，才有利于节能。

## Slide 11
二、变压器的功率和效率
1、变压器的功率
变压器的输出功率为
式中，U2为副边电压；I2为副边电流； 为副边电压与电流的相位差。
输入功率与输出功率的差即为损耗功率
式中，P1为输入功率。
变压器的功率损耗，包括铁损PFe（磁滞损耗和涡流损耗）和铜损PCu（线圈导线电阻的损失）。
铁损和铜损可以用试验方法测量或计算求出，铜损（ ）与原、副边电流有关。铁损一般不随负载电流变化，近似为一恒值。基本关系是：电流越大铜损越大；频率越高，涡流及磁滞损耗越大。

## Slide 12
二、变压器的功率和效率
2、变压器的效率
变压器工作时，其内部要消耗一定的能量（铜损与铁损），因此变压器的输出功率比输入功率小，其效率为
可见，当变压器负载 愈小，其效率 愈低。空载时的效率等于零，而满载（额定负载）时，效率最高。
3、变压器的额定值
要正确地使用变压器，首先必须了解变压器铭牌上规定的各项额定值。
（1）额定电压 、
（2）额定电流 、
（3）额定容量
（4）额定频率

## Slide 13
三、三相变压器
1、三相变压器的构造及原理
现在采用最广泛的是三相交流电，要改变三相交流电的电压，可用三只单相变压器组成三相变压器，但这种方法很不经济，所以一般直接使用三相变压器。三相变压器的原理和单相变压器完全相同，它的铁心与绕组的示意图如图所示。图中，A—X、B—Y、C—Z与a—x、b—y、c—z分别为A、B、C三相的原绕组与副绕组。
2、三相变压器的连接
三相变压器原、副绕组的连接一般有Y/Y0、Y/Y、Y/△、Y0/△与Y0/Y五种，斜线左边表示原绕组的连接法，斜线的右边表示副绕组的连接。Y0表示Y连接有中点引线。

## Slide 14
四、汽车点火线圈的构造
汽车上最常见的变压器就是点火线圈，它能将汽车电源系统提供的低压变成高压，并按照发动机的做功顺序与点火时间的要求适时、准确地配送给各缸的火花塞，在其间隙处产生火花，点燃发动机内的汽油混合气。点火线圈主要由一次、二次绕组、磁极绕组和铁心组成。

## Slide 15
再接再厉
引领世界，创造未来