## Slide 1
汽车电工电子技术
项目一 汽车直流电路检修

## Slide 2
认识汽车电路
任务1

## Slide 3
任务描述
一辆桑塔纳 2000 轿车, 接通点火开关和发动机正常运转时, 充电指示灯始终不亮。 现需对电路进行检测, 查找充电指示灯不亮的原因, 并修复故障。

## Slide 4
任务引导
1.汽车电路的基本组成有哪些？
2.汽车电路相较于普通电路有哪些特点？
请思考：

## Slide 5
电路就是电流通过的路径。
汽车电路主要由电源、电路保护装置、控制器件、用电设备及导线组成。
一、汽车电路的组成
汽车电路一般主要由电源、电路保护装置、控制器件（开关）、用电设备(负载)及导线组成。

## Slide 6
1.电源
电源是产生或提供电能的装置
电源分为交流电源和直流电源
交流电源的电动势和电流的大小与方向随时间在变化，通常用AC表示；而直流电源的电动势和电流的大小与方向不随时间周期变化，通常用DC表示
2.电路保护装置
电路保护装置主要有熔断丝(俗称保险丝)、电路断电器及易熔线等，其功能是在电路中起保护作用。当电路中流过超过规定的电流时切断电路，防止烧坏电路连接导线和用电设备，并把故障限制在最小范围内
3.控制器件
控制器件包含各种手动开关、压力开关、温控开关。现代汽车还大量使用电子控制器件，包括简单的电子模块(如电子式电压调节器等)和微电脑形式的电子控制单元(如发动机电控单元、自动变速器电控单元等)
一、汽车电路的组成

## Slide 7
4.用电设备
用电设备即负载，包括电动机、电磁阀、灯泡、仪表、各种电子控制器件和部分传感器等
5.导线
导线用于将以上各种装置连接起来构成电路。此外，汽车上通常用车体代替部分从用电器返回电源的导线
一、汽车电路的组成

## Slide 8
1.电流
电流是电荷的定向移动形成的。电流的大小用电流强度来衡量。电流强度等于单位时间内通过导体某截面的电量
二、汽车电路的基本物理量
电流的单位是安培(A)
1kA＝103A，1V＝103mA，1mV＝103μA
（汽车电路的基本物理量）

## Slide 9
2.电流参考方向
电流的实际方向习惯上指正电荷移动的方向。
电流的参考方向，也称假定正方向，可以任意选定，在电路中用箭头表示，且规定：
当电流的实际方向与参考方向一致时，电流为正，即i＞0
当电流的实际方向与参考方向相反时，电流为负，即i＜0
二、汽车电路的基本物理量
电流参考方向与实际方向的关系

## Slide 10
3.电压
电场力把单位正电荷由A点移到B点所作的功在数值上等于A、B两点的电压，是衡量电场力做功能力的物理量
二、汽车电路的基本物理量
在国际单位制中电压的单位为伏特，简称伏(V)
1kV＝103V，1V＝103mV，1mV＝103μV
电压是针对电路中某两点之间来说的，描述电路中的某一点或多于两点的电压是没有任何意义的

## Slide 11
4.电压的参考方向
电路中两点间的电压可任意选定一个参考方向，且规定：
当电压的参考方向与实际方向一致时电压为正值，即U＞0
当电压的参考方向与实际方向相反时电压为负值，即U＜0
二、汽车电路的基本物理量
电压参考方向与实际方向的关系

## Slide 12
5.关联参考方向
二、汽车电路的基本物理量
同一元件的电压参考方向和电流参考方向一致，电流和电压的这种参考方向称为关联参考方向
当电压参考方向和电流参考方向不一致时，称为非关联参考方向

## Slide 13
6.电位
二、汽车电路的基本物理量
电位就是电场力把单位正电荷从电路中某点移动到参考点所做的功
在电路中任选一点为参考点，则某一点a到参考点的电压就称为a点的电位，用Va表示
电路中各点的电位都是相对参考点而言的
通常规定参考点的电位为零，因此参考点又称为零电位点

## Slide 14
6.电位
二、汽车电路的基本物理量

## Slide 15
6.电位
二、汽车电路的基本物理量
注意：
（1）电路中各点的电位值与参考点的选择有关；
（2）在电路中不指定参考点而谈论各点的电位值是没有意义的；
（3）参考点一经选定，在电路分析和计算过程中，不能随意更改；
（4）习惯上认为参考点自身的电位为零，参考点也叫零电位点；
（5）一般选择元件的汇集处，而且常常是电源的某个极性端作为参考点；在工程技术中，常选择大地、机壳等作为参考点。

## Slide 16
7.电动势
二、汽车电路的基本物理量
电源力把正电荷Q从负极移到正极所做的功W与被移动的电荷量Q的比值，称为电源的电动势，用符号E表示，即
• 电动势有方向，规定电源力推动正电荷运动的方向为电动势的实际方向。它从电源的负极经过内部指向正极。
• 而在电源外部电路中，电压则是从正极指向负极，电流的方向也是从电源正极电流电源负极。
• 电动势是电源的属性。电动势的大小取决于电源本身的构造，与外电路无关

## Slide 17
8.电功与电功率
二、汽车电路的基本物理量
电流所做的功简称电功，用符号W表示
单位时间内元件吸收或发出的电能称电功率，用符号P或p表示
电功的单位是焦耳（J）和千瓦·小时(kW•h)
1kW·h就是常说的1度电，1kW·h=3.6×106J
电功率的单位是瓦特（W）

## Slide 18
9.电压源
二、汽车电路的基本物理量
具有不变电动势且内阻为零的电源称为理想电压源，简称恒压源
理想电压源的代表符号 理想电压源的外特性

## Slide 19
10.电流源
二、汽车电路的基本物理量
将内电阻为无限大、能输出恒定电流IS的电源称为理想电流源或恒流源
理想电流源的代表符号 理想电流源的外特性

## Slide 20
1.通路
三、汽车电路的工作状态
通路（负载状态）就是电源和负载接成闭合回路（即下图中开关S合上时的工作状态）
其电源通过开关与负载连接，有电流通过负载，电源向负载输送功率，负载的电压降等于路端电压

## Slide 21
2.断路
三、汽车电路的工作状态
断路（开路）就是电源与负载没有接通成闭合回路（如图中开关S断开时的工作状态）
断路状态相当于负载电阻等于无穷大，电路的电流为零

## Slide 22
3.短路
三、汽车电路的工作状态
从广义上讲，电路里不同电位的两点被导线直接相连，使该两点的电压为零，这种现象称为短路。
图中折线是指明短路点的符号。电源输出的电流就以短路点为回路而不通过负载。

## Slide 23
四、汽车电路的特点
1. 低压
汽车电气系统的标称电压有12 V、24 V两种，轿车普遍采用12 V，而重型柴油车多采用24 V。对发电装置，12 V系统的额定电压为14 V。低压系统的主要优点是：安全；蓄电池单格对减少蓄电池的质量和尺寸有利；白炽灯的灯丝较粗，寿命较长。
2.直流
汽车采用直流系统的原因是发动机要靠起动机启动，起动机由蓄电池供电，而蓄电池的电能消耗后又必须用直流电充电，所以汽车电气系统为直流系统。
3.单线制
单线制是指从电源到用电设备只用一根导线连接，用汽车底盘、发动机等金属机体作为另一根共用导线，线路简化清晰，安装和检修方便，且电器部件也不需与车体绝缘，所以现代汽车普遍采用单线制，但在特殊情况下，有时也需采用双线制。

## Slide 24
四、汽车电路的特点
4.并联
为了让各用电器能独立工作，互不干扰，各用电器均采用并联方式连接，每条电路均有自己的控制器件及保险装置。控制器件保证每条电路的独立工作，保险装置是用来防止因电路短路或超载而引起导线及用电器的损坏。
5.负极搭铁
采用单线制时，蓄电池的一个电极接到车体上，称为“搭铁”。若蓄电池的负极与车体连接，则称为负极搭铁；反之，则称为正极搭铁。现在国内外汽车均统一采用负极搭铁。
6.由相对独立的分系统组成
汽车电路由相对独立的分系统组成，全车电路一般包括以下几部分：
(1)电源电路
(2)启动电路
(3)点火电路
(4)照明与信号电路
(5)仪表与警报电路
(6)电子控制装置电路
(7)辅助装置电路

## Slide 25
再接再厉
引领世界，创造未来